项目编号

NJUAE201087-04DA

南京绿叶制药有限公司多功能化学

中试车间项目

环境影响报告书

（公示版）

建设单位：南京绿叶制药有限公司

评价单位：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司

二〇二一年六月

目 录

1前言	1

1.1项目由来	1

1.2项目特点	2

1.3环境影响评价技术路线	3

1.4与“三线一单”的相符性	4

1.5初筛情况判定	7

1.6关注的主要环境问题	7

1.7环境影响评价报告书主要结论	8

2总则	9

2.1编制依据	9

2.2评价因子和评价标准	17

2.3评价工作等级及评价目的和重点	27

2.4评价范围及环境敏感区	41

2.5相关规划	43

2.6与相关产业政策的相符性分析	51

2.7与相关环保法规政策相符性分析	52

3现有项目概况与工程分析	75

3.1现有项目概况	75

3.2现有项目产品方案	76

3.4新厂区现有项目全厂水汽平衡	80

3.5新厂区污染物产排放情况及治理措施	81

3.6现有项目排污许可证执行情况	105

3.7现有项目风险回顾	106

3.8现有项目存在问题及“以新带老”措施	109

4本项目概况与工程分析	110

4.1本项目概况	110

4.2工程分析	127

4.3公用工程及辅助设施	271

4.4本项目污染源分析	279

4.5 环境风险识别	313

5环境现状调查与评价	319

5.1自然环境概况	319

5.2环境保护目标调查	323

5.3环境质量现状调查与评价	326

6环境影响预测与评价	350

6.1大气环境影响预测与评价	350

6.2地表水环境影响预测与评价	363

6.3声环境影响预测与评价	370

6.4固体废物环境影响分析	375

6.5地下水环境影响分析	379

6.6土壤环境影响预测与分析	388

6.7环境风险分析	392

7污染防治措施评述	403

7.1施工期污染防治措施评述	403

7.2营运期废气污染防治措施评述	403

7.3运营期水污染防治措施评述	410

7.4运营期固废污染防治措施评述	420

7.5运营期噪声污染防治措施评述	424

7.6土壤及地下水污染防治措施评述	425

7.7环境风险管理	431

7.9环保投资估算	440

8环境经济损益分析	443

8.1环境经济损益分析	443

8.2项目社会效益分析	444

9环境管理与环境监测计划	445

9.1 环境管理	445

9.2污染物排放清单	447

9.3环境监测计划	457

10结论与建议	463

10.1结论	463

10.2要求与建议	468

附图：

图2.4-1 环境敏感目标分布图（附大气、地下水监测点位）；

图2.5-1 南京江北新区（NJJBb010单元）用地规划图；

图2.5-2 项目与生态红线区域地理位置关系图；

图4.1-1.1 厂区总平面布置图（附分区防渗及卫生防护距离包络线范围）；

图4.1-1.2 现有厂区平面布置图；

图4.1-2 车间平面布置图；

图4.1-3 项目周边500米范围内土地利用现状图；

图5.1-1 项目地理位置图；

图5.1-2 区域地表水系图（附地表水监测断面）；

附件：

附件一 项目环境影响评价委托书；

附件二 项目备案通知书；

附件三 企业现有项目环评批复；

附件四 企业现有项目环评验收；

附件五 建设项目环评监测报告；

附件六 南京高新技术产业开发区规划环评审查意见；

附件七 高新区北部污水厂环境影响报告书批复；

附件八 认可声明。

# 1前言

## 1.1项目由来

南京绿叶制药有限公司始建于1992年，原名南京振中生物工程有限公司，2002年更名为南京思科药业有限公司，2007年初被绿叶制药集团股份有限公司收购，后于2010年更名为南京绿叶思科药业有限公司。2015年7月更名为南京绿叶制药有限公司（以下简称“绿叶”）。

绿叶现有新、老两个厂区，其中，老厂区位于南京江北新区高新技术产业开发区高新路28号。新厂区位于南京市江北新区华康路121号。本项目位于新厂区。

绿叶新厂区现有南京绿叶制药新厂（智能化工厂）建设项目I-1期及I-2期项目、硝苯地平固体制剂（重新报批）项目、多功能脂质体车间（注射剂）项目，主要为注射用紫杉醇脂质体生产线及氟脲苷生产线、盐酸安舒法辛生产线、棕榈酸帕利哌酮生产线、罗替戈汀生产线、罗替戈汀山嵛酸酯生产线、蛋黄卵磷脂生产线、胆固醇生产线、培化磷脂乙醇胺（DSPE）生产线、二硬脂酰磷脂酰胆碱（DSPC）生产线、硝苯地平固体制剂生产线、多功能脂质体中试车间研发线等，以上项目均已取得环评批复，南京绿叶制药新厂（智能化工厂）建设项目I-1期于2019年11月26日自主验收通过，南京绿叶制药新厂（智能化工厂）建设项目I-2期、硝苯地平固体制剂（重新报批）项目已建成在试生产中，正在开展环保竣工验收；多功能脂质体车间（注射剂）项目正在建设过程中。

2020年8月2日，南京绿叶制药新厂（智能化工厂）建设项目二期项目环境影响登记表并完成备案，备案号：20183201000300000088。项目拟在现有厂区内扩建标准产房（制剂楼三、原料楼二），新增建筑面积约25000平方。

目前“南京绿叶制药新厂（智能化工厂）建设项目二期项目”中的原料楼二的主体工程已建成。南京绿叶制药有限公司拟在Ⅱ-1期扩建的原料楼（二）的第一、二层（建筑占地面积为4498.72平方米）建设多功能化学中试车间及辅助区域，建设面积约2300平方米。拟建车间将布置反应釜、离心机、真空干燥箱及氢化反应等设备。该车间计划2022年-2025年完成罗替戈汀山嵛酸酯（批量：3kg~5kg，研发周期：5年，研发量：20批中试）、LPM3480392（批量：百克级，研发周期：5年，研发量：12批中试）、LPM3770164（批量：1kg，研发周期：5年，研发量：12批中试）、LPM3150084（批量：2.5kg~5kg，研发周期：2~6年，研发量：12批中试）等4个原料药中试研发。该车间仅用于原料药的研发及中试，不从事原料药生产活动，不从事为其他公司提供“进一步加工化学药品制剂、生物药品制剂所需的原料药”的生产活动。目前，项目已于2020年12月24日在南京市江北新区管理委员行政审批局备案，备案证号：宁新区管审备（2020）913号。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境保护分类管理名录》规定，项目参照“二十四、医药制造业 化学药品原料药制造47、化学原料药制造271全部（含研发中试）”，应编制环境影响报告书，对项目产生的污染和环境影响情况进行详细评价，从环境保护角度评估项目建设的可行性。南京大学环境规划设计研究院集团股份公司受南京绿叶制药有限公司委托，进行本次项目的环境影响评价工作。评价单位接受委托后，立即开展了详细的现场踏勘、资料收集工作，按照《环境影响评价技术导则》有关规定，编制完成《南京绿叶制药有限公司多功能化学中试车间项目环境影响报告书》，提交给主管部门供决策使用。

## 1.2项目特点

本项目选址于南京市江北新区华康路121号现有新厂区内，属于M[7340]医学研究和试验发展。项目具有如下特点：

（1）目前项目所在车间主体工程已建设完成，施工期主要为车间改造和设备安装，公辅工程部分依托现有项目。

（2）本项目为四种原料药中试样品研发，研发过程中两到三种原料药中试研发线可以同时进行，故污染源强根据研发样品不同，则产生和排放情况不同，本项目预测选取污染物排放速率最大情况进行预测分析。

（3）本项目为原料药中试样品研发，中试过程涉及化学反应，项目运营中涉及乙醇、二氯甲烷、甲醇、丙酮、乙酸、氨等危险化学品，同时依托现有危废库增加废液储存，企业在生产、运输、贮存等过程有一定的环境风险，结合本项目涉及的物料特性，进行相关的环境风险评价分析，提出相关的应急预案要求。

（4）本项目中试过程中的固废产生量较大，废气产生节点及污染物种类均较多，废水主要为设备清洗废水、地面清洗废水、废气吸收废水、纯水制备浓水及生活污水、初期雨水等，因此三废产生处理情况应作为项目重点。

（5）本项目中试周期计划为5年，每年最大研发批次为5批次，实际中试周期根据中试结果提前或延期，直至中试成功。本轮中试结束后，后续设备若用于其他类别原料药研发中试，需另行评价；若需拆除，需按本报告退役期要求落实环境管理措施。

## 1.3环境影响评价技术路线

评价单位在接受建设单位委托后，首先研究了相关的法律、法规及规划，确定评价文件类型。其次开展初步的现场调查及资料收集，根据建设单位提供的资料，进行初步的工程分析，确定评价重点，制定工作方案，安排进一步环境现状详查及环境现状监测，在资料收集完成后，进行各专题分析，提出环保措施并进行技术经济论证，最终形成环评文件。

根据《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，本次评价技术路线见图1.3-1。

图1.3-1   环境影响评价工作程序图

## 1.4与“三线一单”的相符性

（1）生态保护红线

根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）及《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）管控规划图，距离本项目最近的生态空间保护区域为东侧2100m的龙王山景区，本项目不在江苏省国家级生态保护红线和江苏省生活空间管控区域管控范围内。因此，项目建设与生态红线保护规划相符。

（2）环境质量底线

根据《2019年南京市环境状况公报》，项目所在区域为环境空气不达标区，不达标因子为PM2.5、NO2、O3。根据大气环境质量达标规划，通过“优化产业结构布局、改善能源结构、深化工业源污染治理、强化移动源污染防治、严格控制扬尘污染、重视其他污染源治理、加强环境管理基础能力建设”，新区环境空气质量将得到改善。

根据现状监测，项目所在地的大气、地表水、声、地下水、土壤环境质量满足相关标准要求。本项目废气、废水、固废均得到合理处置，噪声对周边的影响较小。因此，本项目的建设与环境质量底线相符，具有环境可行性。

（3）资源利用上线

本项目在南京绿叶制药有限公司新厂区现有原料楼（二）第一、二层，不新增土地；生产用水取自市政自来水管网，所以利用的水、土地等资源均在区域资源环境承载的能力以内。

（4）环境准入负面清单

本项目位于南京市江北新区华康路121号，属于南京高新技术产业开发区四期范围内，四期产业定位为：与南京市其它产业板块形成优势互补、错位发展，重点发展轨道车辆产业、汽车相关产业以及部分新能源、环保新材料、生物医药产业；努力提高工业用地利用效率，着力推进楼宇产业发展模式；积极构建生态低碳示范园区；严格限制排放有毒有害物质、污染物处理后不能确保稳定达标的项目；不宜引进单位指标废水排放量大及排放恶臭气体的工业项目。本项目为M[7340]医学研究和试验发展，具有质量要求高、用量少、对生产及使用环境洁净度要求高的特点，不属于禁止或限制引入的项目类型。不在环境准入负面清单内。

表1.4-1  规划单元产业准入负面清单

| 规划片区 | 类别 | 产业类别 |
| --- | --- | --- |
| 核心区及四期(NJJBb040&b060) | 限制类 | （一）生物医药产业 ①安乃近、扑热息痛、维生素B1、维生素B2、维生素C、维生素E、多种维生素制剂和口服钙剂生产； ②新开办无新药证书的药品生产企业； ③古龙酸和维生素C原粉（包括药用、食品用和饲料用、化妆品用）生产装置； ④青霉素工业盐、6-氨基青霉烷酸（6-APA）、化学法生产7-氨基头孢烷酸（7-ACA）、7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸（7-ADCA）、青霉素V、氨苄青霉素、羟氨苄青霉素、头孢菌素c发酵、土霉素、四环素、氯霉素、安乃近、扑热息痛、林可霉素、庆大霉素、双氢链霉素、丁胺卡那霉素、麦迪霉素、柱晶白霉素、环丙氟哌酸、氟哌酸、氟嗪酸、利福平、咖啡因、柯柯豆碱生产装置； ⑤纳入国家免疫规划的疫苗品种生产； ⑥原料含有尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的产品生产装置； ⑦充汞式玻璃体温计、血压计生产装置、银汞齐齿科材料、新建2亿支/年以下一次性注射器、输血器、输液器生产装置；药用丁基橡胶塞、二步法生产输液用塑料瓶生产装置。 （二）先进制造业 1.轨道交通 电子静态轨道衡（准确度低于最大称量的1/3000，称量≤150吨）、电子动态轨道衡（准确度低于最大称量的1/500，称量≤150吨）。 （三）软件与信息服务产业 ①激光视盘机生产线（VCD系列整机产品）；②模拟CRT黑白及彩色电视机项目。 |
|  | 禁止类 | （一）生物医药产业 劳动保护、三废治理不能达到国家标准的原料药生产装置；无净化设施的热风干燥箱；塔式重蒸馏水器；不符合GMP要求的安瓿拉丝灌封机。 1.制药类 ①含手工胶囊填充工艺、软木塞烫腊包装药品工艺； ②铁粉还原法对乙酰氨基酚（扑热息痛）、咖啡因装置； 2.中药类制药 ①列入《野生药材资源保护条例》和《中国珍稀、濒危保护植物名录》的中药材加工； 3. 医疗器械 ①使用氯氟烃（CFCs）作为气雾剂、推进剂、抛射剂或分散剂的医药用品生产工艺；②电镀企业；③铅锡软膏管、单层聚烯烃软膏管（肛肠、腔道给药除外）；④输液用聚氯乙烯（PVC）软袋（不包括腹膜透析液、冲洗液用）。 （二）先进制造业 电镀项目。 （三）其他 ①属于国家、江苏省及南京市现行产业政策淘汰类或禁止类范畴；②不符合《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发[2015]251号）的项目；③不符合规划区域产业定位；④不符合规划区域用地规划的建设项目；⑤新（扩、改）建化工生产项目；⑥新增限制类项目产能以及落后工艺和落后产品；⑦新（扩）建燃烧原（散）煤、重油、石油焦等高污染燃料的设施和装置；⑧新建生活垃圾填埋场（不包括灰渣填埋场及生活垃圾应急填埋场）；⑨建设项目清洁生产水平未达到国内领先水平，或引进国外工艺设备的未达到国际清洁生产先进水平；⑩其他污染物排放量大的行业项目。 |

本项目不属于《产业结构调整目录（2019年本）》中限制或禁止的项目；不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制或禁止用地项目；也不属于《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018年版）》中禁止和限制类项目。

综上，本项目的建设与“三线一单”具有相符性。

## 1.5初筛情况判定

表1.5-1 本项目初筛情况一览表

| 序号 | 初筛项目 | 初筛结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目选址、规模、性质和工艺路线等与国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划相符 | 本项目符合国家和地方产业政策和用地要求；符合《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发[2015]178号）的相关要求；符合南京江北新区高新技术产业开发区总体规划、环保规划和产业定位要求 |
| 2 | 项目与规划环境影响评价结论及审查意见是否相符 | 符合《南京高新技术产业开发区控制性详细规划环境影响报告书》评价结论及审查意见要求 |
| 3 | 建设项目是否与当地生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（“三线一单”） | 本项目不在江苏省生态空间管控区域规划中的国家级生态保护红线、生态空间管控区域范围内，项目的建设不会导致生态红线区生态服务功能下降，根据环境现状和环境影响预测表明，项目建设不会突破环境质量底线；本项目不会突破资源利用上线，根据《南京高新技术产业开发区控制性详细规划环境影响报告书》中园区负面清单可知，本项目不在园区负面清单内 |
| 4 | 项目周边环境保护目标情况 | 本项目无需设置大气环境防护距离，现有已完成验收项目Ⅰ-1期项目未设置卫生防护距离，Ⅰ-2期项目以罐区、甲类库一、原料楼一、辅料楼为边界，分别设置100m的卫生防护距离，现有卫生防护距离内无环境敏感目标 |
| 5 | 项目所在地环保基础设施是否能支撑本项目的建设 | 本项目位于南京江北新区高新技术产业开发区内，利用园区已建的水、电等资源供应系统，设计中采取了全面的污染防治措施，确保项目三废达标排放，污水管网铺设到位，环保基础设施可支撑本项目的建设 |
| 6 | 是否存在环境遗留问题或其他环境制约因素 | 本项目在南京绿叶新厂预留车间内进行建设，新厂区Ⅰ-1期已完成环保竣工验收，Ⅰ-2期项目、硝苯地平（重新报批）项目正在开展环保竣工验收工作，多功能脂质体车间（注射剂）项目正在建设过程中，不存在遗留环境问题 |

## 1.6关注的主要环境问题

环境影响报告书中关注的主要环境问题如下：

（1）本项目与国家及地方产业政策和园区规划的相符性问题；

（2）项目排放的废气、废水、固废、噪声等对环境的影响及治理问题；

（3）项目污染治理措施可行性以及达标排放分析；

（4）项目的环境风险防范措施是否符合要求。

## 1.7环境影响评价报告书主要结论

本报告经分析论证和预测评价后认为，本项目符合国家产业政策的要求，与区域规划基本相容、选址合理，污染防治措施技术及经济可行，满足总量控制的要求。在落实本报告书提出的风险防范措施、环境污染治理和环境管理措施的情况下，污染物均能实现达标排放且对环境影响可接受。从环保角度来讲，建设项目在拟建地建设是可行的。

# 2总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家法规及政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订通过，自2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修订，2018年12月29日施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，自2018年10月26日起施行；

（4）《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；

（8）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；

（9）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日施行）；

（10）《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第645号，2013年12月7日施行）；

（11）《关于进一步加强工业节水工作的意见》（工信部节[2010]218号）；

（12）《产业结构调整指导目录（2019年本）》；

（13）《固体废物鉴别标准通则》（CB34330-2017），2017年8月31日发布，2017年10月1日实施；

（14）《国家危险废物名录（2021年版）》2020年11月5日，生态环境部部务会议审议通过，自2021年1月1日起施行；

（15）《关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉的通知》（国土资发[2012]98号）；

（16）《中华人民共和国监控化学品管理条例》（2011年1月8日中华人民共和国国务院令第588号修订）；

（17）《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》（环固体[2019]92号）

（18）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环境保护部，环发[2012]77号；

（19）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（20）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；

（21）《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》，环办[2012]134号；

（22）《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）（2021年5月1日起施行）；

（23）关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知，环境保护部办公厅文件，环办[2013]103号，2013年11月14日；

（24）《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》，环办[2013]104号，2013年11月15日；

（25）关于发布《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》，环保部公告第59号，2013年9月25日实施；

（26）关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发[2014]197号）；

（27）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（28）《全国地下水污染防治规划》（2011-2020年）；

（29）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）；

（30）《关于发布<重点环境管理危险化学品目录>的通知》（环办[2014]33号）；

（31）《危险化学品目录》（2015版）；

（32）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策（环保部公告2013年第31号）；

（33）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；

（34）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

（35）关于印发《排污许可证管理暂行规定》的通知（环水体[2016]186号）；

（36）关于落实《水污染防治行动计划》实施区域差别化环境准入的指导意见（环环评[2016]190号）；

（37）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

（38）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

（39）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）；

（40）关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气〔2020〕33号）；

（41）《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）；

（42）《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》（推动长江经济带发展领导小组办公室第89号）；

（43）关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知（环办环评〔2020〕36号）；

### 2.1.2地方法规与政策

（1）《江苏省固体废物污染环境防治条例》（2018年3月28日修订通过，自2018年5月1日施行）；

（2）《江苏省大气污染防治条例》（2018年11月23日修正（第二次））；

（3）《江苏省环境噪声污染防治条例》（江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十次会议于2018年3月28日通过）；

（4）《关于发布实施<江苏省限制用地项目目录（2013年本）>和<江苏省禁止用地项目目录（2013年本）>的通知》苏国土资发[2013]323号；

（5）《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》；

（6）《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）；

（7）《江苏省地表水（环境）水域功能类别划分》（苏政复[2003]29号）；

（8）《省政府关于印发推进环境保护工作若干政策措施的通知》（苏政发[2006]92号）；

（9）《省政府关于印发江苏省节能减排工作实施意见的通知》（苏政发[2007]63号文）；

（10）《江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122号）；

（11）《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）；

（12）《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号）；

（13）《关于加强建设项目审批后环境管理工作的通知》（苏环办[2009]316号）；

（14）《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）；

（15）《关于进一步做好环境风险防控工作的通知》（苏环办[2013]193号）；

（16）《省政府关于印发江苏省大气污染防治行动计划实施方案的通知》（苏政发[2014]1号）；

（17）《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104号）；

（18）《关于印发<江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南>的通知》（苏环办[2014]128号）；

（19）《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）；

（20）《关于印发<工业危险废物产生单位规范化管理实施指南>的通知》（苏环办[2014]232号）；

（21）《省政府办公厅关于印发江苏省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》（苏政办发[2015]57号）；

（22）关于转发省环保厅《关于印发<江苏省排污许可证发放管理办法（试行）的通知>》的通知（宁环办[2016]3号）；

（23）《省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》（苏政发〔2015〕175号）；

（24）《江苏省重点行业挥发性有机物排放量计算暂行办法》（苏环办〔2016〕154号）；

（25）《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》（苏环办〔2016〕185号）；

（26）《省政府关于印发江苏省土壤污染防治工作方案的通知》（苏政发〔2016〕169号）；

（27）《“两减六治三提升”专项行动方案》（苏发[2016]47号）；

（28）《江苏省人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（苏发[2018]24号）；

（29）《南京市“两减六治三提升”专项行动实施方案》；

（30）《南京市大气污染防治条例》，2012年1月12日；

（31）《市政府关于批转市环保局<南京市声环境功能区划分调整方案>的通知》（宁政发[2014]34号）；

（32）《南京市政府关于<控制大气污染改善环境空气质量>的1号和2号通告》；

（33）《南京市扬尘污染防治管理办法》，南京市人民政府令第287号令，自2013年1月1日起施行；

（34）《市政府关于印发加强扬尘污染防控“十条措施”的通知》（宁政发〔2013〕32号）；

（35）《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发〔2015〕251号）；

（36）《南京市环境保护局关于实施排污权有偿使用和交易的通告》（宁环发〔2015〕166号）；

（37）《市政府关于推进排污权有偿使用和交易工作的意见》（宁政发〔2015〕2号）

（38）《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018年版）》（宁委办发[2018]57号）；

（39）《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》(苏政办发[2018]91号)

（40）《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）；

（41）《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）；

（42）《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号）；

（43）关于进一步加强建设项目环境影响评价文件编制公众参与和信息公开工作的通知（宁环办〔2021〕14号）；

（44）关于明确现阶段南京市建设项目主要污染物排放总量管理要求的通知（宁环办〔2021〕17号）；

（45）关于进一步加强涉VOCs建设项目环评文件审批有关要求的通知（宁环办〔2021〕28号）；

（46）关于贯彻落实建设项目危险废物环境影响评价指南要求的通知（苏环办〔2018〕18号）；

（47）省生态环境厅关于印发化工、印染行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知（苏环办〔2021〕20号）；

（48）《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）（苏长江办发〔2019〕136号）。

### 2.1.3导则及技术规范文件

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 制药建设项目》（HJ611-2011）；

（3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（10）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告[2017]43号）；

（11）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（12）《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010）；

（13）《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）；

（14）《制药工业污染防治技术政策》环发[2012] 18号；

（15）《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-2009）；

（16）《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）；

（17）《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）；

（17）《关于贯彻落实建设项目危险废物环境影响评价指南要求的通知》（苏环办[2018]18号）；

（18）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

（19）《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）；

（20）《固定污染源排污许可分类管理名录》（生态环境部部令 第11号）；

（21）《排污许可证申请与核发技术规范》（HJ942-2018）；

（22）《污染源源强核算技术指南 制药工业》（HJ 992-2018）；

（23）《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-原料药制造》（HJ 858.1-2017）；

（24）《排污单位自行监测技术指南 化学合成类制药工业》（HJ 883—2017）。

### 2.1.4项目相关文件

（1）项目立项文件；

（2）多功能化学中试项目工艺设计资料；

（3）现有项目环评、验收资料；

（4）南京绿叶制药有限公司提供的相关资料。

## 2.2评价因子和评价标准

### 2.2.1环境影响因素识别

根据《环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1－2016），本项目涉及的环境影响因素见表2.2-1。

表2.2-1  环境影响因素识别表

| 影响受体 影响因素 | 自然环境 | 生态环境 | 社会环境 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 环境 空气 | 地表水 环境 | 地下水 环境 | 土壤 环境 | 声环 境 | 陆域 环境 | 水生 生物 | 渔业 资源 | 主要生态 保护区域 | 居民 区 | 特定 保护区 | 人群 健康 | 环境 规划 |
| 施工期 | 施工废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工扬尘 | -1SRDNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1SRDNC | -1SRDNC |
|  | 施工噪声 |  |  |  |  | -2SRDNC |  |  |  |  |  |  | -1SRDNC | -1SRDNC |
|  | 施工废渣 |  |  |  | -1SRDNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行期 | 废水排放 |  | -1LRDC |  |  |  | -1LRDC | -1LRDC | -1LRDC | -1LRDC |  |  |  |  |
|  | 废气排放 | -1LRDC |  |  |  |  | -1LRDC |  |  | -1LRDC | -1LRDC |  | -1LRDC | -1SRDC |
|  | 噪声排放 |  |  |  |  | -1LRDNC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固体废物 |  |  | -1LIRIDC | -1LIRIDC |  | -1LRDC |  |  |  |  |  | -1LRDC | -1LRDC |
|  | 事故风险 | -3SRDC | -3SRDC | -3SIRDC | -3SIRDC |  |  | -3SIRDC |  | -1SRDNC | -2SRDNC | -2SRDNC | -2SRDNC |  |

说明：“+”、“-”分别表示有利、不利影响；“L”、“S”分别表示长期、短期影响；“0”、“1”、“2”、“3”数值分别表示无影响、轻微影响、中等影响和重大影响；“R”、“IR”分别表示可逆、不可逆影响；“D”、“ID”分别表示直接与间接影响；“C”、“NC”分别表示累积与非累积影响。

### 2.2.2评价因子筛选

本项目涉及原辅料较多，本次评价因子选取原则为：a）国家或地方法规、标准中限制排放的因子（TVOC、氯化氢、氨、甲醇、二氯甲烷、乙酸乙酯、丙酮、乙腈、甲苯、乙酸乙酯）；b）国家或地方污染物排放总量控制的因子（COD、氨氮、总氮、总磷、VOCs、颗粒物）；c）列入持久性有机污染物（POPs）公约的因子（本项目不涉及）；d）具有“三致”毒理特性的因子（甲醇、乙腈）；e）具有明显恶臭影响特征的因子（乙腈、乙酸）；f）排放量较大的物质（本项目乙醇、二氯甲烷、丙酮、乙腈相对排放量最大）。

本项目评价因子筛选见下表2.2-2。

表2.2-2  评价因子确定表

| 环境类别 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3、乙醇、二氯甲烷、氨、氯化氢、甲醇、甲苯、VOCs | PM10、乙醇、二氯甲烷、氨、氯化氢、甲醇、甲苯、乙腈、异丙醇、丙酮、三乙胺、乙酸乙酯、四氢呋喃、正庚烷、叔丁醇、乙酸、马来酸、二氧六环、三氯氧磷、VOCs | 控制因子：VOCs（包括乙醇、二氯甲烷、甲醇、甲苯、乙腈、异丙醇、丙酮、三乙胺、乙酸乙酯、四氢呋喃、正庚烷、叔丁醇、乙酸、马来酸、二氧六环、三氯氧磷）、颗粒物 考核因子：氨、氯化氢 |
| 地表水 环境 | pH、SS、COD、氨氮、总氮、总磷、二氯甲烷 | / | 控制因子：COD、氨氮、总磷、总氮 考核因子：二氯甲烷、SS |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | / |
| 固体废物 | / | 固体废物种类、产生量 | 固体废物排放量 |
| 地下水 环境 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO32-、Cl-、SO42-、水位、pH、高锰酸盐指数、氨氮、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、铁、锰、二氯甲烷 | 高锰酸盐指数 | / |
| 土壤 环境 | GB 36600基本项目45项（砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2,-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘） | / | / |

### 2.2.3环境质量标准

#### 2.2.3.1环境功能区划

本项目所在地区域水、气、声环境功能类别划分见表2.2-3。

表2.2-3  区域水、气、声环境功能类别

| 环境要素 | 功能 | 质量目标 |
| --- | --- | --- |
| 空气环境 | 园区内 | 二类区 | 二级（GB3095-2012） |
| 水环境 | 纳污河流朱家山河 | Ⅳ类 | Ⅳ类（GB3838-2002） |
|  | 长江（南京长江大桥—新化段） | Ⅱ类 | Ⅱ类（GB3838-2002） |
| 声环境 | 厂界四周200m | 工业区 | 3类（GB3096-2008） |
| 生态环境 | 项目所在地不在江苏省国家级生态红线、江苏省生态空间管控区域规划管控范围内 |

#### 2.2.3.2环境质量标准

（1）大气环境质量标准

项目所在区域SO2、NO2、NOx、TSP、PM2.5、PM10、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准；乙醇、三乙胺、乙酸、乙酸乙酯、四氢呋喃、异丙醇参照《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》(CH245-71)中质量标准，二氯甲烷、乙腈、正庚烷、叔丁醇、三氯氧磷、二氧六环、马来酸根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)推算，氨、氯化氢、甲醇、甲苯、丙酮、TVOC参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中标准限值。

具体见下表2.2-4。

表2.2-4  大气环境质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 0.06 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及修改单二级标准 |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
|  | 1小时平均 | 0.5 |  |
| NOx | 年平均 | 0.05 |  |
|  | 24小时平均 | 0.1 |  |
|  | 1小时平均 | 0.25 |  |
| NO2 | 年平均 | 0.04 |  |
|  | 24小时平均 | 0.08 |  |
|  | 1小时平均 | 0.20 |  |
| PM10 | 年平均 | 0.07 |  |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 0.035 |  |
|  | 24小时平均 | 0.075 |  |
| CO | 24小时平均 | 4 |  |
|  | 1小时平均 | 10 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 0.16 |  |
|  | 1小时平均 | 0.2 |  |
| 乙醇 | 24小时平均 | 5 | 《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》(CH245-71) |
|  | 1小时平均 | 5 |  |
| 三乙胺 | 一次值 | 0.14 |  |
|  | 24小时平均 | 0.14 |  |
| 乙酸 | 一次值 | 0.2 |  |
|  | 24小时平均 | 0.06 |  |
| 乙酸乙酯 | 一次值 | 0.1 |  |
|  | 24小时平均 | 0.1 |  |
| 四氢呋喃 | 一次值 | 0.2 |  |
|  | 24小时平均 | 0.2 |  |
| 异丙醇 | 一次值 | 0.6 |  |
|  | 24小时平均 | 0.6 |  |
| 二氯甲烷 | 一次值 | 0.171 | 计算值[1] |
| 乙腈 | 一次值 | 0.292 |  |
| 正庚烷 | 一次值 | 0.024 |  |
| 叔丁醇 | 一次值 | 0.375 |  |
| 三氯氧磷 | 一次值 | 0.04 |  |
| 马来酸 | 一次值 | 0.076 |  |
| 二氧六环 | 一次值 | 0.762 |  |
| 氨 | 1小时平均 | 0.2 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中标准限值 |
| 氯化氢 | 24小时平均 | 0.015 |  |
|  | 1小时平均 | 0.05 |  |
| 甲醇 | 24小时平均 | 1.0 |  |
|  | 1小时平均 | 3.0 |  |
| 甲苯 | 1小时平均 | 0.2 |  |
| 丙酮 | 1小时平均 | 0.8 |  |
| TVOC | 8小时平均 | 0.6 |  |
|  | 1小时平均[2] | 1.2 |  |

注：[1]根据以下公式（《环境影响评价技术导则制药建设项目》(HJ611-2011)附录C）计算环境质量标准一次值：

AMEGAH（μg/m3）=0.107×LD50

二氯甲烷LD50为1600mg/kg，乙腈LD50为2730mg/kg，正庚烷LD50为222mg/kg，叔丁醇LD50为3500mg/kg，三氯氧磷LD50为380mg/kg，马来酸LD50为708mg/kg，二氧六环LD50为7120mg/kg，根据以上计算公式得到相应物质的一次浓度数值。

[2]对仅有8 h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

（2）地表水环境质量标准

本项目排水采用雨污分流制，雨水通过雨水管网收集后排入市政雨水管网。废水经厂内污水处理站预处理达高新区北部污水处理厂接管标准后接管至高新区北部污水处理厂深度处理，尾水排入朱家山河，最终排入长江。根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，朱家山河和长江分别执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ和Ⅱ类水质标准，其中二氯甲烷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的表3标准；SS参照执行水利部试行标准《地表水资源质量标准》（SL63-94）中四级、二级标准。地表水环境质量标准见表2.2-5。

表2.2-5  地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH无量纲）

| 序号 | 评价因子 | Ⅱ类浓度限值 | Ⅳ类浓度限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | GB3838-2002表1 |
| 2 | COD | ≤15 | ≤30 |  |
| 3 | BOD5 | ≤3 | ≤6 |  |
| 4 | 氨氮 | ≤0.5 | ≤1.5 |  |
| 5 | 总磷 | ≤0.1 | ≤0.3 |  |
| 6 | 二氯甲烷 | ≤0.02 | GB3838-2002表3 |
| 7 | SS | ≤25 | ≤60 | （SL63-94）二级、四级标准 |

（3）声环境

本项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，具体见下表2.2-6。

表2.2-6  声环境质量标准

| 类别 | 适用区域 | 昼间（dB） | 夜间（dB） |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 工业区 | 65 | 55 |

（4）地下水

地下水环境质量执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017），具体见表2.2-7。

表2.2-7  地下水环境质量标准（单位：mg/L，pH无量纲）

| 序号 | 评价因子 | I类 | II类 | III类 | IV类 | V类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH（无量纲） | 6.5～8.5 | 5.5～6.5，8.5~9 | ＜5.5，＞9 |
|  | 钠 | ≤100 | ≤150 | ≤200 | ≤400 | >400 |
|  | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 | >10 |
|  | 氨氮(以N计) | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤1.5 | ＞1.5 |
|  | 总硬度（以CaCO3计） | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤650 | ＞650 |
|  | 溶解性总固体 | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | ＞2000 |
|  | 氯化物 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | ＞350 |
|  | 硝酸盐 | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20 | ≤30 | ＞30 |
|  | 亚硝酸盐 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤1.00 | ≤4.80 | ＞4.80 |
|  | 挥发性酚类 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | ＞0.01 |
|  | 氰化物 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | ＞0.1 |
|  | 氟化物 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | ＞2.0 |
|  | 砷 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ＞0.05 |
|  | 汞 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ＞0.002 |
|  | 六价铬 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | ＞0.1 |
|  | 铅 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.1 | ＞0.1 |
|  | 铁 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤2.0 | ＞2.0 |
|  | 锰 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1.5 | ＞1.5 |
|  | 硫酸盐 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | ＞350 |
|  | 二氯甲烷 | ≤1 | ≤2 | ≤20 | ≤500 | ＞500 |

（5）土壤环境质量

本项目所在地土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地 土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染风险第二类用地筛选值，具体见下表2.2-8。周边农田执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行》（GB15618-2018）表1标准进行评价。具体见下表2.2-9。

表2.2-8  土壤环境质量标准  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20① | 60① |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 |
| 挥发性有机物 |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 10 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 53 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3，106-42-3 | 163 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 |
| 半挥发性有机物 |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 2256 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 |
| 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值水平的，不纳入污染地块管理，土壤环境背景值可参见附录A。 |

表2.2-9  农用地土壤环境质量标准  单位：mg/kg，pH无量纲

| 序号 | 污染物项目 | CAS 编号 | 风险筛选值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH≥7.5 |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 3 | 铬 | 18540-29-9 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 | 7440-66-6 | 200 | 200 | 250 | 300 |

### 2.2.4污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

TVOC、氯化氢、氨、甲醇、二氯甲烷、乙酸乙酯、丙酮、乙腈、甲苯有组织执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1、表2排放限值，厂界无组织氯化氢执行表7排放限值；厂界无组织氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1限值，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3排放限值；二氯甲烷、甲苯、甲醇、丙酮、乙腈无组织参照执行《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016），乙醇、正庚烷、叔丁醇、三氯氧磷、马来酸、二氧六环、三乙胺、乙酸、四氢呋喃、异丙醇根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)推算，按TVOC排放限值从严选取；厂区内VOCs无组织执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表6最高允许排放限值。具体排放标准值详见表2.2-10。

表2.2-10  大气污染物排放标准主要指标限值

| 污染物 | 排气筒高度（H，m） | 二级标准 | 无组织排放监控浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最高允许排放速率，kg/h | 最高允许排放浓度mg/m3 | 监控点 | 浓度限值mg/m3 | 有组织 | 无组织 |
| 颗粒物 | / | / | / | 厂界 | 0.5 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3 |
| 氨 | 30 | / | 10 |  | 1.5 | 《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042—2021）表2； | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 |
| 氯化氢 | 30 | / | 10 |  | 0.2 |  | 《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042—2021）表7 |
| TVOC | 30 | / | 100 |  | / |  | / |
| 二氯甲烷 | 30 | 0.45 | 40 |  | 4.0 |  | 《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表2 |
| 丙酮 | 30 | 2.0 | 40 |  | 0.8 |  |  |
| 乙腈 | 30 | 2.0 | 20 |  | 0.6 |  |  |
| 甲苯 | 30 | 0.2 | 20 |  | 0.6 |  |  |
| 乙酸乙酯 | 30 | 3.2② | 40 |  | 4.0 |  |  |
| 甲醇 | 30 | 3.0 | 50 |  | 1.0 |  |  |
| 乙醇 | 30 | 160② | 100① |  | / | 排放浓度估算后从严参考TVOC排放限值，速率采用估算值 |
| 正庚烷 | 30 | 0.768② | 9.99① |  | / |  |
| 叔丁醇 | 30 | 12② | 100① |  | / |  |
| 三氯氧磷 | 30 | 1.28② | 17.1① |  | / |  |
| 马来酸 | 30 | 2.432② | 31.86① |  | / |  |
| 二氧六环 | 30 | 24.384② | 100① |  | / |  |
| 三乙胺 | 30 | 4.48② | 20.7① |  | / |  |
| 乙酸 | 30 | 6.4② | 100① |  | / |  |
| 四氢呋喃 | 30 | 6.4② | 74.25① |  | / |  |
| 异丙醇 | 30 | 19.2② | 100① |  | / |  |
| NMHC | / | / | / | 厂房外监控点 | 监控点处1h平均浓度值 | 6 | 《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042—2021）表6 |
|  |  | / | / |  | 监控点处任意一次浓度值 | 20 |  |

注：①最高允许排放浓度按美国EPA工业环境实验室推荐的多介质环境目标值中排放环境目标值（DMEG）进行计算，即：D=45LD50/1000计算，式中：D——最高允许排放浓度。

LD50（乙醇）=7060mg/kg，LD50（正庚烷）=222mg/kg，LD50（叔丁醇）=3500mg/kg，LD50（三氯氧磷）=380mg/kg，LD50（马来酸）=708mg/kg，LD50（二氧六环）=7120mg/kg，LD50（三乙胺）=460mg/kg，LD50（乙酸）=3300mg/kg，LD50（四氢呋喃）=1650mg/kg，LD50（异丙醇）=5840mg/kg，LD50（乙酸乙酯）=5620mg/kg；

根据估算，乙醇估算浓度为317.7mg/m3，最高排放速率为60kg/h，正庚烷估算浓度为9.99mg/m3，最高排放速率为0.288kg/h，叔丁醇估算浓度为157.5mg/m3，最高排放速率为4.5kg/h，三氯氧磷估算浓度为17.1mg/m3，最高排放速率为0.48kg/h，马来酸估算浓度为31.86mg/m3，最高排放速率为0.912kg/h，二氧六环估算浓度为320.4mg/m3，最高排放速率为9.144kg/h，三乙胺估算浓度为20.7mg/m3，最高排放速率为1.68kg/h，乙酸估算浓度为148.5mg/m3，最高排放速率为2.4kg/h，四氢呋喃估算浓度为74.25mg/m3，最高排放速率为2.4kg/h，异丙醇估算浓度为246.6mg/m3，最高排放速率为7.2kg/h，乙酸乙酯估算浓度为252.9mg/m3，最高排放速率为1.2kg/h；最高排放速率为乙醇、正庚烷、叔丁醇、三氯氧磷、马来酸、二氧六环、三乙胺、乙酸、四氢呋喃、异丙醇、乙酸乙酯等因子属于VOCs，经上述方法估算得到的标准值与VOCs排放标准进行对比后从严取值。

②根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》规定：“单一排气筒（指以其高度为半径的范围内无排放同种大气污染物之其他排气筒者）允许排放速率按下式确定”：

Q=CmRKe

式中：Q----排气筒允许排放率；

Cm----标准浓度限值；

R----排放系数，本项目位于江苏地区（地区序号5），本项目排气筒高度为30m，则R取32；

Ke----地区性经济技术系数，取值为0.5--1.5，本次评价取1.0。

（2）水污染物排放标准

项目废水经厂内污水处理站预处理达接管标准后接管至高新区北部污水处理厂集中处理，尾水达标排入朱家山河，最终排入长江。根据《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）：“企业向设置污水处理厂的城镇排水系统排放废水时，其污染物排放控制要求由企业与城镇污水处理厂根据其污水处理能力商定或执行相关标准，并报当地环境保护管理部门备案，城镇污水处理厂应保证排放污染物达到相应排放标准要求”，故项目废水排放执行北部污水厂接管标准，排放的pH、色度、COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准；二氯甲烷接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准；氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准；单位产品基准排水量参照执行《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB 21904-2008）表4标准中的其他类。高新区北部污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，具体标准值详见表2.2-11。

表2.2-11  本项目废水污染物排放标准限值

| 序号 | 污染指数 | 分类标准 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 接管标准 | 外排标准 |
|  | pH值 | 6~9 | 6~9 |
|  | 色度（mg/L） ≤ | 64 | 30 |
|  | COD（mg/L） ≤ | 500 | 50 |
|  | SS（mg/L） ≤ | 400 | 10 |
|  | 氨氮（mg/L） ≤ | 45 | 5(8)① |
|  | 总氮（mg/L） ≤ | 70 | 15 |
|  | 总磷（mg/L） ≤ | 8 | 0.5 |
|  | 二氯甲烷（mg/L） ≤ | 1.0 | 1.0 |
|  | 甲苯（mg/L） ≤ | 0.1 | 0.1 |
|  | 盐分（mg/L） ≤ | 5000 | / |
|  | 基准排水量（m3/t产品） ≤ | 1894 | / |

注*：①括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号里数值为水温≤12℃时的控制指标。

（3）噪声排放标准

运营期厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。施工期场界环境噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值要求，具体见表2.2-12、2.2-13。

表2.2-12  工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A）

| 类别 | 标准值 |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 3类 | 65 | 55 |

表2.2-13  建筑施工场界环境噪声排放标准单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。

（4）固废

危险废物暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物收集 储存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物》（苏环办〔2019〕327号）、《市政府办公厅关于印发南京市打好固废治理攻坚战实施方案的通知》（宁政办发〔2019〕14号）污染防治工作的实施意见中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。

一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。

## 2.3评价工作等级及评价目的和重点

### 2.3.1评价工作目的与重点

本次环境影响评价工作的重点是：工程分析、环境影响预测、污染防治措施评述和风险分析。具体是：

（1）了解工程概况，对产污环节、清洁生产水平、环保措施方案等进行分析，核算物料平衡和污染物源强，筛选出主要的污染源与污染因子。

（2）根据项目的污染物产生情况，提出主要污染因子的削减与治理措施，并从经济、技术、环境三个方面对该措施进行可行性论证。

（3）针对所排废气的性质和当地的气象条件，通过模型计算，分析和评价建设项目建设对当地大气环境可能产生的影响程度和范围。

（4）在对项目污染物排放情况进行统计的情况下，编制污染物排放清单，提出施工期、运营期环境管理要求及污染物监测计划、环境质量监测计划和应急监测计划。

评价时段：运营期和施工期，重点评价运营期。

### 2.3.2评价工作等级

根据本项目污染物排放特征、项目所在地区的地形特点和环境功能区划，按照大气、地表水、声环境等技术导则所规定的方法，确定本次环境影响评价工作等级。

#### 2.3.2.1大气环境影响评价等级

按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面空气质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

Pi＝(Ci/C0i)×100%

式中：Pi－第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci－采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3；

C0i－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3；

C0i一般选用GB 3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，对该标准中未包含的污染物，使用导则5.2中确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

评价工作等级的判定依据见表2.3.2-1。

表2.3.2-1  评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax<1% |

估算模型参数见表2.3.2-2。

表2.3.2-2  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 农村 |
| 最高环境温度/℃ | 40.7 |
| 最低环境温度/℃ | -14 |
| 土地利用类型 | 农田 |
| 区域湿度条件 | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 是 |
| 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 否 |
| 离岸距离/km | / |
| 岸线方位/° | / |

本项目设置1根排气筒，1个面源排放无组织废气，污染物种类主要有氨、乙酸、丙酮、二氯甲烷、甲苯、甲醇、氯化氢、三乙胺、叔丁醇、四氢呋喃、乙醇、乙酸乙酯、乙腈、异丙醇、正庚烷、三氯氧磷、马来酸、二氧六环、VOCs等。根据导则中推荐的估算模式计算，结果见表2.3.2-3~4。

表2.3.2-3污染源估算模型计算结果表（有组织）

| 污染源 | 10#排气筒 |
| --- | --- |
|  | 氨 | 乙酸 | 丙酮 | 二氯甲烷 | 甲苯 | 甲醇 | 氯化氢 |
|  | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量 浓度μg/m3 | 占标率% |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 1.08E-06 | 0 | 1.75E-07 | 0 | 2.70E-04 | 0.03 | 1.27E-03 | 0.07 | 2.88E-05 | 0.01 | 3.71E-04 | 0.01 | 4.79E-06 | 0.01 |
| D10%最远距离m | / | / | / | / | / | / | / |
| 污染源 | 10#排气筒 |
|  | 三乙胺 | 叔丁醇 | 四氢呋喃 | 乙醇 | 乙酸乙酯 | 乙腈 | 异丙醇 |
|  | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 1.11E-06 | 0 | 1.67E-05 | 0 | 1.59E-05 | 0.01 | 1.92E-04 | 0 | 1.62E-04 | 0.16 | 4.22E-04 | 0.30 | 2.14E-04 | 0.04 |
| D10%最远距离m | / | / | / | / | / | / | / |
| 污染源 | 10#排气筒 | 7#排气筒 |
|  | 正庚烷 | 三氯氧磷 | 马来酸 | 二氧六环 | VOCs | VOCs | / |
|  | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | / | / |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 3.37E-04 | 1.41 | 6.62E-07 | 0 | 1.22E-08 | 0 | 3.99E-06 | 0.01 | 3.30E-03 | 0.27 | 4.35E-03 | 0.36 | / | / |
| D10%最远距离m | / | / | / | / | / | / | / |

表2.3.2-4 污染源估算模型计算结果表（无组织）

| 污染源 | 多功能化学中试车间中试区 |
| --- | --- |
|  | 粉尘 | 乙醇 | 乙腈 | 氨 | 氯化氢 | 二氯甲烷 | 丙酮 | 乙酸乙酯 | TVOC |
|  | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 2.56E-03 | 0.57 | 6.32E-04 | 0.01 | 2.91E-04 | 0.02 | 1.93E-04 | 0.14 | 7.96E-05 | 0.01 | 2.85E-04 | 0.25 | 2.03E-04 | 0.23 | 1.46E-04 | 0.1 | 1.20E-03 | 0.1 |
| D10%最远距离m | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

由表2.3.2-3~4可见，最大占标率为多功能化学中试车间有组织排放的正庚烷，最大占标率为1.41%，本项目属于M[7340]医学研究和试验发展，不属于电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业，因此根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）判定，本项目大气环境影响评价等级划定为二级，考虑项目现有项目影响，本次评价以建设项目厂界为中心外延，边长5km的矩形区域为评价范围。

#### 2.3.2.2地表水环境影响评价等级

本项目废水排放量为3482m3/a（12.43m3/d），主要为设备清洗废水、纯水制备浓水、生活污水、地面冲洗水、初期雨水、废气吸收废水等。项目废水水质简单，废水经厂区污水站处理达接管标准后接管至北部污水处理厂深度处理，处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标准后排入朱家山河。

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》等级判定表2.3.2-5。

表2.3.2-5  水污染影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（量纲一） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环冷却水及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5:直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、中药水生生物的自然产卵场等环境目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起收纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排放量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足收纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |

本项目的废水达接管标准接管至园区污水处理系统，间接排放；蒸汽冷凝水作清下水排放至厂区北侧华宝河，因此本次评价地表水环境影响评价工作等级定为三级A。

#### 2.3.2.3声环境影响评价等级

根据《市政府关于批转市环保局<南京市声环境功能区划分调整方案>的通知》（宁政发[2014]34号），建设项目所在地为3类标准适用区域，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增量低于3dB(A)；根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中5.2.4“建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。”因此，确定本项目的噪声影响评价等级为三级。

#### 2.3.2.4地下水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目为原料药中试研发，建设项目属于M[7340]医学研究和试验发展，对应该导则附录A中164、研发基地（含医药、化工类等专业中试内容的），为Ⅲ类项目。建设项目场址地下水环境敏感程度为不敏感，确定地下水环境影响评价等级为三级。

本项目地下水环境影响评价等级具体判定依据详见表2.3.2-6、表2.3.2-7。

表2.3.2-6  地下水环境敏感程度分级

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区以外的其他地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

表2.3.2-7  评价工作等级分级

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

#### 2.3.2.5土壤环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目参照该导则附录A中“I类化学药品制造”，建设项目位于华康路121号新厂区原料楼二的一层、二层标准车间进行建设，项目建筑面积约为2300m2，属于小型（≤5hm2），建设项目周边无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，属于土壤环境中其他情况，为土壤环境不敏感，确定项目土壤环境影响评价等级为二级。

表2.3.2-8  土壤环境影响评价项目类别

| 行业类别 | 项目类别 | 项目属性 |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |  |
| 石油、化工 | 石油加工、炼焦；化学原 料和化学制品制造；农药 制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造；化学药品制造；生物、生化制品制造 | 半导体材料、日用化学品制造；化学肥料制造 | 其他 | / | 本项目属于I类项目 |

表2.3.2-9  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表2.3.2-10  污染影响型评价工作等级划分表

| 评价工作等级 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |

#### 2.3.2.6环境风险影响评价等级

（1）危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定

①危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式(C.1)计算物质总量与其临界量比值(Q)：

式中，q1,q2…,qn--每种危险物质的最大存在总量，t。

Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

拟建项目涉及危险物质q/Q值计算见表2.3.2-11。

表2.3.2-11   拟建项目涉及危险物质q/Q值计算  （单位：t）

| 序号 | 项目类别 | 物质名称 | CAS号 | 生产场所 临界量 | 最大使用（产生）量 | q/Q | 储存区 临界量 | 最大储存量 | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本项目 | 乙醇 | 64-17-5 | 500 | 7.06 | 0.0141 | 500 | 1.4 | 0.0028 |
|  |  | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 10 | 3.253 | 0.3253 | 10 | 0.5 | 0.05 |
|  |  | 乙酸 | 64-19-7 | 10 | 0.0103 | 0.00103 | 10 | 0.01 | 0.001 |
|  |  | 甲醇 | 67-56-1 | 10 | 0.583 | 0.0583 | 10 | 0.32 | 0.032 |
|  |  | 浓盐酸（折纯） | 7647-01-0 | 7.5 | 0.0645 | 0.0086 | 7.5 | 0.06 | 0.008 |
|  |  | 乙腈 | 75-05-8 | 10 | 2.146 | 0.2146 | 10 | 0.64 | 0.064 |
|  |  | 浓氨溶液（折纯） | 1336-21-6 | 10 | 0.0225 | 0.00225 | 10 | 0.015 | 0.0015 |
|  |  | 丙酮 | 67-64-1 | 10 | 0.889 | 0.0889 | 10 | 0.16 | 0.016 |
|  |  | 异丙醇 | 67-63-0 | 10 | 0.226 | 0.0226 | 10 | 0.16 | 0.016 |
|  |  | 甲苯 | 108-88-3 | 10 | 0.064 | 0.0064 | 10 | 0.2 | 0.02 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 10 | 0.667 | 0.0667 | 10 | 0.36 | 0.036 |
|  |  | 废液 | / | / | / | / | 10 | 15.343 | 1.534 |
|  | 现有项目 | 乙醇 | 64-17-5 | 500 | 2.99 | 0.00598 | 500 | 20.44 | 0.0404 |
|  |  | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 10 | 0.00062 | 0.000062 | 10 | 0.06 | 0.006 |
|  |  | 乙腈 | 75-05-8 | 10 | 0.66 | 0.066 | 10 | 1.9 | 0.19 |
|  |  | 丙酮 | 67-64-1 | 10 | 1.71 | 0.171 | 10 | 31.33 | 3.133 |
|  |  | 三氯甲烷 | 67-66-3 | 10 | 2.00 | 0.2 | 10 | 15.4 | 1.54 |
|  |  | 液氨（折纯） | 1336-21-6 | 10 | 0.09 | 0.009 | 10 | 0.63 | 0.063 |
|  |  | 盐酸（折纯） | 7647-01-0 | 7.5 | 0.07 | 0.0093 | 7.5 | 0.12 | 0.016 |
|  |  | 乙醚 | 60-29-7 | 10 | 0.03 | 0.003 | 10 | 0.05 | 0.005 |
|  |  | 甲苯 | 108-88-3 | 10 | 0.25 | 0.025 | 10 | 0.7 | 0.007 |
|  |  | 环己烷 | 110-82-7 | 10 | 0.06 | 0.006 | 10 | 0.2 | 0.002 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 10 | 1.82 | 0.182 | 10 | 3.5 | 0.35 |
|  |  | 甲醇 | 67-56-1 | 10 | 2.7 | 0.27 | 10 | 5.02 | 0.502 |
|  |  | 有机废液（二氯甲烷、水、六甲基二硅氮烷、三乙胺、乙醇、丙酸、乙腈、丙酰溴、溴化氢、雷尼镍、甲醇、正庚烷、甲基叔丁基醚等） | / | / | / | / | 10 | 61.96 | 6.196 |
| 合计（Σq/Q） | 9.3918 |

由上表计算可知，拟建项目Q值属于1≤Q＜10范围。

②行业及生产工艺（M）

行业及生产工艺判定详见表2.3.2-12。

表2.3.2-12  行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 标准分值 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | 10 | 企业涉及一套加氢工艺 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | 0 | / |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） | 0 | / |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | 0 | / |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 | 0 | / |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 5 | / |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa；b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 | / | / |
| 合计（ΣM） | 15 | / |

由上表计算可知，拟建项目M=15，以M2表示。

③危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定危险物质及工艺系统危险性（P）等级。

表2.3.2-13  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

拟建项目Q值属于1≤Q＜10，M=15、M2，因而危险物质及工艺系统危险性等级判定为P3。

④环境敏感程度（E）的分级确定

本项目环境敏感特征详见表2.3.2-14~21。

表2.3.2-14  厂区大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500 m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500 m 范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

表2.3.2-12  厂区地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表2.3.2-15  厂区地表水功能敏感性分级

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表2.3.2-16  厂区地表水环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

表2.3.2-17  厂区地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表2.3.2-18  厂区地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |

参照《南京绿叶制药有限公司南京绿叶制药新厂（智能化工厂）建设项目I-2期项目环境影响报告书》，建设项目场地内包气带岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，且分布连续、稳定；根据引用报告中的场地内的渗水试验结果，该层垂向渗透系数为8.7×10-6cm/s。

表2.3.2-19  厂区包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层的单层厚度。K：渗透系数。 |

（2）环境环境敏感程度（E）的分级确定

拟建项目环境敏感特征详见表2.3.2-20。

表2.3.2-20  拟建项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边5km范围内 |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 人口数 |
|  | 1 | 落桥社区 | N | 1300 | 居住区 | 1000 |
|  | 2 | 陈庄 | NW | 840 |  | 500 |
|  | 3 | 杨柳庄 | NW | 2050 |  | 300 |
|  | 4 | 申庄 | NW | 2600 |  | 400 |
|  | 5 | 童庄 | W | 2850 |  | 300 |
|  | 6 | 板桥社区 | SW | 3000 |  | 2000 |
|  | 7 | 东圩梗 | SW | 3000 |  | 200 |
|  | 8 | 浦口区六一小学 | SW | 2300 | 文化教育 | 500 |
|  | 9 | 陆军指挥学院 | SW | 2350 |  | 1200 |
|  | 10 | 永丰小学 | SE | 2400 |  | 400 |
|  | 11 | 南京信息工程大学 | E | 2600 |  | 15000 |
|  | 12 | 南京花旗医院 | S | 2100 | 医疗卫生 | 100 |
|  | 13 | 裕民家园 | SE | 2100 | 居住区 | 5000 |
|  | 14 | 香溢紫郡 | SE | 2250 |  | 5000 |
|  | 15 | 南京招商兰溪谷 | SE | 2900 |  | 2000 |
|  | 16 | 朗诗未来街区 | SE | 3000 |  | 2000 |
|  | 17 | 新城花漾紫郡 | SE | 3300 |  | 2000 |
|  | 18 | 弘阳时光里 | SE | 3200 |  | 2000 |
|  | 19 | 绿地悦峰公馆 | SE | 3450 |  | 2000 |
|  | 20 | 高新别墅 | SE | 4400 |  | 4000 |
|  | 21 | 旭日学府 | SE | 4200 |  | 3000 |
|  | 22 | 沿江街道 | SE | 4900 |  | 800 |
|  | 23 | 创业新村 | SE | 4800 |  | 1000 |
|  | 24 | 高新花苑 | SE | 4950 |  | 1000 |
|  | 25 | 南京大学金陵学院 | SE | 2800 | 文化教育 | 8000 |
|  | 26 | 南京实验国际学校 | SE | 4750 |  | 400 |
|  | 27 | 东南大学成贤学院 | SE | 5000 |  | 8000 |
|  | 28 | 永丰社区 | NE | 1300 | 居住区 | 1300 |
|  | 29 | 盘城新居 | NE | 2700 |  | 3600 |
|  | 30 | 学士府 | NE | 3700 |  | 700 |
|  | 31 | 盘锦花园 | NE | 3900 |  | 2500 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 | 无居民，周边职工约2500 |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 | 118970 |
|  | 大气环境敏感程度E值 | E1 |
| 地表水 | 受纳水体 |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 | 24h内流经范围/km |
|  | 1 | 朱家山河 | Ⅳ类水体评价 | 暴雨时期以1m/s计，24小时流经范围为86.4公里，未跨出江苏省界 |
|  | 2 | 长江 | Ⅱ类水体评价 |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 与排放点距离/m |
|  | 1 | / | / | / | / |
|  | 地表水环境敏感程度E值 | E3 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | 上述地区之外的其它地区 | / | / | 根据区域最近岩土工程勘察报告，区域场地包气带岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，且分布连续、稳定；根据场地内的渗水试验结果，该层渗透系数垂向渗透系数为8.7×10-6cm/s，因而为D2 | / |
|  | 地下水环境敏感程度E值 | E3 |

（3）环境风险潜势判定

环境风险潜势判定详见表2.3.2-21。

表2.3.2-21  环境风险潜势判定

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |

拟建项目危险物质及工艺系统危险性等级判定为P3，各要素环境风险潜势判定如下：

①大气环境敏感程度为E1，环境风险潜势为Ⅲ。

②地表水环境敏感程度为E3，环境风险潜势为Ⅱ。

③地下水环境敏感程度为E3，环境风险潜势为Ⅱ。

因而，拟建项目环境风险潜势综合等级为Ⅲ。

（4）评价工作等级划分

评价工作等级划分详见表2.3.2-22。

表2.3.2-22  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| A是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |

拟建项目各要素评价工作等级判定如下：

- 大气环境风险潜势为Ⅲ，评价等级为二级。

- 地表水环境风险潜势为Ⅱ，评价等级为三级。

- 地下水环境风险潜势为Ⅲ，评价等级为三级。

#### 2.3.2.7生态环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则-生态影响（HJ 19-2011）》评价等级是以影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地（含水域）范围，包括永久占地和临时占地，将生态影响评价工作等级划分为一级、二级和三级。生态影响评价工作等级划分见表2.3.2-23。

表2.3.2-23  生态影响评价工作等级划分

| 影响区域 生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2～20km2 或长度50km～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

本项目在新厂区新建原料楼（二）第一、二层建设，不新增占地，项目所在地为工业用地，不属于特殊生态敏感区和重要生态敏感区，因此，本项目仅进行生态影响分析。

## 2.4评价范围及环境敏感区

### 2.4.1评价范围

本项目环境影响评价范围见下表2.4-1。

表2.4-1  项目环境影响评价范围表

| 评价内容 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境影响评价 | 二级 | 以项目厂址为中心点，评价范围边长取5km |
| 地表水环境影响评价 | 三级A | 北部污水处理厂尾水排放口上游500m（经度：118.65’12”；纬度：32.18’37”）至下游2500m（经度：118.64’31”；纬度：32.16’49”）内、华宝河雨水排口上游500m至下游2000m |
| 声环境影响评价 | 三级 | 项目厂界外200m范围内 |
| 风险评价 | 大气二级、地表水三级、地下水三级 | 以事故源装置为中心、半径5公里的范围 |
| 地下水 | 三级 | 项目厂界范围内 |
| 生态环境 | 分析 | 项目厂界范围内 |

### 2.4.2环境敏感保护目标

评价范围内环境敏感目标分布情况具体见表2.4-2和图2.4-1。

表2.4-2  本项目主要环境保护目标

| 环境要素 | UTM坐标 | 环境保护 对象名称 | 方位 | 距厂界最近距离（米） | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 大气环境 | 658276 | 3565574 | 落桥社区（拆除中） | N | 1300 | 约1000人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类 |
|  | 652839 | 3560948 | 陈庄（拆除中） | NW | 840 | 约500人 |  |
|  | 656571 | 3564066 | 杨柳庄（拆除中） | NW | 2050 | 约300人 |  |
|  | 655498 | 3560472 | 南京花旗医院 | S | 2100 | 约100人 |  |
|  | 659586 | 3562117 | 裕民家园 | SE | 2100 | 约5000人 |  |
|  | 659310 | 3562748 | 永丰社区 | NE | 1300 | 约1000人 |  |
|  | 660777 | 3561958 | 香溢紫郡 | SE | 2250 | 约5000人 |  |
|  | 659412 | 3561906 | 永丰小学 | SE | 2400 | 约400人 |  |
|  | 659300 | 3561795 | 陆军指挥学院 | SW | 2350 | 约1200人 |  |
|  | 657853 | 3561933 | 浦口区六一小学 | SW | 2300 | 约500人 |  |
| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 方位 | 距厂界最近距离（米） | 规模 | 环境功能 |
| 水环境 | 朱家山河 | SW | 940 | 小型规模水体 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 |
|  | 长江 | E | 7300 | 大型规模水体 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类 |
| 声环境 | 厂界200m范围内无声环境敏感目标 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3类 |
| 土壤环境 | 厂界200m范围内无土壤环境敏感目标 | （GB36600-2018）第二类用地筛选值标准；（GB15618-2018）表1标准 |
| 生态环境 | 龙王山风景名胜区 | SE | 距离生态空间管控区域最近距离2100 | 总面积（生态空间管控区域范围）1.93平方公里 | 自然与人文景观保护 |
|  | 滁河重要湿地 | NW | 距离二级管控区最近距离2500 | 总面积（生态空间管控区域范围）22.06平方公里 | 湿地生态系统保护 |

## 2.5相关规划

### 2.5.1与南京江北新区高新技术产业开发区总体规划相符性分析

#### 2.5.1.1南京江北新区高新技术产业开发区概况

南京江北新区位于江苏省南京市长江以北，2015年7月由国务院批准设立（国函〔2015〕103号）。南京江北新区包括南京市浦口区、六合区和栖霞区八卦洲街道，规划面积788 km2，是长江经济带与东部沿海经济带的重要交汇点。为加强和规范南京江北新区的管理和建设，根据《南京市城市总体规划（2011-2020）》、《南京江北新区总体规划（2014-2030）》，南京江北新区编制了各规划单元的控制性详细规划，规划重点是落实并完善上位规划所确立的发展目标，整合本地区相关规划成果，落实上位规划相关要求，为城市规划实施提供管理依据，并为编制下层次规划提供技术依据。南京绿叶制药有限公司位于江北新区NJJBb040& NJJBb060规划单元（产业区核心区及四期片区）内。

#### 2.5.1.2南京江北新区高新技术产业开发区规划基本情况

（1）产业定位

NJJBb040& NJJBb060规划单元（产业区核心区及四期片区）产业重点发展方向为软件研发、先进制造业、生物医药、北斗产业和研发拓展。其中，软件研发主要发展移动互联网、电子商务等软件及信息服务业，先进制造业主要发展轨道交通、智能电网等，生物医药产业主要发展生物医药研发和制造、化学医药、现代中药、医疗器械等。NJJBd040& NJJBe040& NJJBe030规划单元总体定位为以新兴产业研发、孵化培育为主导功能的活力、生态、宜居的科技创业示范区。其他规划单元以完善城市基础设施，改造人居环境，发展教育科研设施，建设城市综合功能组团为主要发展方向。

本项目位于南京江北新区高新技术产业开发区NJJBb040& NJJBb060规划单元（产业区核心区及四期片区），属于医药研发，符合江北新区NJJBb040& NJJBb060规划单元（产业区核心区及四期片区）产业定位。

（2）规划范围

规划总面积为53.63km2，包括NJJBb060规划单元（产业区四期）、NJJBb040规划单元（产业区核心区）、NJJBb020规划单元（盘城片区）、NJJBc010规划单元（泰山片区）、NJJBd040& NJJBe040& NJJBe030（软件园西区及紫金特区）等片区。各片区规划面积及四至范围见表2.5.1-1。

表2.5.1-1各片区规划范围

| 产业片区 | 规划面积 | 四至范围 |
| --- | --- | --- |
| 产业区核心区 | 21.06km2 | 即NJJBb040规划单元四至范围：东至江北大道、西至宁连高速，北至万家坝路、南至东大路-扬子铁路线-浦六路-浦泗路-龙泰路-解放路-永丰路一线 |
| 产业区四期 | 9.11 km2 | 即NJJBb060规划单元四至范围：东至宁连高速、西至汤盘路（规划）、北至万家坝路、南至永新路 |
| 盘城片区 | 3.82 km2 | 为NJJBb020规划单元的高新部分，四至范围为：南至万家坝路，西至浦六路，东至江北大道，东北至浦口区行政边界 |
| 泰山片区 | 6.01 km2 | 为NJJBc010规划单元的高新部分，四至范围为：朱家山河-浦珠北路-江北大道-扬子铁路线-火炬南路-铁桥路合围区域 |
| 软件园西区 | 11.21 km2 | 包括NJJBd040规划单元中浦滨路-五桥连接线-横江大道-团结路-慧谷路-园创路合围区域； NJJBe030规划单元中浦乌路-绿水湾路-横江大道-五桥连接线合围区域； NJJBe040规划单元中浦乌路-虎桥路-横江大道-绿水湾路合围区域 |

（3）规划期限

规划期限为2014年至2030年。

（4）基础设施规划

①给水工程规划

江北新区用水主要由南京市江北给水管网供应，主要依托浦口水厂供水，浦口水厂以长江为水源，现状供水规模为15万立方米/日。区内铺设输、配水管管径为Φ200mm-Φ1000mm。水质符合GB5749-85国家饮用水标准，区内给水主管网已建成。

②污水工程规划

江北新区高新区内生产和生活污水排入三座在运行污水处理厂，分别为：南京高欣水务有限公司、桥北污水处理厂、珠江污水处理厂。另有一座高新北部污水处理厂，高新北部污水处理厂日处理能力为8.5万t/d，目前日处理量约3.25万t/d，尚余5.25万t/d余量，可满足本项目的处理需求。

高新北部污水处理厂：位于南京江北新区南京高新区外的朱家山河与跃进河交汇处以东的三角地块，一期（2015年）规模2.5万立方米/日、二期规模扩建后全厂处理规模达到8.5万t/d，一期主体工程已于2017年底竣工建成；二期扩建主体工程目前已完成建设。一期工程已于2019年3月22日完成水、气、声的竣工环境保护验收（不包括中水回用工程、固废）。扩建后污水厂的服务范围：西至高科十八路及浦六路、北至万家坝路及盘陶路、南至朱家山河及林长线南侧规划路、东至星火路及江北大道，服务片区面积总计约31.5km2（主要涉及高新区四期及产业核心区部分区域、盘城片区、高铁北站片区）。污水处理厂尾水经朱家山河排入长江。

③雨水规划

目前江北新区内已有主体雨水管网，已实行“雨污分流”的排水体制，雨水管道沿道路布置，分片收集，雨水经雨水管道收集后就近、分散、重力流排入附近河流和排水沟。

④供热燃气工程规划

江北新区南京高新区于2009年10月开始启动“高新区热力中心锅炉停用”项目，南京高新区与华能电厂签订了供汽协议，投资约4000万元铺设了华能电厂至高新供热管网的DN450供热管道15公里，于2010年9月建成并通汽，与此同时关停全部9台锅炉，将供热中心输煤场改造为职工活动中心。通过实行集中供气、供热，不仅变点源治理为集中治理、减少了投资，而且有效的控制了污染物的排放总量。

江北新区南京高新区的天然气气源引自六合区龙池天然气门站，采用次高压（1.6MPa）管道接入区内，在高新区设立2座高中压调压计量站（大桥站、高新站），通过降压、加臭、计量进入城市燃气中压管网（0.2MPa）。次高压管线出门站DN600管道在江北大道路西沿江北大道向南至大桥、高新高中压调压站，沿途设大厂高中压调压站。

目前园区沿道路已建成DN450供热主管，额定供汽能力65t/h，本项目低压蒸汽用量约0.85t/h，项目建成后与主供热管网相接，园区供热可满足本项目需求。

⑤危废处置规划

江北新区危废处置依托位于南京化学工业园区的南京威立雅同骏环境服务有限公司与天宇固体废物处置有限公司进行处置。其中威立雅具有焚烧处置医药废物（HW02）、废药物药品（HW03）、农药废物(HW04)、木材防腐剂废物(HW05)、有机溶剂 与含有机溶剂废物(HW06)、热处理含氰废物(HW07)、废矿物油与含矿物油废物(HW08)、油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09)、精（蒸）馏残渣(HW11)、染料涂料废物(HW12)、有机树脂类废物(HW13)、新化学物质废物(HW14)、感光材料废物(HW16)、表面处理废物HW17,仅限#336-050-17，336-051-17，336-052-17，336-054-17，#336-055-17，336-058-17，336-059-17，336-061-17，#336-062-17，336-063-17，336-064-17，336-066-17）、含金属羰基化合物废物（HW19）、无机氰化物废物（HW33）、有机磷化合物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物（HW49，仅限900-039-49、900-041-49、#900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49）、废催化剂（HW50，仅限261-151-50、261-152-50、263-013-50、#261-183-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、#900-048-50），共计2.52万吨/年的能力。

#### 2.5.1.3与《南京高新技术产业开发区控制性详细规划环境影响报告书》及其审查意见的相符性分析

（1）规划实施情况

《南京高新技术产业开发区控制性详细规划环境影响报告书》于2016年12月21日得到了南京市环保局的审查意见，环评批复意见具体落实情况见表2.5.1-2。

表2.5.1-2规划环评的审查意见具体落实情况表

| 序号 | 审批意见 | 实施情况 | 本项目与审查意见相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强与上位规划及相关规划相协调。将本次规划用地纳入《浦口区土地利用总体规划》的调整范围，并落实耕地及基本农田占补平衡，在土地规划调整之前，应禁止耕地尤其是基本农田的开发。将本规划纳入《南京市城市总体规划》和《南京江北新区总体规划》的后续调整内容中，使本规划与《南京市城市总体规划》和《南京江北新区总体规划》在用地规划等内容进一步协调。 | 已将本次规划用地纳入《浦口区土地利用总体规划》的调整范围，并落实耕地及基本农田占补平衡，并明确了在土地规划调整之前，禁止耕地尤其是基本农田的开发。 已将本规划纳入《南京市城市总体规划》和《南京江北新区总体规划》中，并使本规划与《南京市城市总体规划》和《南京江北新区总体规划》在用地规划等内容进一步协调。 | 相符。本项目在南京绿叶制药新厂现有厂区内进行建设，不新增土地，位于工业用地范围内，与土地利用规划相符。 |
| 2 | 结合区域环境特征、制约因素并对照相关规划，进一步优化规划区功能布局。合理布局居住区用地和工业用地，工业用地和居住、学校用地间应设置必须的缓冲带。加强生态、景观设计，落实生态环境修复补偿方案；落实好企业搬迁后的场地污染治理工作，确保无遗留环保问题。 | 已结合区域环境特征、制约因素并对照相关规划，进一步优化了规划区功能布局。 已在产业用地周围预留足够的防护距离，合理布局居住区用地和工业用地。已加强生态、景观设计，落实生态环境修复补偿方案。 根据区内企业搬迁情况，正在逐步落实搬迁后的场地污染治理工作，确保无遗留环保问题。 | 相符。本项目位于江北新区南京绿叶制药有限公司新厂现有厂区内，无遗留环境问题。 |
| 3 | 完善基础设施建设。加快污水处理厂、污水管网、中水回用等环保基础设施的建设，完善区内雨污分流和污水截留工程。落实新扩片区供热方案，结合用热需求明确实施集中供热或使用清洁能源。 | 开发区基础建设（含集中供热）及环保设施正在建设过程中。已落实新扩片区供热方案，并结合用热需求明确了实施集中供热或需使用清洁能源，同时并要求除燃气锅炉外入园企业不得新建各类锅炉。 正在加快污水处理厂及污水管网、中水回用等环保基础设施建设，要求中水回用比例达到相关要求。正在完善区内雨污分流和污水截留工程建设。 | 相符。本项目所在区域已实现集中供热，污水管网已建成，企业已实现接管，依托的高新区北部污水厂已建成并运行。 |
| 4 | 严格入区产业和项目的环境准入。提高空间准入、产业准入和环境准入门槛，完善区域负面清单管理模式，严控新增污染物排放。按照本次规划产业定位引进列入《产业结构调整指导目录》及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》中的鼓励类产业；禁止引进以下行业和项目：生产工艺或生产设备不符合国家产业政策或明令禁止淘汰的建设项目；投资强度较小，不满足相关产业政策文件要求的建设项目；不符合区域环保法规、政策的建设项目；不符合清洁生产标准要求的建设项目；事故风险防范和应急措施不完善的建设项目。 | 已严格准入。要求入区项目的生产工艺、设备及污染治理技术、单位产品能耗、物耗、污染物排放及资源利用率须达同行业清洁生产国内先进水平，外资项目需达到国际先进水平。并优先引进有利于区域产业链构建和循环经济发展的项目。 已根据国家和省、市产业政策，在符合区总体发展规划条件下，完善了区域负面清单，严控新增污染物排放。 | 相符。本项目属于M[7340]医学研究和试验发展，不在园区负面清单内。 |
| 5 | 优化空间布局，加强风险管控。推进现有企业的转型升级、整改搬迁，落实企业搬迁后的场地污染治理工作，确保无遗留环保问题。 | 已优化空间布局，加强风险管控。正在推进现有企业的转型升级、整改搬迁工作，根据区内企业搬迁情况，正在逐步落实企业搬迁后的场地污染治理工作，确保无遗留环保问题。 | 相符，本项目不属于搬迁项目。 |
| 6 | 加强生态红线的保护。遵循城市基础生态格局系统，在规划实施过程中应严格遵守《江苏省生态红线区域保护规划》的管控要求，落实生态保护措施。 | 遵循城市基础生态格局系统，在规划实施过程中严格遵守了《江苏省生态红线区域保护规划》的管控要求，落实了相关生态保护措施。 | 相符。本项目不在江苏省生态红线管控范围内。 |
| 7 | 加强环境影响跟踪监测与环境保护管理，建立健全区域风险防范体系和生态安全保障体系。 | 开发区已加强环境影响跟踪监测与环境保护管理，并建立健全区域风险防范体系和生态安全保障体系。 | / |

（2）相符性分析

根据《南京高新技术产业开发区控制性详细规划环境影响报告书》及其批复，提高空间准入、产业准入和环境准入门槛，完善区域负面清单管理模式，严控新增污染物排放。按照本次规划产业定位引进列入《产业结构调整指导目录》及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》中的鼓励类产业；禁止引进以下行业和项目：生产工艺或生产设备不符合国家产业政策或明令禁止淘汰的建设项目；投资强度较小，不满足相关产业政策文件要求的建设项目；不符合区域环保法规、政策的建设项目；不符合清洁生产标准要求的建设项目；事故风险防范和应急措施不完善的建设项目。

南京高新技术产业区NJJBb040& NJJBb060规划单元（产业区核心区及四期片区），产业重点发展方向为软件研发、先进制造业、生物医药、北斗产业和研发拓展。其中生物医药产业主要发展生物医药研发和制造、化学医药、现代中药、医疗器械等。

本项目用地属于江北新区规划中的工业用地，本项目所在地区用地规划见图2.5-1。本项目进行原料药中试研发，按国民经济行业分类，属于M[7340]医学研究和试验发展，符合园区功能定位中的生物医药产业。因此，本项目的产业定位及用地性质与江北新区南京高新技术产业区NJJBb040& NJJBb060规划相符。

本项目生产过程中废气采取各项措施后可实现达标排放；废水经厂区污水站处理站处理达标后接管至高新区北部污水处理厂；建设项目生产过程中产生的一般工业固废、危险废物委托处置，符合当地的环保规划要求。本项目产品生产工艺符合清洁生产，项目采取完善、有效的风险防范措施，项目环境风险水平是可接受的。

综上，本项目符合《南京高新技术产业开发区控制性详细规划环境影响报告书》及其审查意见的要求。

#### 2.5.1.4园区基础设施建设进度

园区基础设施现状汇总见表2.5.1-3。

表2.5.1-3园区基础设施现状一览表

| 序号 | 设施名称 | 建设情况 | 与本项目衔接性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业水厂 | 已建浦口水厂15万m3/d，规划浦江水厂10万m3/d，区内给水主管网已建成。 | 可满足本项目用水需求 |
| 2 | 高新区北部污水处理厂 | 高新北部污水处理厂日处理能力为8.5万t/d，目前日处理量约3.25万t/d，尚余5.25万t/d余量。 | 本项目可实现接管。 |
| 3 | 110KV变电站 | 已建成 | 可实现供电。 |
| 4 | 热电厂及供热管网 | 华能南京电厂规划设有两个机组，其中#1机组供热抽气额定150t/h（最大200t/h），#2机组设计供热量50~80t/h，作为#1机组向高新区供汽的补充及热备用。目前园区沿道路已建成DN450供热主管，额定供汽能力65t/h，本项目低压蒸汽用量约0.85t/h，项目建成后与主供热管网相接。 | 可满足本项目的需求。 |
| 5 | 消防站 | 已建成 | 本项目可依托。 |
| 6 | 雨水排水管网 | 已建成 |  |
| 7 | 污水排水管网 | 园区污水管网已建成 |  |
| 8 | 垃圾中转站 | 已建成 |  |
| 9 | 环卫设施 | 已建成 |  |

### 2.5.2与《江苏省国家级生态保护红线规划》、《江苏省生态空间管控区域规划》的相符性分析

根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），全省国家级生态保护红线区域总面积为18150.34平方公里，占全省陆海统筹国土总面积的13.14%。其中陆域生态保护红线区域面积8474.27平方公里，占全省陆域国土面积的8.21%；海洋生态保护红线区域面积9676.07平方公里，占全省管辖海域面积的27.83%。

根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），全省共划定15大类811块陆域生态空间保护区域，总面积23216.24平方公里，占全省陆域国土面积的22.49%。其中，国家级生态红线陆域面积为8474.27平方公里，占全省陆域国土面积的8.21%；生态空间管控区域面积为14741.97平方公里，占全省陆域国土面积的14.28%。

本项目位于江北新区南京绿叶制药有限公司新厂，根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号）及现场调查，距离本项目最近的生态空间管控区域为东侧2100m的龙王山风景区。本项目与周边生态红线区域地理位置关系图见图2.5-2，由图可见本项目评价范围内不涉及生态红线区域，不会导致辖区内生态红线区生态服务功能下降。

因此，本项目的建设与《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）。

表2.5.2-1  项目周边生态红线区域

| 序号 | 红线区域名称 | 主导生态 功能 | 红线区域范围 | 与本项目最近距离（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 国家级生态保护红线范围 | 生态空间管控区域范围 |  |
| 1 | 龙王山风景区 | 自然与人文景观保护 | / | 东至高新北路，南至龙山南路，西至星火北路，北至龙山北路 | 2.1 |
| 2 | 滁河重要湿地 | 湿地生态系统保护 | / | 三合圩片：东至滁河以北，由余家湾大桥沿滁河至晓桥；西至原双圩村村部，沿双圩路向北至友联路顺清流河至余家湾大桥；南至晓桥，沿双圩路向南至青山路，从青山路由青山三组—东葛村砂石路至江永线至晓桥；北至友联村五四小圩，沿清流河至青山村五四组滁河堤埂（不含G104、滁河线位）。滁河市级重要湿地：东至永宁街道行政边界；西至星甸街道行政边界；南、北至堤岸 | 2.5 |
| 3 | 南京老山国家级森林公园 | 森林公园的生态保育区和核心景观区 | 南京老山国家级森林公园总体规划中确定的范围（包含生态保育区和核心景观区等） | 东至京沪铁路支线，南至沿山大道，西至宁合高速、京沪高铁，北至汤泉规划路（凤凰西路、凤凰东路）、江星桥路、宁连高速、护国路。含南京老山国家级森林公园总体规划中的一般游憩区和管理服务区范围 | 4.0 |

## 2.6与相关产业政策的相符性分析

### 2.6.1与《产业结构调整指导目录》（2019年本）等文件的相符性分析

本项目主要进行原料药中试研发，属于M[7340]医学研究和试验发展，对照国家《产业结构调整指导目录》（2019年本），该目录中“鼓励类”中第十三大类“医药”第1条中的“拥有自主知识产权的新药开发”。对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发〔2013〕9号）、《关于修改〈江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）〉部分条目的通知》（苏经信产业〔2013〕183号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录》（苏政办发〔2015〕118号），本项目不属于其中淘汰类、限制类；对照《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》，本项目不属于其中的限制或禁止用地项目；对照《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018年版）》，本项目不属于其中的禁止和限制类项目。

### 2.6.2与《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发〔2015〕251号）的相符性分析

根据《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发〔2015〕251号）中对工业项目的准入规定：“行业准入：调整产业结构，从源头遏制高耗能、重污染项目建设。全市范围内，禁止新（扩）建以下行业项目：1.市级管辖权限的采矿业（不含“12其他采矿业”）、2.纺织业、3.造纸和纸制品业、4.石油加工、炼焦和核燃料加工业、5.化学原料和化学制品制造业、6.非金属矿物制品业……。区域准入：优化产业布局，全市范围项目建设应符合以下规定：1.新（扩）建工业生产项目必须进入经多级政府认定的开发园区或工业集中区（为研发配套的组装加工项目除外）……5.除南京化工园区外，其他区域不得新（扩、改）建化工生产项目（节能减排、清洁生产、安全除患、油品升级改造和为区域配套的危险废物集中处置、气体分装、无化学反应的工业气体制造项目除外）……7.全市范围内不得新（扩）建燃烧原（散）煤、重油、石油焦等高污染燃料的设施和装置……”。

经对照该准入规定的要求，本项目主要进行4种原料药的中试研发，按国民经济行业分类，属于M[7340]医学研究和试验发展，不属于行业准入规定中的“全市范围内禁止新（扩）建的行业项目”，本项目位于江北新区高新技术产业开发区四期内，属于规划中的工业用地，符合区域准入规定中“新（扩）建工业生产项目必须进入经多级政府认定的开发园区或工业集中区”的要求，本项目不属于区域准入规定中的“化工生产项目”、“燃烧原（散）煤、重油、石油焦等高污染燃料的设施和装置”等不得新（扩）建的项目。

综上，本项目符合《南京市建设项目环境准入暂行规定》的要求。

### 2.6.3与《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018年版）》的相符性分析

本项目主要进行原料药的中试研发，按国民经济行业分类，属于M[7340]医学研究和试验发展，不在全市及江北新区禁止和限制新建（扩建）制造业行业项目内。

## 2.7与相关环保法规政策相符性分析

### 2.7.1与《江苏省“十三五”生态环境保护规划》的符合性分析

文件要求：目标指标：到2020年，生态环境质量明显改善，生态系统稳定性明显增强，主要污染物排放总量大幅减少，生产和生活方式绿色低碳水平明显提升，环境风险得到有效控制，生态文明制度体系更加健全，如期实现生态省目标。

保障措施：····建立供给侧重污染产能退出和化解过剩产能机制。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业，完成违法违规建设项目清理整顿和小型化工、塑料、印染、造纸、电镀等“十小”行业取缔整治工作。鼓励企业加快技术改造升级和产品换代换型，提前淘汰相对落后的低端低效产能。对长期超标排放、无治理能力且无治理意愿以及达标无望的企业，依法予以关闭淘汰。实施电力、钢铁、水泥、平板玻璃、修造船等产能过剩行业产能减量置换，防范过剩和落后产能跨地区转移。逐步搬迁或关闭位于城市主城区的重污染企业。

相符性分析：本项目主要进行原料药的中试研发，按国民经济行业分类，属于M[7340]医学研究和试验发展，不属于“十小”、产能过剩及重污染行业。本项目生产过程中废气采取各项措施后可实现达标排放；废水达标接管高新区北部污水处理厂；建设项目生产过程中产生的一般工业固废、危险废物委托处置，符合当地的环保规划要求。本项目产品生产工艺符合清洁生产，项目采取完善、有效的风险防范措施，项目环境风险可控。

因此本项目与《江苏省“十三五”生态环境保护规划》相符。

### 2.7.2与《江苏省“两减六治三提升”专项行动方案》（苏政办发〔2017〕30号）、《南京市“两减六治三提升”专项行动实施方案》相符性分析

《江苏省两减六治三提升”专项行动方案》相关内容如下：

文件要求：“（六）提高准入门槛。严格执行《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号），进一步健全重点耗煤行业准入条件，严格非电行业新建、改建、扩建耗煤项目审批、核准、备案，定期公布符合准入条件的企业名录并实施动态管理。沿江地区除公用燃煤背压机组外不再新建燃煤发电、供热项目。对未通过节能审查、环评审批的项目，不得开工建设，不得发放生产许可证、安全生产许可证、排污许可证，有关单位不得供电、供水。严格落实节能审查制度，新建高耗能项目单位产品（产值）能耗、煤耗要达到国际先进水平，用能、用煤设备达到一级能效标准。非电行业新建项目，禁止配套建设自备燃煤电站和燃煤锅炉。原有自备燃煤电站鼓励改为公用电站或改造为公用热电联产。对耗煤企业开展能效评估和节能专项监察。”

《南京市“两减六治三提升”专项行动实施方案》相关内容如下：

文件要求：“（二）减少化工铸造等行业落后产能3、严控新增化工产能。继续严格禁止在化工园区外新建、扩建化工生产项目。园区外化工企业只允许在原有生产产品种类不增、产能规模不变、排放总量不增的前提下，进行项目升级、安全隐患防范和节能环保改造。严格执行化工行业负面清单，禁止限制类项目产能（搬迁改造升级项目除外）入园进区。

相符性分析：本项目主要进行4种原料药的中试研发，属于M[7340]医学研究和试验发展，属于南京高新技术产业开发区四期范围内，四期产业定位为：与南京市其它产业板块形成优势互补、错位发展，重点发展轨道车辆产业、汽车相关产业以及部分新能源、环保新材料、生物医药产业；努力提高工业用地利用效率，着力推进楼宇产业发展模式；积极构建生态低碳示范园区；严格限制排放有毒有害物质、污染物处理后不能确保稳定达标的项目；不宜引进单位指标废水排放量大及排放恶臭气体的工业项目。本项目为原料药中试研发项目，符合园区产业定位。产品具有质量要求高、用量少、对生产及使用环境洁净度要求高的特点，不属于煤耗项目，不使用燃煤供热，项目设备能耗较低，不属于禁止或限制引入的项目类型。符合文件要求。

综上所述，本项目的建设符合《江苏省“两减六治三提升”专项行动方案》、《南京市“两减六治三提升”专项行动实施方案》文件要求。

### 2.7.3与《南京市实验室危险废物环境管理规定（试行）》（征求意见稿）相符性分析

对照2018年12月14日南京市环保局发布的《南京市实验室危险废物环境管理规定（试行）》征求意见稿，相关要求如下：

文件要求：第六条[分类收集]实验室危险废物应进行分类收集投放，严禁与其它废物混放。

第七条[收集包装]实验室危险废物收集容器及标签应符合《工作规范》的要求。

第八条[收集暂存区]实验室应设置危险废物暂存区，并在危险废物暂存区设置符合要求的危险废物警示标志。

第十四条[转运前预处理]废酸、废碱、废反应活性试剂以及其它高危险性废物转运前，应经预处理降低其危险性后再转移至危废仓库进行贮存。

第十五条[贮存设施]实验室危险废物贮存设施应设置符合要求的危险废物识别标志。实验室危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。

第十六条[贮存管理]实验室危险废物应分类贮存，不同种类间应有明显间隔。

第十八条[处置利用]实验室危险废物应委托具有危险废物经营许可证及相应资质的单位进行处置、利用，并严格执行危险废物产生单位申报登记、管理计划、危险废物转移联单等基本管理制度。

相符性分析：本项目产生的危废均分类收集、存放，选择符合国家相关环保标准的收集容器；设置危废暂存场所，产生的危废每天统一转运至厂区危废仓库，项目主要产生危废为中试有机废液，无活性试剂；厂区危废库根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设置，危废分区分类暂存，并定期委托有资质单位进行安全处置，企业做好相应转移台账。

本项目符合《南京市实验室危险废物环境管理规定（试行）》（征求意见稿）相关要求。

### 2.7.4与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》及江苏省实施细则相符性分析

对照《长江经济带发展负面清单指南（试行）》（第89号，2019.1.12）、《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》（苏长江办发[2019]136号），本项目与上述文中相关条款的相符性分析如下：

表2.7.4-1  建设项目与《长江经济带发展负面清单指南》相符性分析

| 文件 | 条款内容 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 《长江经济带发展负面清单指南（试行）》 | 6、禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 | 本项目用地不位于规划的生态保护红线和永久基本农田范围内 |
|  | 7、禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 | 本项目为医药中试研发项目，不属于高污染项目，选址位于江北新区高新技术产业开发区内，不在长江干支流1公里内 |
| 《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》 | 二、区域活动 | （六）禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境及地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 | 本项目用地不位于规划的生态保护红线和永久基本农田范围内 |
|  |  | （七）禁止在距离长江干流和京杭大运河（南水北调东线江苏段）、新沟河、新孟河、走马塘、望虞河、秦淮新河、城南河、德胜河、三茅大港、夹江（扬州）、润扬河、潘家河、蟛蜞港、泰州引江河1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。…… | 本项目为医药中试研发，不属于化工项目 |
|  |  | （十）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。合规园区名录按照《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）合规园区名录》执行。高污染项目应严格按照《环境保护综合名录》等有关要求执行。 | 本项目选址于江北新区高新技术产业开发区，园区规划环评已通过审查，项目建设符合园区产业定位 对照《环境保护综合名录（2017年版）》，不在“高污染、高环境风险”产品名录中 |
|  | 三、产业发展 | （十九）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 | 拟建项目为医药中试研发，不生产产品，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目 |
|  |  | （十六）禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。 | 拟建项目为医药中试研发，不涉及淘汰的安全生产落后工艺及装备 |

注：根据国发[2013]41号、工信部产业[2015]127号文，产能严重过剩行业包括钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业；根据工信厅联装[2019]44号文，重点区域严禁新增铸造产能。

根据上述分析，拟建项目的建设与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》及苏长江办发[2019]136号文件要求相符。

### 2.7.5与《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》（苏政办发[2018]91号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）相符性分析

对照《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》（苏政办发[2018]91号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号），本项目与上述文中相关条款的相符性分析如下：

表2.7.5-1  建设项目与苏政办发[2018]91号、苏环办[2019]327号文相符性分析

| 文件 | 条款内容 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 苏政办发[2018]91号 | （四）严格涉危项目准入。 严格控制产生危险废物的项目建设，禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。 严格规范建设项目危险废物环境影响评价，科学判定废物危险特性或提出鉴别方案建议。对无危险废物集中处置设施或处置能力严重不足且设区市无法统筹解决的地区，以及对飞灰、工业污泥、废盐等危险废物库存量大且不能按要求完成规范处置的地区，暂停审批该地区产生危险废物的工业项目环境影响评价文件。 | 江北新区危废处置依托位于南京化学工业园区的南京威立雅同骏环境服务有限公司与天宇固体废物处置有限公司进行处置。本项目危废委托有资质单位处置可落实。 |
|  | （五）引导企业源头减量。 推进绿色制造体系建设，引导企业在生产过程中使用无毒无害或低毒低害原料，鼓励有关单位开展危险废物减量化、无害化、资源化技术研发和应用。 开展危险废物“减存量、控风险”专项行动。推进危险废物“点对点”应用等改革试点，鼓励企业将有利用价值的危险废物降级梯度使用。危险废物年产生量5000吨以上的企业必须自建利用处置设施。 | 企业在生产过程中使用低毒低害原料，本项目危险废物产生量40.2771t/a，小于5000吨。 |
|  | （十三）强化规范化管理。 落实企业污染防治主体责任，严格执行危险废物各项法律法规和标准规范，以及危险废物申报登记、经营许可、管理计划、转移联单、应急预案等管理制度。探索建立法人责任制，对危险废物产生、转移、利用处置全过程负责，并依法承担相应法律责任。 | 本项目运行过程中产生的需委托有资质单位处置的危废均执行危废转移的相关要求。 |
| 苏环办[2019]327号 | （三）加强涉危项目环评管理。 各地生态环境部门要督促建设单位及技术单位贯彻落实《建设项目危险废物环境影响评价指南》（原环境保护部公告 2017年第43号）等相关要求，对建设项目产生的危险废物种类、数量、利用或处置方式、环境影响以及环境风险等进行科学评价，并提出切实可行的污染防治对策措施。要依法开展环评文件审批工作，不得擅自降低审批标准。对危险废物数量、种类、属性、贮存设施阐述不清的，无合理利用处置方案的，无环境风险防范措施的建设项目，不予批准其环评文件。建设项目竣工环境保护验收时，严格按照环评审批要求和实际建设运行情况，形成危险废物产生、贮存、利用和处置情况、环境风险防范措施等相关验收意见。 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。对环评文件中要求开展危险废物特性鉴别的，建设单位在项目建设完成后必须及时开展废物属性鉴别工作，将鉴别结论和环境管理要求纳入验收范围。鉴别为危险废物的，纳入危险废物管理。鉴别为一般工业固废的，应明确其贮存管理要求和利用处置方式、去向，接收单位必须具备相应利用处置能力；属地生态环境部门应加强环境监管，将相关贮存、利用处置等信息纳入申报登记管理，并按照“双随机”要求开展监督检查。 | 本项目环评按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求对危废相关内容进行了编制和分析。 |
|  | （九）规范危险废物贮存设施。 各地生态环境部门应督促企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范（见附件1）设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求（见附件2）设置视频监控，并与中控室联网。鼓励有条件的企业采用云存储方式保存视频监控数据。 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施。危险废物经营单位需制定废物入场控制措施，并不得接受核准经营许可以外的种类；贮存设施周转的累积贮存量不得超过年许可经营能力的六分之一，贮存期限原则上不得超过一年。 对不满足识别标识设置规范（危险废物信息公开栏、贮存设施警示标志牌、包装识别标签）、未完成关键位置视频监控布设的企业，属地生态环境部门要责令其自本意见印发之日起三个月内完成整改，逾期未完成的，依法依规进行处理。 | 本项目依托现有危废库，危废库按照苏环办[2019]149号要求规范建设，设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设施的出入口、内部、危废运输通道等关键位置将按照要求布置视频监控，并与中控室联网。 项目危险废物在危废贮存设施内分区、分类贮存，危废贮存设施应采取防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏措施和泄漏液体收集、导流系统。 危废库设置危险废物信息公开栏、贮存设施警示标志牌、包装识别标签以及视频监控系统。 |

根据上述分析，本项目与苏政办发[2018]91号、苏环办[2019]327号文要求相符。

### 2.7.6与苏发[2018]24号文相符性分析

中共江苏省委 江苏省人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见（苏发[2018]24号）中文件要求：

四、坚决打赢蓝天保卫战

（二）深度治理工业大气污染。全面实施特别排放限值，推进非电行业氮氧化物深度减排和超低排放改造，强化工业污染全过程控制，实现全行业全要素达标排放。制定“散乱污”企业淘汰标准……大型燃煤机组烟气全部实现超低排放，35蒸吨/小时及以上锅炉烟气实施特别排放限值改造，65蒸吨/小时及以上的燃煤锅炉开展超低排放改造。

五、着力打好碧水保卫战

（三）打好长江保护修复攻坚战

强化空间管理。落实“共抓大保护、不搞大开发”，优化空间布局，大幅提升生态岸线比例，将干流及洲岛岸线开发利用率降到50%以下……严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业，1公里范围内违法违规危化品码头、化工企业限期整改或依法关停，存在环境风险的化工等企业搬迁进入合规工业园区（聚集区）。

……

十、改革完善生态环境治理体系

（二）完善生态环境监管体系

落实“三线一单”，确定生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，制定生态环境准入清单，在地方立法、政策制定、规划编制、执法监管中不得变通突破、降低标准……严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目……

符合性分析：本项目建于江北新区南京绿叶制药有限公司新厂区内，不位于长江干支流1公里范围内，属于M[7340]医学研究和试验发展，生产过程实现污染全过程控制，污染物经过治理达标排放。生产供热依托园区，厂区不建设燃煤锅炉，不排放氮氧化物等污染物。项目符合“三线一单”的要求。

综上，本项目的建设符合苏发[2018]24号文的相关规定。

### 2.7.7与苏政发[2018]122号文相符性分析

江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知（苏政发[2018]122号）中文件要求：

（三）优化产业布局。2018年底前，编制完成全省“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单）。明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，严格执行江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录……其中化工、钢铁和煤电项目应符合江苏省相关行业环境准入和排放标准。

本项目符合性分析：位于已编制规划环评并通过原南京市环境保护局审查的南京高新技术产业开发区内，园区建设规范，从园区规划和建设上，适合项目入驻。项目为M[7340]医学研究和试验发展，对照国家《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目M[7340]医学研究和试验发展，不属于其中的鼓励类、限制类及淘汰类，为一般允许类。对照《外商投资产业指导目录（2019年版）》，本项目不属于其中的限制或禁止的项目；不属于《限制用地项目目录（2013年本）》和《禁止用地项目目录（2013年本）》中限制或禁止用地项目；也不属于《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018年版）》中禁止和限制类项目。

综上，本项目的建设符合苏政发[2018]122号文的相关规定。

### 2.7.8与《关于印发<江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南>的通知》（苏环办[2014]128号）相符性

项目采用了环保型生产工艺和装备，主要生产单元或设施密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放；项目VOCs总收集、净化处理率均高于90%。

综上，项目的建设与《关于印发<江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南>的通知》（苏环办[2014]128号）要求相符。

### 2.7.9与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）相符性

项目含VOCs原料主要存储于密封桶内，生产车间采用全密闭、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，可有效减少工艺过程VOCs无组织排放。

综上，项目的建设与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）要求相符。

### 2.7.10与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）相符性

《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）中指出：

“二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制

2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。

三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率

组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。”

本项目执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021），应落实无组织排放特别控制要求，有机物料储存环节采用密闭容器、包装袋，非取用状态时容器密闭。盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃。对重点溶剂使用环节进行废气收集处理，废气排放标准优先执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）中规定的排放限值和控制要求。

本项目建设与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）相符。

### 2.7.11与《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）相符性

2020年6月21日江苏省人民政府发布了《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号），该方案提出了江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求，本项目位于重点管控单元，属于长江流域，项目与长江省重点流域生态环境分区管控要求的符合性如下：

表2.7.11-1 与长江省重点流域生态环境分区管控要求的符合性

| 管控类别 | 重点管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、长江流域 |
| 空间布局约束 | 1．始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。 | 本项目为医药中试研发，不属于大开发项目 | 符合 |
|  | 2．加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 | 本项目位于新厂区二期扩建原料楼（二）第一、二层，不在生态保护红线和永久基本农田范围 | 符合 |
|  | 3．禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。 | 本项目不属于以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目 | 符合 |
|  | 4．强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  | 5．禁止新建独立焦化项目。 | 本项目不涉及 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 1．根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。 | 本项目产生的废水经厂区污水站预处理达接管标准后接管至高新区北部污水厂进行处理 | 符合 |
|  | 2．全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。 |  |  |
| 环境风险防控 | 1．防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。 | 本项目建有较为完备的环境风险防控措施 | 符合 |
|  | 2．加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。 | 本项目不涉及 | 符合 |
| 资源利用效率要求 | 到2020年长江干支流自然岸线保有率达到国家要求。 | 本项目不涉及 | 符合 |

### 2.7.12与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）相符性

涉及相关要求及对照相符性分析详见表2.7.12-1。

表2.7.12-1  项目的建设与苏环办[2019]36号文相符性分析

| 涉及相关要求 | 相符性分析 |
| --- | --- |
| 《建设项目环境保护管理条例》，一、有下列情形之一的，不予批准： | （1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。 | （1）项目位于江北新区；（2）项目所在地为空气质量不达标区域，根据大气环境质量达标规划，通过“优化产业结构布局、改善能源结构、深化工业源污染治理、强化移动源污染防治、严格控制扬尘污染、重视其他污染源治理、加强环境管理基础能力建设”，新区环境空气质量将得到改善。根据大气预测结果，能够满足环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目废水、废气处理均采取成熟、可靠的技术，可确保污染物排放达到国家和地方排放标准；（4）本项目拟在南京绿叶新厂区预留车间内进行建设，新厂区Ⅰ-1期已完成环保竣工验收，Ⅰ-2期项目、硝苯地平固体制剂重新报批项目、多功能脂质体车间（注射剂）项目正在建设过程中，不存在遗留环境问题；（5）建设项目环境影响报告书主要基础资料数据均由企业提供，企业出具有承诺书，本次环评按照总纲要求，坚持依法评价、科学评价，明确在落实本报告书提出的各项污染防治措施和风险防范措施，并严格执行“三同时”的前提下，从环保角度分析，建设项目在拟建地的建设具备环境可行性。 |
| 《农用地土壤环境管理办法（试行）》 | 二、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。 | 项目位于江北新区，项目用地属于工业用地，不涉及优先保护类耕地集中区域 |
| 《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号） | 三、严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。 | 根据建设项目“三本账”表，建设项目新增主要污染物排放总量指标在江北新区范围内进行平衡 |
| 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号） | 四、（1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。（3）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。 | （1）本项目选址于江北新区高新技术产业开发区，园区规划环评已通过审查，项目建设符合园区产业定位；（2）项目所在区域不属于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发的区域；（3）项目所在地为空气质量不达标区域，根据大气预测结果，本项目废气排放能够满足环境质量改善目标管理要求 |
| 《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（苏发〔2018〕24号） | 五、严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。 | 本项目所在地不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内，符合文件要求 |
| 《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发〔2018〕32号） | 六、禁止新建燃煤自备电厂。在重点地区执行《江苏省化工钢铁煤电行业环境准入和排放标准》。燃煤电厂2019年底前全部实行超低排放。 | 建设项目不涉及新建燃煤自备电厂 |
| 《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发〔2018〕122号） | 七、禁止建设生产和使用高 VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 | 建设项目不涉及使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等 |
| 《省政府关于深入推进全省化工行业转型发展的实施意见》（苏政发〔2016〕128号） | 八、一律不批新的化工园区，一律不批化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目），一律不批化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新改扩建化工项目。新建（含搬迁）化工项目必须进入已经依法完成规划环评审查的化工园区。严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。 | 江北新区高新技术产业开发区建设有集中供水、污水集中处理设施，环境基础设施较为完善 |
| 《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号） | 九、生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 | 建设项目位于江北新区高新技术产业开发区，不在生态保护红线范围内 |
| 《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》（苏政办发〔2018〕91号） | 十、禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。 | 本项目危险废物产生量为40.2771t/a，项目建成后危险废物均须委托有资质单位处置。 |
| 《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》（推动长江经济带发展领导小组办公室文件第89号） | 十一、（1）禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。（2）禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。（3）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。（4）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。（5）禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。（6）禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。（7）禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。（8）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。（9）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。（10）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 | 建设项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围、饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围、水产种质资源保护区的岸线和河段范围以及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区、《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区以及生态保护红线和永久基本农田范围内，建设项目在江北新区高新技术产业开发区内建设。项目不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内，建设项目不属于明令禁止的落后产能项目以及国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 |

### 2.7.13与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析

文件要求：第二十六条 国家对长江流域河湖岸线实施特殊管制。国家长江流域协调机制统筹协调国务院自然资源、水行政、生态环境、住房和城乡建设、农业农村、交通运输、林业和草原等部门和长江流域省级人民政府划定河湖岸线保护范围，制定河湖岸线保护规划，严格控制岸线开发建设，促进岸线合理高效利用。禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。第四十九条 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。

相符性分析：本项目拟建于江北新区华康路121号，不在长江干支流1公里范围内，且项目属于M7340医学研究和试验发展，不属于化工项目，并与各类准入清单相符。因此，本项目的建设符合《中华人民共和国长江保护法》要求。

### 2.7.14与苏环办〔2020〕101号文的相符性分析

《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101）文件要求：

二、建立危险废物监管联动机制

企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。……收到企业废弃危险化学品等危险废物管理计划后，对符合备案要求的，纳入危险废物管理。生态环境部门要将危险废物管理计划备案情况及时通报应急管理部门。

应急管理部门要督促企业加强安全生产工作，加强危险化学品企业中间产品、最终产品以及拟废弃危险化学品的安全管理。

三、建立环境治理设施监管联动机制

企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控、要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

生态环境部门在上述六类环境治理设施的环评审批过程中，要督促企业开展安全风险辨识，并将已审批的环境治理设施项目及时通报应急管理部门。生态环境部门在日常环境监管中，将发现的安全隐患线索及时移送应急管理部门。

应急管理部门应当将上述六类环境治理设施纳入安全监管范围，推进企业安全生产标准化体系建设。对生态环境部门发现移送的安全隐患线索进行核查，督促企业进行整改，消除安全隐患。

相符性分析：企业应做好危险废物的收集、贮存、运输及处置工作，按照要求制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案，对易爆的有机废液应确认达到稳定化要求后再进行贮存，企业危险化学品贮存在符合要求的防爆柜内，加强拟废弃危险化学品的安全管理。另外，本次评价对企业各污染防治措施进行评价，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。因此，本项目与苏环办〔2020〕101号文要求相符。

### 2.7.15与苏环办〔2020〕16号文的相符性分析

《省生态环境厅关于做好安全生产专项整治工作实施方案》（苏环办〔2020〕16号）文件要求：

（二）严把建设项目门槛

2、严格项目准入审查。出台和逐步完善项目环境准入负面清单，推动产业结构优化调整。严格落实《建设项目环境风险评价技术导则》要求，加强建设项目环境风险评价。对涉及危险工艺技术的项目，主动征求应急管理、消防等部门的意见，不符合产业政策和规划布局、达不到安全环保标准的，一律不予审批。对发现污染防治设施可能存在重大安全隐患的，主动与应急管理部门联系，邀请共同参加项目审查会，开展联合审查，同时建议建设单位开展污染防治设施安全论证并报应急管理部门，审慎对待风险较大、隐患较大、争议较大的项目。

相符性分析：项目加强环境风险评价，生产中使用的危险性物质使用量较少，涉及危险工艺的有氢化车间工段，危险性较低，设计满足实验室安全设备及个体防护的基本要求，对可能产生的废气、废水、固废采取有效污染防治设施，以降低风险影响。项目建设符合产业政策和规划布局，可达到安全环保标准，项目不存在重大安全隐患，与苏环办〔2020〕16文相符。

### 2.7.16与宁环办〔2020〕25号文的相符性分析

关于印发《南京市实验室危险废物污染防治工作指导手册（试行）》的通知（宁环办〔2020〕25号）文件要求：

清洗沾染危险废物实验仪器时，第一遍震荡冲洗废水纳入实验室危险废物管理与处置。……实验室单位应建立、健全实验室污染环境防治管理制度，完善危险废物环境管理责任体系，并严格按照相关法律法规及附录A（《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号））等文件规定要求，做好危险废物分类收集、安全贮存、转移管理和定期委托有资质单位处置利用等工作，建立并执行危险废物申报登记及管理计划备案、管理台账、转移联单、应急预案、信息公开、事故报告等相关管理制度。……严禁将实验室危险废物随意倒入市政下水管网或抛弃、非法堆放、倾倒、填埋和混入生活垃圾（含沾染危险废物的报废实验工具）。实验室单位的危险废物贮存设施（或贮存区）的建设与运行管理应符合附录K（危险废物贮存污染控制标准GB 18597-2001（2013年修订）、附录N（《危险废物收集贮存运输技术规范》HJ2025-2012、《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995）以及附录A（《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号））等相关要求。实验室危险废物应分类分区贮存，不同种类间应有明显间隔。严禁性质不相容、具有反应性且未经安全性处置的实验室危险废物混合贮存；禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。

相符性分析：本项目设备清洗废液作为危废处置，本项目运行过程中产生的各类危废均委托有资质单位处置，并执行危废转移的相关要求。本项目将按照苏环办〔2019〕327号要求规范建设危废暂存间，项目危废暂存间将按照要求设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设施的出入口等关键位置将按照要求布置视频监控，并与中控室联网。项目危险废物在危废贮存设施内分区、分类贮存，危废贮存设施应采取防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏措施和泄漏液体收集、导流系统。项目将按照要求设置危险废物信息公开栏、贮存设施警示标志牌、包装识别标签以及视频监控系统。因此，本项目与宁环办〔2020〕25号文相符。

### 2.7.17与宁环办〔2021〕17号文的相符性分析

关于明确现阶段南京市建设项目主要污染物排放总量管理要求的通知（宁环办[2021]17号）文件要求：

（二）指标来源

1.“可替代总量指标”来源依据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197）、《南京市建设项目主要污染物总量指标管理办法》（宁环规〔2015〕4号）等文件执行。2.为实现平稳过渡，现阶段（暂定2021-2022年）审批的建设项目，水和大气污染物总量指标可以来源于2019年1月1日以后形成的“可替代总量指标”；重金属污染物总量指标可以来源于2016年1月1日以后形成的“可替代总量指标”。3.市原则上不得作为调入方接受其他区域（地市）的“可替代总量指标”。某项主要污染物环境浓度超过环境功能要求或排放总量超出区域总量控制要求的区（园区），不得作为调入方接受其他区（园区）污染物总量指标。区（园区）确需作为调入方接受其他区（园区）污染物总量指标的，需由派出局向市局申请。

（三）指标核定

1.水污染物。市域范围内，新、改、扩建新增化学需氧量、氨氮总量的项目，实行2倍削减量替代。太湖流域范围内，战略性新兴产业新、扩建新增总磷总量的项目，应当从本区域通过产业置换、淘汰、关闭等方式获得的指标中取得，并按照该项目不低于新增年排放总量的1.1倍实施减量替代；提升环保标准的技术改造项目的磷、氮等重点水污染物年排放总量减少幅度应当不低于该项目原年排放总量的百分之二十。2.大气污染物。新、改、扩建项目新增二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物总量的项目，实行2倍削减量替代。3.重金属污染物。重点行业新、改、扩建新增重金属污染物总量的项目，实行“减量置换”或“等量替换”。

相符性分析：本项目为扩建项目，不属于太湖流域范围，本项目新增化学需氧量、氨氮、挥发性有机物总量实行2倍削减量替代。化学需氧量、氨氮总量纳入高新北部污水处理厂的总量中，在区域内平衡。挥发性有机物总量指标在南京市江北新区内平衡。因此，本项目与宁环办〔2021〕17号文相符。

### 2.7.18与宁环办〔2021〕28号相符性分析

关于进一步加强涉VOCs建设项目环评文件审批有关要求的通知（宁环办〔2021〕28号）文件要求：

一、严格排放标准和排放总量审查。（一）严格标准审查。环评审批部门按照审批权限，严格排放标准审查。有行业标准的严格执行行业标准，无行业标准的应执行国家、江苏省相关排放标准，鼓励参照天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）等标准中最严格的标准。VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），并执行厂区内VOCs特别排放限值。

二、严格VOCs污染防治内容审查。涉VOCs排放的建设项目，环评文件应认真评价VOCs污染防止相关内容，从源头替代、过程控制、末端治理、运行管理等方面进行全面分析，在严格落实安全生产要求基础上，进一步强化VOCs污染防治。按照审批权限，环评审批部门会同大气管理业务部门，严格审查，重点关注以下内容：（一）全面加强源头替代审查。环评文件应对主要原辅料的理化性质、特性等进行详细分析，明确涉VOCs的主要原辅材料的类型、组分、含量等。使用涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等材料的，VOCs含量应满足国家及省VOCs含量限值要求（附表），优先使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量、低反应活性材料，源头控制VOCs产生。禁止审批生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等建设项目。（二）全面加强无组织排放控制审查。涉VOCs无组织排放的建设项目，环评文件应严格按照《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）等有关要求，重点加强对含VOCs物料储存、转移和输送、设备与光纤组件泄漏、敞开液面溢散以及工艺过程等5类排放源的VOCs管控评价，详细描述采取的VOCs废气无组织控制措施，充分论证其可行性和可靠性，不得采用密闭收集、密闭储存等简单、笼统性文字进行描述。生产流程中涉及VOCs的生产环节和服务活动，在符合安全要求前提下，应按要求在密闭空间或者设备中进行。无法密闭的，应采取措施有效建设废气排放，并科学涉及废气收集系统。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据规划合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。VOCs废气应遵循“应收尽收、分质收集”原则，收集效率原则上不低于90%，由于技术可行性等因素确实达不到的，应在环评文件中充分论述并确定收集效率要求。加强载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件的管理，动静密封点数量大于等于2000个的建设项目，环评文件中应明确要求按期开展“泄漏检测与修复”（LDAR）工作，严格控制跑冒滴漏和无组织泄漏排放。（三）全面加强末端治理水平审查。涉VOCs有组织排放的建设项目，环评文件应强化含VOCs废气的处理效果评价，有行业要求的按相关规定执行。项目应按照规范和标准建设适宜、合理、高效的VOCs治理设施。单个排口VOCs（以非甲烷总烃计）初始排放速率大于1kg/h的，处理效率原则上应不低于90%，由于技术可行性等因素确实达不到的，应在环评文件中充分论述并确定处理效率要求。非水溶性的VOCs废气禁止采用单一的水或水溶液喷淋吸收处理。喷漆废气应设置高效漆雾处理装置。除恶臭异味治理外，不得采用低温等离子、光催化、光氧化、生物法等低效处理技术。环评文件中应明确，VOCs治理设施不设置废气旁路，确因安全生产需要设置的，采取铅封、在线监控等措施进行有效监管，并纳入市生态环境局VOCs治理设施旁路清单。不鼓励使用单一活性炭吸附处理工艺。采用活性炭吸附等吸附技术的项目，环评文件应明确要求制定吸附剂定期更换管理制度，明确安装量（以千克计）以及更换周期，并做好台账记录。吸附后产生的危险废物，应按要求密闭存放，并委托有资质单位处置。……（四）全面加强台账管理制度审查。涉VOCs排放的建设项目，环评文件中应明确要求规范建立管理台账，记录主要产品产量等基本生产信息；含VOCs原辅材料名称及其VOCs含量（使用说明书、物质安全说明书MSDS等），采购量、使用量、库存量及废弃量，回收方式及回收量等；VOCs治理设施的设计方案、合同、操作手册、运维记录及二次污染物的处置记录，生产和治污设施运行的关键参数，废气处理相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂、蓄热体等）购买处置记录；VOCs废气监测报告或在线监测数据记录等，台账保存期限不少于三年。

四、做好与相关制度衔接。做好“以新带老”要求的落实。涉VOCs排放的新、改、扩建项目，要贯彻“以新带老”原则，鼓励现有项目的涉VOCs生产工艺、原辅材料使用、治理设施按照新要求，同步进行技术升级，逐步淘汰现有的低效处理技术。

相符性分析：执行标准方面：TVOC、氯化氢、氨、甲醇、二氯甲烷、乙酸乙酯、丙酮、乙腈、甲苯有组织执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1、表2大气污染物最高允许排放限值；厂区内VOCs无组织执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表6最高允许排放限值；二氯甲烷、甲苯、甲醇、丙酮、乙腈、非甲烷总烃无组织参照执行《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016），乙醇、正庚烷、叔丁醇、三氯氧磷、马来酸、二氧六环、三乙胺、乙酸、四氢呋喃、异丙醇根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)推算，按TVOC从严选取。源头替代方面：本项目涉VOCs的原辅材料用量较小，环评中对主要原辅料的理化性质、特性等进行了详细分析，明确涉VOCs的主要原辅材料的类型、组分、含量。无组织排放控制方面：各工段产生VOCs均得到有效收集，VOCs废气收集效率可以达到90%以上，盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃。末端治理：本项目产生的有机废气浓度较低，单个排口VOCs初始排放速率小于1kg/h，采用废气治理措施为“一级碱喷淋+二级水喷淋+二级活性炭吸附”，吸附效率可达90%。环评已明确要求制定吸附剂定期更换管理制度，并明确安装量以及更换周期，并要求企业做好台账记录。废活性炭密闭存放，并委托有资质单位处置。台账管理方面：环评中已明确企业按规范制定VOCs相关台账记录。因此，本项目与宁环办〔2021〕28号文相符。

# 3现有项目概况与工程分析

## 3.1现有项目概况

南京绿叶制药有限公司现有新、老两个厂区，其中，老厂区位于南京高新技术产业开发区高新路28号，新厂区位于南京市江北新区华康路121号，新老厂区距离约4.1公里。

绿叶老厂区现有项目为新建GMP厂房项目、制剂产能扩大及厂区改造项目、药物实验楼项目、扩能项目、分析仪器室及细胞与基因治疗研究中心项目。主要为注射用香菇多糖生产线、注射用紫杉醇脂质体生产线、注射用氨磷汀生产线、盐酸安非他酮生产线、盐酸司来吉兰生产线等5大主要生产线；老厂区现有项目均已经取得环评批复，并建设完成通过环保竣工验收，在正式生产中。

绿叶新厂区现有南京绿叶制药新厂（智能化工厂）建设项目I-1期及I-2期项目、硝苯地平固体制剂（重新报批）项目、多功能脂质体车间（注射剂）项目，主要为注射用紫杉醇脂质体生产线及氟脲苷生产线、盐酸安舒法辛生产线、棕榈酸帕利哌酮生产线、罗替戈汀生产线、罗替戈汀山嵛酸酯生产线、蛋黄卵磷脂生产线、胆固醇生产线、培化磷脂乙醇胺（DSPE）生产线、二硬脂酰磷脂酰胆碱（DSPC）生产线、硝苯地平固体制剂生产线、多功能脂质体中试车间研发线等，以上项目均已取得环评批复，南京绿叶制药新厂（智能化工厂）建设项目I-1期于2019年11月26日自主验收通过，南京绿叶制药新厂（智能化工厂）建设项目I-2期、硝苯地平固体制剂（重新报批）项目已建成在试生产中，正在开展环保竣工验收，多功能脂质体车间（注射剂）项目正在建设过程中。

本次建设项目位于绿叶新厂区，由于绿叶新、老厂区距离较远且排污许可分别核发，老厂区仅回顾产品方案及环保手续，具体生产情况本次不予分析。

## 3.2现有项目产品方案

南京绿叶新、老厂区现有各期项目建设情况见表3.2-1。

表3.2-1  新、老厂区现有各期项目的建设情况一览表

| 期次 | 项目名称 | 所在生产车间/生产线 | 产品名称 | 生产能力 | 环评批复 | 验收批复 | 运行 情况 | 产品去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 老厂区现有项目 |
| 一 | 南京绿叶制药有限公司新建GMP厂房项目 | 制剂原料生产线/公斤级西药生产线 | 97.0%香菇多糖 | 1.2kg/a | 2010.2取得批复（宁环建[2010]16号） | 2013.1通过验收（宁环验[2013]9号） | 正产生产 | 自用作注射用香菇多糖原料 |
|  |  |  | 99.3%蛋黄卵磷脂 | 300kg/a |  |  |  | 自用作注射用紫杉醇脂质体辅料 |
|  |  |  | 99.8%氨磷汀 | 50kg/a |  |  |  | 自用作注射用氨磷汀原料 |
|  |  |  | 98.5%盐酸安非他酮 | 30kg/a |  |  |  | 自用 |
|  |  |  | 98.0%盐酸司来吉兰 | 12kg/a |  |  |  | 自用 |
| 二 | 南京绿叶制药有限公司制剂产能扩大及厂区改造项目 | 注射用香菇多糖生产线 | 90.0%注射用香菇多糖 | 120万支/a | 2010.6取得批复（宁环表复[2010]120号） | 2013.9通过验收（宁环（园区）验[2013]14号） | 正常生产 | 外售 |
|  |  | 注射用氨磷汀生产线 | 93.0%注射用氨磷汀 | 10万支/a |  |  |  | 外售 |
|  |  | 注射用紫杉醇脂质体生产线 | 90.0%注射用紫杉醇脂质体 | 50万支/a |  |  |  | 外售 |
| 三 | 南京绿叶制药有限公司药物实验楼项目 | 药物实验楼 | / | / | 2014.12取得批复（宁高管环表复[2014]45号） | 2018年已完成验收(宁新区管审环验[2018]2号) | 正常生产 | / |
| 四 | 南京绿叶制药有限公司扩能项目 | 香菇多糖生产线 | 97.0%香菇多糖 | 1.8 kg/a | 2015.9取得批复（宁高管环建[2015]27号） | 2017年3月23日验收，验收文号宁高管环验[2017]14号 | 正常生产 | 自用作注射用香菇多糖原料 |
|  |  | 蛋黄卵磷脂生产线 | 99.3%蛋黄卵磷脂 | 3200 kg/a |  |  |  | 自用作注射用紫杉醇脂质体辅料 |
|  |  | 氨磷汀生产线 | 99.8%氨磷汀 | 150 kg/a |  |  |  | 自用作注射用氨磷汀原料 |
|  |  | 盐酸司来吉兰生产线 | 98.0%盐酸司来吉兰 | 18 kg/a |  |  |  | 自用 |
|  |  | 注射用香菇多糖生产线 | 90.0%注射用香菇多糖 | 180万支/a |  |  |  | 外售 |
|  |  | 注射用氨磷汀生产线 | 93.0%注射用氨磷汀 | 20万支/a |  |  |  | 外售 |
|  |  | 注射用紫杉醇脂质体生产线 | 90.0%注射用紫杉醇脂质体 | 450万支/a |  |  |  | 外售 |
|  |  | 扩能项目变更说明 | 针对废气中的氯化氢、丙酮、硫酸雾及废水中的悬浮物排放总量进行变动分析 | / | / | / |  | / |
| 五 | 南京绿叶制药有限公司分析仪器室及细胞与基因治疗研究中心项目 | 检测实验室及细胞实验室 | / | / | 宁新区管审环表复[2019]31号 | 2021年4月22日自主验收通过 | 正常运行 | / |
| 新厂区现有项目 |
| 一 | 南京绿叶制药新厂（智能化工厂）建设项目I-1期 | 注射用紫杉醇脂质体生产线 | 90.0%注射用紫杉醇脂质体 | 450万支/a | 2016.6取得批复（宁高管环表复[2016]34号） | 2019年11月26日自主验收通过 | 正产生产 | 外售 |
| 二 | 南京绿叶制药新厂（智能化工厂）建设项目I-2期 | 氟脲苷生产线 | 98%氟脲苷 | 50kg/a | 宁高管环建[2017]5号） | / | 试生产 | 自用 |
|  |  | 盐酸安舒法辛生产线 | 99.9%盐酸安舒法辛 | 800kg/a |  |  |  | 自用 |
|  |  | 棕榈酸帕利哌酮生产线 | 98%棕榈酸帕利哌酮 | 20kg/a |  |  |  | 自用 |
|  |  | 罗替戈汀生产线 | 97%罗替戈汀 | 40kg/a |  |  |  | 20kg用于罗替戈汀山嵛酸酯生产线，20kg集团内自用 |
|  |  | 罗替戈汀山嵛酸酯生产线 | 99%罗替戈汀山嵛酸酯 | 20kg/a |  |  |  | 自用 |
|  |  | 蛋黄卵磷脂生产线 | 85%蛋黄卵磷脂 | 6000kg/a |  |  |  | 自用 |
|  |  | 胆固醇生产线 | 95%胆固醇 | 1200kg/a |  |  |  | 自用 |
|  |  | 培化磷脂乙醇胺（DSPE）生产线 | 98%培化磷脂乙醇胺（DSPE） | 50kg/a |  |  |  | 自用 |
|  |  | 二硬脂酰磷脂酰胆碱（DSPC）生产线 | 99%二硬脂酰磷脂酰胆碱（DSPC） | 100kg/a |  |  |  | 自用 |
| 三 | 南京绿叶制药有限公司南京绿叶制药新厂（智能化工厂）建设项目硝苯地平固体制剂项目 | 硝苯地平固体制剂生产线 | 硝苯地平 | 2300万片/年 | 重新报批后，批复号为宁新区管审环表复[2021]29号 | / | 试生产 | 外售 |
| 四 | 南京绿叶制药新厂（智能化工厂）建设项目二期项目 | 新建两栋标准厂房（制剂楼三、原料楼二），新增建筑面积约25000平方。 | 备案号：20183201000300000088 | / | / | 两栋生产车间（制剂楼三、原料楼二）主体已建成 |
| 五 | 南京绿叶制药有限公司 多功能脂质体车间（注射剂）项目 | 多功能脂质体中试车间 | 注射用盐酸罗哌卡因脂质体 | 15万瓶/年 | 宁新区管审环建[2021]6号 | / | 已批在建 | 该项目50%样品在老厂区检验分析室进行常规检测和稳定性分析，50%样品委外进行临床研究、动物实验和深度检测分析 |
|  |  |  | 注射用盐酸伊立替康氟脲苷脂质体 | 25万瓶/年 |  |  |  |  |
|  |  |  | 盐酸伊立替康-A脂质体 | 25万瓶/年 |  |  |  |  |
|  |  |  | 盐酸伊立替康-B脂质体 | 25万瓶/年 |  |  |  |  |
|  |  |  | 盐酸伊立替康-C脂质体 | 25万瓶/年 |  |  |  |  |

## 3.4新厂区现有项目全厂水汽平衡

新厂区现有项目水汽平衡图见3.4-1。

图3.4-1   新厂区现有项目水汽平衡图（t/a）

## 3.5新厂区污染物产排放情况及治理措施

### 3.5.1现有项目污染物产生及排放情况

根据新厂区现有项目环评报告及现有项目验收情况，绿叶制药新厂区现有项目污染物排放情况主要如下：

表3.5.1-1  新厂区现有项目污染物排放汇总（t/a）

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 接管量 | 最终排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 94824.15 | 0 | 94824.15 | 94824.15 |
|  | COD | 136.7876 | 120.9172 | 15.8704 | 4.741 |
|  | SS | 64.2674 | 58.3812 | 5.8862 | 0.948 |
|  | 氨氮 | 5.7219 | 4.2892 | 1.4327 | 0.4736 |
|  | 二氯甲烷 | 1.5404 | 1.52 | 0.0204 | 0.0204 |
|  | 甲苯 | 1.43 | 1.42 | 0.01 | 0.01 |
|  | 二甲苯 | 0.52 | 0.5 | 0.02 | 0.03 |
|  | 三氯甲烷 | 0.51 | 0.49 | 0.02 | 0.02 |
|  | 盐分 | 49.1253 | 0 | 49.1253 | 49.1253 |
|  | 总氮 | 7.4117 | 5.5891 | 1.8236 | 1.4228 |
|  | 总磷 | 0.0245 | 0 | 0.0245 | 0.0196 |
| 有组织废气 | 有机废气 | 乙酸甲酯 | / | / | / | 0.0001 |
|  |  | 甲醇 | / | / | / | 0.004 |
|  |  | 二氯甲烷 | / | / | / | 0.027 |
|  |  | 乙醇 | / | / | / | 1.5472 |
|  |  | 丙酸甲酯 | / | / | / | 0.0003 |
|  |  | 甲基异丁基酮 | / | / | / | 0.003 |
|  |  | 乙腈 | / | / | / | 0.001 |
|  |  | 甲基叔丁基醚 | / | / | / | 0.005 |
|  |  | 丙酮 | / | / | / | 1.753 |
|  |  | 甲苯 | / | / | / | 0.036 |
|  |  | 二甲苯 | / | / | / | 0.004 |
|  |  | 环己烷 | / | / | / | 0.018 |
|  |  | 三甲基氯硅烷 | / | / | / | 0.001 |
|  |  | 六甲基二硅氮烷 | / | / | / | 0.003 |
|  |  | 六甲基二硅氧烷 | / | / | / | 0.026 |
|  |  | 丙酰溴 | / | / | / | 0.0002 |
|  |  | 乙酸 | / | / | / | 0.001 |
|  |  | 正庚烷 | / | / | / | 0.002 |
|  |  | 甲硫醇 | / | / | / | 0.0003 |
|  |  | 异丙醇 | / | / | / | 0.002 |
|  |  | 四氢呋喃 | / | / | / | 0.054 |
|  |  | 乙酸乙酯 | / | / | / | 0.052 |
|  |  | 乙醇胺 | / | / | / | 0.00003 |
|  |  | 吡啶 | / | / | / | 0.0001 |
|  |  | 三氯甲烷 | / | / | / | 0.037 |
|  |  | 乙醚 | / | / | / | 0.0001 |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.074 |
|  |  | VOCs | / | / | / | 3.4779 |
|  | 碱性废气 | 三乙胺 | / | / | / | 0.002 |
|  |  | 氨 | / | / | / | 0.058 |
|  | 酸性废气 | 三氯氧磷 | / | / | / | 0.001 |
|  |  | 溴化氢 | / | / | / | 0.006 |
|  |  | 氯化氢 | / | / | / | 0.001 |
|  |  | 硫化氢 | / | / | / | 0.003 |
|  | 粉尘 | / | / | / | 0.00354 |
|  | SO2 | / | / | / | 0.0026 |
|  | NOx | / | / | / | 0.039 |
| 无组织废气 | 乙醇 | 2.1465 | / | / | 2.1465 |
|  | 丙酮 | 0.0198 | / | / | 0.0198 |
|  | 氨 | 0.162 | / | / | 0.162 |
|  | 三乙胺 | 0.001 | / | / | 0.001 |
|  | 二氯甲烷 | 0.0021 | / | / | 0.0021 |
|  | 三氯甲烷 | 0.0004 | / | / | 0.0004 |
|  | 四氢呋喃 | 0.001 | / | / | 0.001 |
|  | 氯化氢 | 0.00004 | / | / | 0.00004 |
|  | VOCs* | 0.0004 | / | / | 0.0035 |
| 固废 | 一般固废 | 512.24 | 523.79 | / | 0 |
|  | 危险固废 | 743.515 | 743.515 | / | 0 |

注：其中VOCs包括乙酸乙酯、丙酸甲酯、丙酮、甲苯、二甲苯、叔丁基甲醚、丙酰溴、甲基异丁基酮、乙酸、异丙醇、甲醇、乙醇、甲硫醇、乙醇胺、二氯甲烷、三氯甲烷、乙腈、吡啶、三甲基氯硅烷、六甲基二硅氮烷、六甲基二硅氧烷及非甲烷总烃；非甲烷总烃包括环己烷、正庚烷、四氢呋喃等。

### 3.5.2现有项目污染物防治措施情况

新厂区现有已批已验在生产项目为南京绿叶制药新厂（智能化工厂）建设项目I-1期，主要生产产品线为注射用紫杉醇脂质体生产线。

#### 3.5.2.1已批已验项目污染物产排放情况及治理措施

##### 1）废气污染物产排放及治理措施

现有新厂区已批已验在生产项目使用的蒸汽来源于华能南京电厂，因此，无需使用锅炉，无燃料废气产生。

现有项目制剂生产线位于洁净区内，采用空调机组送入洁净空气，生产过程中清洗灭菌产生水蒸气Gw1，清洗产生乙醇Gw2，配料产生粉尘和乙醇废气Gw3，一级过滤产生乙醇废气Gw4，二级过滤产生乙醇废气Gw5，无菌制备产生乙醇废气Gw6和冻干产生水蒸气和乙醇废气Gw7，投料在负压罩下进行，粉尘产生量以固体原料的千分之一计，约为0.003t/a，各无组织废气中乙醇产生量共计2.10t/a。乙醇、粉尘产生浓度和产生量均较小，采用空气整体净化循环系统与室外空气对流换风后以无组织形式排放。无组织废气颗粒物的周界外最大小时浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；乙醇的周界外最大小时浓度为符合报告书推荐标准。

##### 2）废水污染物产排放及治理措施

根据新厂区现有已批已验在生产项目工程分析，项目产生的废水量为5592t/a，主要为：生活污水、西林瓶和胶塞等器具清洗废水、设备冲洗废水、纯水制备反渗透浓水。项目产生的废水经现有I-2期污水处理站处理后达到南京高新区北部污水接管标准后，经市政管网接管至南京高新区北部污水厂进行集中处理。

##### 3）噪声污染物产排放及治理措施

新厂区已批已验在生产项目主要产生设备机械噪声，主要经过隔声减振、厂房隔声及距离衰减等治理措施。企业新厂区厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准要求。

##### 4）固废污染物产排放及治理措施

固废主要包括一般工业固废、危险固废和生活垃圾。一般工业固废主要为原料包装桶；危险固废主要为废滤膜及滤芯、反渗透膜、乙醇废液、不合格产品、原料包装袋及废试剂瓶、废活性炭、废水处理污泥等。原料包装桶（内部有包装内衬，不与物料直接接触）交原厂家回收利用；生活垃圾交由环卫部门清运；固体废物的产生及处置情况见表3.5.2-1。

表3.5.2-1  现有已批已验在生产项目（I-1期项目）固体废物产生及处置情况

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要 成份 | 危险特性鉴别方法 | 危险 特性 | 废物类别 | 废物代码 | 估算产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废滤膜及滤芯 | 危险废物 | 过滤 | 固态 | 滤膜、滤芯 | / | T | HW02 | 272-004-02 | 4 | 南京威立雅同骏环境服务有限公司处置 |
| 2 | 废滤膜 | 危险废物 | 空气净化 | 固态 | 滤膜 | / | T | HW02 | 272-004-02 | 0.7 |  |
| 3 | 不合格产品 | 危险废物 | 灯检 | 固态 | 有机物、玻璃 | / | T | HW02 | 272-005-02 | 0.1 |  |
| 4 | 原料包装袋及废试剂瓶 | 危险废物 | 配料 | 固态 | 包装袋 | / | T | HW49 | 900-041-49 | 0.7 |  |
| 5 | 废活性炭 | 危险废物 | 纯水制备 | 固态 | 活性炭 | / | T | HW49 | 900-039-49 | 1.2 |  |
| 6 | 乙醇废液 | 危险废物 | 无菌制备 | 液态 | 乙醇 | / | T | HW42 | 900-499-42 | 67.5* | 南京长江江宇石化有限公司处理 |
| 7 | 原料包装桶 | 一般固废 | 配料 | 固态 | 包装桶 | / | / | / | 99 | 25.1 | 厂家回收 |
| 8 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 办公 | 固态 | — | / | / | / | 99 | 15 | 环卫清运 |

现有项目固废污染源及污染防治措施分析：

企业新厂区现已建成一座356.25m2危险废物暂存场所，一座156.25m2一般固废暂存场所，企业于2019年11月26日通过环保自主验收，现有危废堆场与《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）相符性分析见表3.5.2-2。

表3.5.2-2  现有危废堆场与苏环办[2019]327号相符性分析

| 要求 | 现有危废堆场情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场和危险废物识别标识设置规范设施标志 | 已按要求设置规范设施标志 | 符合 |
| 配备通讯设备、照明设施和消防设施 | 已配备通讯设备、照明和消防设施 | 符合 |
| 设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放 | 已安装气体导出口及气体净化装置，采用一套“二级活性炭吸附”装置处理后经15m高排气筒（7#）排放 | 符合 |
| 在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设施视频监控，并与中控室联网 | 已按要求设置设施视频监控，并与中控室联网 | 符合 |
| 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置 | 已落实分区贮存要求，并设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置 | 符合 |
| 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存 | 项目危险废物已按易爆、易燃危险品贮存 | 符合 |
| 危险废物经营单位需制定废物入场控制措施，并不得接受核准经营许可以外的种类 | 现有危险固废均为核准经营许可种类 | 符合 |
| 图3.5.2-1 绿叶新厂危废库建设情况图 |

##### 4）地下水及土壤防范措施

（1）已批已验项目与已批在建项目同时进行主体工程建设，新厂区内生产装置区、罐区、装卸区、地下管道、污水处理装置、危废堆场采用重点防渗，厂区防渗按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）进行（不应低于6.0m厚渗透系数为10-7cm/s的黏土层的防渗性能）。

（2）现有项目罐区均采取防渗漏设计，并设置地下储罐槽。

（3）危险固废在厂内暂存期间，用桶或罐包装后存放，存放场地采取严格的防渗防流失措施。

#### 3.5.2.2已批已验项目污染物达标情况

2019年2月28~3月1日对“南京绿叶制药新厂（智能化工厂）建设项目I-1期”实施了建设项目竣工环境保护验收监测。验收监测期间，生产负荷均在75%以上，各项环保治理设施正常运行，符合验收监测要求。

2020年8月3日南京绿叶制药有限公司委托南京白云环境科技集团股份公司对绿叶制药新厂区废气、噪声进行监测。

##### 1）废气验收监测

I-1期项目废气的监测结果见表3.5.2-3、3.5.2-4。

表3.5.2-3  I-1期项目无组织废气颗粒物监测结果

| 监测日期 | 监测项目 | 采样频次 | 监测结果 单位:mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2019年2月28日 | 颗粒物 | ① | 0.183 | 0.167 | 0.167 | 0.200 |
|  |  | ② | 0.217 | 0.250 | 0.217 | 0.150 |
|  |  | ③ | 0.233 | 0.183 | 0.217 | 0.200 |
|  |  | ④ | 0.183 | 0.150 | 0.183 | 0.167 |
|  |  | 周界外浓度最高值 | 0.250 |
|  |  | 周界外浓度限值 | 1.0 |
|  |  | 评价 | 达标 |
| 2019年3月1日 | 颗粒物 | ① | 0.183 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
|  |  | ② | 0.167 | 0.183 | 0.167 | 0.200 |
|  |  | ③ | 0.200 | 0.167 | 0.217 | 0.167 |
|  |  | ④ | 0.183 | 0.200 | 0.200 | 0.183 |
|  |  | 周界外浓度最高值 | 0.217 |
|  |  | 周界外浓度限值 | 1.0 |
|  |  | 评价 | 达标 |

表3.5.2-4  I-1期项目无组织废气乙醇监测结果

| 监测日期 | 监测项目 | 采样频次 | 监测结果 单位:mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2019年2月28日 | 乙醇 | ① | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 |
|  |  | ② | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 |
|  |  | ③ | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 |
|  |  | ④ | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 |
|  |  | 周界外浓度最高值 | <0.08 |
|  |  | 周界外浓度限值 | 5 |
|  |  | 评价 | 达标 |
| 2019年3月1日 | 乙醇 | ① | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 |
|  |  | ② | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 |
|  |  | ③ | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 |
|  |  | ④ | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 |
|  |  | 周界外浓度最高值 | <0.08 |
|  |  | 周界外浓度限值 | 5 |
|  |  | 评价 | 达标 |

注：乙醇的检出限为0.08mg/m3

对无组织废气监测验收结果表明：符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，乙醇的周界外最大小时浓度为<0.08mg/m3，符合报告书推荐标准。

2020年8月3日南京绿叶制药有限公司委托南京白云环境科技集团股份公司对绿叶制药新厂区厂界TSP进行检测。检测结果如下表：

表3.5.2-5  新厂区无组织废气颗粒物监测结果

| 监测日期 | 监测项目 | 采样频次 | 监测结果 单位:mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 东厂界 | 西南 | 西北 | 北厂界 |
| 2020年8月3日 | 颗粒物 | / | 0.229 | 0.191 | 0.191 | 0.229 |
|  |  | 周界外浓度最高值 | 0.229 |
|  |  | 周界外浓度限值 | 1.0 |
|  |  | 评价 | 达标 |

根据企业的例行监测结果：颗粒物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

##### 2）废水验收监测

I-1期项目废水监测数据见表3.5.2-6 ~3.5.2-7。

表3.5.2-6  I-1期项目污水排口监测结果评价表

| 点位名称 | 日期 | 测试名称 | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 均值 | 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水排口 S1 | 2019年2月28日 | pH | 无量纲 | 8.12 | 8.14 | 8.14 | 8.12 | / | 6-9 | 达标 |
|  |  | CODcr | mg/L | 48 | 47 | 48 | 49 | 48 | 500 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.223 | 0.229 | 0.232 | 0.226 | 0.228 | 45 | 达标 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 1.07 | 0.91 | 0.93 | 0.85 | 0.94 | 8.0 | 达标 |
|  |  | 盐分 | mg/L | 181 | 203 | 198 | 217 | 200 | 2000 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 23 | 20 | 17 | 19 | 20 | 400 | 达标 |
|  | 2019年 3月1日 | pH | 无量纲 | 8.14 | 8.12 | 8.16 | 8.14 | / | 6-9 | 达标 |
|  |  | CODcr | mg/L | 24 | 25 | 29 | 47 | 31 | 500 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.966 | 0.738 | 0.405 | 0.441 | 0.638 | 45 | 达标 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.10 | 0.58 | 0.43 | 0.43 | 0.38 | 8.0 | 达标 |
|  |  | 盐分 | mg/L | 216 | 202 | 206 | 190 | 204 | 2000 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 400 | 达标 |

表3.5.2-7  I-1期项目污水排口监测结果评价表

| 点位名称 | 日期 | 测试名称 | 单位 | 第一次 | 第二次 | 均值 | 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水排口 S2 | 2019年2月28日 | pH | 无量纲 | 7.86 | 7.84 | / | 6-9 | 达标 |
|  |  | CODcr | mg/L | 32 | 19 | 26 | 40 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 14 | 13 | 14 | / | / |
|  | 2019年3月1日 | pH | 无量纲 | 7.82 | 7.84 | / | 6-9 | 达标 |
|  |  | CODcr | mg/L | 30 | 10 | 20 | 40 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 22 | 12 | 17 | / | / |

监测结果表明：污水排口（S1）排放的废水均符合国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三级标准和其它相关标准。监测结果均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准，满足南京高新区北部污水处理厂接管标准。雨水排口（S2）的监测结果符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表Ⅳ类。

2020年8月3日南京绿叶制药有限公司委托南京白云环境科技集团股份公司对绿叶制药新厂区污水总排口进行检测。检测结果如下表：

表3.5.2-8  绿叶制药新厂污水总排口评价表

| 测点位置 | 样品性状 | 监测项目 | 单位 | 监测数据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水总排口 | 无色无臭 | 悬浮物 | mg/l | 7 | / |
|  |  | 总磷 | mg/l | 0.16 | / |

监测结果表明：污水总排口（S1）排放的废水均符合国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三级标准和其它相关标准。监测结果均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准，满足南京高新区北部污水处理厂接管标准。

##### 3）噪声验收监测

I-1期项目厂界噪声监测结果见表3.5.2-8。

表3.5.2-8  I-1期项目噪声监测结果评价表

| 测点编码 | 测点名称 | 监测日期 | 时段 | 第一次 | 第二次 | 标准值 | 评价 | 主要噪声源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | dB(A) |  |  |
| Z1 | 东厂界 | 2019年2月28日 | 昼 | 54.4 | 53.2 | 65 | 达标 | 生产设备 |
|  |  |  | 夜 | 49.4 | 48.9 | 55 | 达标 | 生产设备 |
|  |  | 2019年3月1日 | 昼 | 55.5 | 54.0 | 65 | 达标 | 生产设备 |
|  |  |  | 夜 | 48.6 | 49.6 | 55 | 达标 | 生产设备 |
| Z2 | 南厂界 | 2019年2月28日 | 昼 | 53.6 | 52.9 | 65 | 达标 | 生产设备 |
|  |  |  | 夜 | 48.5 | 48.4 | 55 | 达标 | 生产设备 |
|  |  | 2019年3月1日 | 昼 | 54.1 | 54.2 | 65 | 达标 | 生产设备 |
|  |  |  | 夜 | 48.7 | 48.2 | 55 | 达标 | 生产设备 |
| Z3 | 西厂界 | 2019年2月28日 | 昼 | 53.9 | 54.7 | 65 | 达标 | 生产设备 |
|  |  |  | 夜 | 49.2 | 49.6 | 55 | 达标 | 生产设备 |
|  |  | 2019年3月1日 | 昼 | 53.3 | 55.3 | 65 | 达标 | 生产设备 |
|  |  |  | 夜 | 48.2 | 46.6 | 55 | 达标 | 生产设备 |
| Z4 | 北厂界 | 2019年2月28日 | 昼 | 54.5 | 53.1 | 65 | 达标 | 生产设备 |
|  |  |  | 夜 | 49.9 | 49.6 | 55 | 达标 | 生产设备 |
|  |  | 2019年3月1日 | 昼 | 55.6 | 54.6 | 55 | 达标 | 生产设备 |
|  |  |  | 夜 | 48.8 | 49.7 | 55 | 达标 | 生产设备 |

监测结果表明：公司所有厂界噪声昼、夜监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB。

2020年8月3日南京绿叶制药有限公司委托南京白云环境科技集团股份公司对绿叶制药新厂区厂界噪声进行检测。检测结果如下表：

表3.5.2-9  绿叶制药新厂噪声监测结果评价表

| 测点位置 | 时段 | 2020.8.3 | 标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 昼 | 57.8 | ≤65 | 达标 |
|  | 夜 | 49.3 | ≤55 | 达标 |
| 南厂界 | 昼 | 59.1 | ≤65 | 达标 |
|  | 夜 | 49.3 | ≤55 | 达标 |
| 西厂界 | 昼 | 59.7 | ≤65 | 达标 |
|  | 夜 | 49.3 | ≤55 | 达标 |
| 北厂界 | 昼 | 58.7 | ≤65 | 达标 |
|  | 夜 | 49.7 | ≤55 | 达标 |

监测结果表明：公司所有厂界噪声昼、夜监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB。

#### 3.5.2.3已批已建试生产项目污染物产排放情况及治理措施

##### 1）废气产排放情况及治理措施

已批已建试生产项目为南京绿叶制药新厂（智能化工厂）建设项目I-2期项目、南京绿叶制药新厂（智能化工厂）建设项目硝苯地平固体制剂项目（重新报批）。

根据现有环评报告，项目有组织废气主要来源于原料楼一（氟脲苷、盐酸安舒法辛、棕榈酸帕利哌酮、罗替戈汀、罗替戈汀山嵛酸酯车间）、辅料楼（蛋黄卵磷脂、胆固醇、DSPE、DSPC车间）产生的VOCs、粉尘、三乙胺、溴化氢、氨、氯化氢，溶剂回收车间产生的乙醇、丙酮，危废库、甲类库一、质检楼产生的VOCs及污水站废气等。

原料药碱性有机混合废气经一套“三级酸洗+两级活性炭吸附”装置处理后经15m高排气筒（1#）排放；原料药酸性有机混合废气经一套“两级碱洗+两级活性炭吸附”装置处理后经15m高排气筒（2#）排放；DSPC和DSPE酸性有机混合废气经一套“冷凝+两级水洗+两级活性炭吸附”装置处理后经15m高排气筒（3#）排放；污水站废气经一套“一级碱洗+一级活性炭吸附”装置处理后经15m高排气筒（4#）排放；质检楼经一套“二级活性炭吸附”装置处理后经15m高排气筒（5#）排放；甲类库一经一套“二级活性炭吸附”装置处理后经15m高排气筒（6#）排放；危废库经一套“二级活性炭吸附”装置处理后经15m高排气筒（7#）排放。

蛋黄卵磷脂生产线、胆固醇生产线、溶剂回收车间及硝苯地平车间废气经“RTO焚烧炉”装置处理后经25m高排气筒（8#）排放。

图3.5.2-1  新厂区有组织废气收集处理走向示意图

无组织废气排放贯穿于化工、医药生产始终，包括物料运输、贮存、投料、反应、出料等过程，正常生产情况下，近距离厂界周围浓度主要由无组织排放源强控制。本项目无组织废气的主要产生源强为储罐大小呼吸废气进入环境；其次为物料在进出物料罐时，由于“呼吸”作用导致罐内的气压增加或减少，挥发出的物料随着气流排放；物料转移时物料暴露于空气中产生的废气以无组织形式进入大气环境；仓库区无组织废气；此外，原料在使用过程中和使用完毕的废包装桶，通过桶口，易挥发有机物以无组织形式进入环境。

针对无组织排放源，本项目拟采用相关措施减少无组织排放：

（1）生产车间无组织废气（物料转移、投料、放料）

①项目产品生产过程中物料的转移、放料、投料等过程存在无组织排放的废气，企业需在物料投料、转移、放料等处安装吸风罩等装置，废气经吸风罩收集后经各车间废气处理设施处理后经排气筒排放，经集气罩收集后项目车间无组织废气量较小。

②生产过程中所使用的物料尽量采用管道进行输送，减少人工物料过程中产生的无组织废气。

③所有反应釜入料口、不凝气出口、真空泵尾气口均设置管道收集系统，通过管道将可能散逸的废气送入处理装置处理后，通过排气筒排放。

④加强车间中间储罐、原料储罐的管理，对原料储罐设置氮封系统，对中间储罐应完善中间物料的入料、出料方式，确保入料、出料不会造成罐内物料较大的搅动；控制中间储罐内物料流量，确保入料、出料的平衡，以降低无组织废气产生量。

⑤加强生产装置、储罐和管线的巡查，如发现跑冒滴漏或阀门密封不严、法兰损坏的情况，应及时进行检修。

（2）储罐小呼吸废气

储罐采用氮封，减少小呼吸废气的无组织排放。

（3）储罐大呼吸废气

物料在进出物料罐时，一般会由于“呼吸”作用导致罐内的气压增加或减少，挥发出的物料随着气流排放。槽罐车的出料口与储罐进料口通过物料泵相连，开启物料泵时，物料从槽罐车进入储罐，储罐内的气压增加，同时槽罐车的气压下降，因此，可将槽罐车的进气口与储罐的出气口用管道连通，由于气压差的原因，储罐内的气体向槽罐车内流动，使两罐内的压力平衡，整个系统为封闭回路，无排空点，可确保物料在进出原料罐时没有无组织废气排放。

另外，项目储罐设有氮封，能够有效减少无组织废气排放量。

（4）原料包装桶防治措施

①在使用原料过程中，在满足生产的情况下，使桶口尽量小的暴露于环境中，尽量减少易挥发物质向环境中的无组织挥发；

②使用原料结束后立即盖上桶盖，且保持原料桶密闭，避免有机物的无组织挥发；

③待回收的原料包装桶暂存过程中，必须做封盖处理，保持桶内密闭，切断桶内剩余的少量易挥发物料以无组织形式进入大气的途径，避免造成二次污染。

（5）设备泄漏检测修复（LDAR）

根据大气污染防治规划，要求企业安装实施泄漏检测修复（LDAR）技术，进一步完善无组织防控措施。该技术采用固定或移动监测设备，监测化工企业各类反应釜、原料输送管道、泵、压缩机、阀门、法兰等易产生挥发性有机物泄漏处，并修复超过一定浓度的泄漏检测处，从而达到控制原料泄漏对环境造成污染，是国际上较先进的化工废气检测技术。

（6）仓库无组织废气控制措施

仓库内的物料储存主要采用桶装储存，如储存不善，将产生一定量的无组织废气。仓库内无组织废气的污染防治措施如下：

①仓库内的桶装物料必须分类储存、密封储存、竖立储存，不得堆积，不得斜放；在物料取用过程中，应采用鹤管取用，不得倾倒；取用后的包装桶应及时加盖、密封。

②在桶内物料取用完后，应将废包装桶加盖、密封，送入废包装桶储存，不得敞开储存，防止残留的物料挥发产生无组织废气。

③定期对仓库进行巡查，将倾倒、斜放的包装桶扶正，并检查包装桶的加盖和密封方式，防止因密封不严产生无组织废气。

（7）其它治理措施

本项目除上述无组织排放外，正常生产过程中其它无组织排放源如下：

①各操作过程物料转移、打开密闭容器时有机物料的无组织挥发；

②贮罐以及计量罐（槽）呼吸装置产生的无组织排放；

③因管理不善导致物料的泄漏。

为减少各环节物料挥发对环境的污染，需加强生产管理和设备维修，及时维修、更换破损的管道、机泵、阀门及污染治理设备，防止和减少生产过程中的跑、冒、滴、漏和事故性排放，在此基础上还应针对上述无组织废气排放源，采取以下具体控制对策：

①各工艺操作应尽可能减少敞开式操作，投料系统应采用加盖密闭的设备，生产过程中物料输送应用管道输送；易挥发溶剂投料时负压状态下吸入反应釜。

②对设备、管道、阀门经常检查、检修，保持装置气密性良好；

③在满足安全生产的情况下，尽量使车间内无组织排放的有机废气以有组织排放的形式达标排放；

④各反应釜与单元设备的真空泵、尾气放空管应连通，集中进入废气处理系统；

⑤加强操作工的培训和管理，所有操作严格按照既定的规程进行，以减少人为造成的对环境的污染。

⑥贮罐首选内浮顶罐，其次为拱顶罐加氮封；

⑦对罐体经常检查、检修，保持气密性良好，防止泄漏。

综上，在采用上述无组织排放治理措施后，可有效地减少物料在贮存和生产过程中无组织废气的排放，使污染物的无组织排放降低到最低限。

##### 2）废水产排放情况及治理措施

现有已批已建试生产项目为绿叶制药新厂（智能化工厂）建设项目I-2期项目、南京绿叶制药新厂（智能化工厂）建设项目硝苯地平固体制剂项目（重新报批），根据《南京绿叶制药新厂（智能化工厂）建设项目硝苯地平固体制剂项目（重新报批）环境影响报告表》的内容，全厂排水采取清污分流、雨污分流，工艺废水、设备冲洗废水、地面冲洗废水、纯水制备废水、废气吸收废水和初期雨水等排至厂内污水处理站。项目污水产生总量为90902.65m3/a（284m3/d），排入厂区污水处理站（综合废水处理站工艺为“水解酸化＋缺氧＋两级接触氧化+混凝沉淀”）进行预处理达接管标准后排入厂区污水排口，接管至高新区北部污水处理厂进行深度处理。厂区现有污水站处理工艺流程见下图。

图3.5.2-2  项目废水处理工艺流程图

##### 3）噪声产排放情况及治理措施

现有已批在建项目新增噪声源主要是离心机、真空泵、风机和冷却塔、冷冻机、空压机等噪声源。通过类比调查，各类主要设备的噪声源强见表3.5.2-10。

表3.5.2-10  现有已批在建项目主要设备噪声源强产生情况一览表

| 序号 | 所在 位置 | 设备 名称 | 数量 （台/套） | 声压级 dB(A) | 与最近厂界距离（m） | 治理措施 | 降噪量dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料楼一 | 离心机 | 12 | 90 | SW，15 | 隔声罩、减震垫、厂房隔声 | 20 |
| 2 |  | 泵类 | 2 | 85 | SW，20 |  | 20 |
| 3 |  | 风机 | 2 | 85 | SW，15 |  | 20 |
| 4 |  | 压滤机 | 2 | 85 | SW，25 |  | 20 |
| 5 |  | 过滤器 | 4 | 85 | SW，25 |  | 20 |
| 6 | 辅料楼 | 离心机 | 9 | 85 | NE，28 | 隔声罩、减震垫、厂房隔声 | 20 |
| 7 |  | 过滤器 | 1 | 80 | NE，30 |  | 20 |
| 8 |  | 泵类 | 2 | 85 | NE，35 |  | 20 |
| 9 |  | 风机 | 3 | 90 | NE，25 |  | 20 |
| 10 | 循环冷却系统 | 冷却塔 | 2 | 90 | W，25 | 减震垫 | 20 |
| 11 | 污水站 | 泵 | 10 | 90 | N，10 | 减震垫、隔声罩、基础固定 | 20 |
| 12 |  | 鼓风机 | 2 | 90 | N，10 |  | 20 |
| 13 | 硝苯地平车间 | 整粒机 | 1 | 80 | SE：117 | 减震垫、隔声罩、基础固定 | 20 |
| 14 |  | 压片机 | 1 | 80 | SE：117 |  | 20 |
| 15 |  | 混合机 | 1 | 80 | SE：117 |  | 20 |
| 16 |  | 沸腾干燥机 | 2 | 85 | SE：117 |  | 20 |
| 17 |  | 风机 | 1 | 90 | SE：117 |  | 20 |

现有项目通过控制设备噪声、合理布局（将噪声源较集中的主厂房布置在厂区的中央，尽量远离厂界）、噪声防治措施（主要噪声设备还采取了隔声、消声、减震等降噪措施。泵类电动机安装消声器、风机采取隔振和消声措施，动力设备采用钢砼隔振基础，管道、阀门接口采取缓动及减振的挠性接头（口））及加强绿化，大大降低噪声污染源。

##### 4）固废产排放情况及治理措施

项目产生的固体废物主要为蒸馏残液、有机废液、含镍过滤残渣、不合格乙醇、废滤渣、废干燥剂、废硅胶、污泥、废矿物油、废活性炭等危险废物，均委托有资质单位处理处置，废包装材料、废蛋壳、废蛋清等为一般废物，各类固废产生排放情况详见下表3.5.2-11。

表3.5.2-11  现有已批已建试生产项目（I-2期项目、硝苯地平固体制剂项目（重新报批）项目）固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险特性 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸馏残液 | 危险废物 | 生产过程 | 液态 | 二氯甲烷、六甲基二硅氧烷、水、甲醇、乙酸甲酯、三乙胺、乙醇、乙酸、溴化氢、丙酸甲酯等 | 根据国家危险废物名录要求 | T | HW02 | 271-001-02 | 141.293 |
| 2 | 有机废液 |  |  | 液态 | 二氯甲烷、水、六甲基二硅氮烷、三乙胺、乙醇、丙酸、乙腈、丙酰溴、溴化氢、雷尼镍、甲醇、正庚烷、甲基叔丁基醚等 |  | T | HW02 | 271-002-02 | 241.65 |
| 3 | 含镍过滤残渣 |  |  | 固液态 | 雷尼镍、甲醇等 |  | T | HW46 | 900-037-46 | 0.274 |
| 4 | 不合格乙醇 |  |  | 液态 | 乙醇、水 |  | T | HW06 | 900-403-06 | 13.863 |
| 5 | 废滤渣 |  |  | 固液态 | 活性炭、乙醇、四氢呋喃、水、杂质、分子筛 |  | T | HW02 | 271-003-02 | 0.101 |
| 6 | 废干燥剂 |  |  | 固态 | 废干燥剂 |  | T，I | HW02 | 271-004-02 | 0.039 |
| 7 | 废硅胶 |  |  | 固态 | 废硅胶 |  | T | HW02 | 271-004-02 | 1.422 |
| 8 | 污泥 |  | 污水处理 | 固液态 | 污泥 |  | T | HW06 | 900-410-06 | 72.3 |
| 9 | 废矿物油 |  |  |  | 废矿物油 |  | T，I | HW08 | 900-249-08 | 2.1 |
| 10 | 废活性炭 |  | 废气治理 | 固态 | 活性炭、VOCs |  | T | HW49 | 900-039-49 | 15.6 |
| 11 | 废包装材料 |  | 包装 | 固态 | 废物料桶 |  | T | HW49 | 900-041-49 | 2 |
| 12 | 不合格产品 |  | 检测 | 固 | 硝苯地平、羟丙甲基纤维素、氧化铁等 |  | T | HW02 | 272-005-02 | 0.13 |
| 13 | 废机油 |  | 设备维修 | 液 | 润滑油 |  | T/I | HW08 | 900-249-08 | 0.5 |
| 14 | 废弃灯具 |  | / | 固 | 灯具 |  | T | HW29 | 900-023-29 | 0.5 |
| 15 | 车间收集粉尘 |  | 称量 | 固 | 硝苯地平、聚氧乙烯等 |  | T | HW02 | 272-005-02 | 0.0186 |
| 16 | 废包装桶、瓶 |  | 包装、运输 | 固 | 塑料、玻璃 |  | T/In | HW49 | 900-041-49 | 2.5 |
| 17 | 废培养基 |  | 清洁 | 固 | 废培养基 |  | T | HW02 | 272-005-02 | 0.3 |
| 18 | 废包装材料 | 一般固废 | 包装 | 固态 | 纸箱等 | / | / | / | / | 2 |
| 19 | 废蛋壳、废蛋清 |  | 生产过程 | 固液态 | 废蛋壳、废蛋清 |  | / | / | / | 451.44 |
| 20 | 废包装材料 |  | 一般固废 | 固 | 废纸箱、废塑料 |  | / | / | / | 1.0 |
| 21 | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 固 | 生活垃圾 |  | / | / | / | 16 |
| 22 | 合计 | 965.0306 |

##### 4）地下水及土壤防范措施

（1）项目已基本完成土建建设，项目采取分区防渗措施，生产装置区、罐区、装卸区、地下管道、污水处理装置、危废堆场采用重点防渗，厂区防渗按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）进行（不应低于6.0m厚渗透系数为10-7cm/s的黏土层的防渗性能）。

（2）现有项目各罐区均采取防渗漏设计，并设置围堰（混凝土）。

（3）危险固废在厂内暂存期间，用桶或罐包装后存放，存放场地采取严格的防渗防流失措施。

#### 3.5.2.4已批在建项目污染物产排放情况及治理措施

##### 1）废气产排放情况及治理措施

已批在建项目为南京绿叶制药新厂多功能脂质体车间（注射剂）项目。

根据现有环评报告，项目有组织废气主要来源于主要为固体药剂生产过程中拆包称量产生的粉尘，粉料在称量间进行，称量间密闭、称量台负压收集，高效滤芯过滤后经排风系统无组织排放，纳入无组织废气统计；药液配制过程产生的二氯甲烷、乙醇废气；蒸发除溶剂过程产生的二氯甲烷和成膜过程产生的乙醇。针对脂质体车间有机混合废气，经“两级水喷淋+两级活性炭吸附”装置处理后经30m高排气筒（9#）排放。

本项目无组织废气主要为配料粉尘和中试过程中物料暂存、转移、放料、投料等过程产生的无组织废气。

图3.5.2-3  新厂区多功能脂质体车间（注射剂）项目废气收集处理走向示意图

（1）生产过程严格按照操作规范进行，同时确保各生产装置及废气收集装置的气密性，定期检查管道和层流罩及除尘系统，如有泄漏，需立即采取措施。

（2）在原料及成品转运、储存、配料过程中会有少量TVOC气体及粉尘废气，通过加强通风等措施来净化。

综上，在采用上述无组织排放治理措施后，可有效地减少物料在贮存和生产过程中无组织废气的排放，使污染物的无组织排放降低到最低限。

##### 2）废水产排放情况及治理措施

现有已批在建项目为南京绿叶制药有限公司多功能脂质体车间（注射剂）项目，根据《南京绿叶制药有限公司多功能脂质体车间（注射剂）项目环境影响报告书》的内容，全厂排水采取清污分流、雨污分流，工艺废水、设备冲洗废水、地面冲洗废水、纯水制备废水、废气吸收废水和初期雨水等排至厂内污水处理站。项目污水产生总量为3921.5t/a（11.88t/d），排入厂区污水处理站（综合废水处理站工艺为“水解酸化＋缺氧＋两级接触氧化+混凝沉淀”）进行预处理达接管标准后排入厂区污水排口，接管至高新区北部污水处理厂进行深度处理。厂区现有污水站处理工艺流程见图3.5.2-2。

##### 3）噪声产排放情况及治理措施

现有已批在建项目新增噪声源主要是离心机、真空泵、风机和冷却塔、冷冻机、空压机等噪声源。通过类比调查，各类主要设备的噪声源强见表3.5.2-12。

表3.5.2-12  现有已批在建项目主要设备噪声源强产生情况一览表

| 序号 | 所在 位置 | 设备 名称 | 数量 （台/套） | 声压级 dB(A) | 与最近厂界距离（m） | 治理措施 | 降噪量dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脂质体车间 | 洗烘灌轧联动线 | 1 | 80 | N：115 | 基础固定、厂房隔 | 20 |
| 2 |  | 胶塞清洗灭菌机 | 1 | 80 | N：115 |  | 20 |
| 3 |  | 风机 | 1 | 90 | N：115 | 设备选型、隔声罩、减震器 | 20 |

现有项目通过控制设备噪声、合理布局（将噪声源较集中的主厂房布置在厂区的中央，尽量远离厂界）、噪声防治措施（主要噪声设备还采取了隔声、消声、减震等降噪措施。泵类电动机安装消声器、风机采取隔振和消声措施，动力设备采用钢砼隔振基础，管道、阀门接口采取缓动及减振的挠性接头（口））及加强绿化，大大降低噪声污染源。

##### 4）固废产排放情况及治理措施

项目产生的固体废物主要为不合格品、中试废液、废滤芯、废活性炭、废包装等等危险废物，均委托有资质单位处理处置，生活垃圾、纯水制备固废等为一般废物，各类固废产生排放情况详见下表3.5.2-13。

表3.5.2-13  现有已批在建项目（多功能脂质体车间（注射剂）项目）固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险特性 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不合格品 | 危险废物 | 检测 | 液 | 水、盐酸伊立替康、氟脲苷、硫酸铵、乙醇、DSPC、HSPCMPEG2000-DSPE、Chol、盐酸罗哌卡因、磷酸、三辛酸甘油酯DPPG-Na、DEPC、二氯甲烷、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠、氯化钠 | 根据国家危险废物名录要求 | T/C/I/R | HW49 | 900-047-49 | 0.302 |
| 2 | 中试废液 |  | 超滤 | 液 | 水、盐酸伊立替康、氟脲苷、硫酸铵、乙醇、DSPC、HSPCMPEG2000-DSPE、Chol、盐酸罗哌卡因、磷酸、三辛酸甘油酯DPPG-Na、DEPC、二氯甲烷、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠、氯化钠 |  | T/C/I/R | HW49 | 900-047-49 | 167.309 |
| 3 | 废滤芯 |  | 过滤灭菌/除尘 | 固 | 滤芯、水、盐酸伊立替康、氟脲苷、硫酸铵、乙醇、DSPC、HSPCMPEG2000-DSPE、Chol、盐酸罗哌卡因、磷酸、三辛酸甘油酯DPPG-Na、DEPC、二氯甲烷、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠、氯化钠 |  | T/In | HW49 | 900-041-49 | 1.6 |
| 4 | 废活性炭 |  | 废气处理 | 固 | 活性炭、二氯甲烷、乙醇 |  | T | HW49 | 900-039-49 | 3.0133 |
| 5 | 废包装 |  | 包装、运输 | 固 | 塑料、玻璃、药品 |  | T/In | HW49 | 900-047-49 | 2.5 |
| 6 | 纯水制备固废 | 一般固废 | 纯水制备 | 固 | 滤芯 |  | / | / | / | 1.7 |
| 7 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 生活、办公 | 固 | 生活垃圾 |  | / | / | / | 11.55 |
| 8 | 合计 | 187.9744 |

##### 4）地下水及土壤防范措施

（1）项目已基本完成土建建设，项目采取分区防渗措施，生产装置区、罐区、装卸区、地下管道、污水处理装置、危废堆场采用重点防渗，厂区防渗按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）进行（不应低于6.0m厚渗透系数为10-7cm/s的黏土层的防渗性能）。

（2）现有项目各罐区均采取防渗漏设计，并设置围堰（混凝土）。

（3）危险固废在厂内暂存期间，用桶或罐包装后存放，存放场地采取严格的防渗防流失措施。

## 3.6现有项目排污许可证执行情况

企业新厂区已于2019年12月27日取得排污许可证，证书编号为：91320100745351171H003P，属于重点管理企业，根据排污许可证相关要求，企业建立有监测制度，生产运行、污染治理设施运行等环境管理台账制度，设有专职人员开展台账记录、整理、维护等管理工作，同时定期编制季度、半年度、年度等排污许可证执行报告，并上报管理部门。

## 3.7现有项目风险回顾

### 3.7.1现有项目风险源识别

现有项目风险源主要为生产车间，公辅工程，原辅料贮运、运输，废气、废水、固废产生过程中产生的次伴生影响。企业除存在因贮存、使用各危险化学物质而产生的环境风险外，还存在生产、贮存场所和固废堆积场所等因冲洗或雨淋而造成有害物质泄漏至地面水或地下水造成的环境灾害。

### 3.7.2厂区现有应急物资储备情况

企业现有应急物资与装备见表3.7.2-1。

表3.7.2-1  现有应急物资及装备清单

| 企事业单位基本信息 |
| --- |
| 单位名称 | 南京绿叶制药有限公司新厂 |
| 物资库位置 | 厂区 | 经纬度 | N32°10′25.48″；E118°42′21.48″ |
| 负责人 | 姓名 | 程光 | 联系人 | 姓名 | 曾娟 |
|  | 联系方式 | 13809007312 |  | 联系方式 | 18795917396 |
| 环境应急资源信息 |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号/规格 | 储备量 | 报废日期 | 主要功能 | 备注 |
| 1 | 生产废水总排口阀门 | / | 套 | 1 | 2025年12月 | 污染源切断 | 生产废水总排口 |
| 2 | 应急事故池 | / | m3 | 1000 | 2025年12月 |  | 污水站 |
| 3 | 收集消防水和泄漏物料等进入事故池等管沟 | / | 套 | 1 | 2025年12月 |  | 全厂区分布 |
| 4 | 雨水排口阀门 | / | 套 | 1 | 2025年12月 |  | 雨水排口 |
| 5 | 安全隔离带 | / | 付 | 1 | 2025年12月 | 污染物控制 | / |
| 6 | 吨桶 | / | 个 | 3 | 2025年12月 | 污染物收集 | 事故池 |
| 7 | 活性炭 | / | 吨 | 1 | 2023年12月 | 污染物降解 | 安环办 |
| 8 | 消防帽、应急救生包 | / | 个 | 2 | 2025年12月 | 安全防护 | 生产部、安环办 |
| 9 | 防化服（帽、面罩） | / | 套 | 1 | 2025年12月 |  | 安环办 |
| 10 | 应急照明灯 | / | / | 若干 | 2025年12月 |  | 全厂区分布 |
| 11 | 灭火器 | / | / | 若干 | 2023年12月 |  | 全厂区分布 |
| 12 | 防护手套 | / | 付 | 10 | 2023年12月 |  | 生产部 |
| 13 | 防静电工作服 | / | 套 | 28 | 2023年12月 |  | 生产原料车间 |
| 14 | 安全帽 | / | 个 | 10 | 2025年12月 |  | 工程建设部、安环办各5个 |
| 15 | 防火毯 | / | 条 | 12 | 2025年12月 |  | 质管部 |
| 16 | 自吸式防毒面罩 | / | 个 | 12 | 2025年12月 |  | 质管部 |
| 17 | 应急箱 | / | 个 | 7 | 2025年12月 |  | 生产部、工程保障部、质管部、研发中心 |
| 18 | 洗眼器 | / | 个 | 21 | 2025年12月 |  | 质管部、生产原料车间、生产制剂车间、原辅料周转库 |
| 19 | 冲眼淋浴器 | / | 台 | 4 | 2025年12月 |  | 质管部、生产原料车间 |
| 20 | 防毒面具 | / | 付 | 24 | 2025年12月 |  | 质管部、生产原料车间 |
| 21 | 防护眼镜 | / | 付 | 20 | 2025年12月 |  | 生产原料车间 |
| 22 | 自救呼吸器 | / | 盒 | 4 | 2025年12月 |  | 生产原料车间 |
| 23 | 担架 | / | 付 | 2 | 2025年12月 |  | 生产原料车间 |
| 24 | 毛巾 | / | 条 | 4 | 2023年12月 |  | 生产原料车间 |
| 25 | 自吸式防毒面罩 | / | 个 | 2 | 2025年12月 |  | 生产原料车间 |
| 26 | 安全警戒带 | / | 卷 | 1 | 2025年12月 |  | 生产原料车间 |
| 27 | 应急救生包 | / | 包 | 1 | 2025年12月 |  | 灭火毯、腰带、逃生绳、手套 |
| 28 | 消防逃生呼吸器 | / | 个 | 50 | 2025年12月 |  | 生产部、工程保障部、消防控制室 |
| 29 | 应急指挥车 | / | 辆 | 5 | 2030年12月 | 应急通信 和指挥 | 停车场 |
| 30 | 可燃气体泄露预警系统 | / | 套 | 2 | 2025年12月 | 环境监测 | 生产原料车间、生产制剂车间 |
| 环境应急支持单位信息 |
| 序号 | 类别 | 单位名称 | 主要能力 |
| 31 | 应急救援单位 | 南京市江北新区公安消防大队 | 环境应急救援、应急控制处理 |
| 32 | 应急监测单位 | 南京市江北新区环境监测站 | 环境应急监测 |
| 33 |  | 南京市环境监测中心站 | 环境应急监测 |

### 3.7.3风险应急措施

企业采取的风险防范措施一览表见表3.7.3-1。

表3.7.3-1  公司已采取的风险防控措施

| 序号 | 项目 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总图布置 | 厂房根据火灾危险性等级和防火、防爆要求设计，建筑物的防火等级均采用国家现行规范要求的耐火等级，并委托专业单位进行设计。 |
| 2 | 生产车间及贮运系统风险防范 | 1、截留措施：生产区域均设置硬化地面，建立生产区域与全厂性的多级防泄漏系统。 2、各区域定时巡回检查：职工定时检查、定时记录，发现泄漏情况立即报告。 3、视频监控：在主要出入口、生产装置区域设置视屏监控探头，各控制室负责本区域内视频监控。 4、车间及实验室设置了足够的灭火器、手动报警按钮、火灾自动报警系统。 5、公司对员工定期进行安全教育培训，培训工人的技能熟练度，防止误操作。 6、公司制定了交接班制度，防止离岗事件的发生。 7、公司为员工发放了符合要求的劳动防护用具。 |
| 3 | 水环境风险防范措施 | 1、截留措施：生产区域均设置硬化地面，建立生产区域与全厂性的多级防泄漏系统，专人负责事故性废水的收集。 2、厂区设置沙袋封堵外泄排口。 3、厂区设置1000立方事故应急池，事故池采用地下式，采取防渗、防腐、防冻等措施；池内空置并设置必要抽水设施（电气按防爆标准选用），并与污水管线连接，满足建设管理要求。 4、厂区设置1200立方消防水池。 |
| 4 | 大气环境风险防范措施 | 做好生产过程中对无组织废气的控制，加强设备检修和保养，防止故障废气泄露导致突发环境事件。 |
| 5 | 环境风险应急预案 | 企业本次编制环境风险应急预案，建立应急救援组织体系。 |

### 3.7.4现有项目应急预案

南京绿叶制药有限公司新厂于2019年9月6日编制完成《南京绿叶制药有限公司（新厂区）南京绿叶制药新厂（智能化工厂）建设项目I-1期项目突发环境事件应急预案》，并在南京市江北新区管理委员会环境保护与水务局备案，备案号为320117-2019-081-L。根据《南京绿叶制药有限公司（新厂区）南京绿叶制药新厂（智能化工厂）建设项目I-1期项目突发环境事件应急预案》，南京绿叶制药新厂已建立事故救援决策指挥系统，并且厂区也根据应急预案的要求，对应急小组成员每年组织一次应急培训，每月针对不同专项进行本厂员工应急培训，南京绿叶制药新厂风险防控措施基本完善。

### 3.7.5企业风险事故统计

南京绿叶制药有限公司新厂从2019年正式运行至今。未发生过环境风险事故，厂内风险防控措施基本完善。

## 3.8现有项目存在问题及“以新带老”措施

企业现有项目均已取得相关环保手续，I-1期项目已完成环保竣工验收，I-1期废水已纳入I-2期污水处理站，I-2期项目、硝苯地平固体制剂项目（重新报批）项目已经建成正在准备验收，本报告要求企业尽快完成I-2期、硝苯地平固体制剂项目（重新报批）项目验收，对水量、水质全厂验收考核，同时，企业应需加强后续日常管理。

# 4本项目概况与工程分析

## 4.1本项目概况

### 4.1.1项目名称、性质、建设地点及投资总额

（1）项目名称：多功能化学中试车间项目；

（2）建设单位：南京绿叶制药有限公司；

（3）项目性质：扩建；

（4）行业类别：医学研究和试验发展M [7340]；

（5）建设地点：江苏省南京市江北新区华康路121号，位于新厂区Ⅱ-1期扩建的原料楼（二）的第一、二层；

（6）投资总额：投资总额为2300万元，其中环保投资145万元，占总投资的6.3%。

### 4.1.2建设面积、职工人数、工作时数

（1）占地面积：项目位于南京绿叶制药有限公司新厂区Ⅱ-1期，占地面积为4498.72m2，建设面积约2300m2；

（2）职工人数：本项目新增职工20人；

（3）工作制度：三班制、8小时/班，280天/年、6720小时/年；

（4）预计投入运行日期：2021年10月。

### 4.1.3建设内容和工程组成

#### 4.1.3.1建设内容及中试方案

现南京绿叶制药有限公司拟在Ⅱ-1期扩建的原料楼（二）的第一、二层（建筑占地面积为4498.72 m2）建设多功能化学中试车间及辅助区域，建设面积约2300m2。拟建车间将布置反应釜、离心机、真空干燥箱及氢化反应等设备。该车间计划2022年-2025年完成罗替戈汀山嵛酸酯（批量：3kg~5kg，研发周期：5年，研发量：20批中试）、LPM3480392（批量：百克级，研发周期：5年，研发量：12批中试）、LPM3770164（批量：1kg，研发周期：5年，研发量：12批中试）、LPM3150084（批量：2.5kg~5kg，研发周期：2~6年，研发量：12批中试）等4个原料药中试研发。该车间仅用于原料药的研发及中试，不从事原料药生产活动，不从事为其他公司提供“进一步加工化学药品制剂、生物药品制剂所需的原料药”的生产活动。罗替戈汀山嵛酸酯、LPM3480392、LPM3770164、LPM3150084四种原料药研发工艺流程来源于南京绿叶制药有限公司烟台实验室，目前已完成小试初步探索，本次项目为四种原料药的中试研发，对工艺参数及原辅料准确用量进行优化调整，进一步完善工艺成熟度。

项目中试方案与主体工程见表4.1.3-1、4.1.3-2。

表4.1.3-1  本项目中试方案

| 中试线 | 中试样品名称 | 最大研发能力/年 | 研发批次总数 | 单批次时间（h） | 年运行时间（h） | 中试周期 | 中试内容 | 研发样品去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 （批次/年） | 产能 （kg/批次） |  |  |  |  |  |  |
| 1#罗替戈汀山嵛酸酯研发线 | 罗替戈汀山嵛酸酯 | 5 | 5 | 20 | 226 | 1130 | 计划2022年-2025年 | 原料药中试研发 | 企业自留，用于后续制剂研发 |
| 2#LPM3480392研发线 | LPM3480392 | 5 | 0.7 | 12 | 826 | 4130 |  |  |  |
| 3#LPM3770164研发线 | LPM3770164 | 5 | 1 | 12 | 120 | 600 |  |  |  |
| 4#LPM3150084研发线 | LPM3150084 | 5 | 5 | 12 | 200 | 1000 |  |  |  |
| 合计 | 20 | 11.8 | 56 | / | 6860 |  |  |  |

备注：年最大研发批次按5批次计。

本项目位于新厂区Ⅱ-1期扩建的原料楼（二）的第一、二层，主体工程已建成，本项目主体工程构筑物情况如下表。

表4.1.3-2  本项目主体工程构筑物

| 序号 | 研发车间 | 名称 | 占地面积 （m2） | 建筑面积 （m2） | 层数 | 防火等级 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料楼二 多功能化学中试车间 | 合成区（模块一、模块二、10-50L反应区等） | 400 | 400 | 2 | 丙 | 实验研发 |
| 2 |  | 氢化间 | 50 | 50 | 1 | 丙 | 实验研发 |
| 3 |  | 制水间 | 189 | 189 | 1 | 丙 | 实验研发 |
| 4 |  | 物料暂存区 | 27 | 27 | 1 | 丙 | 实验研发 |
| 5 |  | 中间体暂存区 | 11 | 11 | 1 | 丙 | 实验研发 |
| 6 |  | 一层废液暂存区 | 60 | 60 | 1 | 丙 | 实验研发 |
| 7 |  | 公用工程及辅助区域 | 500 | 500 | 1 | 丙 | 生产辅助 |
| 8 |  | 更衣间等辅助区域 | 390 | 390 | 1 | 丁 | 生产辅助 |
| 9 |  | 洁净区及外围走廊 | 500 | 500 | 1 | 丁 | 生产辅助 |

#### 4.1.3.2样品简介及质量标准

本项目车间进行四种原料药中试研发：

1）罗替戈汀山嵛酸酯

罗替戈汀山嵛酸酯的开发基于长链酯化合物的水溶性极低，在体内被水解成活性成分且可进入体内循环之前溶解缓慢，能够满足长效缓释要求。产品为白色至类白色粉末，几乎无臭。水中不溶，易溶于低级性和非极性有机溶剂。作为一种新型的非麦角类选择性D3/D2/D1多巴胺受体激动剂，用于治疗早期原发性帕金森病。

2）LPM3480392

LPM3480392为Gi蛋白偏向性阿片μ受体激动剂。白色或类白色结晶性粉末。在甲醇中溶解，在乙醇中略溶，在水中微溶，在乙酸乙酯和四氢呋喃中极微溶解。稳定性考察结果表明，LPM3480392在高温、高湿、光照条件下稳定性良好。

3）LPM3770164

LPM3770164为苯并喹嗪类衍生物，属于中枢神经系统的单胺转运蛋白2（VMAT 2）抑制剂，用于治疗各种运动机能亢进障碍性疾病。白色或类白色结晶性粉末。在甲醇中溶解，在乙醇、丙酮中极微溶解，在水、二氯甲烷、正己烷中几乎不溶解。

4）LPM3150084

LPM3150084为棕榈酸帕利哌酮，主要是通过酯化反应生成棕榈酸帕利哌酮，又名帕利哌酮棕榈酸酯。其活性成分为帕利哌酮，棕榈酸帕利哌酮在体内水解为帕利哌酮，是利培酮的主要代谢产物。该药适用于精神分裂症的全程治疗，既适用于维持用药以预防复发，也适用于急性期治疗以控制精神症状。

本项目中试样品质量指标，见表4.1.3-3。

表4.1.3-3 本项目中试样品质量指标

| 样品名称 | 样品指标 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 罗替戈汀山嵛酸酯 | 外观性状 | 白色至类白色粉末 | 企业标准 |
|  | 含量 | 97%~100% |  |
|  | 规格 | N/A |  |
| LPM3480392 | 外观性状 | 白色或类白色粉末状固体 | 企业标准 |
|  | 含量 | 97%~100% |  |
|  | 规格 | N/A |  |
| LPM3770164 | 外观性状 | 白色或类白色粉末状固体 | 企业标准 |
|  | 含量 | 97%~100% |  |
|  | 规格 | N/A |  |
| LPM0084 | 外观性状 | 白色或类白色粉末状固体 | 企业标准 |
|  | 含量 | 97%~100% |  |
|  | 规格 | N/A |  |

#### 4.1.3.3公辅工程

项目公辅工程情况见表4.1.3-4。

表4.1.3-4 本项目公辅工程一览表

| 类别 | 项目 | 新厂区现有项目情况 | 本项目建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公用工程 | 给水 | 现有项目用水总量为634.82m3/d。直接接自厂内生产给水管网。 | 自来水使用量16047t/a（57.31m3/d）。 | 依托现有 |
|  | 纯水制备系统 | 现有二套纯水制备系统，纯水制备采用两级RO+EDI装置，制备能力分别为15t/h、6t/h，新厂区现有项目使用量约为17.513t/h。剩余量为3.478t/h | 本项目新增一套纯水制备系统，纯水制备采用两级RO+EDI装置，制备能力分别为8t/h，本项目使用量为445.6t/a，纯水使用能力为0.2t/h。 | 新建 |
|  | 排水 | 采用雨污分流、清污分流排水方式；废水入厂区污水处理设施处理后入园区污水处理厂集中处理，清下水入经雨水系统排入附近水体；全厂废水排放量为94824.15m3/a，清下水排放量为32355m3/a。 | 本项目新增废水排放量为7682m3/a（27.24m3/d），清下水排放量为12612m3/a。 | 依托现有 |
|  | 供热 | 蒸汽由华能南京电厂提供，现有项目蒸汽用量为22452t/a；厂区蒸汽开口流量为8t/h，现有项目使用6.714~7.714t/h。 | 本项目蒸汽用量为0.81t/h，总量为5440t/a。 | 依托厂区现有蒸汽系统、本项目仅需新增供热管线 |
|  | 空压系统 | 2台无油螺杆空气压缩机，单台容积流量：22m3/min，现有项目使用量39.5m3/min，余量4.5m3/min。 | 本项目用量9.48m3/min，本次项目新增3台真空泵。 | 新建 |
|  | 冷却系统 | 厂区现有4台500t/h冷却塔，现有项目用量700t/h | 本项目冷却水量69t/h，由工艺冷冻水（7~12℃）换热而来。冷冻水设备位于车间楼栋楼顶，设计供应规模（50.4t/h） | 新建 |
|  | 供电 | 现有项目全厂用电量为1887.4万kwh/a | 本项目用电量为90万kwh/年，由市政电网提供 | 依托现有 |
|  | 制冷 | 4台2300kW制冷量的水冷螺杆式冷水机组，现有车间夏季工况下，冷负荷为6100kw | 本项目新增一体化水冷式冷水机组1台，制冷量265.5KW | 新建 |
| 贮运工程 | 仓库 | I期设仓库、甲类库一、成品库 | 本项目生产用二氯甲烷、乙醇、乙酸、甲醇、浓盐酸、乙腈、浓氨溶液、丙酮、异丙醇、甲苯、乙酸乙酯及其他原辅料采用桶装或瓶装，依托制剂楼一的一层以及甲类库储存 | 依托现有 |
|  | 运输 | 厂区内备有叉车和人力车等其他简单运输工具，可以满足厂区内运输需要。根据运输距离和地点的不同，货物运输采用依托公司自有运输车辆解决，不需要另添运输工具。 | 厂区内备有叉车和人力车等其他简单运输工具。 | 依托现有 |
|  | 罐区 | 厂区建设6个双层的地埋储罐室，其中两个新鲜乙醇，一个回收合格乙醇，两个回收合格丙酮，一个预留储罐，均为20m3 | 本次项目不涉及罐区， | / |
| 环保工程 | 厂区污水处理站 | 新厂区现有项目废水产生量为94824.15m3/a，其中氯烃废水经“高效除浊除油＋高效热解＋高效电解”一级预处理；苯系物、杂环化合物废水分质收集后进行“高效除浊除油”一级预处理；一级预处理后的氯烃废水、苯系物杂环化合物废水混合均质后进入 “微电解＋芬顿”处理，处理出水与高浓易降解废水、其他废水混合均质后进入综合废水处理，工艺为“水解酸化＋缺氧＋两级接触氧化+混凝沉淀”，尾水满足接管要求。现有废水处理系统，设计规模为800m3/d，新厂区现有废水总量为94824.15m3/a（295.95m3/d）。 | 本项目废水产生量12.43m3/d，本项目废水直接进入污水站综合废水处理段，经厂区污水处理站处理达标后接管至高新区北部污水处理厂。 | 依托现有 |
|  | 废气治理 | 原料药碱性有机混合废气经一套“三级酸洗+两级活性炭吸附”装置处理后经15m高排气筒（1#）排放；原料药酸性有机混合废气经一套“两级碱洗+两级活性炭吸附”装置处理后经15m高排气筒（2#）排放；辅料药酸性有机混合废气经一套“冷凝+两级水洗+两级活性炭吸附”装置处理后经15m高排气筒（3#）排放；污水站废气经一套“一级碱洗+一级活性炭吸附”装置处理后经15m高排气筒（4#）排放；质检楼经一套“二级活性炭吸附”装置处理后经15m高排气筒（5#）排放；甲类库一经一套“二级活性炭吸附”装置处理后经15m高排气筒（6#）排放；危废库经一套“二级活性炭吸附”装置处理后经15m高排气筒（7#）排放。蛋黄卵磷脂生产线、胆固醇生产线、溶剂回收车间及硝苯地平车间废气经“RTO焚烧炉”装置处理后经25m高排气筒（8#）排放；脂质体车间有机混合废气，经“两级水喷淋+两级活性炭吸附”装置处理后经30m高排气筒（9#）排放。 | 车间内有机废气分别经管道收集后合并经“一级碱喷淋+二级水喷淋+两级活性炭吸附”+30m高排气筒（10#）排放。 | 新建 |
|  | 危废暂存间 | 厂区现有一座356.25m2危险废物暂存场所 | 依托现有 | 依托现有，本项目新建60m2危险废物中转间 |
|  | 一般固废暂存间 | 一座156.25m2一般固废暂存场所 | 依托现有 | 依托现有 |
|  | 地下水 | 厂区进行分区防渗 | 分区防渗 | 依托现有 |
|  | 风险 | 厂区现有1座1200m3消防水池，1座1000m3事故池。 | 依托现有 | 依托现有 |
|  | 绿化 | 厂区绿化面积2900m2 | 依托厂区现有绿化 | 依托现有 |

#### 4.1.3.4项目平面布置及周边环境概况

（1）厂区平面布置

绿叶新厂区位于南京市江北新区华康路121号。本次项目位于Ⅱ-1期扩建的原料楼（二）的第一、二层；现有项目I期位于II期东侧东北侧；项目原料楼二位于制剂楼（三）的北侧，项目厂区总平面布置见图4.1-1。

多功能化学中试项目一层西侧为办公室及更衣间、制水间，北部、中部为公用工程及辅助用房、多功能原料车间（预留）；东南侧为废液中转间、真空机组；二层西侧为公用工程及辅助用房、洁具间、空调间，北部为无菌API车间（预留），中部为精制车间（预留），南部为研发中试区（主要分为合成区、模块一、模块二、10-50L反应区、干燥间、精制结晶区、称量间等）。

由于本项目研发四种原料药，本项目建设四条中试线，由于部分工艺相同，所用仪器设备相同，故根据工艺要求，本项目中试线在车间内按工艺单元分区布置，主要有称量间、粉碎间、干燥间、合成区、精制区、氢化车间等。

厂区总平面布置满足防火、防爆及卫生等安全防护要求，符合GMP厂房设计规范，建筑周围通道、建筑采光、通风、日照、消防安全等措施都满足医药生产企业要求，严格按照制药企业对厂区的相关要求，对厂区内人流、物流大门分开设置，总体上避免人、物交叉；各个功能区域相对独立，并满足GMP《药品生产质量管理规范（2010年修订）》的要求，与周边建筑物之间的间距需要满足防火、防爆、自然采光和通风的要求；厂区内道路畅通，并设置足够的消防通道；消防设施健全；道路全部硬化，采用混凝土路面，不起尘；剩余空地全部采用满足洁净生产要求的植被覆盖，绿化系数达到GMP规定的要求。

（2）厂界周围状况

南京绿叶制药新厂东南面为药谷加速器五期，西南面为先声药业，西北面为华宝路，东北面为南京双威生物医学科技有限公司、南京亿高医疗设备有限公司。

项目周边500m范围内主要为同类型医药企业，与周边环境相容，不涉及居民、医院等环境敏感点，且本项目大气污染因子主要为二氯甲烷、乙醇、乙腈、丙酮、氨、甲醇、乙酸、甲苯、三乙胺、叔丁醇、乙酸乙酯、异丙醇等，根据下文预测结果可知下风向浓度远低于嗅阈值（二氯甲烷160ppm，乙醇0.52ppm，乙腈13ppm，丙酮42ppm，氨1.5ppm，甲醇33ppm，乙酸0.006ppm，甲苯0.33ppm，三乙胺0.0054ppm，叔丁醇4.5ppm，乙酸乙酯0.87ppm，异丙醇26ppm），故异味对周边环境影响较小，项目选址合理。具体概况见图4.1-3项目周围500米土地利用概况图。

### 4.1.4主要原辅料产品理化性质及清洁生产分析

#### 4.1.4.1主要原辅料产品理化性质

项目主要原辅材料的理化性质见表4.1.4-1。

表4.1.4-1  主要原辅料的理化性质和毒理性质

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 理化性质 | 闪点（℃） | 熔点（℃） | 沸点（℃） | 毒理毒性 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 山嵛酸 | 112-85-6 | 气味柔和的固体，密度溶于氯仿，微溶于水、乙醇和乙醚。 | 176.3°C | 80°C | 306°C | / | / |
|  | 氢氧化钾 | 1310-58-3 | 白色固体，溶于水、醇，但不溶于醚。在空气中极易吸湿而潮解。 | / | 360°C | 1320°C | 急性毒性LD50：273mg/kg（大鼠经口） | 腐蚀性易溶于水，并放出大量热，水溶液呈强碱性。 |
|  | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 乙酸乙酯是无色透明液体，低毒性，有甜味，浓度较高时有刺激性气味，易挥发，对空气敏感，能吸水分，使其缓慢水解而呈酸性反应。能与氯仿、乙醇、丙酮和乙醚混溶，溶于水(10%ml/ml)。相对密度0.902。 | 7.2°C | -83°C | 77°C | LD50 (大鼠经口)5620mg/kg。 | 易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物。引燃温度426℃，爆炸上下限：2-11% |
|  | 四氢呋喃 | 141-78-6 | 无色、可与水混溶、在常温常压下有较小粘稠度的有机液体 | -14°C | -126.4°C | 66°C | 大鼠经口LD50：1650mg/kg；吸入LC50：21000ppm/3H。小鼠吸入LCLO：24000mg/m3/2H，低毒。 | 极度易燃，具刺激性，引燃温度321℃，爆炸上下限：1.8-11.8% |
|  | 无水氯化锌 | 231-592-0 | 溶于水并分解成白色的氢氧化锌沉淀;极易溶于乙醇，乙醚等含氧溶剂；易溶于吡啶，苯胺等含氮溶剂，不溶于液氨。 | 732°C | 283-293°C | 732°C | / | / |
|  | N,N´-羰基二咪唑 | 530-62-1 | 白色晶体，不溶于水，溶于醇、醚。 | / | 118-122°C | / | / | / |
|  | 马来酸 | 110-16-7 | 顺丁烯二酸，又称马来酸，单斜晶系无色结晶，有涩味，易溶于乙醇、丙酮、水 | 183°C | 134-138°C | 355°C | 急性毒性LD50：708mg/kg（大鼠经口） | / |
|  | 二氧六环 | 123-91-1 | 二恶烷是一种有机化合物，别名二氧六环无色液体，稍有香味，属微毒类。 | / | 12 | 101 | 急性毒性LD50：7120mg/kg（大鼠经口） | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸。 |
|  | 9-去甲基丁苯那嗪 | 149183-89-1 | 外观为白色粉末。 | / | / | / | / | / |
|  | 碳酸铯 | 534-17-8 | 白色固体，极易溶于水，在空气中放置迅速吸湿。密度：4.072，水溶液呈强碱性，可以和酸反应 | 169.8°C | 610°C | 333.6°C | / | / |
|  | 无水氯化锂 | 7447-41-8 | 白色晶体，味咸，易溶于水，乙醇、丙酮、吡啶等有机溶剂。 | / | 605℃ | 1350℃ | / | / |
|  | 冰醋酸 | 64-19-7 | 无色液体，有刺鼻的醋酸味。能溶于水、乙醇、乙醚、四氯化碳及甘油等有机溶剂。 | 39℃ | 16.6℃ | 117.9℃ | 急性毒性：LD50(大鼠经口)3.3 g/kg；LD50(兔经皮)1060 mg/kg | 可与空气混合爆炸，爆炸极限：4.0%~17%（体积），能与氧化剂发生强烈反应。 |
|  | 氯化铵 | 12125-02-9 | 无色晶体或白色颗粒性粉末，易溶于水，微溶于乙醇，溶于液氨，不溶于丙酮和乙醚。 | / | 340℃ | 520℃ | / | / |
|  | 无水碳酸钠 | 497-19-8 | 白色粉末，无气味、有碱味。有吸湿性。溶于水和甘油，不溶于醇。相对密度2.53。 | / | 851℃ | 1600℃ | 半数致死量(30日)(小鼠，腹腔)116.6mg/kg。 | / |
|  | 甲苯-4-磺酸，一水 | / | 白色小叶状、片状、针状结晶或粉末。易溶于水(约67g/100mL)，溶于乙醇、乙醚。 | / | / | / | / | / |
|  | 4-(2,4-二氟苯甲酰基)-哌啶盐酸盐 | 106266-04-0 | 外观为白色粉末。 | / | / | / | / | / |
|  | 盐酸羟胺 | 5470-11-1 | 无色结晶，易潮解，溶于热水、醇、丙三醇，不溶于醚。相对密度（水=1）：1.67，主要用作还原剂和显像剂，有机合成中用于制备肟。 | / | 152℃ | / | 急性毒性：LD50(小鼠经口）：408mg/kg | / |
|  | 三乙胺 | 121-44-8 | 无色油状液体，有强烈氨臭，微溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮等多数有机溶剂。相对密度（水=1）：0.728，工业上主要用作溶剂、固化剂、催化剂、阻聚剂、防腐剂，及合成染料等。 | -11℃ | -114.7℃ | 88.8℃ | 急性毒性：LD50(大鼠经口)：460mg/kg；LD50(兔经皮)：570mg/kg；LC50(小鼠吸入)-2h：6000mg/m3 | 易燃，其蒸气与空气混合可形成爆炸性混合物。遇高热、明火能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。具有腐蚀性。 |
|  | 乙醇 | 64-17-5 | 无色、透明，具有特殊香味的液体（易挥发），密度比水小，能跟水以任意比互溶，密度：0.78945g/cm3；饱和蒸气压：5.33kPa(19℃)，是一种重要的溶剂，能溶解多种有机物和无机物。 | 12℃ | -114.3℃ | 78.4℃ | 毒性等级：属微毒性；急性毒性：LD50(兔经口)：7060mg/kg，LD50(兔经皮)：7340mg/kg。 | 极易燃，爆炸极限3.3-19%，引燃温度363℃，最大爆炸压力0.735MPa。 |
|  | 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 白色半透明，结晶状固体。有强烈的腐蚀性，有吸水性。密度2.130。NaOH俗名烧碱、火碱、苛性纳。纯品是无色透明的晶体。有块状、片状、粒状和棒状等。固碱吸湿性很强，易溶于水，同时强烈放热。并溶于乙醇和甘油。不溶于丙酮、乙醚。露放在空气中，最后会完全溶解成溶液。易 | / | 318.4℃ | 1390℃ | 急性毒性：LD50（小鼠腹腔）:40mg/kg；LDLo（兔经口）:500mg/kg。 | 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 |
|  | 甲醇 | 67-56-1 | 无色易挥发或易燃的有毒液体。密度：0.7915，粘度：0.5945，折射率：1.3292。溶解情况：能与水和多数有机溶剂混溶。误饮5～10毫升能双目失明，大量饮用会导致死亡。 | 16℃ | -97.8 ℃ | 64.7 ℃ | 急性毒性：LD50（大鼠经口）：5628mg/kg；LC50（大鼠吸入）-4h：64000ppm。 | 自燃点：434℃；爆炸极限：6.7%~36%（体积）。与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。 |
|  | 浓盐酸 | 7647-01-0 | 盐酸的性状为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。密度：1.18g/cm3。 | / | -27.32℃ | 48℃（321K，38%溶液） | 急性毒性：LD50（兔经口）：900mg/kg；LC50（大鼠吸入）-1h：3124ppm。 | 该品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |
|  | 4-(2-氯乙基)-2-甲基 -9-羟基-6,7,8,9-四[1,2-a]嘧啶-4-酮 | 130049-82-0 | 白色或类白色晶体 | 157℃ | 100-102℃ | 337℃ | / | / |
|  | 无水碳酸钾 | 584-08-7 | 白色粉末状或细颗粒状，有很强的吸湿性，易溶于水，不溶于乙醇、醚；相对密度（水=1）：2.43。有刺激性。 | / | 891℃ | / | 急性毒性：LD50（大鼠经皮）：2400mg/kg；LD50（兔子经口）：>2000mg/kg；LD50（大鼠吸入）：>4580mg/kg。 | / |
|  | 碘化钾 | 7681-11-0 | 白色立方结晶或粉末。在潮湿空气中微有吸湿性，久置析出游离碘而变成黄色，并能形成微量碘酸盐。光及潮湿能加速分解。其水溶液呈中性或微碱性，能溶解碘。其水溶液也会氧化而渐变黄色，可加少量碱防止。相对密度3.12。 | 723℃ | 680℃ | 1330℃ | 急性毒性：LD50（大鼠经口）：2779mg/kg；亚急性和慢性毒性：大量食入会造成血压降低、麻痹、兴奋及呕吐；生态毒性：LC50（鱼类）-120h:3200mg/l。 | 不可燃，非爆炸品 |
|  | 硼氢化钠 | 16940-66-2 | 白色结晶粉末。密度1．04g/cm3。400℃分解。干空气中稳定，有吸湿性。湿空气中分解。溶于水，与水作用产生氢气，水溶液为棕黄色强碱性液体。溶于液氨、胺类，微溶于甲醇、乙醇、四氢呋喃，几乎不溶于乙醚、苯、烃。被无机酸分解产生氢气。属高毒，遇水燃烧物品。 | 70℃ | 400℃ | / | 急性毒性：LD50（大鼠腔膜）：18mg/kg。 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。遇水或酸发生反应放出氢气及热量，能引起燃烧。 |
|  | 乙腈 | 75-05-8 | 无色液体，有刺激性气味，与水混溶，溶于醇等多数有机溶剂，用于制维生素B1等药物，及香料、脂肪酸萃取等；相对密度(水=1)0.79；蒸汽压:2℃。 | 6℃ | -45.7℃ | 81.6℃ | 毒性等级：属中等毒类。急性毒性：LD50(大鼠经口)：2730mg/kg；LD50(兔经皮)：1250mg/kg；LC50(大鼠吸入)-8h：12663mg/m3。 | 易燃，蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热或与氧化剂接触，可引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。与硫酸、氯磺酸、过氯酸盐等反应剧烈。引燃温度：524℃；爆炸极限：3%~16% |
|  | 活性炭（供脱色用） | / | 黑色粉末，易溶于水、乙醇、乙醚；相对密度(水=1):1.48(20℃)。 | / | ＜3500℃ | ＞4000℃ | / | 粉尘接触明火有轻度的爆炸性 |
|  | 浓氨溶液 | 1336-21-6 | 无色有刺激性恶臭气体，蒸汽压506.62kPa（4.7℃），熔点-77.7℃，沸点-33.5℃，易溶于水、乙醇、乙醚；相对密度（水=1）：0.82（-79℃），相对密度（空气=1）：0.6，主要用于致冷剂及制取铵盐和氮肥。 | / | -77.7℃ | -33.5℃ | 毒性：属低毒类。急性毒性：LD50（大鼠经口）：350mg/kg；LC50（大鼠吸入）-4h：1390mg/m3。 | 与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。遇氟、氯等会发生剧烈的化学反应。遇高热容器有开裂和爆炸的危险。 |
|  | 丙酮 | 67-64-1 | 无色易挥发和易燃液体，有微香气味。密度：0.7898，粘度：0.316（25℃），折射率：1.359（20℃），溶解情况：能与水、甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等混溶。能溶解油脂肪、树脂和橡胶。 | -20℃ | -94.6℃ | 56.5℃ | 急性毒性：LD50(大鼠经口)：5800mg/kg。 | 引燃温度：465℃，爆炸极限：2.5%-13%（体积）。 |
|  | 棕榈酸 | 57-10-3 | 白色带有珠光的鳞片，在许多油和脂肪中以甘油酯的形式存在。不溶于水，微溶于冷醇及石油醚，溶于热乙醇、乙醚和氯仿等。用于制取蜡烛、肥皂、润滑剂、合成洗涤剂、软化剂等。可由棕榈油水解制得。 | 110℃ | 63℃ | 351.5ºC | 急性毒性：LD50（大鼠经口）：>10mg/kg；LC50（小鼠静脉）：57mg/kg。 | 可燃，具有刺激性；遇高热、明火或与氧化剂接触,有引起燃烧的危险。 |
|  | 正庚烷 | 142-82-5 | 无色挥发性液体，有特殊气味，不溶于水，溶于醇,可混溶于乙醚、氯仿；相对密度（水=1）：0.68；蒸气压：4.6kPa（20℃）；蒸汽相对密度（空气=1）:3.46； | -4℃ | -91℃ | 98℃ | 毒性：属低毒类；急性毒性：LD50(小鼠静脉)：222mg/kg；LC50(小鼠吸入)-2h：7500mg/m3 | 自燃温度:285℃；爆炸极限:空气中1.1%～6.7%（体积） |
|  | N,N-二环己基碳二亚胺(DCC) | 538-75-0 | 白色结晶或微黄色透明液体。密度1.325。溶于苯、乙醇、乙醚，不溶于水。 | 87°C | 33-35°C | 154-156℃ | 急性毒性：LD50（大鼠经口）：400mg/kg；该物质对环境可能有危害。 | / |
|  | 4-二甲氨基吡啶（DMAP） | 1122-58-3 | 白色结晶粉末，熔点112-114℃。易溶于甲醇、苯、氯仿，难溶于水、环己烷。 | 110 °C | 83-86 °C | 211 °C | 急性毒性：LD50（大鼠经口）：250mg/kg；LDLo（小鼠经口）：470mg/kg | 非可燃物质本身不燃烧，但可能会分解，加热时产生腐蚀性和/或有毒烟雾。 |
|  | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 无色、透明、比水重、易挥发的液体，有类似醚的气味和甜味，具有类似醚的刺激性气味。不燃烧，但与高浓度氧混合后形成爆炸的混合物。二氯甲烷微溶于水，与绝大多数常用的有机溶剂互溶。 | 30°C | -95.1°C | 40°C | 急性毒性：LD50(大鼠经口)：1600～2000mg/kg；LC50(大鼠吸入)：88000mg/m3 | 蒸气与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限12％～19％（体积） |
|  | 异丙醇 | 67-63-0 | 无色透明具有乙醇气味的易燃性液体。密度：0.7863，粘度：2.431（25℃）有似乙醇和丙酮混合物的气味，能与醇、醚、氯仿和水混溶，能溶解生物碱、橡胶、虫胶、松香、合成树脂等多种有机物和某些无机物，与水形成共沸物，不溶于盐溶液。 | 12°C | -87.9 ℃ | 82.45 ℃ | 微毒类。急性毒性：LD50(大鼠经口)：5840mg/kg；LC50(小鼠经口)：3600mg/m3 | 常温下可引火燃烧，其蒸汽与空气混合易形成爆炸混合物，爆炸极限2％～12％（体积）。 |
|  | 2-氨基-4-羟基吡啶 | 38767-72-5 | 白色结晶粉末 | / | / | / | / | / |
|  | 三氯氧磷 | 10025-87-3 | 色透明发烟液体。易挥发，有强烈的刺激气味。蒸气比重5.3。液体遇冷水、酒精或强酸即分解。其蒸气在空气中被水蒸气分解成磷酸与氯化氢。用于化工、制药、塑料、染料及电子工业。 | / | 2℃ | 105.3℃ | 人接触70mg/m3浓度时可发生急性中毒。长期接触10mg～20mg/m3可发生慢性中毒。 | 遇水猛烈分解, 产生大量的热和浓烟, 甚至爆炸。对很多金属尤其是潮湿空气条件下有腐蚀性。 |
|  | 甲苯 | 108-88-3 | 无色、带特殊芳香味的易挥发液体。有强折光性。能与乙醇、 乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶，极微溶于水。 | 4°C | -94.9 ℃ | 110.4 ℃ | 低毒，LD50（大鼠经口）5000mg/kg。 | 易燃，蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限 1.2%～7.0%（体积） |
|  | α-乙酰基-γ-丁内酯 | 517-23-7 | 无色透明液体 | 128°C | / | 253 ℃ | / | / |
|  | 无水硫酸钠 | 7757-82-6 | 无色、透明、大的结晶或颗粒性小结晶。不溶于乙醇，溶于水，溶于甘油。 | 4°C | 884 ℃ | 1404 ℃ | LD50(小鼠经口) ：05989mg/kg | / |
|  | 叔丁醇 | 75-65-0 | 无色透明液体或无色结晶，有类似樟脑的气味，有吸湿性。密度：0.775，能与水、醇、酯、醚、脂肪烃、芳香烃等多种有机溶剂混溶。 | 11.1°C | 25.7 ℃ | 82.42 ℃ | 微毒类，LD50（大鼠经口）3500mg/kg。 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。 |
|  | 无水乙酸钠 | 127-09-3 | 白色粉末，无臭或稍带醋气味，略苦，于干燥湿热空气中易风化。易溶于水，溶于乙醇。相对密度 1.528， | / | 324℃ | / | 微毒类，LD50（大鼠经口）3530mg/kg。 | / |

#### 4.1.4.2原辅材料先进性分析

本项目所用原辅材料种类较多，但均为中试研发不可替代原料，其中乙酸乙酯、二氯甲烷、正庚烷、四氢呋喃、甲醇、乙醇、甲苯、丙酮、异丙醇、叔丁醇、乙腈、三氯氧磷、乙酸、马来酸、二氧六环、三乙胺等有毒有害、易燃易爆原料主要作用为反应溶剂、后处理溶剂，由于研发工段不确定性，上述有机溶剂均为需要使用的常用原料，且不同溶剂对特异杂质具有纯化选择性，这些因素决定溶剂的不可替代性。各类原料主要用途见下表：

表4.2-12  项目主要原料使用用途

| 序号 | 溶剂名称 | 溶剂类别 | 使用用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙酸乙酯 | 酯类 | 反应溶剂、后处理萃取溶剂、结晶溶剂 |
| 2 | 正庚烷 | 烷烃类 | 反应溶剂、后处理萃取溶剂、结晶溶剂 |
| 3 | 四氢呋喃 | 醚类 | 反应溶剂、后处理萃取溶剂、结晶溶剂 |
| 4 | 甲醇、乙醇、异丙醇、叔丁醇 | 醇类 | 反应溶剂、反应试剂、结晶溶剂、设备清洗 |
| 5 | 二氯甲烷、三氯氧磷 | 卤代烃 | 反应溶剂、后处理萃取溶剂 |
| 6 | 乙腈 | 腈类 | 反应溶剂 |
| 7 | 甲苯、二氧六环 | 芳香类 | 反应溶剂 |
| 8 | 丙酮 | 酮类 | 反应溶剂、结晶溶剂 |
| 9 | 乙酸、马来酸 | 羧酸类 | 反应溶剂 |
| 10 | 三乙胺 | 胺类 | 反应溶剂 |

项目原材料均采用专业物料公司运输，进入厂区后，采取了相应完善的卸载、储存措施，原料主要存储于甲类原料仓库中，仓库做好防腐、防渗措施，避免了原料的泄漏，从而使项目原材料做到清洁生产的要求。

根据环保部关于发布《优先控制化学品名录（第一批）》的公告（2017年第83号）《优先控制化学品名录（第二批）》的公告（2020年第47号），二氯甲烷、甲苯属于优先控制的化学品，本项目二氯甲烷、甲苯厂区最大储存量均较小，二氯甲烷主要作为中试研发原料以及用于同类卤代烃萃取，甲苯主要作为中试研发原料，均为生产中不可替代的原料，随着工艺技术水平的进步有可替代原料后，将使用毒性较小的原料。本项目通过控制生产工艺设备满足国家的清洁生产要求，进一步减小二氯甲烷、甲苯的排放点，根据工程分析，二氯甲烷、甲苯主要进入固废及大气环境，其中废液作为危废进行处置，废气采用二级活性炭进行吸附，最终委托危废单位进行处置；废水、废气经处理后可以满足相应的排放标准。本项目二氯甲烷、甲苯厂区最大储存量分别为：0.5t、0.18t，位于甲类原料库，并按国家消防安全规定，设置DCS系统控制和设置完善的报警联锁系统、以及水消防系统和ABC类干粉灭火器等，安装了火灾探测器、有毒气体探测器、感烟或感温探测器等，构成自动报警监测系统，并且对该系统作定期检查，防止火灾爆炸事故，减小伴生/次生污染影响，根据大气、水环境及风险预测，本项目二氯甲烷、甲苯的使用可满足环保、安全要求。

根据2017年第83号、2020年第47号文件要求，为最大限度降低二氯甲烷、甲苯的使用对人类健康和环境造成重大影响，企业应采取以下风险管控措施：

一、纳入排污许可制度管理，取得排污许可证。

二、实施强制性清洁生产审核及信息公开制度。

三、实行限制、替代措施。

## 4.2工程分析

### 4.2.1罗替戈汀山嵛酸酯工程分析

#### 4.2.1.1反应原理

拟建项目罗替戈汀山嵛酸酯研发过程以山嵛酸和罗替戈汀为原料，经历山嵛酸精制、甲苯精制、再经酯化反应，最终得到罗替戈汀山嵛酸酯成品，其主反应方程如下：

合成反应：以罗替戈汀计，反应转化率为80%

山嵛酸（精制）+     罗替戈汀      →       罗替戈汀山嵛酸酯 + 水

340.58                 315.47                         638.04             18

#### 4.2.1.2工艺流程

本项目建成后，罗替戈汀山嵛酸酯每年最大研发批次为5批，最大研发规模为25kg/年，每批次研发时长为226小时，全年最大研发时长为1130小时。

罗替戈汀山嵛酸酯研发工艺流程及产污环节见图4.2.1-1a~4.2.1-1c。

（此部分内容涉及商业机密，已进行删除。）

产污环节见表4.2.1-1。

表4.2.1-1  罗替戈汀山嵛酸酯中试研发产污环节一览表

| 污染源 | 产污环节 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | G1-1 | 投料溶解1 | 乙酸乙酯 |
|  | G1-2 | 离心1 | 乙酸乙酯 |
|  | G1-3 | 投料溶解2 | 乙酸乙酯 |
|  | G1-4 | 离心2 | 乙酸乙酯 |
|  | G1-5 | 投料溶解3 | 乙酸乙酯 |
|  | G1-6 | 离心3 | 乙酸乙酯 |
|  | G1-7 | 干燥 | 乙酸乙酯、粉尘 |
|  | G1-8 | 加料搅拌1 | 甲苯 |
|  | G1-9 | 分液1 | 甲苯 |
|  | G1-10 | 加料搅拌2 | 甲苯 |
|  | G1-11 | 分液2 | 甲苯 |
|  | G1-12 | 常压蒸馏 | 甲苯 |
|  | G1-13 | 合成反应 | 甲苯 |
|  | G1-14 | 萃取 | 甲苯 |
|  | G1-15 | 过滤 | 甲苯 |
|  | G1-16 | 分液1 | 甲苯 |
|  | G1-17 | 萃取/分液2 | 甲苯 |
|  | G1-18 | 洗涤3 | 甲苯 |
|  | G1-19 | 减压蒸馏 | 甲苯、水 |
|  | G1-20 | 压滤 | 异丙醇、丙酮 |
|  | G1-21 | 结晶/离心 | 异丙醇、丙酮 |
|  | G1-22 | 干燥/分装 | 异丙醇、丙酮、粉尘 |
| 固废 | S1-1 | 离心1 | 山嵛酸、乙酸乙酯、杂质 |
|  | S1-2 | 离心2 | 山嵛酸、乙酸乙酯、杂质 |
|  | S1-3 | 离心3 | 山嵛酸、乙酸乙酯、杂质 |
|  | S1-4 | 分液1 | 水、甲苯、杂质 |
|  | S1-5 | 分液2 | 水、甲苯、杂质 |
|  | S1-6 | 常压蒸馏 | 甲苯、杂质、水 |
|  | S1-7 | 过滤 | 硅藻土、山嵛酸、罗替戈汀、DMAP、EDCI、甲苯、罗替戈汀山嵛酸酯、水 |
|  | S1-8 | 分液1 | 山嵛酸、罗替戈汀、DMAP、EDCI、甲苯、罗替戈汀山嵛酸酯、水、杂质、氯化铵 |
|  | S1-9 | 萃取/分液2 | 山嵛酸、罗替戈汀、DMAP、EDCI、甲苯、罗替戈汀山嵛酸酯、水、杂质、氯化铵 |
|  | S1-10 | 洗涤3 | 山嵛酸、罗替戈汀、DMAP、EDCI、甲苯、罗替戈汀山嵛酸酯、水、杂质 |
|  | S1-11 | 减压蒸馏 | 甲苯、罗替戈汀山嵛酸酯、水、杂质 |
|  | S1-12 | 压滤 | 硅藻土、丙酮、异丙醇、山嵛酸、罗替戈汀、DMAP、EDCI、罗替戈汀山嵛酸酯、水、杂质 |
|  | S1-13 | 结晶/离心 | 丙酮、异丙醇、山嵛酸、罗替戈汀、罗替戈汀山嵛酸酯、杂质、水 |

#### 4.2.1.3原辅材料消耗情况

罗替戈汀山嵛酸酯生产主要原辅材料单批次消耗和年最大消耗情况见下表。

表4.2.1-2  罗替戈汀山嵛酸酯生产主要原辅材料及能源消耗

| 序号 | 原辅料名称 | 规格 | 性状 | 批次用量（kg/批） | 年最大用量 / kg | 最大存储量/kg | 包装方式 | 存储地点 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山嵛酸 | 85% | 固体 | 3.7 | 18.5 | 10 | 500g/瓶 | I-1甲类库 | 汽车 |
| 2 | 乙酸乙酯 | 99% | 液体 | 82.06 | 410.29 | 360 | 180kg/桶 | I-1甲类库 | 汽车 |
| 3 | 罗替戈汀(晶 I) | 99% | 固体 | 6.38 | 13.63 | 40 | 10kg/桶 | I-1甲类库 | 汽车 |
| 4 | 4-二甲氨基吡啶 （DMAP） | 99% | 固体 | 1.25 | 6.27 | 20 | 20kg/桶 | I-1甲类库 | 汽车 |
| 5 | 1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐（EDCI） | 99% | 固体 | 1.82 | 9.10 | 10 | 10kg/桶 | I-1甲类库 | 汽车 |
| 6 | 甲苯 | 99% | 液体 | 6.38 | 31.9 | 180 | 180kg/桶 | I-1甲类库 | 汽车 |
| 7 | 氯化铵 | 99% | 固体 | 21.81 | 109.03 | 50 | 500g/瓶 | I-1甲类库 | 汽车 |
| 8 | 硅藻土 | / | 固体 | 10 | 50 | 50 | 500g/袋 | I-1甲类库 | 汽车 |
| 9 | 丙酮 | 99% | 液体 | 42.79 | 213.97 | 160 | 160kg/桶 | I-1甲类库 | 汽车 |
| 10 | 异丙醇 | 99% | 液体 | 42.79 | 213.97 | 160 | 20kg/桶 | I-1甲类库 | 汽车 |
| 11 | 药用低密度聚乙烯袋 | (330mm×700mm) | 固体 | / | / | / | / | I-1甲类库 | 汽车 |
| 12 | 药用低密度聚乙烯袋 | (300mm×500mm) | 固体 | / | / | / | / | I-1甲类库 | 汽车 |
| 13 | 聚酯/铝/聚乙烯复合膜袋 | (320mm×450mm) | 固体 | / | / | / | / | I-1甲类库 | 汽车 |

#### 4.2.1.4主要生产设备

（此部分内容涉及商业机密，已进行删除。）

#### 4.2.1.5物料平衡

本项目罗替戈汀山嵛酸酯的批次物料平衡表见表4.2.1-5，年物料平衡表见表4.2.1-6。

表4.2.1-5 罗替戈汀山嵛酸酯研发批次物料平衡表（kg/批）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 研发样品 | 废气 | 废水 | 固废及损耗 |
| 1 | 85%山嵛酸 | 3.7 | 罗替戈汀山嵛酸酯 | G1-1：乙酸乙酯0.0266 G1-2：乙酸乙酯0.0266 G1-3：乙酸乙酯0.024 G1-4：乙酸乙酯0.023 G1-5：乙酸乙酯0.033 G1-6：乙酸乙酯0.032 G1-7废气1.626（乙酸乙酯1.623、粉尘0.003） G1-8：甲苯0.0063 G1-9：甲苯0.0063 G1-10：甲苯0.00618 G1-11：甲苯0.00617 G1-12：废气0.275（甲苯0.272、水0.003） G1-13：甲苯0.0027 G1-14：甲苯0.0027 G1-15：甲苯0.0054 G1-16：甲苯0.0054 G1-17：甲苯0.0054 G1-18：甲苯0.0054 G1-19：废气0.156（甲苯0.054、水0.102） G1-20废气0.084（异丙醇0.042、丙酮0.042） G1-21废气0.0804（异丙醇0.0402、丙酮0.0402） G1-22废气4.119（异丙醇2.008、丙酮2.008、粉尘0.005、水0.0972） | / | S1-1废液27.02（山嵛酸0.362、乙酸乙酯26.56、杂质0.1） S1-2废液26.991（山嵛酸0.067、乙酸乙酯26.295、杂质0.63） S1-3废液22.58（山嵛酸0.0163、乙酸乙酯22.32、杂质0.24） S1-4废水6.223（甲苯0.126、水6.605、杂质0.032） S1-5废水6.526（甲苯0.123、水6.387、杂质0.016） S1-6废液0.638（甲苯0.327、水0.296、杂质0.015） S1-7固废7.426（甲苯0.0027、山嵛酸0.00242、罗替戈汀0.0079、DMAP 0.0621、EDCI 0.0901、罗替戈汀山嵛酸酯0.0514、水2.188、硅藻土5.0） S1-8废液55.304（氯化铵10.903、甲苯0.0054、山嵛酸0.0005、罗替戈汀0.00015、DMAP1.167、EDCI 1.695、罗替戈汀山嵛酸酯0.00509、水41.53、杂质0.00074） S1-9废液54.593（甲苯0.0054、山嵛酸0.0046、罗替戈汀0.0015、DMAP0.0112、EDCI0.0163、罗替戈汀山嵛酸酯0.0051、水43.609、杂质0.0366、氯化铵10.903） S1-10废液38.97（甲苯0.0542、山嵛酸0.0045、罗替戈汀0.0015、DMAP0.0006、EDCI0.0008、罗替戈汀山嵛酸酯0.0051、水38.883、杂质0.0183） S1-11废液7.066（甲苯5.302、罗替戈汀山嵛酸酯0.005、水1.75、杂质0.011） S1-12固废10.28（丙酮2.118、异丙醇2.118、山嵛酸0.0225、罗替戈汀0.00731、DMAP 2.95E-05、EDCI 4.28E-05、罗替戈汀山嵛酸酯0.0203、水0.997、杂质0.00458、硅藻土5.0） S1-13废液76.932（丙酮38.156、异丙醇38.156、山嵛酸0.406、罗替戈汀0.132、罗替戈汀山嵛酸酯0.0505、水0.0263、杂质0.0046） |
| 2 | 99%乙酸乙酯 | 82.06 |  |  |  |  |
| 3 | 99%甲苯 | 6.38 |  |  |  |  |
| 4 | 99%罗替戈汀 | 2.73 |  |  |  |  |
| 5 | 99%DMAP | 1.26 |  |  |  |  |
| 6 | 99%EDCI | 1.82 |  |  |  |  |
| 7 | 99%氯化铵 | 21.81 |  |  |  |  |
| 8 | 99%丙酮 | 42.79 |  |  |  |  |
| 9 | 99%异丙醇 | 42.79 |  |  |  |  |
| 10 | 纯水 | 140.86 |  |  |  |  |
| 11 | 硅藻土 | 10 |  |  |  |  |
| 合计 | 356.19 | 5.02 | 6.49 | / | 344.68 |
|  |  | 356.19 |

表4.2.1-6  罗替戈汀山嵛酸酯研发年物料平衡表（kg/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 研发样品 | 废气 | 废水 | 固废及损耗 |
| 1 | 85%山嵛酸 | 18.5 | 罗替戈汀山嵛酸酯 | G1-1：乙酸乙酯0.132 G1-2：乙酸乙酯0.132 G1-3：乙酸乙酯0.117 G1-4：乙酸乙酯0.117 G1-5：乙酸乙酯0.162 G1-6：乙酸乙酯0.118 G1-7废气8.13（乙酸乙酯8.114、粉尘0.0162） G1-8：甲苯0.0316 G1-9：甲苯0.0315 G1-10：甲苯0.0309 G1-11：甲苯0.0309 G1-12：废气1.375（甲苯1.359、水0.015） G1-13：甲苯0.014 G1-14：甲苯0.014 G1-15：甲苯0.027 G1-16：甲苯0.027 G1-17：甲苯0.027 G1-18：甲苯0.027 G1-19：废气0.779（甲苯0.267、水0.511） G1-20废气0.424（异丙醇0.212、丙酮0.212） G1-21废气0.402（异丙醇0.201、丙酮0.201） G1-22废气20.239（异丙醇10.041、丙酮10.041、粉尘0.025、水0.131） | / | S1-1废液134.956（山嵛酸0.333、乙酸乙酯131.473、杂质3.15） S1-2废液112.901（山嵛酸0.082、乙酸乙酯111.613、杂质1.206） S1-3废液155.76（山嵛酸0.081、乙酸乙酯154.166、杂质1.517） S1-4分层废液31.114（甲苯0.63、水30.324、杂质0.159） S1-5分层废液32.63（甲苯0.616、水31.934、杂质0.0798） S1-6废液3.19（甲苯1.588、水1.526、杂质0.076） S1-7固废37.13（甲苯0.014、山嵛酸0.121、罗替戈汀0.039、DMAP 0.31、EDCI 0.451、罗替戈汀山嵛酸酯0.257、水10.939、硅藻土25.0） S1-8废液276.525（氯化铵54.514、甲苯0.027、山嵛酸0.0024、罗替戈汀0.00085、DMAP5.837、EDCI8.477、罗替戈汀山嵛酸酯0.025、水207.638、杂质0.004） S1-9废液272.963（甲苯0.027、山嵛酸0.023、罗替戈汀0.007、DMAP0.056、EDCI0.081、罗替戈汀山嵛酸酯0.025、水218.046、杂质0.183、氯化铵54.514） S1-10废液194.838（甲苯0.271、山嵛酸0.023、罗替戈汀0.007、DMAP0.003、EDCI0.004、罗替戈汀山嵛酸酯0.025、水194.413、杂质0.092） S1-11废液35.33（甲苯26.511、罗替戈汀山嵛酸酯0.025、水8.749、杂质0.046） S1-12固废51.445（丙酮10.591、异丙醇10.591、山嵛酸0.113、罗替戈汀0.037、DMAP0.00015、EDCI 0.00021、罗替戈汀山嵛酸酯0.101、杂质0.023、水4.988、硅藻土25.0） S1-13废液384.66（丙酮190.78、异丙醇190.78、山嵛酸2.032、罗替戈汀0.66、罗替戈汀山嵛酸酯0.252、水0.131、杂质0.0229） |
| 2 | 99%乙酸乙酯 | 410.3 |  |  |  |  |
| 3 | 99%甲苯 | 31.9 |  |  |  |  |
| 4 | 99%罗替戈汀 | 13.63 |  |  |  |  |
| 5 | 99%DMAP | 6.27 |  |  |  |  |
| 6 | 99%EDCI | 9.104 |  |  |  |  |
| 7 | 99%氯化铵 | 109.03 |  |  |  |  |
| 8 | 99%丙酮 | 213.96 |  |  |  |  |
| 9 | 99%异丙醇 | 213.96 |  |  |  |  |
| 10 | 纯水 | 704.34 |  |  |  |  |
| 11 | 硅藻土 | 50 |  |  |  |  |
| 合计 | 1780.9 | 25 | 32.43 | / | 1723.44 |
|  |  | 1780.9 |

本项目罗替戈汀山嵛酸酯的批次物料平衡图见图4.2.1-2a-c。

（此部分内容涉及商业机密，已进行删除。）

#### 4.2.1.6单项平衡

（1）工艺水单项平衡

罗替戈汀山嵛酸酯研发使用的水平衡表见表4.2.1-7、水平衡图见图4.2.1-3。

表4.2.1-7  水单项物料平衡表（kg/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 折纯 | 物料名称 | 数量 |
| 1 | 纯水 | 704.32 | 废气 | G1-12 | 0.015 |
| 2 | 反应生成水 | 0.725 |  | G1-19 | 0.511 |
| 3 | 物料带水 | 4.308 |  | G1-22 | 0.131 |
| 4 | / | / | 固废 | S1-4 | 30.32 |
| 5 | / | / |  | S1-5 | 31.98 |
| 6 |  |  |  | S1-6 | 1.497 |
| 7 |  |  |  | S1-7 | 10.939 |
| 8 | / | / |  | S1-8 | 207.634 |
| 9 | / | / |  | S1-9 | 218.045 |
| 10 | / | / |  | S1-10 | 194.413 |
| 11 |  |  |  | S1-11 | 8.749 |
| 12 | / | / |  | S1-12 | 4.988 |
| 13 | / | / |  | S1-13 | 0.131 |
| 709.353 | 总计 | 709.353 |

图4.2.1-3  罗替戈汀山嵛酸酯研发线水平衡图（kg/a）

（2）乙酸乙酯单项平衡

罗替戈汀山嵛酸酯研发使用的乙酸乙酯单项平衡见表4.2.1-8、图4.2.1-4。

表4.2.1-8  乙酸乙酯单项物料平衡表(kg/a)

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 折纯 | 物料名称 |  | 数量 |
| 1 | 99%乙酸乙酯 | 410.3 | 406.2 | 废气 | G1-1 | 含乙酸乙酯 | 0.132 |
| 2 | / | / | / |  | G1-2 | 含乙酸乙酯 | 0.132 |
| 3 | / | / | / |  | G1-3 | 含乙酸乙酯 | 0.117 |
| 4 | / | / | / |  | G1-4 | 含乙酸乙酯 | 0.117 |
| 5 | / | / | / |  | G1-5 | 含乙酸乙酯 | 0.162 |
| 6 | / | / | / |  | G1-6 | 含乙酸乙酯 | 0.118 |
| 7 | / | / | / |  | G1-7 | 含乙酸乙酯 | 8.114 |
| 8 | / | / | / | 固废 | S1-1 | 含乙酸乙酯 | 131.473 |
| 9 | / | / | / |  | S1-2 | 含乙酸乙酯 | 111.613 |
| 10 | / | / | / |  | S1-3 | 含乙酸乙酯 | 154.166 |
| 11 | 总计 | 406.2 | 总计 | 406.2 |

图4.2.1-4  罗替戈汀山嵛酸酯研发线乙酸乙酯单项平衡图（kg/a）

（3）甲苯单项平衡

罗替戈汀山嵛酸酯研发使用的甲苯单项平衡见表4.2.1-9、图4.2.1-5。

表4.2.1-9   甲苯单项物料平衡表(kg/a)

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 折纯 | 物料名称 | 数量 |
|  | 99%甲苯 | 31.9 | 31.5 | 废气 | G1-8 | 含甲苯 | 0.0316 |
|  | / | / | / |  | G1-9 | 含甲苯 | 0.0315 |
|  | / | / | / |  | G1-10 | 含甲苯 | 0.0309 |
|  | / | / | / |  | G1-11 | 含甲苯 | 0.0309 |
|  | / | / | / |  | G1-12 | 含甲苯 | 1.359 |
|  | / | / | / |  | G1-13 | 含甲苯 | 0.014 |
|  | / | / | / |  | G1-14 | 含甲苯 | 0.014 |
|  | / | / | / |  | G1-15 | 含甲苯 | 0.027 |
|  | / | / | / |  | G1-16 | 含甲苯 | 0.027 |
|  | / | / | / |  | G1-17 | 含甲苯 | 0.027 |
|  | / | / | / |  | G1-18 | 含甲苯 | 0.027 |
|  | / | / | / |  | G1-19 | 含甲苯 | 0.267 |
|  | / | / | / | 固废 | S1-4 | 含甲苯 | 0.63 |
|  | / | / | / |  | S1-5 | 含甲苯 | 0.616 |
|  | / | / | / |  | S1-6 | 含甲苯 | 1.588 |
|  | / | / | / |  | S1-7 | 含甲苯 | 0.014 |
|  | / | / | / |  | S1-8 | 含甲苯 | 0.027 |
|  | / | / | / |  | S1-9 | 含甲苯 | 0.027 |
|  | / | / | / |  | S1-10 | 含甲苯 | 0.271 |
|  | / | / | / |  | S1-11 | 含甲苯 | 26.511 |
| 总计 | 31.6 |  | 总计 | 31.6 |

图4.2.1-5  罗替戈汀山嵛酸酯研发线工艺甲苯单项平衡图（kg/a）

（4）异丙醇单项平衡

罗替戈汀山嵛酸酯研发使用的异丙醇单项平衡见表4.2.1-10、图4.2.1-6。

表4.2.1-10  异丙醇单项物料平衡表(kg/a)

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 折纯 | 物料名称 | 数量 |
| 1 | 99%异丙醇 | 213.965 | 211.827 | 废气 | G1-20 | 含异丙醇 | 0.212 |
| 2 | / | / | / |  | G1-21 | 含异丙醇 | 0.201 |
| 3 | / | / | / |  | G1-22 | 含异丙醇 | 10.041 |
| 4 | / | / | / | 固废 | S1-10 | 含异丙醇 | 10.591 |
| 5 | / | / | / |  | S1-11 | 含异丙醇 | 190.782 |
| 总计 | 211.827 | 总计 | 211.827 |

图4.2.1-6  罗替戈汀山嵛酸酯研发线异丙醇单项平衡图（kg/a）

（5）丙酮单项平衡

罗替戈汀山嵛酸酯研发使用的丙酮单项平衡见表4.2.1-11、图4.2.1-7。

表4.2.1-11  丙酮单项物料平衡表(kg/a)

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 折纯 | 物料名称 | 数量 |
| 1 | 99%丙酮 | 213.965 | 211.825 | 废气 | G1-20 | 含丙酮 | 0.212 |
| 2 | / | / | / |  | G1-21 | 含丙酮 | 0.20 |
| 3 | / | / | / |  | G1-22 | 含丙酮 | 10.041 |
| 4 | / | / | / | 固废 | S1-10 | 含丙酮 | 10.59 |
| 5 | / | / | / |  | S1-11 | 含丙酮 | 190.782 |
| 总计 | 211.825 | 总计 | 211.825 |

图4.2.1-7  罗替戈汀山嵛酸酯研发线丙酮单项平衡图（kg/a）

### 4.2.2 LPM3480392工程分析

#### 4.2.2.1反应原理

拟建项目LPM3480392研发过程以LPM3480396为原料，经历LPM4870060的制备、LPM3480394的制备、LPM3480396的制备、LPM3480392粗品的制备、LPM3480392的精制，最终得到LPM3480392成品，其主反应方程如下：

（1）LPM4870060中间体的合成

中间体LPM4870060的合成，以3-氯苄胺计，反应转化率为80%。

3-氯苄胺 +      氯化氢    →        LPM4870060

141.6        36.46                  178.06

（2）LPM3480394中间体的合成

中间体LPM3480394的合成，LPM4870087发生水解反应，生成LPM3480394，以LPM4870087计，反应转化率为90%。

LPM4870087  +  H2O  +  KOH    →   LPM3480394(K盐)  +  NH3

276.31       18       56.1             333.41            35

LPM3480394(K盐)  +  HCl →   LPM3480394  +  KCl

333.41         36.46       295.31        74.56

KOH    +     HCl   →   KCl     +    H2O

56.1           36.46       74.56          18

（3）LPM3480396中间体的合成

中间体LPM3480396的合成，以LPM3480394和LPM4870060为原料缩合生成LPM3480396，以LPM3480394计，反应转化率为90%。

LPM3480394  +  LPM4870060   →    LPM384096   +H2O  +  HCl

295.31         178.1                418.89       18      36.5

（4）LPM3480392粗品的合成

LPM3480392游离碱的合成，以LPM3490396为原料还原生成LPM3480392游离碱，以LPM3490396计，反应转化率为80%。

4LPM3480396    +    Na(BH4)      →    络合物NaB(HOCR1R2)4

4*418.89               37.83                 1713.39

4HCl +络合物NaB(HOCR1R2)4 →  4LPM3480392 +B(OH)3 + NaCl + H2O+ 3Cl-

4×36.46      1713.39               4×404.91    61.83   58.46  18   34

(CH3CH2)3N  +  HCl    →  (CH3CH2)3NH  +   Cl-

101        36.46           102           35.46

LPM3480392粗品的合成，以LPM3480392游离碱与马来酸为原料反应生成。以LPM3480392游离碱，反应转化率为80%。

马来酸       +        LPM3480392游离碱   →    LPM3480392粗品

116.07                   404.91                      520.98

#### 4.2.2.2工艺流程

本项目建成后，LPM3480392每年最大研发批次为5批，最大研发规模为3.5kg/年，每批次研发时长为826小时，全年最大研发时长为4130小时。

LPM3480392工艺流程及产污环节见图4.2.2-1a~4.2.2-1e。

（此部分内容涉及商业机密，已进行删除。）

产污环节见表4.2.2-1。

表4.2.2-1  LPM3480392中试研发产污环节一览表

| 污染源 | 产污环节 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | G2-1 | 投料、反应 | 乙酸乙酯、HCl、二氧六环 |
|  | G2-2 | 固液分离 | 乙酸乙酯、HCl、二氧六环 |
|  | G2-3 | 干燥 | 乙酸乙酯、HCl、二氧六环 |
|  | G2-4 | 搅拌 | 乙醇 |
|  | G2-5 | 固液分离 | 乙醇 |
|  | G2-6 | 干燥 | 乙醇、粉尘、水 |
|  | G2-7 | 水解 | 乙醇、氨气 |
|  | G2-8 | 减压浓缩 | 乙醇、水 |
|  | G2-9 | 洗涤分液 | 乙醇、二氯甲烷 |
|  | G2-10 | 酸化 | 乙醇、二氯乙烷、HCl |
|  | G2-11 | 过滤 | 乙醇、二氯甲烷 |
|  | G2-12 | 萃取分液 | 乙醇、二氯甲烷 |
|  | G2-13 | 洗涤分液 | 乙醇、二氯甲烷 |
|  | G2-14 | 脱水 | 二氯甲烷 |
|  | G2-15 | 过滤 | 二氯甲烷 |
|  | G2-16 | 减压浓缩 | 二氯甲烷、正庚烷 |
|  | G2-17 | 打浆 | 二氯甲烷、正庚烷 |
|  | G2-18 | 固液分离 | 二氯甲烷、正庚烷 |
|  | G2-19 | 真空干燥 | 二氯甲烷、正庚烷、粉尘 |
|  | G2-20 | 缩合反应 | 四氢呋喃、HCl |
|  | G2-21 | 固液分离 | 四氢呋喃、HCl |
|  | G2-22 | 减压浓缩 | 乙酸乙酯、四氢呋喃 |
|  | G2-23 | 洗涤分液 | 乙酸乙酯、HCl、四氢呋喃 |
|  | G2-24 | 脱水 | 乙酸乙酯、四氢呋喃 |
|  | G2-25 | 固液分离 | 乙酸乙酯、四氢呋喃 |
|  | G2-26 | 减压浓缩 | 乙酸乙酯、正庚烷、四氢呋喃 |
|  | G2-27 | 打浆 | 乙酸乙酯、正庚烷 |
|  | G2-28 | 固液分离 | 乙酸乙酯、正庚烷 |
|  | G2-29 | 干燥 | 乙酸乙酯、正庚烷、粉尘 |
|  | G2-30 | 还原反应 | 三乙胺、甲苯、四氢呋喃 |
|  | G2-31 | 淬灭 | 三乙胺、甲苯、四氢呋喃 |
|  | G2-32 | 固液分离 | 三乙胺、甲苯、四氢呋喃 |
|  | G2-33 | 减压浓缩 | 三乙胺、甲苯、四氢呋喃 |
|  | G2-34 | 分液 | HCl、甲苯、四氢呋喃 |
|  | G2-35 | 洗涤分液 | 乙酸乙酯 |
|  | G2-36 | 萃取分液 | HCl、二氯甲烷 |
|  | G2-37 | 洗涤分液 | 二氯甲烷、乙酸乙酯 |
|  | G2-38 | 固液分离 | 二氯甲烷、乙酸乙酯 |
|  | G2-39 | 减压浓缩 | 二氯甲烷、乙酸乙酯 |
|  | G2-40 | 成盐反应 | 乙酸乙酯、马来酸 |
|  | G2-41 | 固液分离 | 乙酸乙酯、马来酸 |
|  | G2-42 | 干燥 | 乙酸乙酯、马来酸、粉尘、水 |
|  | G2-43 | 溶解 | 乙酸乙酯、乙醇 |
|  | G2-44 | 固液分离 | 乙酸乙酯、乙醇 |
|  | G2-45 | 真空干燥 | 乙酸乙酯、乙醇、粉尘 |
|  | G2-46 | 过滤 | 乙酸乙酯、乙醇 |
|  | G2-47 | 干燥 | 乙酸乙酯、乙醇、粉尘 |
| 固废 | S2-1 | 固液分离 | 乙酸乙酯、二氧六环、3-氯苄胺、3-氯苄胺盐酸盐、杂质 |
|  | S2-2 | 固液分离 | 乙醇、水、3-氯苄胺、3-氯苄胺盐酸盐、杂质 |
|  | S2-3 | 减压浓缩 | 乙醇、水 |
|  | S2-4 | 洗涤分液 | 乙醇、水、二氯甲烷、杂质、LPM3480394、LPM4870087 |
|  | S2-5 | 萃取分液 | 水、二氯甲烷、杂质、LPM3480394、LPM4870087、KCl |
|  | S2-6 | 洗涤分液 | 硅藻土、水、二氯甲烷、杂质、LPM3480394、LPM4870087、KCl、NaCl |
|  | S2-7 | 固液分离 | 硫酸钠（吸水）、二氯甲烷、杂质、LPM3480394、KCl、NaCl |
|  | S2-8 | 减压浓缩 | 二氯甲烷、正庚烷、杂质 |
|  | S2-9 | 固液分离 | LPM3480394、正庚烷、二氯甲烷、杂质 |
|  | S2-10 | 固液分离 | 水、HCl、四氢呋喃、LPM3480394、N, N'-羰基二咪唑、LPM4870060、杂质、LPM3480396 |
|  | S2-11 | 减压浓缩 | 水、四氢呋喃、LPM3480394、N,N'-羰基二咪唑、乙酸乙酯、杂质 |
|  | S2-12 | 洗涤分液 | 水、HCl、氯化铵、氯化钠、KOH、乙酸乙酯、四氢呋喃、LPM3480394、N,N'-羰基二咪唑、LPM4870060、杂质、LPM3480396 |
|  | S2-13 | 固液分离 | 硫酸钠（吸水）、乙酸乙酯、四氢呋喃、LPM3480394、N, N'-羰基二咪唑、LPM4870060、杂质、LPM3480396 |
|  | S2-14 | 减压浓缩 | 乙酸乙酯、正庚烷、四氢呋喃 |
|  | S2-15 | 固液分离 | 乙酸乙酯、正庚烷、N,N'-羰基二咪唑、LPM3480396、杂质 |
|  | S2-16 | 固液分离 | 硅藻土、四氢呋喃、NaB(HOCR1R2)4(络合物）、LPM3480396、硼氢化钠、氯化锌、三乙胺、甲苯、水、杂质 |
|  | S2-17 | 减压浓缩 | 四氢呋喃、三乙胺、甲苯、水、杂质 |
|  | S2-18 | 分液 | 三乙胺、B(OH)3、NaCl、LPM3480396、水、杂质、氯化锌、硼氢化钠、四氢呋喃、甲苯 |
|  | S2-19 | 洗涤分液 | 三乙胺、B(OH)3、NaCl、Cl-、LPM3480396、水、杂质、氯化锌、硼氢化钠、HCl、LPM3480392游离碱、乙酸乙酯 |
|  | S2-20 | 萃取分液 | 三乙胺、B(OH)3、NaCl、Cl-、LPM3480396、水、杂质、氯化锌、硼氢化钠、HCl、LPM3480392游离碱、乙酸乙酯、二氯甲烷 |
|  | S2-21 | 洗涤分液 | LPM3480396、水、杂质、LPM3480392游离碱、二氯甲烷、氯化钠、氯化钾、氢氧化钾、氯化铵 |
|  | S2-22 | 固液分离 | 硫酸钠（吸水）、LPM3480392游离碱 |
|  | S2-23 | 减压浓缩 | 乙酸乙酯、二氯甲烷 |
|  | S2-24 | 固液分离 | 杂质、水、马来酸、乙酸乙酯、LPM3480392游离碱、LPM3480392 |
|  | S2-25 | 固液分离 | 杂质、乙酸乙酯、无水乙醇、LPM3480392 |
|  | S2-26 | 过滤 | 杂质、乙酸乙酯、无水乙醇 |

#### 4.2.2.3原辅材料消耗情况

LPM3480392研发主要原辅材料年消耗和批次消耗情况见下表。

表4.2.2-2 LPM3480392研发主要原辅材料及能源消耗

| 序号 | 原辅料名称 | 规格/成分 | 性状 | 批次用量（kg/批） | 年最大用量 / kg | 最大存储量/kg | 包装 方式 | 存储 地点 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3-氯苄胺 | 99% | 液体 | 2 | 10 | 5 | 25g/瓶 | I-1甲类库 | 汽车 |
| 2 | 乙酸乙酯 | 99% | 液体 | 51.34 | 256.72 | 360 | 180 kg /桶 | I-1甲类库 | 汽车 |
| 3 | 二氧六环-盐酸溶液 | / | 液体 | 4.4 | 22 | 10 | 1L/瓶 | I-1甲类库 | 汽车 |
| 4 | 乙醇 | 95% | 液体 | 7.78 | 38.92 | 1000 | 200L/瓶 | I-1甲类库 | 汽车 |
| 5 | LPM4870087 | 99% | 固体 | 1 | 5 | 5 | 纸板桶装 | I-1甲类库 | 汽车 |
| 6 | 无水乙醇 | 99.5% | 液体 | 6.17 | 30.88 | 400 | 200L/瓶 | I-1甲类库 | 汽车 |
| 7 | 氢氧化钾 | 99% | 固体 | 3.63 | 18.16 | 5 | 500g/瓶 | I-1甲类库 | 汽车 |
| 8 | 二氯甲烷 | 99% | 液体 | 64.68 | 323.41 | 500 | 250kg/桶 | I-1甲类库 | 汽车 |
| 9 | 浓盐酸 | 37% | 液体 | 2.31 | 11.56 | 60 | 3000ml/瓶 | I-1甲类库 | 汽车 |
| 10 | 氯化钠 | 99% | 固体 | 9.94 | 49.71 | 50 | 1000g/袋 | I-1甲类库 | 汽车 |
| 11 | 无水硫酸钠 | 99% | 晶体 | 2.11 | 10.58 | 10 | 500g/瓶 | I-1甲类库 | 汽车 |
| 12 | 正庚烷 | 99% | 液体 | 26.28 | 132.42 | 274 | 137kg/桶 | I-1甲类库 | 汽车 |
| 13 | 四氢呋喃 | 99% | 液体 | 16.43 | 82.14 | 180 | 180kg/桶 | I-1甲类库 | 汽车 |
| 14 | N,N´-羰基二咪唑 | 99% | 固体 | 0.55 | 2.77 | 3 | 500g/瓶 | I-1甲类库 | 汽车 |
| 15 | 氯化铵 | 99% | 固体 | 4.18 | 20.92 | 50 | 500g/瓶 | I-1甲类库 | 汽车 |
| 16 | 硼氢化钠 | 99% | 固体 | 0.39 | 1.98 | 1 | 100g/瓶 | I-1甲类库 | 汽车 |
| 17 | 无水氯化锌 | 99% | 粉 | 0.72 | 3.57 | 2 | 100g/瓶 | I-1甲类库 | 汽车 |
| 18 | 三乙胺 | 99% | 液体 | 0.37 | 1.85 | 40 | 20kg/桶 | I-1甲类库 | 汽车 |
| 19 | 甲苯 | 99% | 液体 | 4.77 | 23.87 | 180 | 180kg/桶 | I-1甲类库 | 汽车 |
| 20 | 硅藻土 | / | 固体 | 5 | 25 | 50 | 500g/袋 | I-1甲类库 | 汽车 |
| 21 | 马来酸 | 99% | 固体 | 0.25 | 1.24 | 1 | 250g/瓶 | I-1甲类库 | 汽车 |
| 22 | 药用低密度聚乙烯袋 | / | / | / | / | / | / | I-1甲类库 | 汽车 |
| 23 | 药品包装用复合膜袋 | / | / | / | / | / | / | I-1甲类库 | 汽车 |

#### 4.2.2.4主要生产设备

（此部分内容涉及商业机密，已进行删除。）

#### 4.2.4.5物料平衡

本项目LPM3480392的批次物料平衡表见表4.2.2-5，年物料平衡表见表4.2.3-6。

表4.2.2-5  LPM3480392研发批次物料平衡表（kg/批）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 研发样品 | 废气 | 废水 | 固废及损耗 |
| 1 | 99%3-氯苄胺 | 2 | LPM3480392 | G2-1：废气0.0139（乙酸乙酯0.0095、HCl0.0006、二氧六环0.0038） G2-2：废气0.0214（乙酸乙酯0.0174、HCl0.00022、二氧六环0.0038） G2-3：废气1.0655（乙酸乙酯0.870、HCl0.0107、二氧六环0.185） G2-4：乙醇0.0074 G2-5：乙醇0.0074 G2-6：废气0.3747（乙醇0.369、粉尘0.0018、水0.0039） G2-7：废气0.0562（乙醇0.0013、氨气0.0548） G2-8废气0.134（乙醇0.067、水0.067） G2-9：废气0.0118（乙醇0.0002、二氯甲烷0.0116） G2-10：废气0.000201（HCl0.0000927、二氯甲烷0.0000116、乙醇0.000019） G2-11：废气0.000201（乙醇0.000189、二氯甲烷0.0000116） G2-12：废气0.0249（二氯甲烷0.0248、乙醇0.0001） G2-13：废气0.0241（二氯甲烷0.024、乙醇0.0001） G2-14：二氯甲烷0.0228 G2-15：二氯甲烷0.0243 G2-16：废气2.559（二氯甲烷2.548、正庚烷0.011） G2-17：废气0.011（二氯甲烷0.001、正庚烷0.010） G2-18：废气0.0124（二氯甲烷0.0013、正庚烷0.011） G2-19：废气0.569（正庚烷0.556、粉尘0.00092、二氯甲烷0.0127） G2-20：废气0.00826（HCl0.000101、四氢呋喃0.00816） G2-21：废气0.0098（HCl0.0001、四氢呋喃0.0097） G2-22：废气0.498（乙酸乙酯0.006、四氢呋喃0.492） G2-23：废气0.0655（HCl0.00051、四氢呋喃0.00986、乙酸乙酯0.0551） G2-24：废气0.00875（乙酸乙酯0.00742、四氢呋喃0.00133） G2-25：废气0.00939（乙酸乙酯0.00806、四氢呋喃0.00133） G2-26：废气0.540（乙酸乙酯0.402、正庚烷0.012、四氢呋喃0.126） G2-27：废气0.0122（乙酸乙酯0.000762、正庚烷0.0114） G2-28：废气0.0136（乙酸乙酯0.0008、正庚烷0.0129） G2-29：废气0.138（乙酸乙酯0.0076、正庚烷0.129、粉尘0.0011） G2-30：废气0.00993（三乙胺0.000367、甲苯0.00473、四氢呋喃0.00483） G2-31：废气0.0103（三乙胺0.000707、甲苯0.00472、四氢呋喃0.00483） G2-32：废气0.011（三乙胺0.000366、甲苯0.00472、四氢呋喃0.00591） G2-33：废气0.403（三乙胺0.0038、甲苯0.045、四氢呋喃0.293、水0.063） G2-34：废气0.0025（甲苯0.000354、HCl0.0013、四氢呋喃0.00083） G2-35：乙酸乙酯0.00782 G2-36：废气0.076（二氯甲烷0.0748、乙酸乙酯0.0012） G2-37：废气0.168（二氯甲烷0.165、乙酸乙酯0.0026） G2-38：废气0.0226（二氯甲烷0.0223、乙酸乙酯0.0003） G2-39：废气1.116（二氯甲烷1.113、乙酸乙酯0.003） G2-40：废气0.0099（乙酸乙酯0.0096、马来酸0.0002） G2-41：废气0.0111（乙酸乙酯0.011、马来酸0.0001） G2-42：废气0.1126（乙酸乙酯0.1103、粉尘0.0007、马来酸0.00086、水0.0007） G2-43：废气0.037（乙酸乙酯0.0197、乙醇0.0173） G2-44：废气0.004（乙酸乙酯0.0021、乙醇0.0019） G2-45：废气0.037（乙酸乙酯0.019、乙醇0.017、粉尘0.0007） G2-46：废气0.006（乙酸乙酯0.003、乙醇0.003） G2-47：废气0.0596（乙酸乙酯0.0315、乙醇0.0275、粉尘0.0007） | / | S2-1：离心废液20.977（乙酸乙酯16.527、二氧六环3.585、3-氯苄胺0.376、3-氯苄胺盐酸盐0.1、杂质0.186、盐酸0.204） S2-2：离心废液7.440（水0.385、乙醇7.011、3-氯苄胺0.020、3-氯苄胺盐酸盐0.019、杂质0.005） S2-3：浓缩废液7.47（水6.405、乙醇1.065）、 S2-4：洗涤废液11.775（水0.0005、乙醇0.01、LPM3480394（K盐）0.0319、二氯甲烷11.559、LPM4870087 0.0989、杂质0.0739） S2-5：萃取废液5.775（水3.064、LPM3480394 0.0083、二氯甲烷0.735、乙醇0.0826、LPM4870087 0.0001、杂质0.144、KCl 1.741） S2-6：洗涤固废17.49（水11.756、LPM3480394 0.0009、乙醇0.106、二氯甲烷1.199、LPM4870087 0.0001、杂质0.158、KCl 0.0934、NaCl 4.177） S2-7：离心固废0.737（硫酸钠（吸水）0.712、二氯甲烷0.024、LPM3480394 0.0009、杂质3.85E-05、KCl 9.35E-05、NaCl 4.18E-06） S2-8：浓缩废液22.694（二氯甲烷21.658、正庚烷1.006、杂质0.031） S2-9：离心废液11.952（LPM3480394 0.00092、正庚烷10.564、杂质0.128、二氯甲烷1.259） S2-10：离心废液0.83（HCl 0.101、水0.048、LPM3480394 0.0456、四氢呋喃0.485、N, N'-羰基二咪唑0.027、LPM4870060 0.008、LPM3480396 0.006、杂质0.11） S2-11：浓缩废液8.657（水0.0025、LPM3480394 0.0433、四氢呋喃7.947、N,N'-羰基二咪唑0.052、乙酸乙酯0.602、杂质0.0094） S2-12：洗涤废液25.162（水21.359、HCl 0.072、氯化铵1.078、氯化钠1.958、氢氧化钾0.037、LPM3480394 0.002、四氢呋喃0.070、乙酸乙酯0.394、N,N'-羰基二咪唑0.0035、杂质0.044、LPM4870060 0.143、LPM3480396 0.0012） S2-13：固废1.512（硫酸钠（吸水）0.863、LPM3480394 2.28E-05、N,N'-羰基二咪唑0.443、杂质0.048、LPM4870060 0.001、LPM3480396 0.058、乙酸乙酯0.032、四氢呋喃0.066） S2-14：浓缩废液9.170（乙酸乙酯6.867、正庚烷1.173、四氢呋喃1.131） S2-15：离心废液13.669（乙酸乙酯0.753、正庚烷12.747、杂质0.143、LPM3480396 0.0012、N,N'-羰基二咪唑0.023） S2-16：固废5.809（硅藻土5.0、四氢呋喃0.054、NaB(HOCR1R2)4(络合物)0.045、LPM3480396 0.011、硼氢化钠0.019、氯化锌0.035、三乙胺0.018、甲苯0.236、水0.329、杂质0.061） S2-17：浓缩废液15.047（四氢呋喃4.724、三乙胺0.31、甲苯4.076、水5.882、杂质0.055） S2-18：分液废液1.421（三乙胺(CH3CH2)3NH 0.033、B(OH)3 3.08E-04、NaCl 2.91E-04 LPM3480396 0.104、硼氢化钠0.004、甲苯0.354、水0.0824、氯化锌0.0075、杂质0.006、四氢呋喃0.833） S2-19：洗涤废液7.663（三乙胺(CH3CH2)3NH 0.0009、B(OH)3 0.0015、NaCl 0.0014、Cl- 0.0031、LPM3480396 0.0521、硼氢化钠0.0175、水0.0287、氯化锌0.0333、HCl0.0613、LPM3480392游离碱 0.0403、乙酸乙酯7.423） S2-20：萃取废液12.833（三乙胺(CH3CH2)3NH 0.001、B(OH)3 0.029、NaCl 0.027、KCl 2.144、Cl- 0.06、KOH 0.361、LPM3480396 0.005、硼氢化钠0.333、水7.85、氯化锌0.632、杂质0.0306、LPM3480392游离碱 0.091、乙酸乙酯0.02、二氯甲烷1.243） S2-21：洗涤废液28.02（LPM3480396 0.047、水19.596、杂质0.01、LPM3480392游离碱 0.007、二氯甲烷1.172、NaCl 3.806、KCl 0.238、KOH 0.019、氯化铵3.106） S2-22：离心固废0.967（硫酸钠（吸水）0.966、LPM3480392游离碱0.001） S2-23：浓缩废液21.485（乙酸乙酯0.345、二氯甲烷21.14） S2-24：离心废液11.252（水0.014、LPM3480392 0.007、乙酸乙酯10.91、马来酸0.079、LPM3480392游离碱0.144、杂质0.09） S2-25：离心废液4.053（LPM3480392 0.0366、乙酸乙酯2.123、无水乙醇1.866、杂质0.0266） S2-26：离心废液6.196（乙酸乙酯3.298、无水乙醇2.878、杂质0.02） |
| 2 | 99%乙酸乙酯 | 51.42 |  |  |  |  |
| 3 | 二氧六环-盐酸溶液 | 4.4 |  |  |  |  |
| 4 | 95%乙醇 | 7.78 |  |  |  |  |
| 5 | LPM4870087 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 99.5%无水乙醇 | 6.17 |  |  |  |  |
| 7 | 99%氢氧化钾 | 3.63 |  |  |  |  |
| 8 | 99%二氯甲烷 | 64.68 |  |  |  |  |
| 9 | 37%盐酸 | 2.31 |  |  |  |  |
| 10 | 99%氯化钠 | 9.94 |  |  |  |  |
| 11 | 无水硫酸钠 | 2.11 |  |  |  |  |
| 12 | 99%正庚烷 | 26.28 |  |  |  |  |
| 13 | 99%四氢呋喃 | 16.43 |  |  |  |  |
| 14 | 99%N,N´-羰基二咪唑 | 0.55 |  |  |  |  |
| 15 | 99%氯化铵 | 4.18 |  |  |  |  |
| 16 | 99%硼氢化钠 | 0.39 |  |  |  |  |
| 17 | 99%无水氯化锌 | 0.72 |  |  |  |  |
| 18 | 99%三乙胺 | 0.37 |  |  |  |  |
| 19 | 99%甲苯 | 4.77 |  |  |  |  |
| 20 | 硅藻土 | 5 |  |  |  |  |
| 21 | 99%马来酸 | 0.25 |  |  |  |  |
| 22 | 纯水 | 74.71 |  |  |  |  |
| / | / |  |  |  |  |
| 合计 | 289.1 | 0.696 | 8.901 | / | 279.48 |
|  |  | 289.1 |

表4.2.2-6  LPM3480392研发年物料平衡表（kg/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 研发样品 | 废气 | 废水 | 固废及损耗 |
| 1 | 99%3-氯苄胺 | 10 | LPM3480392 | G2-1：废气0.069（乙酸乙酯0.048、HCl0.003、二氧六环0.019） G2-2：废气0.107（乙酸乙酯0.087、HCl0.0011、二氧六环0.019） G2-3：废气5.327（乙酸乙酯4.349、HCl0.054、二氧六环0.924） G2-4：乙醇0.0369 G2-5：乙醇0.0369 G2-6：废气1.846（乙醇1.822、粉尘0.0094、水0.0241） G2-7：废气0.0281（乙醇0.00667、氨气0.0274） G2-8：废气0.67（乙醇0.333、水0.337） G2-9：废气0.0589（乙醇0.001、二氯甲烷0.0579） G2-10：废气0.001（HCl0.0046、二氯甲烷0.0001、乙醇0.0009） G2-11：废气0.001（乙醇0.0009、二氯甲烷0.0001） G2-12：废气0.1243（二氯甲烷0.124、乙醇0.0005） G2-13：废气0.121（二氯甲烷0.12、乙醇0.001） G2-14：二氯甲烷0.114 G2-15：二氯甲烷0.122 G2-16：废气12.793（二氯甲烷12.74、正庚烷0.053） G2-17：废气0.0542（二氯甲烷0.00637、正庚烷0.0478） G2-18：废气0.062（二氯甲烷0.00636、正庚烷0.0557） G2-19：废气2.848（正庚烷2.78、粉尘0.0046、二氯甲烷0.064） G2-20：废气0.0412（HCl0.00507、四氢呋喃0.0407） G2-21：废气0.049（HCl0.001、四氢呋喃0.048） G2-22：废气2.492（乙酸乙酯0.032、四氢呋喃2.46） G2-23：废气0.327（HCl0.0025、四氢呋喃0.0493、乙酸乙酯0.276） G2-24：废气0.0438（乙酸乙酯0.0371、四氢呋喃0.0066） G2-25：废气0.0469（乙酸乙酯0.0403、四氢呋喃0.0066） G2-26：废气2.697（乙酸乙酯2.004、正庚烷0.0622、四氢呋喃0.63） G2-27：废气0.061（乙酸乙酯0.0038、正庚烷0.0571） G2-28：废气0.068（乙酸乙酯0.004、正庚烷0.064） G2-29：废气0.687（乙酸乙酯0.038、正庚烷0.644、粉尘0.005） G2-30：废气0.0496（三乙胺0.0018、甲苯0.0236、四氢呋喃0.0242） G2-31：废气0.0513（三乙胺0.0035、甲苯0.0236、四氢呋喃0.0241） G2-32：废气0.055（三乙胺0.0018、甲苯0.0236、四氢呋喃0.0296） G2-33：废气2.016（三乙胺0.017、甲苯0.224、四氢呋喃1.463、水0.313） G2-34：废气0.0125（甲苯0.0018、HCl0.0066、四氢呋喃0.0042） G2-35：乙酸乙酯0.0391 G2-36：废气0.38（二氯甲烷0.374、乙酸乙酯0.006） G2-37：废气0.839（二氯甲烷0.826、乙酸乙酯0.0129） G2-38：废气0.113（二氯甲烷0.111、乙酸乙酯0.002） G2-39：废气5.581（二氯甲烷5.563、乙酸乙酯0.017） G2-40：废气0.049（乙酸乙酯0.048、马来酸0.001） G2-41：废气0.0556（乙酸乙酯0.0552、马来酸0.0004） G2-42：废气0.563（乙酸乙酯0.552、粉尘0.004、马来酸0.004、水0.004） G2-43：废气0.185（乙酸乙酯0.098、乙醇0.086） G2-44：废气0.02（乙酸乙酯0.011、乙醇0.009） G2-45：废气0.187（乙酸乙酯0.0974、乙醇0.0856、粉尘0.0034） G2-46：废气0.0295（乙酸乙酯0.0157、乙醇0.0137） G2-47：废气0.298（乙酸乙酯0.157、乙醇0.137、粉尘0.003） | / | S2-1：离心废液104.887（乙酸乙酯82.636、二氧六环17.923、3-氯苄胺1.881、3-氯苄胺盐酸盐0.498、杂质0.931、盐酸1.018） S2-2：离心废液37.198（水1.926、乙醇35.035、3-氯苄胺0.099、3-氯苄胺盐酸盐0.095、杂质0.025） S2-3：浓缩废液37.352（水32.024、乙醇5.328） S2-4：洗涤废液58.875（水0.003、乙醇0.05、LPM3480394（K盐）0.16、二氯甲烷57.799、LPM4870087 0.495、杂质0.369） S2-5：萃取废液28.875（水15.322、LPM3480394 0.042、二氯甲烷3.673、LPM4870087 0.0005、杂质0.717、KCl 8.707） S2-6：洗涤固废87.45（水58.779、LPM3480394 0.0046、二氯甲烷5.995、LPM4870087 0.0005、杂质0.789、KCl 0.467、NaCl 20.885） S2-7：离心固废3.686（硫酸钠（吸水）3.559、二氯甲烷0.122、LPM3480394 0.0046、杂质0.0002、KCl 0.0005、NaCl 0.00002） S2-8：浓缩废液113.47（二氯甲烷108.289、正庚烷5.028、杂质0.153） S2-9：离心废液59.761（LPM3480394 0.005、正庚烷52.821、杂质0.642、二氯甲烷6.294） S2-10：离心废液4.165（HCl0.506、水0.238、LPM3480394 0.228、四氢呋喃2.428、N, N'-羰基二咪唑0.138、LPM4870060 0.038、LPM3480396 0.029、杂质0.561） S2-11：浓缩废液43.361（水0.013、LPM3480394 0.217、四氢呋喃39.805、N,N'-羰基二咪唑0.261、乙酸乙酯3.019、杂质0.047） S2-12：洗涤废液126.031（水106.978、HCl 0.362、氯化铵5.4、氯化钠9.808、氢氧化钾0.187、LPM3480394 0.011、四氢呋喃0.349、乙酸乙酯1.972、N,N'-羰基二咪唑0.016、杂质0.223、LPM4870060 0.721、LPM3480396 0.006） S2-13：固废7.571（硫酸钠（吸水）4.321、LPM3480394 0.0001、N,N'-羰基二咪唑2.219、杂质0.242、LPM4870060 0.0072、LPM3480396 0.289、乙酸乙酯0.16、四氢呋喃0.331） S2-14：浓缩废液45.852（乙酸乙酯34.333、正庚烷5.865、四氢呋喃5.654） S2-15：离心废液68.224（乙酸乙酯3.763、正庚烷63.624、杂质0.716、LPM3480396 0.005、N,N'-羰基二咪唑0.117） S2-16：固废29.043（硅藻土25.0、四氢呋喃0.272、NaB(HOCR1R2)4(络合物)0.224、LPM3480396 0.055、硼氢化钠0.093、氯化锌0.177、三乙胺0.092、甲苯1.179、水1.646、杂质0.306） S2-17：浓缩废液75.236（四氢呋喃23.621、三乙胺1.548、甲苯20.381、水29.411、杂质0.275） S2-18：分液废液7.106（三乙胺(CH3CH2)3NH 0.165、B(OH)3 0.0015、NaCl 0.0015、LPM3480396 0.521、硼氢化钠0.0177、甲苯1.771、水0.4002、氯化锌0.0336、杂质0.0303、四氢呋喃4.164） S2-19：洗涤废液38.315（三乙胺(CH3CH2)3NH 0.004、B(OH)3 0.008、NaCl 0.007、Cl- 0.016、LPM3480396 0.261、硼氢化钠0.088、水0.144、氯化锌0.166、HCl0.306、LPM3480392游离碱 0.202、乙酸乙酯37.114） S2-20：萃取废液64.164（三乙胺(CH3CH2)3NH 0.0043、B(OH)3 0.145、NaCl 0.027、KCl 10.718、Cl- 0.299、LPM3480396 0.0261、KOH 1.807、硼氢化钠1.663、水39.249、氯化锌3.159、杂质0.454、LPM3480392游离碱 0.191、乙酸乙酯0.0977、二氯甲烷6.214） S2-21：废液140.101（LPM3480396 0.235、水97.89、杂质0.0505、LPM3480392游离碱 0.0364、二氯甲烷5.862、NaCl 19.030、KCl 1.191、KOH 0.0951、氯化铵15.53） S2-22：离心固废4.834（硫酸钠（吸水）4.83、LPM3480392游离碱0.004） S2-23：浓缩废液107.426（乙酸乙酯1.726、二氯甲烷105.7） S2-24：离心废液56.261（水0.068、LPM3480392 0.037、乙酸乙酯54.548、马来酸0.395、LPM3480392游离碱0.719、杂质0.493） S2-25：离心废液20.264（LPM3480392 0.183、乙酸乙酯0.616、乙醇9.331、杂质0.133） S2-26：离心废液30.982（乙酸乙酯16.49、乙醇14.391、杂质0.102） |
| 2 | 99%乙酸乙酯 | 257.12 |  |  |  |  |
| 3 | 二氧六环-盐酸溶液 | 22 |  |  |  |  |
| 4 | 95%乙醇 | 38.92 |  |  |  |  |
| 5 | LPM4870087 | 5 |  |  |  |  |
| 6 | 99.5%无水乙醇 | 30.88 |  |  |  |  |
| 7 | 99%氢氧化钾 | 18.16 |  |  |  |  |
| 8 | 99%二氯甲烷 | 323.41 |  |  |  |  |
| 9 | 37%盐酸 | 11.56 |  |  |  |  |
| 10 | 99%氯化钠 | 49.71 |  |  |  |  |
| 11 | 无水硫酸钠 | 10.58 |  |  |  |  |
| 12 | 99%正庚烷 | 132.42 |  |  |  |  |
| 13 | 99%四氢呋喃 | 82.14 |  |  |  |  |
| 14 | 99%N,N´-羰基二咪唑 | 2.77 |  |  |  |  |
| 15 | 99%氯化铵 | 20.92 |  |  |  |  |
| 16 | 99%硼氢化钠 | 1.98 |  |  |  |  |
| 17 | 99%无水氯化锌 | 3.57 |  |  |  |  |
| 18 | 99%三乙胺 | 1.85 |  |  |  |  |
| 19 | 99%甲苯 | 23.8 |  |  |  |  |
| 20 | 硅藻土 | 25 |  |  |  |  |
| 21 | 99%马来酸 | 1.24 |  |  |  |  |
| 22 | 纯水 | 373.5 |  |  |  |  |
| / | / |  |  |  |  |
| 合计 | 1445.5 | 3.48 | 44.507 | / | 1397.5 |
|  |  | 1445.5 |

LPM3480392的批次物料平衡见图4.2.1-2a-e。

（此部分内容涉及商业机密，已进行删除。）

#### 4.2.2.6单项平衡

（1）工艺水单项平衡

LPM3480392研发使用的水单项平衡见表4.2.2-7、图4.2.2-3。

表4.2.2-7  LPM3480392生产工艺水单项物料平衡表（kg/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 折纯 | 物料名称 | 数量 |
| 1 | 纯水 | 44.8 | 废气 | G2-6 | 0.025 |
| 2 | 反应生成水 | 0.3 |  | G2-8 | 0.34 |
| 3 | 物料带水 | 312.6 |  | G2-22 | 0.0025 |
| 4 | / | / |  | G2-33 | 0.06 |
| 5 | / | / | 固废 | S2-2 | 2.5 |
| 6 | / | / |  | S2-3 | 0.9 |
| 7 | / | / |  | S2-4 | 0.17 |
| 8 | / | / |  | S2-5 | 47.72 |
| 9 | / | / |  | S2-6 | 58.11 |
| 10 | / | / |  | S2-7 | 0.06 |
| 11 | / | / |  | S2-10 | 0.00025 |
| 12 | / | / |  | S2-11 | 0.025 |
| 13 | / | / |  | S2-12 | 105.41 |
| 14 | / | / |  | S2-13 | 1.1 |
| 15 | / | / |  | S2-16 | 0.003 |
| 16 | / | / |  | S2-17 | 0.003 |
| 17 | / | / |  | S2-18 | 0.412 |
| 18 | / | / |  | S2-19 | 0.41 |
| 19 | / | / |  | S2-20 | 40.4 |
| 20 | / | / |  | S2-21 | 99 |
| 21 | / | / |  | S2-22 | 1 |
| 总计 | 357.7 | 总计 | 357.7 |

图4.2.2-3  LPM3480392研发线单项水平衡图（kg/a）

（2）乙酸乙酯单项平衡

LPM3480392研发使用的乙酸乙酯单项平衡见表4.2.2-8、图4.2.2-4。

表4.2.2-8  乙酸乙酯单项物料平衡表(kg/a)

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 折纯 | 物料名称 | 数量 |
|  | 99%乙酸乙酯 | 257.12 | 254.53 | 废气 | G2-1 | 含乙酸乙酯 | 0.048 |
|  | / | / | / |  | G2-2 | 含乙酸乙酯 | 0.087 |
|  | / | / | / |  | G2-3 | 含乙酸乙酯 | 4.349 |
|  |  |  |  |  | G2-22 | 含乙酸乙酯 | 0.032 |
|  | / | / | / |  | G2-23 | 含乙酸乙酯 | 0.276 |
|  | / | / | / |  | G2-24 | 含乙酸乙酯 | 0.0371 |
|  | / | / | / |  | G2-25 | 含乙酸乙酯 | 0.0403 |
|  | / | / | / |  | G2-26 | 含乙酸乙酯 | 2.004 |
|  | / | / | / |  | G2-27 | 含乙酸乙酯 | 0.0038 |
|  | / | / | / |  | G2-28 | 含乙酸乙酯 | 0.004 |
|  | / | / | / |  | G2-29 | 含乙酸乙酯 | 0.038 |
|  | / | / | / |  | G2-35 | 含乙酸乙酯 | 0.0391 |
|  | / | / | / |  | G2-36 | 含乙酸乙酯 | 0.006 |
|  | / | / | / |  | G2-37 | 含乙酸乙酯 | 0.0129 |
|  | / | / | / |  | G2-38 | 含乙酸乙酯 | 0.002 |
|  | / | / | / |  | G2-39 | 含乙酸乙酯 | 0.017 |
|  | / | / | / |  | G2-40 | 含乙酸乙酯 | 0.048 |
|  | / | / | / |  | G2-41 | 含乙酸乙酯 | 0.0552 |
|  | / | / | / |  | G2-42 | 含乙酸乙酯 | 0.552 |
|  | / | / | / |  | G2-43 | 含乙酸乙酯 | 0.098 |
|  | / | / | / |  | G2-44 | 含乙酸乙酯 | 0.011 |
|  | / | / | / |  | G2-45 | 含乙酸乙酯 | 0.0974 |
|  | / | / | / |  | G2-46 | 含乙酸乙酯 | 0.0157 |
|  | / | / | / |  | G2-47 | 含乙酸乙酯 | 0.157 |
|  | / | / | / | 固废 | S2-1 | 含乙酸乙酯 | 82.636 |
|  | / | / | / |  | S2-11 | 含乙酸乙酯 | 3.013 |
|  | / | / | / |  | S2-12 | 含乙酸乙酯 | 1.968 |
|  | / | / | / |  | S2-13 | 含乙酸乙酯 | 0.16 |
|  | / | / | / |  | S2-14 | 含乙酸乙酯 | 34.273 |
|  | / | / | / |  | S2-15 | 含乙酸乙酯 | 3.763 |
|  | / | / | / |  | S2-19 | 含乙酸乙酯 | 37.114 |
|  | / | / | / |  | S2-20 | 含乙酸乙酯 | 0.0977 |
|  | / | / | / |  | S2-21 | 含乙酸乙酯 | 0.0918 |
|  | / | / | / |  | S2-23 | 含乙酸乙酯 | 1.726 |
|  | / | / | / |  | S2-24 | 含乙酸乙酯 | 54.548 |
|  | / | / | / |  | S2-25 | 含乙酸乙酯 | 10.616 |
|  | / | / | / |  | S2-26 | 含乙酸乙酯 | 16.506 |
| 总计 | 254.53 | 总计 | 254.53 |

图4.2.2-4  LPM3480392研发线乙酸乙酯单项平衡图（kg/a）

（3）乙醇单项平衡

LPM3480392研发使用的乙醇单项平衡见表4.2.2-9、图4.2.2-5。

表4.2.2-9  乙醇单项物料平衡表(kg/a)

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 折纯 | 物料名称 | 数量 |
|  | 95%乙醇 | 38.92 | 36.97 | 废气 | G2-4 | 含乙醇 | 0.0369 |
|  | 99.5%无水乙醇 | 30.88 | 30.72 |  | G2-5 | 含乙醇 | 0.0369 |
|  | / | / | / |  | G2-6 | 含乙醇 | 1.884 |
|  | / | / | / |  | G2-7 | 含乙醇 | 0.00667 |
|  | / | / | / |  | G2-8 | 含乙醇 | 0.332 |
|  | / | / | / |  | G2-9 | 含乙醇 | 0.001 |
|  | / | / | / |  | G2-10 | 含乙醇 | 0.0009 |
|  | / | / | / |  | G2-11 | 含乙醇 | 0.0009 |
|  | / | / | / |  | G2-12 | 含乙醇 | 0.0005 |
|  | / | / | / |  | G2-13 | 含乙醇 | 0.001 |
|  | / | / | / |  | G2-43 | 含乙醇 | 0.086 |
|  | / | / | / |  | G2-44 | 含乙醇 | 0.009 |
|  | / | / | / |  | G2-45 | 含乙醇 | 0.0856 |
|  | / | / | / |  | G2-46 | 含乙醇 | 0.0137 |
|  | / | / | / |  | G2-47 | 含乙醇 | 0.137 |
|  | / | / | / | 固废 | S2-2 | 含乙醇 | 35.053 |
|  | / | / | / |  | S2-3 | 含乙醇 | 5.328 |
|  | / | / | / |  | S2-4 | 含乙醇 | 0.05 |
|  | / | / | / |  | S2-5 | 含乙醇 | 0.413 |
|  | / | / | / |  | S2-6 | 含乙醇 | 0.532 |
|  | / | / | / |  | S2-25 | 含乙醇 | 9.331 |
|  | / | / | / |  | S2-26 | 含乙醇 | 14.391 |
| 总计 | 67.693 | 总计 | 67.693 |

图4.2.2-5  LPM3480392研发线乙醇单项平衡图（kg/a）

（4）二氯甲烷单项平衡

LPM3480392研发使用的二氯甲烷单项平衡见表4.2.2-10、图4.2.1-6。

表4.2.2-10  二氯甲烷单项物料平衡表(kg/a)

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 折纯 | 物料名称 | 数量 |
| 1 | 99%二氯甲烷 | 323.41 | 320.176 | 废气 | G2-9 | 含二氯甲烷 | 0.0579 |
| 2 | / | / | / |  | G2-10 | 含二氯甲烷 | 0.0001 |
| 3 | / | / | / |  | G2-11 | 含二氯甲烷 | 0.0001 |
| 4 | / | / | / |  | G2-12 | 含二氯甲烷 | 0.124 |
| 5 | / | / | / |  | G2-13 | 含二氯甲烷 | 0.12 |
| 6 | / | / | / |  | G2-14 | 含二氯甲烷 | 0.114 |
| 7 | / | / | / |  | G2-15 | 含二氯甲烷 | 0.122 |
| 8 | / | / | / |  | G2-16 | 含二氯甲烷 | 12.74 |
| 9 | / | / | / |  | G2-17 | 含二氯甲烷 | 0.00637 |
| 10 | / | / | / |  | G2-18 | 含二氯甲烷 | 0.00636 |
| 11 | / | / | / |  | G2-36 | 含二氯甲烷 | 0.399 |
| 12 | / | / | / |  | G2-37 | 含二氯甲烷 | 0.826 |
| 13 | / | / | / |  | G2-38 | 含二氯甲烷 | 0.111 |
| 14 | / | / | / |  | G2-39 | 含二氯甲烷 | 5.563 |
| 15 | / | / | / | 固废 | S2-4 | 含二氯甲烷 | 57.799 |
| 16 | / | / | / |  | S2-5 | 含二氯甲烷 | 3.673 |
| 17 | / | / | / |  | S2-6 | 含二氯甲烷 | 5.995 |
| 18 | / | / | / |  | S2-7 | 含二氯甲烷 | 0.122 |
| 19 | / | / | / |  | S2-8 | 含二氯甲烷 | 108.289 |
| 20 | / | / | / |  | S2-9 | 含二氯甲烷 | 6.294 |
| 21 | / | / | / |  | S2-20 | 含二氯甲烷 | 6.214 |
| 22 | / | / | / |  | S2-21 | 含二氯甲烷 | 5.862 |
| 23 | / | / | / |  | S2-23 | 含二氯甲烷 | 105.7 |
| 总计 | 320.176 | 总计 | 320.176 |

图4.2.2-6  LPM3480392研发线二氯甲烷单项平衡图（kg/a）

（5）正庚烷单项平衡

LPM3480392生产工艺正庚烷单项平衡见表4.2.2-11、图4.2.1-7。

表4.2.2-11  正庚烷单项物料平衡表(kg/a)

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 折纯 | 物料名称 | 数量 |
| 1 | 99%正庚烷 | 132.42 | 131.27 | 废气 | G2-16 | 含正庚烷 | 0.053 |
| 2 | / | / | / |  | G2-17 | 含正庚烷 | 0.0478 |
| 3 | / | / | / |  | G2-18 | 含正庚烷 | 0.0557 |
| 4 | / | / | / |  | G2-19 | 含正庚烷 | 2.78 |
| 5 | / | / | / |  | G2-26 | 含正庚烷 | 0.062 |
| 6 | / | / | / |  | G2-27 | 含正庚烷 | 0.0571 |
| 7 | / | / | / |  | G2-28 | 含正庚烷 | 0.064 |
| 8 | / | / | / |  | G2-29 | 含正庚烷 | 0.644 |
| 9 | / | / | / | 固废 | S2-8 | 含正庚烷 | 5.028 |
| 10 | / | / | / |  | S2-9 | 含正庚烷 | 52.821 |
| 11 | / | / | / |  | S2-14 | 含正庚烷 | 5.865 |
| 12 | / | / | / |  | S2-15 | 含正庚烷 | 63.624 |
| 总计 | 131.27 | 总计 | 131.27 |

图4.2.2-7  LPM3480392研发线正庚烷单项平衡图（kg/a）

（6）四氢呋喃单项平衡

LPM3480392研发使用的工艺四氢呋喃单项平衡见表4.2.2-12、图4.2.1-8。

表4.2.2-12  四氢呋喃单项物料平衡表(kg/a)

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 折纯 | 物料名称 | 数量 |
| 1 | 99%四氢呋喃 | 132.42 | 81.413 | 废气 | G2-20 | 含四氢呋喃 | 0.0407 |
| 2 | / | / | / |  | G2-21 | 含四氢呋喃 | 0.048 |
| 3 | / | / | / |  | G2-22 | 含四氢呋喃 | 2.46 |
| 4 | / | / | / |  | G2-23 | 含四氢呋喃 | 0.0493 |
| 5 | / | / | / |  | G2-24 | 含四氢呋喃 | 0.0066 |
| 6 | / | / | / |  | G2-25 | 含四氢呋喃 | 0.0066 |
| 7 | / | / | / |  | G2-26 | 含四氢呋喃 | 0.63 |
| 8 | / | / | / |  | G2-30 | 含四氢呋喃 | 0.0242 |
| 9 | / | / | / |  | G2-31 | 含四氢呋喃 | 0.0241 |
| 10 | / | / | / |  | G2-32 | 含四氢呋喃 | 0.0296 |
| 11 | / | / | / |  | G2-33 | 含四氢呋喃 | 1.463 |
| 12 | / | / | / |  | G2-34 | 含四氢呋喃 | 0.0042 |
| 13 | / | / | / | 固废 | S2-10 | 含四氢呋喃 | 2.428 |
| 14 | / | / | / |  | S2-11 | 含四氢呋喃 | 39.805 |
| 15 | / | / | / |  | S2-12 | 含四氢呋喃 | 0.349 |
| 16 | / | / | / |  | S2-13 | 含四氢呋喃 | 0.331 |
| 17 | / | / | / |  | S2-14 | 含四氢呋喃 | 5.654 |
| 18 | / | / | / |  | S2-16 | 含四氢呋喃 | 0.272 |
| 19 | / | / | / |  | S2-17 | 含四氢呋喃 | 23.621 |
| 20 | / | / | / |  | S2-18 | 含四氢呋喃 | 4.164 |
| 总计 | 81.413 | 总计 | 81.413 |

图4.2.2-8  LPM3480392研发线四氢呋喃单项平衡图（kg/a）

（7）甲苯单项平衡

LPM3480392生产工艺甲苯单项平衡见表4.2.2-13、图4.2.1-9。

表4.2.2-13  甲苯单项物料平衡表(kg/a)

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 折纯 | 物料名称 | 数量 |
| 1 | 99%甲苯 | 23.87 | 23.627 | 废气 | G2-30 | 含甲苯 | 0.0236 |
| 2 | / | / | / |  | G2-31 | 含甲苯 | 0.0236 |
| 3 | / | / | / |  | G2-32 | 含甲苯 | 0.0236 |
| 4 | / | / | / |  | G2-33 | 含甲苯 | 0.224 |
| 5 | / | / | / |  | G2-34 | 含甲苯 | 0.0018 |
| 6 | / | / | / | 固废 | S2-16 | 含甲苯 | 1.179 |
| 7 | / | / | / |  | S2-17 | 含甲苯 | 20.381 |
| 8 | / | / | / |  | S2-18 | 含甲苯 | 1.771 |
| 总计 | 23.627 | 总计 | 23.627 |

图4.2.2-9  LPM3480392研发线甲苯单项平衡图（kg/a）

### 4.2.3 LPM3770164工程分析

#### 4.2.3.1反应原理

拟建项目LPM3770164研发过程以9-去甲基丁苯那嗪为原料，经历中间体LPM4430197的制备、中间体LPM4430222的制备、LPM5260082的制备、LPM3770164粗品制备、LPM3770164粗品精制得到，其主反应方程如下：

（1）中间体LPM4430197的制备

中间体 LPM4430197的合成（以9-去甲基丁苯那嗪计，反应转化率为97%）

9-去甲基丁苯那嗪  三氟甲磺酸三氟乙酯    →      中间体LPM4430197         磺酸

303.4              232.1                    385.4                    150.08

（2）中间体LPM4430222的制备

中间体LPM4430222的制备（以中间体LPM4430197计，反应转化率99%）

中间体LPM4430222    硼氢化钠   乙酸   →    中间体LPM4430222     异构体

240               37.8       60.0               387.4            95.8

NaBH4   +  NH4Cl  →    B(OH)3  +  NaCl  + NH3·H2O + H2O

硼氢化钠         氯化氨           氢氧化硼  氯化钠     氨        水

37.8            53.5               61.8      58.5      35.0       18

CH3COOH  +    NaOH   →   CH3COONa +   H2O

乙酸           氢氧化钠        醋酸钠        水

60.0            40.0             82.0         18.0

（3） 中间体 LPM5260082的制备

中间体LPM5260082的合成（以中间体LPM4430222计，反应转化率为98%）

中间体2    +   D（+)-10-磺酸   →     中间体3

387.4             231.3               619.7

（4）LPM3770164粗品的制备

LPM3770164粗品的制备（以中间体LPM5260082计，反应转化率为95%）

中间体3 + 碳酸钠 + 甲苯-4-磺酸 →  磺酸盐 + API粗品LPM3770164  + 水 + CO2

619.7        106      253         387.4         559.6              18   44

#### 4.2.3.2工艺流程

本项目建成后，LPM3770164每年最大研发批次为5批，最大研发规模为5kg/年，每批次研发时长为192小时，全年最大研发时长为960小时。

LPM3770164工艺流程及产污环节见图4.2.3-1a~4.2.3-1e。

（此部分内容涉及商业机密，已进行删除。）

产污环节见表4.2.3-1。

表4.2.3-1  LPM3770164中试研发产污环节一览表

| 污染源 | 产污环节 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | G3-1 | 投料合成反应 | 乙腈 |
|  | G3-2 | 离心/洗涤1 | 乙腈 |
|  | G3-3 | 打浆1/离心2 | 乙腈 |
|  | G3-4 | 打浆2/离心3 | 乙腈 |
|  | G3-5 | 干燥分装 | 乙腈、粉尘 |
|  | G3-6 | 投料合成反应 | 二氯甲烷、甲醇、乙酸 |
|  | G3-7 | 淬灭反应 | 二氯甲烷、甲醇、乙酸 |
|  | G3-8 | 调pH | 二氯甲烷、甲醇、氨 |
|  | G3-9 | 一次/二次萃取 | 二氯甲烷、甲醇 |
|  | G3-10 | 真空浓缩 | 二氯甲烷、乙醇、甲醇 |
|  | G3-11 | 结晶/离心1 | 二氯甲烷、乙醇、甲醇 |
|  | G3-12 | 重结晶/离心2 | 乙醇 |
|  | G3-13 | 干燥/分装 | 乙醇、粉尘 |
|  | G3-14 | 投料拆分反应 | 乙腈 |
|  | G3-15 | 离心 | 乙腈 |
|  | G3-16 | 离心 | 乙腈 |
|  | G3-17 | 干燥/分装 | 乙腈、粉尘 |
|  | G3-18 | 投料游离反应 | 二氯甲烷 |
|  | G3-19 | 萃取洗涤 | 二氯甲烷 |
|  | G3-20 | 真空浓缩 | 二氯甲烷、丙酮 |
|  | G3-21 | 成盐反应 | 二氯甲烷、丙酮 |
|  | G3-22 | 离心 | 二氯甲烷、丙酮 |
|  | G3-23 | 干燥/分装 | 二氯甲烷、丙酮、粉尘 |
|  | G3-24 | 溶解过滤 | 乙腈 |
|  | G3-25 | 离心 | 乙腈 |
|  | G3-26 | 干燥/分装 | 乙腈、粉尘 |
| 固固废 | S3-1 | 离心/洗涤1 | 离心废液（乙腈、9-去甲基丁苯那嗪、三氟甲磺酸三氟乙酯、水、杂质、碳酸铯、三氟甲烷磺酸、LPM4430197） |
|  | S3-2 | 打浆1/离心2 | 离心废液（乙腈、9-去甲基丁苯那嗪、三氟甲磺酸三氟乙酯、水、杂质、碳酸铯、三氟甲烷磺酸、LPM4430197） |
|  | S3-3 | 打浆2/离心3 | 离心废液（乙腈、9-去甲基丁苯那嗪、三氟甲磺酸三氟乙酯、水、杂质、碳酸铯、三氟甲烷磺酸、LPM4430197） |
|  | S3-4 | 一次/二次萃取 | 萃取废液（水、LPM4430197、LPM4430222、氯化钠、一水合氨、氢氧化硼、氯化锂、氢氧化钠、醋酸钠、甲醇、氯化铵、二氯甲烷、CH3COOBH3Na、杂质） |
|  | S3-5 | 真空浓缩 | 浓缩废液（LPM4430222、乙醇、杂质、二氯甲烷、甲醇） |
|  | S3-6 | 结晶/离心1 | 离心废液（LPM4430222、乙醇、杂质、二氯甲烷、甲醇、水） |
|  | S3-7 | 重结晶/离心2 | 离心废液（LPM4430222、乙醇、杂质、甲醇、水） |
|  | S3-8 | 离心1 | 离心废液（LPM260082、水、D（+)-10-磺酸0.031、杂质、乙腈、LPM4430222） |
|  | S3-9 | 结晶/离心2 | 离心废液（LPM260082、水、D（+)-10-磺酸、杂质、乙腈、LPM4430222） |
|  | S3-10 | 萃取/洗涤 | 洗涤废液（水、C10H14O4SNa、碳酸钠、二氯甲烷、杂质、游离态LPM4430222、LPM260082） |
|  | S3-11 | 真空浓缩 | 浓缩废液（水、二氯甲烷、杂质、游离态LPM4430222、LPM4430222、丙酮） |
|  | S3-12 | 离心 | 离心废液（API粗品LPM3770164、LPM4430222、水、丙酮、二氯甲烷、杂质、甲苯-4-磺酸） |
|  | S3-13 | 溶解/过滤 | 过滤废液（API粗品LPM3770164、杂质、乙腈、水） |
|  | S3-14 | 重结晶/离心1 | 离心废液（API粗品LPM3770164、杂质、乙腈、水） |

#### 4.2.3.3原辅材料消耗情况

LPM3770164研发主要原辅材料年消耗和批次消耗情况见下表。

表4.2.3-2  LPM3770164研发主要原辅材料

| 序号 | 原辅料名称 | 规格 | 性状 | 批次用量（kg/批） | 年最大用量（kg/a） | 最大存储量/kg | 包装方式 | 存储地点 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9-去甲基丁苯那嗪 | 99% | 固体 | 10.00 | 50.00 | 20 | 10kg/桶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 三氟甲磺酸三氟乙酯 | 99% | 液体 | 8.40 | 42.00 | 40 | 20kg/桶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 碳酸铯 | 99% | 固体 | 12.30 | 61.50 | 20 | 500g/瓶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 丙酮 | 99% | 液体 | 15.47 | 77.36 | 160 | 160kg/桶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 无水氯化锂 | 99% | 固体 | 0.97 | 4.85 | 2 | 500g/瓶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 乙酸 | 99% | 液体 | 2.06 | 10.32 | 10 | 5L/桶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 硼氢化钠 | 99% | 固体 | 1.69 | 8.47 | 5 | 100g/瓶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 氯化铵 | 99% | 固体 | 2.50 | 12.48 | 50 | 500g/瓶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 氢氧化钠 | 99% | 固体 | 0.71 | 3.53 | 5 | 500g/瓶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | D（+)-10-磺酸 | 99% | 固体 | 3.08 | 15.40 | 5 | 500g/瓶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 无水碳酸钠 | 99% | 固体 | 0.36 | 1.81 | 1 | 500g/瓶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 甲苯-4-磺酸，一水 | 99% | 固体 | 0.74 | 3.72 | 2 | 500g/瓶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 乙腈 | 99% | 液体 | 123.98 | 619.88 | 320 | 160kg/桶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 二氯甲烷 | 99% | 液体 | 112.25 | 561.25 | 500 | 250kg/桶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 甲醇 | 99% | 液体 | 34.93 | 174.65 | 320 | 160kg/桶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 无水乙醇 | 99.5% | 液体 | 121.20 | 605.99 | 400 | 200L/桶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 药用低密度聚乙烯袋 | (300×500mm) | 固体 | / | / | / | / | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 药用低密度聚乙烯袋 | (450×850mm) | 固体 | / | / | / | / | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 药用低密度聚乙烯袋 | (330×700mm) | 固体 | / | / | / | / | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜袋 | / | 固体 | / | / | / | / | I-1甲类库 | 汽车 |

#### 4.2.3.4主要生产设备

LPM3770164研发生产主要设备清单见表4.2.3-3。

（此部分内容涉及商业机密，已进行删除。）

#### 4.2.3.5物料平衡

LPM3770164的批次物料平衡表见表4.2.3-4，年物料平衡表见表4.2.3-5。

表4.2.3-4  LPM3770164研发批次物料平衡表（kg/批）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 研发样品 | 废气 | 废水 | 固废及损耗 |
| 1 | 9-去甲基丁苯那嗪 | 10.0 | LPM3770164 | G3-1：乙腈0.047 G3-2：乙腈0.062 G3-3：乙腈0.006 G3-4：乙腈0.0003 G3-5：废气4.175（水4.116、乙腈0.015、粉尘0.044） G3-6：废气0.095（二氯甲烷0.058、甲醇0.035、乙酸0.002） G3-7：废气0.267（甲醇0.035、二氯甲烷0.058、乙酸0.001、氢气0.174） G3-8：废气0.093（甲醇0.035、二氯甲烷0.058、氨0.001） G3-9：废气0.127（甲醇0.034、二氯甲烷0.093） G3-10：废气1.694（甲醇0.327、乙醇0.035、二氯甲烷1.322） G3-11：废气0.084（甲醇0.003、乙醇0.069、二氯甲烷0.012） G3-12：乙醇0.048 G3-13：废气2.636（乙醇2.334、水0.297、粉尘0.005） G3-14：乙腈0.016 G3-15：乙腈0.02 G3-16：乙腈0.014 G3-17：废气0.679（乙腈0.671、水0.006、粉尘0.002） G3-18：废气0.081（二氯甲烷0.013、二氧化碳0.068） G3-19：二氯甲烷0.018 G3-20：废气0.019（二氯甲烷0.017、丙酮0.002） G3-21：废气0.014（二氯甲烷0.002、丙酮0.012） G3-22：废气0.015（二氯甲烷0.002、丙酮0.013） G3-23：废气0.788（二氯甲烷0.084、丙酮0.657、水0.046、粉尘0.001） G3-24：乙腈0.026 G3-25：乙腈0.026 G3-26：废气1.315（乙腈1.297、水0.013、粉尘0.005） | / | S3-1：离心废液73.739（乙腈55.913、9-去甲基丁苯那嗪0.267、三氟甲磺酸三氟乙酯0.873、水0.565、杂质0.276、碳酸铯10.959、三氟甲烷磺酸4.276、LPM4430197 0.61） S3-2：离心废液85.398（乙腈5.843、9-去甲基丁苯那嗪0.028、三氟甲磺酸三氟乙酯0.092、水76.06、杂质0.029、碳酸铯1.157、三氟甲烷磺酸0.451、LPM4430197 1.738） S3-3：离心废液81.167（乙腈0.286、9-去甲基丁苯那嗪0.001、三氟甲磺酸三氟乙酯0.005、水79.803、杂质0.002、碳酸铯0.061、三氟甲烷磺酸0.024、LPM4430197 0.985） S3-4：萃取废液42.665（水26.761、LPM4430197 0.088、LPM4430222 1.317、氯化钠1.269、一水合氨0.759、氢氧化硼1.341、氯化锂0.961、氢氧化钠0.244、醋酸钠0.931、甲醇1.724、氯化铵1.311、二氯甲烷3.759、CH3COOBH3Na 2.171、杂质0.029） S3-5：浓缩废液112.7（LPM4430222 1.119、乙醇6.637、杂质0.015、二氯甲烷75.482、甲醇29.447） S3-6：离心废液88.83（LPM4430222 0.634、乙醇65.837、杂质0.007、二氯甲烷11.976、甲醇2.942、水7.433） S3-7：离心废液51.773（LPM4430222 0.571、乙醇45.249、杂质0.007、水5.946） S3-8：离心废液23.434（LPM260082 4.023、水0.207、D（+)-10-磺酸0.031、杂质0.015、乙腈19.05、LPM4430222 0.098） S3-9：离心废液15.166（LPM260082 2.011、水0.132、D（+)-10-磺酸0.002、杂质0.015、乙腈13.0、LPM4430222 0.005） S3-10：离心废液15.613（水13.564、C10H14O4SNa 0.783、碳酸钠0.195、二氯甲烷0.914、杂质0.002、游离态LPM4430222 0.06、LPM260082 0.095） S3-11：浓缩废液18.274（水0.719、二氯甲烷15.619、杂质0.001、游离态LPM4430222 0.04、LPM4430222 0.005、丙酮1.89） S3-12：离心废液15.623（API粗品LPM3770164 0.053、LPM4430222 0.055、水0.913、丙酮12.742、二氯甲烷1.631、杂质0.004、甲苯-4-磺酸0.226） S3-13：过滤废液1.593（API粗品LPM3770164 0.289、杂质0.001、乙腈1.289、水0.013） S3-14：过滤废液25.554（API粗品LPM3770164 0.139、杂质0.003、乙腈25.155、水0.257） |
| 2 | 三氟甲磺酸三氟乙酯 | 8.4 |  |  |  |  |
| 3 | 碳酸铯 | 12.3 |  |  |  |  |
| 4 | 丙酮 | 15.471 |  |  |  |  |
| 5 | 无水氯化锂 | 0.970 |  |  |  |  |
| 6 | 冰醋酸 | 2.064 |  |  |  |  |
| 7 | 硼氢化钠 | 1.694 |  |  |  |  |
| 8 | 氯化铵 | 2.496 |  |  |  |  |
| 9 | 氢氧化钠 | 0.706 |  |  |  |  |
| 10 | D（+)-10-磺酸 | 3.079 |  |  |  |  |
| 11 | 无水碳酸钠 | 0.362 |  |  |  |  |
| 12 | 甲苯-4-磺酸，一水 | 0.743 |  |  |  |  |
| 13 | 乙腈 | 123.977 |  |  |  |  |
| 14 | 二氯甲烷 | 112.251 |  |  |  |  |
| 15 | 甲醇 | 34.931 |  |  |  |  |
| 16 | 无水乙醇 | 121.199 |  |  |  |  |
| 17 | 纯水 | 213.494 |  |  |  |  |
| 合计 | 664 | 1.014 | 12.4 | / | 650.586 |
|  |  | 664 |

表4.2.3-5  LPM3770164研发年物料平衡表（kg/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 研发样品 | 废气 | 废水 | 固废及损耗 |
| 1 | 9-去甲基丁苯那嗪 | 50.000 | LPM3770164 | G3-1：乙腈0.233 G3-2：乙腈0.311 G3-3：乙腈0.031 G3-4：乙腈0.002 G3-5：废气20.876（水20.581、乙腈0.074、粉尘0.222） G3-6：废气0.473（二氯甲烷0.289、甲醇0.173、乙酸0.01） G3-7：废气1.333（甲醇0.173、二氯甲烷0.289、乙酸0.003、氢气0.868） G3-8：废气0.465（甲醇0.173、二氯甲烷0.289、氨0.004） G3-9：废气0.636（甲醇0.172、二氯甲烷0.463） G3-10：废气8.471（甲醇1.636、乙醇0.175、二氯甲烷6.66） G3-11：废气0.421（甲醇0.015、乙醇0.347、二氯甲烷0.06） G3-12：乙醇0.238 G3-13：废气10.922（乙醇9.357、水1.539、粉尘0.026） G3-14：乙腈0.080 G3-15：乙腈0.1 G3-16：乙腈0.068 G3-17：废气3.394（乙腈3.353、水0.031、粉尘0.01） G3-18：废气0.404（二氯甲烷0.066、二氧化碳0.339） G3-19：二氯甲烷0.091 G3-20：废气0.097（二氯甲烷0.087、丙酮0.01） G3-21：废气0.068（二氯甲烷0.009、丙酮0.0591） G3-22：废气0.076（二氯甲烷0.009、丙酮0.067） G3-23：废气3.942（二氯甲烷0.421、丙酮3.286、水0.228、粉尘0.007） G3-24：乙腈0.129 G3-25：乙腈0.132 G3-26：废气6.577（乙腈6.487、水0.064、粉尘0.025） | / | S3-1：离心废液368.697（乙腈279.564、9-去甲基丁苯那嗪1.337、三氟甲磺酸三氟乙酯4.364、水2.826、杂质1.382、碳酸铯54.797、三氟甲烷磺酸21.379、LPM4430197 3.05） S3-2：离心废液426.992（乙腈29.214、9-去甲基丁苯那嗪0.141、三氟甲磺酸三氟乙酯0.461、水380.298、杂质0.146、碳酸铯5.784、三氟甲烷磺酸2.257、LPM4430197 8.691） S3-3：离心废液405.834（乙腈1.432、9-去甲基丁苯那嗪0.007、三氟甲磺酸三氟乙酯0.024、水399.015、杂质0.008、碳酸铯0.304、三氟甲烷磺酸0.119、LPM4430197 4.925） S3-4：萃取废液213.323（水133.805、LPM4430197 0.441、LPM4430222 6.583、氯化钠6.347、一水合氨3.793、氯化锂4.803、氢氧化钠1.222、醋酸钠4.655、甲醇8.619、氯化铵6.553、二氯甲烷18.797、CH3COOBH3Na10.854） S3-5：浓缩废液563.501（LPM4430222 5.596、乙醇33.184、杂质0.073、二氯甲烷377.411、甲醇147.237） S3-6：离心废液444.149（LPM4430222 3.171、乙醇329.186、杂质0.037、二氯甲烷59.882、甲醇14.709、水37.165） S3-7：离心废液258.866（LPM4430222 2.854、乙醇226.246、杂质0.037、水29.73） S3-8：离心废液117.119（LPM260082 20.113、水1.037、D（+)-10-磺酸0.155、杂质0.077、乙腈95.249、LPM4430222 0.488） S3-9：离心废液75.828（LPM260082 10.056、水0.661、D（+)-10-磺酸0.008、杂质0.077、乙腈65.0、LPM4430222 0.026） S3-10：离心废液78.067（水67.821、C10H14O4SNa 3.916、碳酸钠0.974、二氯甲烷4.572、杂质0.009、游离态LPM4430222 0.298、LPM260082 0.477） S3-11：浓缩废液91.369（水3.597、二氯甲烷78.096、杂质0.005、游离态LPM4430222 0.198、LPM4430222 0.025、丙酮9.449） S3-12：离心废液78.116（API粗品LPM3770164 0.053、LPM4430222 0.273、水4.565、丙酮63.712、二氯甲烷8.153、杂质0.021、甲苯-4-磺酸1.129） S3-13：过滤废液7.965（API粗品LPM3770164 1.447、杂质0.005、乙腈6.447、水0.066） S3-14：过滤废液127.77（API粗品LPM3770164 0.695、杂质0.016、乙腈125.777、水1.283） |
| 2 | 三氟甲磺酸三氟乙酯 | 42.000 |  |  |  |  |
| 3 | 碳酸铯 | 61.500 |  |  |  |  |
| 4 | 丙酮 | 77.357 |  |  |  |  |
| 5 | 无水氯化锂 | 4.851 |  |  |  |  |
| 6 | 冰醋酸 | 10.320 |  |  |  |  |
| 7 | 硼氢化钠 | 8.468 |  |  |  |  |
| 8 | 氯化铵 | 12.482 |  |  |  |  |
| 9 | 氢氧化钠 | 3.528 |  |  |  |  |
| 10 | D（+)-10-磺酸 | 15.396 |  |  |  |  |
| 11 | 无水碳酸钠 | 1.808 |  |  |  |  |
| 12 | 甲苯-4-磺酸，一水 | 3.717 |  |  |  |  |
| 13 | 乙腈 | 619.885 |  |  |  |  |
| 14 | 二氯甲烷 | 561.255 |  |  |  |  |
| 15 | 甲醇 | 174.653 |  |  |  |  |
| 16 | 无水乙醇 | 605.993 |  |  |  |  |
| 17 | 纯水 | 1067.470 |  |  |  |  |
| 合计 | 3321 | 5.07 | 61.8 | / | 3254.13 |
|  |  | 3321 |

项目LPM3770164的批次物料平衡见图4.2.3-2a~e。

（此部分内容涉及商业机密，已进行删除。）

#### 4.2.3.6单项平衡

（1）丙酮平衡

LPM3770164研发使用的丙酮平衡见表4.2.3-6、图4.2.3-3。

表4.2.3-6  丙酮单项年物料平衡表（kg/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 折纯 | 物料名称 | 数量 |
| 1 | 99%丙酮 | 77.357 | 76.584 | 废气 | G3-20 | 含丙酮 | 0.05 |
| 2 | / | / | / |  | G3-21 | 含丙酮 | 0.591 |
| 3 | / | / | / |  | G3-22 | 含丙酮 | 0.665 |
| 4 | / | / | / |  | G3-23 | 含丙酮 | 2.66 |
| 5 | / | / | / | 固废 | S3-8 | 含丙酮 | 9.449 |
| 6 | / | / | / |  | S3-9 | 含丙酮 | 63.169 |
| 总计 | 76.584 | 总计 | 76.584 |

图4.2.3-3  丙酮单项物料平衡图（kg/a）

（2）乙腈平衡

LPM3770164研发使用的乙腈平衡见表4.2.3-7、图4.2.3-4。

表4.2.3-7  乙腈单项年物料平衡表（kg/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 折纯 | 物料名称 | 数量 |
| 1 | 99%乙腈 | 619.885 | 613.681 | 废气 | G3-1 | 含乙腈 | 0.233 |
| 2 | / | / | / |  | G3-2 | 含乙腈 | 3.106 |
| 3 | / | / | / |  | G3-3 | 含乙腈 | 0.280 |
| 4 | / | / | / |  | G3-4 | 含乙腈 | 0.011 |
| 5 | / | / | / |  | G3-5 | 含乙腈 | 0.045 |
| 6 | / | / | / |  | G3-14 | 含乙腈 | 0.80 |
| 7 | / | / | / |  | G3-15 | 含乙腈 | 0.995 |
| 8 | / | / | / |  | G3-16 | 含乙腈 | 0.675 |
| 9 | / | / | / |  | G3-17 | 含乙腈 | 2.7 |
| 10 | / | / | / |  | G3-24 | 含乙腈 | 1.289 |
| 11 | / | / | / |  | G3-25 | 含乙腈 | 1.312 |
| 12 | / | / | / |  | G3-26 | 含乙腈 | 5.249 |
| 13 |  |  |  | 固废 | S3-1 | 含乙腈 | 279.564 |
| 14 | / | / | / |  | S3-2 | 含乙腈 | 26.559 |
| 15 | / | / | / |  | S3-3 | 含乙腈 | 1.062 |
| 16 | / | / | / |  | S3-8 | 含乙腈 | 94.565 |
| 17 | / | / | / |  | S3-9 | 含乙腈 | 64.115 |
| 18 | / | / | / |  | S3-13 | 含乙腈 | 6.447 |
| 19 | / | / | / |  | S3-14 | 含乙腈 | 124.674 |
| 总计 | 613.681 | 总计 | 613.681 |

图4.2.3-4  乙腈单项物料平衡图（kg/a）

（3）二氯甲烷平衡

LPM3770164研发使用的二氯甲烷平衡见表4.2.3-8、图4.2.3-5。

表4.2.3-8  二氯甲烷单项年物料平衡表（kg/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 折纯 | 物料名称 | 数量 |
| 1 | 99%二氯甲烷 | 561.255 | 555.641 | 废气 | G3-6 | 含二氯甲烷 | 0.289 |
| 2 | / | / | / |  | G3-7 | 含二氯甲烷 | 0.289 |
| 3 | / | / | / |  | G3-8 | 含二氯甲烷 | 0.289 |
| 4 | / | / | / |  | G3-9 | 含二氯甲烷 | 0.463 |
| 5 | / | / | / |  | G3-10 | 含二氯甲烷 | 6.661 |
| 6 | / | / | / |  | G3-11 | 含二氯甲烷 | 0.064 |
| 7 | / | / | / |  | G3-18 | 含二氯甲烷 | 0.066 |
| 8 | / | / | / |  | G3-19 | 含二氯甲烷 | 0.091 |
| 9 | / | / | / |  | G3-20 | 含二氯甲烷 | 0.009 |
| 10 | / | / | / |  | G3-21 | 含二氯甲烷 | 0.009 |
| 11 | / | / | / |  | G3-22 | 含二氯甲烷 | 0.009 |
| 12 | / | / | / |  | G3-23 | 含二氯甲烷 | 0.421 |
| 13 | / | / | / | 固废 | S3-4 | 含二氯甲烷 | 18.797 |
| 14 | / | / | / |  | S3-5 | 含二氯甲烷 | 377.411 |
| 15 | / | / | / |  | S3-6 | 含二氯甲烷 | 59.882 |
| 16 | / | / | / |  | S3-10 | 含二氯甲烷 | 4.572 |
| 17 | / | / | / |  | S3-11 | 含二氯甲烷 | 78.096 |
| 18 | / | / | / |  | S3-12 | 含二氯甲烷 | 8.153 |
| 总计 | 555.641 | 总计 | 555.641 |

图4.2.3-5  二氯甲烷单项物料平衡图（kg/a）

（4）甲醇平衡

LPM3770164研发过程使用的甲醇平衡见表4.2.3-9、图4.2.3-6。

表4.2.3-9 甲醇单项年物料平衡表（kg/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 折纯 | 物料名称 | 数量 |
| 1 | 99%甲醇 | 174.653 | 172.908 | 废气 | G3-6 | 含甲醇 | 1.729 |
| 2 | / | / | / |  | G3-7 | 含甲醇 | 1.712 |
| 3 | / | / | / |  | G3-8 | 含甲醇 | 1.695 |
| 4 | / | / | / |  | G3-9 | 含甲醇 | 1.678 |
| 5 | / | / | / |  | G3-10 | 含甲醇 | 1.577 |
| 6 | / | / | / |  | G3-11 | 含甲醇 | 0.142 |
| 7 | / | / | / | 固废 | S3-4 | 含甲醇 | 8.389 |
| 8 | / | / | / |  | S3-5 | 含甲醇 | 141.934 |
| 9 | / | / | / |  | S3-6 | 含甲醇 | 14.052 |
| 总计 | 172.908 | 总计 | 172.908 |

图4.2.3-6  甲醇单项物料平衡图（kg/a）

（5）乙醇平衡

LPM3770164研发使用的乙醇平衡见表4.2.3-10、图4.2.3-7。

表4.2.3-10 乙醇单项年物料平衡表（kg/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 折纯 | 物料名称 | 数量 |
| 1 | 99%乙醇 | 605.993 | 599.933 | 废气 | G3-10 | 含乙醇 | 0.175 |
| 2 | / | / | / |  | G3-11 | 含乙醇 | 3.465 |
| 3 | / | / | / |  | G3-12 | 含乙醇 | 2.339 |
| 4 | / | / | / |  | G3-13 | 含乙醇 | 9.357 |
| 5 | / | / | / | 固废 | S3-5 | 含乙醇 | 33.184 |
| 6 | / | / | / |  | S3-6 | 含乙醇 | 329.186 |
| 7 | / | / | / |  | S3-7 | 含乙醇 | 222.227 |
| 总计 | 599.933 | 总计 | 599.933 |

图4.2.3-7  乙醇单项物料平衡图（kg/a）

（6）水平衡

LPM3770164研发使用的水平衡见表4.2.3-11、图4.2.3-8。

表4.2.3-11  水单项年物料平衡表（kg/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 折纯 | 物料名称 | 数量 |
|  | 纯水 | 1067.47 | 1067.47 | 废气 | G3-5 | 含水 | 20.581 |
|  | 物料含水 | 17.86 | 17.86 |  | G3-13 | 含水 | 1.539 |
|  | / | / | / |  | G3-17 | 含水 | 0.031 |
|  | / | / | / |  | G3-23 | 含水 | 0.228 |
|  | / | / | / |  | G3-26 | 含水 | 0.064 |
|  | / | / | / | 固废 | S3-1 | 含水 | 2.826 |
|  | / | / | / |  | S3-2 | 含水 | 380.298 |
|  | / | / | / |  | S3-3 | 含水 | 399.015 |
|  | / | / | / |  | S3-4 | 含水 | 133.805 |
|  |  |  |  |  | S3-6 | 含水 | 37.164 |
|  |  |  |  |  | S3-7 | 含水 | 29.73 |
|  | / | / | / |  | S3-8 | 含水 | 1.037 |
|  | / | / | / |  | S3-9 | 含水 | 0.661 |
|  | / | / | / |  | S3-10 | 含水 | 67.821 |
|  | / | / | / |  | S3-11 | 含水 | 3.596 |
|  | / | / | / |  | S3-12 | 含水 | 4.565 |
|  |  |  |  |  | S3-13 | 含水 | 0.0657 |
|  | / | / | / |  | S3-14 | 含水 | 1.282 |
| 总计 | 1085.33 | 总计 | 1085.33 |

图4.2.3-8  水单项物料平衡图（kg/a）

### 4.2.4 LPM3150084工程分析

#### 4.2.4.1反应原理

拟建项目LPM3150084研发过程以4-(2,4-二氟苯甲酰基)-哌啶盐酸盐为原料，经历中间体肟盐酸盐的合成、中间体肟的合成、中间体胺盐酸盐的合成、帕利哌酮粗品的合成、帕利哌酮的精制得到帕利哌酮，再经棕榈酸的精制、棕榈酸帕利哌酮粗品的制备、棕榈酸帕利哌酮精制，最终得到棕榈酸帕利哌酮成品，其主反应方程如下：

（1）中间体LPM3050189的合成

中间体肟盐酸盐的合成（以4-(2,4-二氟苯甲酰基)-哌啶盐酸盐计，反应转化率为95%）

4-(2,4-二氟苯甲酰基)-哌啶盐酸盐  盐酸羟胺  三乙胺→中间体肟盐酸盐  水  三乙胺盐酸盐

261.5               69.5      101        276.5        18    137.5

中间体LPM3050189的合成（以中间体肟盐酸盐计，氢氧化钠投加过量，故按照中间体肟盐酸盐完全转化）

中间体肟盐酸盐    氢氧化钠        →            中间体肟        水       氯化钠

276.5          40                              240           18        58.5

（2）中间体LPM3150102的合成

中间体LPM3150102（中间体胺盐酸盐）的合成（以中间体LPM3050189计，反应转化率99%）

+  NaF  +   H2O

中间体肟    氢氧化钠    →    中间体胺     氟化钠      水

240          40               220          42        18

中间体胺 + 氯化氢       →       中间体胺盐酸盐

220       36.5                   256.5

NaOH    +    HCl       →     NaCl  +  H2O

氢氧化钠           氯化氢                氯化钠      水

40               36.5                     58.5      18

（3）中间体LPM3150080的合成

中间体LPM3150080（帕利哌酮）粗品的合成（以中间体LPM3150102计，反应转化率为94%）

起始物料2    +   中间体胺盐酸盐   →     帕利哌酮  +   氯化氢

242.5               256.5                 426           73

NaOH   +        HCl       →        NaCl  +  H2O

氢氧化钠          氯化氢               氯化钠     水

40               36.5                  58.5      18

（4）LPM3150084粗品的制备

LPM3150084粗品的制备（以中间体LPM3150080计，反应转化率为95%）

帕利哌酮     +   棕榈酸      →    棕榈酸帕利哌酮    +   水

426               256                    664              18

#### 4.2.4.2工艺流程

本项目建成后，LPM3150084每年最大研发批次为5批，最大研发规模为25kg/年，每批次研发时长为170小时，全年最大研发时长为850小时。

LPM3150084制备工艺流程及产污环节见图4.2.4-1a~4.2.4-1f。

（此部分内容涉及商业机密，已进行删除。）

产污环节见表4.2.4-1。

表4.2.4-1  LPM3150084中试产污环节一览表

| 污染源 | 产污环节 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | G4-1 | 投料/合成反应 | 乙醇、三乙胺 |
|  | G4-2 | 离心 | 乙醇、三乙胺 |
|  | G4-3 | 碱化反应 | 乙醇 |
|  | G4-4 | 离心 | 乙醇 |
|  | G4-5 | 离心 | 乙醇 |
|  | G4-6 | 干燥分装 | 乙醇、粉尘 |
|  | G4-7 | 投料/合成反应 | 甲醇、粉尘 |
|  | G4-8 | 离心 | 甲醇 |
|  | G4-9 | 成盐反应 | 甲醇、氯化氢 |
|  | G4-10 | 离心 | 甲醇、氯化氢 |
|  | G4-11 | 干燥/分装 | 甲醇、粉尘 |
|  | G4-12 | 投料合成反应 | 乙腈、粉尘 |
|  | G4-13 | 离心 | 乙腈 |
|  | G4-14 | 溶洗 | 乙腈 |
|  | G4-15 | 离心 | 乙腈 |
|  | G4-16 | 干燥/分装 | 乙腈、粉尘 |
|  | G4-17 | 投料/溶解 | 氯化氢、粉尘 |
|  | G4-18 | 洗涤1 | 二氯甲烷、氯化氢 |
|  | G4-19 | 洗涤2 | 二氯甲烷、氯化氢 |
|  | G4-20 | 脱色/离心 | 二氯甲烷、氯化氢 |
|  | G4-21 | 纯化/洗涤3/4 | 二氯甲烷、氨 |
|  | G4-22 | 洗涤5/6/7 | 二氯甲烷 |
|  | G4-23 | 脱色2/离心2 | 二氯甲烷 |
|  | G4-24 | 常压浓缩 | 二氯甲烷、丙酮 |
|  | G4-25 | 打浆/离心3 | 二氯甲烷、丙酮 |
|  | G4-26 | 干燥/分装 | 二氯甲烷、丙酮、粉尘 |
|  | G4-27 | 投料 | 丙酮 |
|  | G4-28 | 重结晶1/离心1 | 丙酮 |
|  | G4-29 | 重结晶2/离心2 | 丙酮 |
|  | G4-30 | 重结晶3/离心3 | 丙酮 |
|  | G4-31 | 干燥分装 | 丙酮、粉尘 |
|  | G4-32 | 投料合成反应 | 二氯甲烷 |
|  | G4-33 | 离心1 | 二氯甲烷 |
|  | G4-34 | 洗涤 | 二氯甲烷 |
|  | G4-35 | 减压浓缩 | 二氯甲烷、异丙醇 |
|  | G4-36 | 结晶/离心2 | 异丙醇 |
|  | G4-37 | 溶解过滤 | 异丙醇 |
|  | G4-38 | 重结晶/离心3 | 异丙醇 |
|  | G4-39 | 干燥/分装 | 异丙醇、粉尘 |
| 固废 | S4-1 | 离心 | 4-(2,4-二氟苯甲酰基)-哌啶盐酸盐、杂质、乙醇、水、盐酸羟胺、三乙胺、中间体肟盐酸盐、三乙胺盐酸盐 |
|  | S4-2 | 离心 | 4-(2,4-二氟苯甲酰基)-哌啶盐酸盐、杂质、乙醇、水、盐酸羟胺、三乙胺、中间体肟、三乙胺盐酸盐、氯化钠、氢氧化钠 |
|  | S4-3 | 搅洗离心 | 水、4-(2,4-二氟苯甲酰基)-哌啶盐酸盐、杂质、乙醇、盐酸羟胺、中间体肟、三乙胺盐酸盐、氯化钠、氢氧化钠 |
|  | S4-4 | 离心 | 氟化钠、甲醇、中间体胺、水、杂质、氢氧化钠 |
|  | S4-5 | 离心 | 中间体肟、甲醇、中间体胺、氟化钠、水、氯化钠、中间体胺酸盐、氯化氢 |
|  | S4-6 | 离心1 | 乙腈、杂质、水、物料2、碳酸钾、碘化钾、硼氢化钠、帕利哌酮、氯化钾 |
|  | S4-7 | 离心 | 乙腈、水、中间体胺酸盐、物料2、帕利哌酮、碳酸钾、碘化钾、硼氢化钠、氯化钾 |
|  | S4-8 | 洗涤1 | 二氯甲烷、帕利哌酮、水 |
|  | S4-9 | 洗涤2 | 二氯甲烷、帕利哌酮、水 |
|  | S4-10 | 脱色/离心1 | 活性炭、二氯甲烷、帕利哌酮、水 |
|  | S4-11 | 纯化/洗涤3/4 | 二氯甲烷、帕利哌酮、水、氨、氯化铵 |
|  | S4-12 | 洗涤5/6/7 | 二氯甲烷、帕利哌酮、水、氨、氯化铵 |
|  | S4-13 | 脱色2/离心2 | 硅胶、二氯甲烷、帕利哌酮、水 |
|  | S4-14 | 常压浓缩 | 二氯甲烷、帕利哌酮、水、丙酮 |
|  | S4-15 | 打浆/离心3 | 二氯甲烷、帕利哌酮、水、丙酮 |
|  | S4-16 | 重结晶1/离心1 | 棕榈酸、杂质、丙酮 |
|  | S4-17 | 重结晶2/离心2 | 棕榈酸、杂质、丙酮 |
|  | S4-18 | 重结晶3/离心3 | 棕榈酸、杂质、丙酮 |
|  | S4-19 | 离心1 | 二氯甲烷、棕榈酸帕利哌酮、杂质、DCC、DMAP、棕榈酸、帕利哌酮 |
|  | S4-20 | 洗涤 | 水、二氯甲烷、棕榈酸帕利哌酮、DCC、DMAP、棕榈酸、帕利哌酮 |
|  | S4-21 | 减压浓缩 | 二氯甲烷、棕榈酸帕利哌酮、水、杂质、异丙醇 |
|  | S4-22 | 结晶/离心2 | 水、二氯甲烷、杂质、棕榈酸帕利哌酮、异丙醇 |
|  | S4-23 | 溶解过滤 | 棕榈酸帕利哌酮、异丙醇、水、杂质、二氯甲烷 |
|  | S4-24 | 重结晶/离心3 | 棕榈酸帕利哌酮、异丙醇、水、杂质 |

#### 4.2.4.3原辅材料消耗情况

LPM3150084研发主要原辅材料年消耗和批次消耗情况见下表。

表4.2.4-2  LPM3150084研发主要原辅材料及能源消耗

| 序号 | 原辅料名称 | 规格 | 性状 | 单批次用量/kg | 年最大使用量①/kg | 最大存储量/kg | 包装方式 | 存储地点 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4-(2,4-二氟苯甲酰基)-哌啶盐酸盐 | 99% | 固体 | 7.8 | 39 | 40 | 20kg/袋 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 盐酸羟胺 | 99% | 固体 | 6.24 | 31.2 | 50 | 25kg/袋 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 三乙胺 | 99% | 液体 | 6.01 | 30.03 | 40 | 20kg/桶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 无水乙醇 | 99.5% | 液体 | 86.27 | 413.34 | 400 | 20kg/桶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 氢氧化钠 | / | 固体 | 2.66 | 13.29 | 5 | 500g/瓶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 甲醇 | 99% | 液体 | 36.588 | 182.9 | 320 | 160kg/桶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 浓盐酸 | 37% | 液体 | 4.52 | 22.614 | 60 | 4000ml/瓶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 3-(2-氯乙基)-2-甲基 -9-羟基-6,7,8,9-四[1,2-a]嘧啶-4-酮 | 99% | 固体 | 3.817 | 19.086 | 20 | 20kg/袋 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 无水碳酸钾 | 99% | 固体 | 3.817 | 19.086 | 20 | 500g/瓶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 碘化钾 | 99% | 固体 | 0.12 | 0.609 | 1 | 500g/瓶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 硼氢化钠 | 99% | 固体 | 0.037 | 0.183 | 5 | 100g/瓶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 乙腈 | 99% | 液体 | 105.18 | 525.89 | 320 | 160kg/桶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 活性炭（供脱色用） | / | 固体 | 0.553 | 2.765 | 10 | 1kg/袋 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 浓氨溶液 | 25% | 液体 | 1.49 | 7.465 | 15 | 500ml/瓶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 丙酮 | 99% | 液体 | 113.84 | 569.19 | 160 | 160kg/桶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 异丙醇 | 99% | 液体 | 134.09 | 670.48 | 160 | 20kg/桶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 棕榈酸 | 85% | 固体 | 7.50 | 37.5 | 50 | 25kg/袋 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | N,N-二环己基碳二亚胺(DCC) | 99% | 固体 | 2.82 | 14.12 | 5 | 1kg/桶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 4-二甲氨基吡啶（DMAP） | 99% | 固体 | 0.49 | 1.93 | 20 | 20kg/桶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 二氯甲烷 | 99% | 液体 | 259.79 | 1298.99 | 500 | 250kg/桶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 药用低密度聚乙烯袋 | 400×500mm | / | / | / | / | / | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 药用低密度聚乙烯袋 | 450×850mm | / | / | / | / | / | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 药用低密度聚乙烯袋 | 440×700mm | / | / | / | / | / | I-1甲类库 | 汽车 |

备注：①年最大使用量按照每年最大研发批次为5批来统计

#### 4.2.4.4主要生产设备

（此部分内容涉及商业机密，已进行删除。）

#### 4.2.4.5物料平衡

（1）物料平衡表

项目LPM3150084研发物料平衡见表4.2.4-5及图4.2.4-2。

表4.2.4-5  LPM3150084研发批次物料平衡表（kg/批）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 样品 | 废气 | 废水 | 固废及损耗 |
| 1 | 99%4-(2,4-二氟苯甲酰基)-哌啶盐酸盐 | 7.80 | LPM3150084 | G4-1：废气0.067（乙醇0.061、三乙胺0.006） G4-2：废气0.089（乙醇0.086、三乙胺0.003） G4-3：乙醇0.008 G4-4：乙醇0.008 G4-5：乙醇0.004 G4-6：废气5.130（水5.109、乙醇0.017、粉尘0.005） G4-7：废气0.026（甲醇0.022、粉尘0.005） G4-8：甲醇0.029 G4-9：废气0.03（甲醇0.029、氯化氢0.001） G4-10：废气0.036（甲醇0.036） G4-11：废气1.952（水0.184、甲醇1.764、粉尘0.004） G4-12：废气0.702（乙腈0.044、二氧化碳0.654、粉尘0.004） G4-13：乙腈0.074 G4-14：乙腈0.034 G4-15：乙腈0.034 G4-16：废气5.395（乙腈1.644、水3.746、粉尘0.006） G4-17：废气0.006（氯化氢0.001、粉尘0.006） G4-18：废气0.0226（二氯甲烷0.0219、氯化氢0.0007） G4-19：废气0.025（二氯甲烷0.024、氯化氢0.001） G4-20：废气0.002（二氯甲烷0.001、氯化氢0.001） G4-21：废气0.118（二氯甲烷0.116、氨0.002） G4-22：二氯甲烷0.11 G4-23：二氯甲烷0.11 G4-24：废气1.311（二氯甲烷1.089、水0.003、丙酮0.219） G4-25：废水0.157（二氯甲烷0.152、丙酮0.004） G4-26：废水1.06（丙酮0.423、水0.005、二氯甲烷0.61、粉尘0.023） G4-27：丙酮0.029 G4-28：丙酮0.012 G4-29：丙酮0.014 G4-30：丙酮0.012 G4-31：废气0.771（丙酮0.608、粉尘0.163） G4-32：二氯甲烷0.058 G4-33：二氯甲烷0.093 G4-34：二氯甲烷0.009 G4-35：废气0.289（二氯甲烷0.136、水0.012、异丙醇0.14） G4-36：废气0.08（二氯甲烷0.001、异丙醇0.078） G4-37：废气0.038（二氯甲烷0.0001、异丙醇0.039） G4-38：异丙醇0.043 G4-39：废气2.19（异丙醇2.131、水0.023、粉尘0.036） | / | S4-1：固废85.569（4-(2,4-二氟苯甲酰基)-哌啶盐酸盐0.039、杂质0.18、乙醇77.198、水0.687、盐酸羟胺0.423、三乙胺2.798、中间体肟盐酸盐0.776、三乙胺盐酸盐3.469） S4-2：离心废水132.868（水117.063、4-(2,4-二氟苯甲酰基)-哌啶盐酸盐0.33、杂质0.01、乙醇8.059、盐酸羟胺3.616、三乙胺0.292、中间体肟0.909、三乙胺盐酸盐0.366、氯化钠1.402、氢氧化钠0.82） S4-3：离心废水103.462（水102.183、4-(2,4-二氟苯甲酰基)-哌啶盐酸盐0.017、杂质0.010、乙醇0.395、盐酸羟胺0.19、中间体肟0.515、三乙胺盐酸盐0.019、氯化钠0.074、氢氧化钠0.043） S4-4：离心废液1.176（氟化钠0.767、甲醇0.145、中间体胺0.21、水0.045、杂质0.007、氢氧化钠0.001） S4-5：离心废液37.41（中间体肟0.046、甲醇34.197、中间体胺0.199、氟化钠0.034、水2.293、氯化钠0.025、中间体胺酸盐0.353、氯化氢0.263） S4-6：离心废液112.234（乙腈70.424、杂质0.078、水37.355、物料2 0.825、碳酸钾1.641、碘化钾0.115、硼氢化钠0.034、帕利哌酮0.317、氯化钾2.104） S4-7：离心废液107.726（乙腈31.873、水74.915、中间体胺酸盐0.243、物料2 0.009、帕利哌酮0.481、碳酸钾0.086、碘化钾0.006、硼氢化钠0.002、氯化钾0.111） S4-8：分层废液20.832（二氯甲烷19.709、帕利哌酮0.276、水0.847） S4-9：分层废液23.966（二氯甲烷22.863、帕利哌酮0.262、水0.841） S4-10：离心固废1.252（活性炭0.553、二氯甲烷0.006、帕利哌酮0.249、水0.444） S4-11：洗涤废水92.974（二氯甲烷5.807、帕利哌酮0.047、水86.062、氨0.025、氯化铵1.033） S4-12：洗涤废水57.197（二氯甲烷5.511、帕利哌酮0.047、水51.584、氨0.0009、氯化铵0.0543） S4-13：离心固废2.115（硅胶0.829、二氯甲烷1.101、帕利哌酮0.046、水0.139） S4-14：浓缩废液135.006（二氯甲烷92.53、帕利哌酮0.046、水3.013、丙酮39.417） S4-15：离心废液22.735（二氯甲烷14.478、帕利哌酮0.045、水0.098、丙酮8.113） S4-16：离心废液41.003（棕榈酸0.638、杂质1.386、丙酮38.979） S4-17：离心废液13.902（棕榈酸0.574、杂质0.245、丙酮13.083） S4-18：离心废液12.434（棕榈酸0.516、杂质0.131、丙酮11.786） S4-19：离心废液89.943（二氯甲烷83.614、棕榈酸帕利哌酮0.332、杂质0.935、DCC2.656、DMAP0.363、棕榈酸1.83、帕利哌酮0.213） S4-20：离心废水43.418（水42.749、二氯甲烷0.092、棕榈酸帕利哌酮0.315、DCC 0.14、DMAP 0.019、棕榈酸0.096、帕利哌酮0.011） S4-21：浓缩废液22.969（二氯甲烷7.732、棕榈酸帕利哌酮0.299、水2.272、杂质0.047、异丙醇12.619） S4-22：离心废液76.685（水0.775、二氯甲烷1.167、杂质0.001、棕榈酸帕利哌酮0.284、异丙醇74.458） S4-23：过滤废液2.275（棕榈酸帕利哌酮0.27、异丙醇1.922、水0.023、杂质0.001、二氯甲烷0.060） S4-24：离心废液41.859（棕榈酸帕利哌酮0.051、异丙醇41.324、水0.483、杂质0.001） |
| 2 | 99.5%无水乙醇 | 86.27 |  |  |  |  |
| 4 | 99%盐酸羟胺 | 6.24 |  |  |  |  |
| 4 | 99%三乙胺 | 6.01 |  |  |  |  |
| 5 | 99%氢氧化钠 | 2.66 |  |  |  |  |
| 6 | 99%乙腈 | 105.18 |  |  |  |  |
| 7 | 99%甲醇 | 36.59 |  |  |  |  |
| 8 | 99%异丙醇 | 134.10 |  |  |  |  |
| 9 | 99%二氯甲烷 | 259.80 |  |  |  |  |
| 10 | 85%棕榈酸 | 7.50 |  |  |  |  |
| 11 | 37%盐酸 | 4.52 |  |  |  |  |
| 12 | 99%二环己基碳二亚胺(DCC) | 2.82 |  |  |  |  |
| 14 | 99%4-二甲氨基吡啶（DMAP） | 0.39 |  |  |  |  |
| 14 | 99%丙酮 | 113.84 |  |  |  |  |
| 15 | 25%浓氨溶液 | 1.49 |  |  |  |  |
| 16 | 99%4-(2-氯乙基)-6,7,8,9-四氢-9-羟基-2-甲基-4H-吡啶并[1,2-a]嘧啶-4-酮(物料2) | 3.82 |  |  |  |  |
| 17 | 99%碳酸钾 | 3.82 |  |  |  |  |
| 18 | 99%碘化钾 | 0.12 |  |  |  |  |
| 19 | 99%硼氢化钠 | 0.04 |  |  |  |  |
| 20 | 活性炭 | 0.55 |  |  |  |  |
| 21 | 硅胶 | 0.83 |  |  |  |  |
| 22 | 纯水 | 522 |  |  |  |  |
| 合计 | 1306.2 | 5.051 | 20.175 | / | 1280.974 |
|  |  | 1306.2 |

表4.2.4-6  LPM3150084研发年物料平衡表（kg/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 研发样品 | 废气 | 废水 | 固废及损耗 |
| 1 | 99%4-(2,4-二氟苯甲酰基)-哌啶盐酸盐 | 39.000 | LPM3150084 | G4-1：废气0.336（乙醇0.307、三乙胺0.030） G4-2：废气0.444（乙醇0.429、三乙胺0.016） G4-3：乙醇0.042 G4-4：乙醇0.042 G4-5：乙醇0.021 G4-6：废气25.652（水25.546、乙醇0.083、粉尘0.023） G4-7：废气0.132（甲醇0.109、粉尘0.023） G4-8：甲醇0.145 G4-9：废气0.148（甲醇0.144、氯化氢0.005） G4-10：废气0.181（甲醇0.18、氯化氢0.001） G4-11：废气9.76（水0.921、甲醇8.819、粉尘0.020） G4-12：废气3.512（乙腈0.221、二氧化碳3.271、粉尘0.020） G4-13：乙腈0.371 G4-14：乙腈0.168 G4-15：乙腈0.168 G4-16：废气26.976（乙腈8.220、水18.729、粉尘0.028） G4-17：废气0.065（氯化氢0.037、粉尘0.028） G4-18：废气0.113（二氯甲烷0.109、氯化氢0.004） G4-19：废气0.124（二氯甲烷0.120、氯化氢0.004） G4-20：废气0.01（二氯甲烷0.006、氯化氢0.004） G4-21：废气0.59（二氯甲烷0.581、氨0.009） G4-22：二氯甲烷0.551 G4-23：二氯甲烷0.550 G4-24：废气6.553（二氯甲烷5.443、水0.015、丙酮1.095） G4-25：废水0.783（二氯甲烷0.762、丙酮0.021） G4-26：废水5.298（丙酮2.114、水0.023、二氯甲烷3.048、粉尘0.113） G4-27：丙酮0.147 G4-28：丙酮0.059 G4-29：丙酮0.069 G4-30：丙酮0.062 G4-31：废气3.838（丙酮3.04、粉尘0.798） G4-32：二氯甲烷0.288 G4-33：二氯甲烷0.465 G4-34：二氯甲烷0.046 G4-35：废气1.443（二氯甲烷0.682、水0.06、异丙醇0.701） G4-36：废气0.398（二氯甲烷0.006、异丙醇0.392） G4-37：废气0.193（二氯甲烷0.0001、异丙醇0.192） G4-38：异丙醇0.217 G4-39：废气10.95（异丙醇10.657、水0.115、粉尘0.178） | / | S4-1：固废427.847（4-(2,4-二氟苯甲酰基)-哌啶盐酸盐0.193、杂质0.902、乙醇385.989、水3.435、盐酸羟胺2.115、三乙胺13.990、中间体肟盐酸盐3.878、三乙胺盐酸盐17.345） S4-2：离心废水664.34（水585.316、4-(2,4-二氟苯甲酰基)-哌啶盐酸盐1.651、杂质0.050、乙醇40.296、盐酸羟胺18.081、三乙胺1.462、中间体肟4.545、三乙胺盐酸盐1.831、氯化钠7.011、氢氧化钠4.098） S4-3：离心废水517.312（水510.916、4-(2,4-二氟苯甲酰基)-哌啶盐酸盐0.097、杂质0.050、乙醇1.974、盐酸羟胺0.952、三乙胺0.077、中间体肟2.576、三乙胺盐酸盐0.096、氯化钠0.369、氢氧化钠0.216） S4-4：离心废液5.881（氟化钠3.835、甲醇0.726、中间体胺1.05、水0.226、中间体肟0.002、杂质0.037、氢氧化钠0.004） S4-5：离心废液185.051（中间体肟0.229、甲醇170.987、中间体胺0.997、氟化钠0.169、水11.464、氯化钠0.123、中间体胺酸盐1.767、氯化氢1.315） S4-6：离心废液561.168（乙腈352.121、杂质0.39、水186.776、物料2 0.825、碳酸钾8.205、碘化钾0.573、硼氢化钠0.172、帕利哌酮1.583、氯化钾10.522） S4-7：离心废液538.631（乙腈159.364、水374.575、中间体胺酸盐1.217、物料2 0.043、帕利哌酮2.407、碳酸钾0.432、碘化钾0.03、硼氢化钠0.009、氯化钾0.554） S4-8：分层废液104.159（二氯甲烷98.543、帕利哌酮1.381、水4.235） S4-9：分层废液119.831（二氯甲烷114.316、帕利哌酮1.312、水4.203） S4-10：离心固废6.26（活性炭2.765、二氯甲烷0.029、帕利哌酮1.246、水2.219） S4-11：洗涤废水464.87（二氯甲烷29.035、帕利哌酮0.237、水430.31、氨0.125、氯化铵5.163） S4-12：洗涤废水285.984（二氯甲烷27.554、帕利哌酮0.234、水257.92、氨0.005、氯化铵0.272） S4-13：离心固废10.576（硅胶4.147、二氯甲烷5.503、帕利哌酮0.232、水0.693） S4-14：浓缩废液675.03（二氯甲烷462.65、帕利哌酮0.23、水15.063、丙酮197.086） S4-15：离心废液113.673（二氯甲烷72.391、帕利哌酮0.227、水0.488、丙酮40.567） S4-16：离心废液205.013（棕榈酸3.188、杂质6.929、丙酮194.897） S4-17：离心废液69.509（棕榈酸2.869、杂质1.226、丙酮65.414） S4-18：离心废液62.168（棕榈酸2.582、杂质0.656、丙酮58.93） S4-19：离心废液449.715（二氯甲烷418.068、棕榈酸帕利哌酮1.659、杂质4.677、DCC13.278、DMAP1.813、棕榈酸9.149、帕利哌酮1.064）S4-20：离心废水217.111（水213.743、二氯甲烷0.095、棕榈酸帕利哌酮0.46、DCC 0.056、DMAP 0.095、棕榈酸1.576、帕利哌酮0.482） S4-21：浓缩废液114.845（二氯甲烷38.659、棕榈酸帕利哌酮1.497、水11.36、杂质0.234、异丙醇63.094） S4-22：离心废液383.427（水3.875、二氯甲烷5.833、杂质0.006、棕榈酸帕利哌酮1.422、异丙醇372.29） S4-23：过滤废液11.082（棕榈酸帕利哌酮1.351、异丙醇9.612、水0.115、杂质0.003、二氯甲烷0.301） S4-24：离心废液209.096（棕榈酸帕利哌酮0.257、异丙醇206.618、水2.417、杂质0.003） |
| 2 | 99.5%无水乙醇 | 431.340 |  |  |  |  |
| 4 | 99%盐酸羟胺 | 31.200 |  |  |  |  |
| 4 | 99%三乙胺 | 30.030 |  |  |  |  |
| 5 | 99%氢氧化钠 | 13.297 |  |  |  |  |
| 6 | 99%乙腈 | 525.891 |  |  |  |  |
| 7 | 99%甲醇 | 182.938 |  |  |  |  |
| 8 | 99%异丙醇 | 670.480 |  |  |  |  |
| 9 | 99%二氯甲烷 | 1298.975 |  |  |  |  |
| 10 | 85%棕榈酸 | 37.500 |  |  |  |  |
| 11 | 37%盐酸 | 22.61 |  |  |  |  |
| 12 | 99%二环己基碳二亚胺(DCC) | 14.11 |  |  |  |  |
| 14 | 99%4-二甲氨基吡啶（DMAP） | 1.927 |  |  |  |  |
| 14 | 99%丙酮 | 569.19 |  |  |  |  |
| 15 | 浓氨溶液 | 7.465 |  |  |  |  |
| 16 | 99%4-(2-氯乙基)-6,7,8,9-四氢-9-羟基-2-甲基-4H-吡啶并[1,2-a]嘧啶-4-酮(物料2) | 19.08 |  |  |  |  |
| 17 | 99%碳酸钾 | 19.08 |  |  |  |  |
| 18 | 99%碘化钾 | 0.609 |  |  |  |  |
| 19 | 99%硼氢化钠 | 0.183 |  |  |  |  |
| 20 | 活性炭 | 2.765 |  |  |  |  |
| 21 | 硅胶 | 4.15 |  |  |  |  |
| 22 | 纯水 | 2610.22 |  |  |  |  |
| 合计 | 6530.9 | 25.2 | 100.8 | / | 6404.9 |
|  |  | 6530.9 |

（2）物料平衡

项目LPM3150084研发物料平衡见图4.2.4-2a~4.2.4-2f。

（此部分内容涉及商业机密，已进行删除。）

#### 4.2.4.6单项平衡

（1）乙醇平衡

LPM3150084研发使用乙醇单项平衡见表4.2.4-7、图4.2.4-3。

表4.2.4-7  乙醇单项年物料平衡表（kg/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 折纯 | 物料名称 | 数量 |
| 1 | 99.5%无水乙醇 | 431.340 | 429.183 | 废气 | G4-1 | 含乙醇 | 0.307 |
| 2 | / | / | / |  | G4-2 | 含乙醇 | 0.429 |
| 3 | / | / | / |  | G4-3 | 含乙醇 | 0.042 |
| 4 | / | / | / |  | G4-4 | 含乙醇 | 0.042 |
| 5 | / | / | / |  | G4-5 | 含乙醇 | 0.021 |
| 6 | / | / | / |  | G4-6 | 含乙醇 | 0.083 |
| 7 | / | / | / | 固废 | S4-1 | 含乙醇 | 385.989 |
| 8 | / | / | / |  | S4-2 | 含乙醇 | 40.296 |
| 9 | / | / | / |  | S4-3 | 含乙醇 | 1.974 |
| 总计 | 429.183 | 总计 | 429.183 |

图4.2.4-3  乙醇单项物料平衡图（kg/a）

（2）甲醇平衡

LPM3150084研发使用甲醇单项平衡见表4.2.3-8、图4.2.3-4。

表4.2.4-8  甲醇单项年物料平衡表（kg/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 折纯 | 物料名称 | 数量 |
| 1 | 99%甲醇 | 182.938 | 181.11 | 废气 | G4-7 | 含甲醇 | 0.109 |
| 2 | / | / | / |  | G4-8 | 含甲醇 | 0.145 |
| 3 | / | / | / |  | G4-9 | 含甲醇 | 0.144 |
| 4 | / | / | / |  | G4-10 | 含甲醇 | 0.18 |
| 5 | / | / | / |  | G4-11 | 含甲醇 | 8.819 |
| 6 | / | / | / | 固废 | S4-4 | 含甲醇 | 0.726 |
| 7 | / | / | / |  | S4-5 | 含甲醇 | 170.987 |
| 总计 | 181.11 | 总计 | 181.11 |

图4.2.4-4  甲醇单项物料平衡图（kg/a）

（3）乙腈平衡

LPM3150084研发使用乙腈单项平衡见表4.2.4-9、图4.2.4-5。

表4.2.4-9  乙腈单项年物料平衡表（kg/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 折纯 | 物料名称 | 数量 |
| 1 | 99%乙腈 | 525.891 | 520.633 | 废气 | G4-12 | 含乙腈 | 0.221 |
| 2 | / | / | / |  | G4-13 | 含乙腈 | 0.371 |
| 3 | / | / | / |  | G4-14 | 含乙腈 | 0.168 |
| 4 | / | / | / |  | G4-15 | 含乙腈 | 0.168 |
| 5 | / | / | / |  | G4-16 | 含乙腈 | 8.220 |
| 6 | / | / | / | 固废 | S4-6 | 含乙腈 | 352.121 |
| 7 | / | / | / |  | S4-7 | 含乙腈 | 159.364 |
| 总计 | 520.633 | 总计 | 520.633 |

图4.2.4-5  乙腈单项物料平衡图（kg/a）

（4）二氯甲烷平衡

LPM3150084研发使用二氯甲烷单项平衡见表4.2.4-10、图4.2.4-6。

表4.2.4-10  二氯甲烷单项年物料平衡表（kg/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 折纯 | 物料名称 | 数量 |
| 1 | 99%二氯甲烷 | 1298.975 | 1285.983 | 废气 | G4-18 | 含二氯甲烷 | 0.109 |
| 2 | / | / | / |  | G4-19 | 含二氯甲烷 | 0.120 |
| 3 | / | / | / |  | G4-20 | 含二氯甲烷 | 0.006 |
| 4 | / | / | / |  | G4-21 | 含二氯甲烷 | 0.581 |
| 5 | / | / | / |  | G4-22 | 含二氯甲烷 | 0.551 |
| 6 | / | / | / |  | G4-23 | 含二氯甲烷 | 0.550 |
| 7 | / | / | / |  | G4-24 | 含二氯甲烷 | 5.443 |
| 8 | / | / | / |  | G4-25 | 含二氯甲烷 | 0.762 |
| 9 | / | / | / |  | G4-26 | 含二氯甲烷 | 3.048 |
| 10 | / | / | / |  | G4-32 | 含二氯甲烷 | 0.288 |
| 11 | / | / | / |  | G4-33 | 含二氯甲烷 | 0.465 |
| 12 | / | / | / |  | G4-34 | 含二氯甲烷 | 0.046 |
| 13 | / | / | / |  | G4-35 | 含二氯甲烷 | 0.682 |
| 14 | / | / | / |  | G4-36 | 含二氯甲烷 | 0.006 |
| 15 | / | / | / |  | G4-37 | 含二氯甲烷 | 0.0001 |
| 16 | / | / | / | 固废 | S4-8 | 含二氯甲烷 | 98.543 |
| 17 | / | / | / |  | S4-9 | 含二氯甲烷 | 114.316 |
| 18 | / | / | / |  | S4-10 | 含二氯甲烷 | 0.029 |
| 19 |  |  |  |  | S4-11 | 含二氯甲烷 | 29.035 |
| 20 |  |  |  |  | S4-12 | 含二氯甲烷 | 27.554 |
| 21 | / | / | / |  | S4-13 | 含二氯甲烷 | 5.568 |
| 22 | / | / | / |  | S4-14 | 含二氯甲烷 | 462.65 |
| 23 | / | / | / |  | S4-15 | 含二氯甲烷 | 72.391 |
| 24 |  |  |  |  | S4-20 | 含二氯甲烷 | 0.095 |
| 25 | / | / | / |  | S4-21 | 含二氯甲烷 | 418.068 |
| 26 | / | / | / |  | S4-22 | 含二氯甲烷 | 38.659 |
| 27 | / | / | / |  | S4-23 | 含二氯甲烷 | 5.833 |
| 总计 | 1285.983 | 总计 | 1285.983 |

图4.2.3-6  二氯甲烷单项物料平衡图（kg/a）

（5）丙酮平衡

LPM3150084研发使用丙酮单项平衡见表4.2.4-11、图4.2.4-7。

表4.2.4-11  丙酮单项年物料平衡表（kg/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 折纯 | 物料名称 | 数量 |
| 1 | 99%丙酮 | 569.191 | 563.501 | 废气 | G4-24 | 含丙酮 | 1.095 |
| 2 | / | / | / |  | G4-25 | 含丙酮 | 0.021 |
| 3 | / | / | / |  | G4-26 | 含丙酮 | 2.114 |
| 4 | / | / | / |  | G4-27 | 含丙酮 | 0.147 |
| 5 | / | / | / |  | G4-28 | 含丙酮 | 0.059 |
| 8 | / | / | / |  | G4-29 | 含丙酮 | 0.069 |
| 9 | / | / | / |  | G4-30 | 含丙酮 | 0.062 |
| 10 | / | / | / |  | G4-31 | 含丙酮 | 3.04 |
| 11 | / | / | / | 固废 | S4-14 | 含丙酮 | 197.086 |
| 12 | / | / | / |  | S4-15 | 含丙酮 | 40.567 |
| 13 | / | / | / |  | S4-16 | 含丙酮 | 194.897 |
| 14 | / | / | / |  | S4-17 | 含丙酮 | 65.414 |
| 15 | / | / | / |  | S4-18 | 含丙酮 | 58.93 |
| 总计 | 563.501 | 总计 | 563.501 |

图4.2.4-7  丙酮单项物料平衡图（kg/a）

（5）异丙醇平衡

LPM3150084研发使用异丙醇单项平衡见表4.2.4-12、图4.2.4-8。

表4.2.4-12  异丙醇单项年物料平衡表（kg/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 折纯 | 物料名称 | 数量 |
|  | 99%异丙醇 | 670.480 | 663.774 | 废气 | G4-35 | 含异丙醇 | 0.701 |
|  | / | / | / |  | G4-36 | 含异丙醇 | 0.392 |
|  | / | / | / |  | G4-37 | 含异丙醇 | 0.192 |
|  | / | / | / |  | G4-38 | 含异丙醇 | 0.217 |
|  | / | / | / |  | G4-39 | 含异丙醇 | 10.657 |
|  | / | / | / | 固废 | S4-21 | 含异丙醇 | 63.094 |
|  | / | / | / |  | S4-22 | 含异丙醇 | 372.29 |
|  | / | / | / |  | S4-23 | 含异丙醇 | 9.612 |
|  | / | / | / |  | S4-24 | 含异丙醇 | 206.618 |
| 总计 | 663.774 | 总计 | 663.774 |

图4.2.4-8  异丙醇单项物料平衡图（kg/a）

### 4.2.5帕利哌酮合成原料LPM3150066的制备

#### 4.2.5.1反应原理

LPM3150066是棕榈酸帕利哌酮研发线中帕利哌酮粗品（中间体LPM3150080）的合成所需的原料，以2-氨基-3-羟基吡啶为原料，经历中间体LPM3150578粗品制备、加氢反应，最终得到的LPM3150066，作为帕利哌酮粗品（中间体LPM3150080）的合成所需的原料。其主反应方程如下：

（1）LPM3150578粗品制备

合成反应：以2-氨基-3-羟基吡啶计，反应转化率为95%

2-氨基-3-羟基吡啶    +   α-乙酰基-γ-丁内酯   →         中间体LPM3150578粗品

110.11                    128.13                    275.13

（2）LPM3150066的合成

加氢反应：以LPM3150578粗品计，反应转化率为100%

LPM3150578粗品          氢气             →         起始物料2（LPM3150066）

275.13                     4               →           242.7

#### 4.2.5.2工艺流程

起始物料LPM3150066每年最大研发批次为3批次，最大年研发规模为21kg，每批次研发时长为192小时，全年最大研发时长为576小时。

LPM3150066研发工艺流程及产污环节见图4.2.5-1a~4.2.5-1b。

（此部分内容涉及商业机密，已进行删除。）

产污环节见表4.2.5-1。

表4.2.5-1  LPM3150066研发产污环节一览表

| 污染源 | 产污环节 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | G5-1 | 合成反应 | 甲苯、三氯氧磷 |
|  | G5-2 | 中和反应 | 氨、甲苯、氯化氢 |
|  | G5-3 | 萃取 | 二氯甲烷、甲苯 |
|  | G5-4 | 脱水/过滤 | 二氯甲烷、甲苯 |
|  | G5-5 | 成盐反应 | 二氯甲烷、甲苯、氯化氢 |
|  | G5-6 | 离心/淋洗 | 异丙醇、二氯甲烷、甲苯 |
|  | G5-7 | 干燥 | 水、甲苯、二氯甲烷、异丙醇、粉尘 |
|  | G5-8 | 加氢反应 | 甲苯、异丙醇、甲醇、叔丁醇、丙酮、氯化氢 |
|  | G5-9 | 过滤 | 甲醇、叔丁醇、丙酮 |
|  | G5-10 | 减压浓缩 | 甲醇、叔丁醇、丙酮、氯化氢、水 |
|  | G5-11 | 中和反应 | 甲醇、叔丁醇、丙酮 |
|  | G5-12 | 离心过滤 | 甲醇、叔丁醇、丙酮 |
|  | G5-13 | 干燥/洗脱 | 甲醇、叔丁醇、丙酮、二氯甲烷 |
|  | G5-14 | 减压浓缩 | 叔丁醇、二氯甲烷、正庚烷、水 |
|  | G5-15 | 离心过滤 | 二氯甲烷、正庚烷 |
|  | G5-16 | 真空干燥 | 叔丁醇、二氯甲烷、正庚烷、粉尘 |
| 固废 | S5-1 | 萃取 | 水、2-氨基-3-羟基吡啶、α-乙酰基-γ-丁内酯、甲苯、中间体、二氯甲烷、磷酸、氯化铵、磷酸铵、杂质、水 |
|  | S5-2 | 脱水/过滤 | 硫酸钠（含水） |
|  | S5-3 | 离心、淋洗 | LPM3150578、盐酸、水、2-氨基-3-羟基吡啶、α-乙酰基-γ-丁内酯、甲苯、二氯甲烷、异丙醇） |
|  | S5-4 | 过滤 | 钯碳、LPM3150578、水、甲醇、叔丁醇、丙酮、氯化氢、LPM3150566 |
|  | S5-5 | 减压浓缩 | 甲醇、叔丁醇、丙酮、氯化氢、水、LPM3150578、LPM3150566 |
|  | S5-6 | 中和反应 | 乙酸钠、氯化钠、杂质 |
|  | S5-7 | 离心过滤 | 水、甲醇、叔丁醇、丙酮、乙酸、LPM3150578、LPM3150566 |
|  | S5-8 | 干燥/洗脱 | 硫酸钠、水、二氯甲烷、叔丁醇、LPM3150578、LPM3150566、杂质 |
|  | S5-9 | 减压浓缩 | 叔丁醇、二氯甲烷、正庚烷、水、LPM3150578、LPM3150566 |
|  | S5-10 | 离心过滤 | 叔丁醇、二氯甲烷、正庚烷、水、LPM3150578、LPM3150566 |

#### 4.2.5.3原辅材料消耗情况

原料LPM3150066研发主要原辅材料年消耗和批次消耗情况见下表。

表4.2.5-2 原料LPM3150066研发主要原辅材料及能源消耗

| 序号 | 原辅料名称 | 规格 | 性状 | 单批次用量/kg | 年最大使用量①/kg | 最大存储量/kg | 包装方式 | 存储地点 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-氨基-4-羟基吡啶 | 99% | 固体 | 8.0 | 40 | 25 | 25kg/桶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | α-乙酰基-γ-丁内酯 | 99% | 液体 | 15.76 | 47.28 | 50 | 25kg/桶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 三氯氧磷 | 99% | 液体 | 31.2 | 93.6 | 200 | 200L/桶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 甲苯 | 99% | 液体 | 2.77 | 8.31 | 180 | 180kg/桶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 浓氨溶液 | 25% | 液体 | 1.49 | 15 | 15 | 500ml/瓶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 二氯甲烷 | 99% | 液体 | 356.63 | 1069.8 | 500 | 250kg/桶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 甲醇 | 99% | 液体 | 46.59 | 225 | 320 | 160kg/桶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 盐酸 | 37% | 液体 | 10.08 | 30.24 | 60 | 4000ml/瓶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 异丙醇 | 99% | 液体 | 3.927 | 11.781 | 160 | 20kg/桶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 丙酮 | 99% | 液体 | 9.46 | 28.37 | 160 | 160kg/桶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 正庚烷 | 99% | 液体 | 24.624 | 73.87 | 147 | 147kg/桶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 无水硫酸钠 | / | 固体 | 10 | 30 | 50 | 50kg/袋 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 无水乙酸钠 | 99% | 固体 | 9.7 | 29.1 | 25 | 25kg/袋 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 叔丁醇 | 99% | 常温为固体 | 37.728 | 113.18 | 200 | 200L/桶 | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 5%钯碳 | / | 固体 | 0.72 | 3.60 | 5 | 1kg干基塑封 | I-1甲类库 | 汽车 |

备注：①年最大使用量按照每年最大研发批次为3批来统计

#### 4.2.4.4主要生产设备

（此部分内容涉及商业机密，已进行删除。）

#### 4.2.5.5物料平衡

起始物料LPM3150066物料平衡见表4.2.5.5-5~6。

表4.2.5-5  起始物料LPM3150066批次物料平衡表（kg/批）

| 序号 | 进料 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 研发样品 | 废气 | 废水 | 固废及损耗 |
| 1 | 99%2-氨基-3-羟基吡啶 | 8.000 | LPM3150066 | G5-1：废气0.034（甲苯0.003、三氯氧磷0.031） G5-2：废气0.035（氨0.012、甲苯0.003、氯化氢0.02） G5-3：废气0.1603（甲苯0.003、二氯甲烷0.158） G5-4：废气0.121（甲苯0.003、二氯甲烷0.118） G5-5：废气0.124（甲苯0.003、二氯甲烷0.018、氯化氢0.004） G5-6：废气0.131（甲苯0.003、二氯甲烷0.124、异丙醇0.004） G5-7：废气6.715（水0.307、甲苯0.121、二氯甲烷6.094、异丙醇0.181、粉尘0.012） G5-8：废气0.14（甲苯0.006、异丙醇0.01、甲醇0.075、叔丁醇0.037、丙酮0.009、氯化氢0.002） G5-9：废气0.122（甲醇0.075、叔丁醇0.037、丙酮0.009） G5-10：废气2.547（甲醇1.487、叔丁醇0.369、丙酮0.462、氯化氢0.097、水0.132） G5-11：废气0.012（甲醇0.007、叔丁醇0.003、丙酮0.001） G5-12：废气0.012（甲醇0.007、叔丁醇0.003、丙酮0.001） G5-13：废气9.862（二氯甲烷9.445、甲醇0.364、叔丁醇0.008、丙酮0.045）G5-14：废气23.66（叔丁醇0.003、丙酮0.001、二氯甲烷22.667、正庚烷0.99、水0.0005） G5-15：废气0.204（二氯甲烷0.026、正庚烷0.179、叔丁醇0.00001） G5-16：干燥废气8.294（正庚烷7.973、二氯甲烷0.231、叔丁醇0.005、粉尘0.085） | / | S5-1：萃取废液218.143（2-氨基-3-羟基吡啶2.218、α-乙酰基-γ-丁内酯1.922、甲苯0.137、中间体0.558、二氯甲烷39.402、磷酸14.213、氯化氨29.746、磷酸铵8.517、杂质0.55、水218.143） 固废S5-2：硫酸钠（含水）16.481 S5-3：离心固废140.766（LPM3150578 0.012、盐酸2.07、水6.133、2-氨基-3-羟基吡啶0.554、α-乙酰基-γ-丁内酯 7.690、甲苯2.461、二氯甲烷118.152、异丙醇3.693） S5-4：过滤废液2.132（钯碳0.72、LPM3150578 0.018、水0.064、甲醇0.752、叔丁醇0.373、丙酮0.094、氯化氢0.019、LPM3150566 0.091）S5-5：冷凝废液134.218（甲醇65.428、叔丁醇33.213、丙酮7.862、氯化氢0.483、水25.502、LPM3150578 1.721、LPM3150566 0.009） S5-6：固废8.828（乙酸钠6.567、氯化钠2.163、杂质0.097） S5-7：离心废液78.652（水65.297、甲醇7.056、叔丁醇3.152、丙酮0.878、乙酸2.223、LPM3150578 0.005、LPM3150566 0.045） S5-8：洗脱废液38.761（硫酸钠4.95、水 5.077、二氯甲烷28.334、叔丁醇0.081、LPM3150578 0.043、LPM3150566 0.225、杂质0.05） S5-9：冷凝废液128.659（叔丁醇0.06、二氯甲烷125.878、正庚烷0.941、水0.443、LPM3150578 0.022、LPM3150566 1.316） S5-10：离心废液17.07（叔丁醇0.005、二氯甲烷2.312、正庚烷14.296、水0.063、LPM3150578 0.022、LPM3150566 0.0373） |
| 2 | 99%α-乙酰基-γ-丁内酯 | 15.760 |  |  |  |  |
| 3 | 99%三氯氧磷 | 31.200 |  |  |  |  |
| 4 | 99%甲苯 | 2.771 |  |  |  |  |
| 5 | 25%浓氨水 | 49.600 |  |  |  |  |
| 6 | 99%二氯甲烷 | 356.625 |  |  |  |  |
| 7 | 37%浓盐酸 | 10.080 |  |  |  |  |
| 8 | 99%异丙醇 | 3.927 |  |  |  |  |
| 9 | 99%无水硫酸钠 | 10.000 |  |  |  |  |
| 10 | 99%乙酸钠 | 9.700 |  |  |  |  |
| 11 | 钯碳 | 0.720 |  |  |  |  |
| 12 | 99%甲醇 | 76.013 |  |  |  |  |
| 13 | 99%叔丁醇 | 37.728 |  |  |  |  |
| 14 | 10%稀盐酸 | 5.760 |  |  |  |  |
| 15 | 99%丙酮 | 9.456 |  |  |  |  |
| 16 | 99%正庚烷 | 24.624 |  |  |  |  |
| 17 | 纯水 | 288.000 |  |  |  |  |
| 18 | 合计 | 940 | 7.000 | 52.173 | 0 | 880.934 |
|  |  |  | 940 |

表4.2.5-6  氢化车间起始物料LPM3150066年物料平衡表（kg/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 研发样品 | 废气 | 废水 | 固废及损耗 |
| 1 | 99%2-氨基-3-羟基吡啶 | 24.00 | LPM3150066 | G5-1：废气0.101（甲苯0.008、三氯氧磷0.093） G5-2：废气0.106（氨0.037、甲苯0.008、氯化氢0.061） G5-3：废气0.481（甲苯0.008、二氯甲烷0.473） G5-4：废气0.362（甲苯0.008、二氯甲烷0.354） G5-5：废气0.373（甲苯0.008、二氯甲烷0.354、氯化氢0.011） G5-6：废气0.393（甲苯0.008、二氯甲烷0.373、异丙醇0.012） G5-7：废气20.144（水0.92、甲苯0.362、二氯甲烷18.283、异丙醇0.543、粉尘0.037） G5-8：废气0.419（甲苯0.019、异丙醇0.029、甲醇0.226、叔丁醇0.112、丙酮0.028、氯化氢0.006） G5-9：废气0.366（甲醇0.226、叔丁醇0.112、丙酮0.028） G5-10：废气7.641（甲醇4.461、叔丁醇1.107、丙酮1.387、氯化氢0.29、水0.396） G5-11：废气0.035（甲醇0.022、叔丁醇0.01、丙酮0.003） G5-12：废气0.035（甲醇0.022、叔丁醇0.01、丙酮0.003） G5-13：废气29.586（二氯甲烷28.334、甲醇1.092、叔丁醇0.024、丙酮0.136）G5-14：废气70.98（叔丁醇0.008、二氯甲烷68.001、正庚烷2.97、水0.001） G5-15：废气0.613（二氯甲烷0.077、正庚烷0.536、叔丁醇0.00003） G5-16：干燥废气24.883（正庚烷23.919、二氯甲烷0.694、叔丁醇0.016、粉尘0.255） | / | S5-1：萃取废液466.461（2-氨基-3-羟基吡啶6.653、α-乙酰基-γ-丁内酯5.767、甲苯0.411、中间体1.674、二氯甲烷118.206、磷酸42.372、氯化氨89.237、磷酸铵25.551、杂质1.649、水654.461） 固废S5-2：硫酸钠（含水）49.445 S5-3：离心固废422.406（LPM3150578 0.037、盐酸6.31、水18.399、2-氨基-3-羟基吡啶1.663、α-乙酰基-γ-丁内酯 23.069、甲苯7.39、二氯甲烷354.457、异丙醇11.08） S5-4：过滤废液6.396（钯碳2.16、LPM3150578 0.055、水0.193、甲醇2.255、叔丁醇1.119、丙酮0.281、氯化氢0.058、LPM3150566 0.274）S5-5：冷凝废液402.654（甲醇196.285、叔丁醇99638、丙酮23.585、氯化氢1.448、水76.507、LPM3150578 5.163、LPM3150566 0.027） S5-6：固废26.484（乙酸钠19.702、氯化钠6.49、杂质0.291） S5-7：离心废液235.968（水195.891、甲醇21.169、叔丁醇9.456、丙酮2.633、乙酸6.67、LPM3150578 0.014、LPM3150566 0.136） S5-8：洗脱废液116.282（硫酸钠14.85、水 15.232、二氯甲烷85.001、叔丁醇0.244、LPM3150578 0.129、LPM3150566 0.675、杂质0.15） S5-9：冷凝废液385.978（叔丁醇0.18、二氯甲烷377.633、正庚烷2.822、水1.33、LPM3150578 0.066、LPM3150566 3.948） S5-10：离心废液51.21（叔丁醇0.016、二氯甲烷6.936、正庚烷42.887、水0.188、LPM3150578 0.065、LPM3150566 1.119） |
| 2 | 99%α-乙酰基-γ-丁内酯 | 47.28 |  |  |  |  |
| 3 | 99%三氯氧磷 | 93.6 |  |  |  |  |
| 4 | 99%甲苯 | 8.313 |  |  |  |  |
| 5 | 25%浓氨水 | 148.8 |  |  |  |  |
| 6 | 99%二氯甲烷 | 1069.875 |  |  |  |  |
| 7 | 37%浓盐酸 | 30.240 |  |  |  |  |
| 8 | 99%异丙醇 | 11.781 |  |  |  |  |
| 9 | 99%无水硫酸钠 | 30.0 |  |  |  |  |
| 10 | 99%乙酸钠 | 29.1 |  |  |  |  |
| 11 | 钯碳 | 2.16 |  |  |  |  |
| 12 | 99%甲醇 | 228.038 |  |  |  |  |
| 13 | 99%叔丁醇 | 113.184 |  |  |  |  |
| 14 | 10%稀盐酸 | 17.28 |  |  |  |  |
| 15 | 99%丙酮 | 28.368 |  |  |  |  |
| 16 | 99%正庚烷 | 73.872 |  |  |  |  |
| 17 | 纯水 | 864 |  |  |  |  |
| 18 | 合计 | 2820 | 21.0 | 156.51 | 0 | 2642.80 |
|  |  |  | 2820 |

氢化车间研发棕榈酸帕利哌酮原料LPM3150066物料平衡见图4.2.5-2a~b。

（此部分内容涉及商业机密，已进行删除。）

#### 4.2.5.6单项平衡

（1）甲苯平衡

氢化车间研发棕榈酸帕利哌酮反应起始物料LPM3150066使用的甲苯单项平衡见表4.2.5-7、图4.2.5-3。

表4.2.5-7  甲苯单项年物料平衡表（kg/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 折纯 | 物料名称 | 数量 |
| 1 | 99%甲苯 | 8.313 | 8.23 | 废气 | G5-1 | 含甲苯 | 0.008 |
| 2 | / | / | / |  | G5-2 | 含甲苯 | 0.008 |
| 3 | / | / | / |  | G5-3 | 含甲苯 | 0.008 |
| 4 | / | / | / |  | G5-4 | 含甲苯 | 0.008 |
| 5 | / | / | / |  | G5-5 | 含甲苯 | 0.008 |
| 6 | / | / | / |  | G5-6 | 含甲苯 | 0.008 |
| 7 | / | / | / |  | G5-7 | 含甲苯 | 0.362 |
| 8 | / | / | / |  | G5-8 | 含甲苯 | 0.019 |
| 9 | / | / | / | 固废 | S5-1 | 含甲苯 | 0.411 |
| 10 | / | / | / |  | S5-3 | 含甲苯 | 7.39 |
| 总计 | 8.23 | 总计 | 8.23 |

图4.2.5-3  甲苯单项物料平衡图（kg/a）

（2）二氯甲烷平衡

氢化车间研发棕榈酸帕利哌酮反应起始物料LPM3150066使用的二氯甲烷单项平衡见表4.2.5-8、图4.2.5-4。

表4.2.5-8  二氯甲烷单项年物料平衡表（kg/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 折纯 | 物料名称 | 数量 |
| 1 | 99%二氯甲烷 | 1069.875 | 1059.176 | 废气 | G5-3 | 含二氯甲烷 | 0.473 |
| 2 | / | / | / |  | G5-4 | 含二氯甲烷 | 0.354 |
| 3 | / | / | / |  | G5-5 | 含二氯甲烷 | 0.354 |
| 4 | / | / | / |  | G5-6 | 含二氯甲烷 | 0.373 |
| 5 | / | / | / |  | G5-7 | 含二氯甲烷 | 18.283 |
| 6 | / | / | / |  | G5-13 | 含二氯甲烷 | 28.334 |
| 7 | / | / | / |  | G5-14 | 含二氯甲烷 | 68.001 |
| 8 | / | / | / |  | G5-15 | 含二氯甲烷 | 0.077 |
| 9 | / | / | / |  | G5-16 | 含二氯甲烷 | 0.694 |
| 10 | / | / | / | 固废 | S5-1 | 含二氯甲烷 | 118.206 |
| 11 | / | / | / |  | S5-3 | 含二氯甲烷 | 354.457 |
| 12 | / | / | / |  | S5-8 | 含二氯甲烷 | 85.058 |
| 13 | / | / | / |  | S5-9 | 含二氯甲烷 | 377.633 |
| 14 | / | / | / |  | S5-10 | 含二氯甲烷 | 6.936 |
| 总计 | 1059.176 | 总计 | 1059.176 |

图4.2.5-4  二氯甲烷单项物料平衡图（kg/a）

（3）异丙醇平衡

氢化车间研发棕榈酸帕利哌酮反应起始物料LPM3150066使用的异丙醇单项平衡见表4.2.5-9、图4.2.5-5。

表4.2.5-9  异丙醇单项年物料平衡表（kg/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 折纯 | 物料名称 | 数量 |
| 1 | 99%异丙醇 | 11.781 | 11.663 | 废气 | G5-6 | 含异丙醇 | 0.012 |
| 2 | / | / | / |  | G5-7 | 含异丙醇 | 0.543 |
| 3 | / | / | / |  | G5-8 | 含异丙醇 | 0.029 |
| 4 | / | / | / | 固废 | S5-3 | 含异丙醇 | 11.08 |
| 总计 | 11.663 | 总计 | 11.663 |

图4.2.5-5  异丙醇单项物料平衡图（kg/a）

（4）甲醇平衡

氢化车间研发棕榈酸帕利哌酮反应起始物料LPM3150066使用的甲醇单项平衡见表4.2.5-10、图4.2.5-6。

表4.2.5-10  甲醇单项年物料平衡表（kg/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 折纯 | 物料名称 | 数量 |
| 1 | 99%甲醇 | 228.083 | 225.758 | 废气 | G5-8 | 含甲醇 | 0.226 |
| 2 | / | / | / |  | G5-9 | 含甲醇 | 0.226 |
| 3 | / | / | / |  | G5-10 | 含甲醇 | 4.461 |
| 4 | / | / | / |  | G5-11 | 含甲醇 | 0.022 |
| 5 | / | / | / |  | G5-12 | 含甲醇 | 0.022 |
| 6 | / | / | / |  | G5-13 | 含甲醇 | 1.092 |
| 7 | / | / | / | 固废 | S5-4 | 含甲醇 | 2.255 |
| 8 | / | / | / |  | S5-5 | 含甲醇 | 196.285 |
| 9 | / | / | / |  | S5-7 | 含甲醇 | 21.169 |
| 总计 | 225.758 | 总计 | 225.758 |

图4.2.5-6  甲醇单项物料平衡图（kg/a）

（5）叔丁醇平衡

氢化车间研发棕榈酸帕利哌酮反应起始物料LPM3150066使用的叔丁醇单项平衡见表4.2.5-11、图4.2.5-7。

表4.2.5-11  叔丁醇单项年物料平衡表（kg/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 折纯 | 物料名称 | 数量 |
| 1 | 99%叔丁醇 | 113.184 | 112.052 | 废气 | G5-8 | 含叔丁醇 | 0.112 |
| 2 | / | / | / |  | G5-9 | 含叔丁醇 | 0.112 |
| 3 | / | / | / |  | G5-10 | 含叔丁醇 | 1.107 |
| 4 | / | / | / |  | G5-11 | 含叔丁醇 | 0.01 |
| 5 | / | / | / |  | G5-12 | 含叔丁醇 | 0.01 |
| 6 | / | / | / |  | G5-13 | 含叔丁醇 | 0.024 |
| 7 | / | / | / |  | G5-14 | 含叔丁醇 | 0.008 |
| 8 | / | / | / |  | G5-15 | 含叔丁醇 | 0.00003 |
| 9 | / | / | / |  | G5-16 | 含叔丁醇 | 0.016 |
| 10 | / | / | / | 固废 | S5-4 | 含叔丁醇 | 1.119 |
| 11 | / | / | / |  | S5-5 | 含叔丁醇 | 99.638 |
| 12 | / | / | / |  | S5-7 | 含叔丁醇 | 9.456 |
| 13 | / | / | / |  | S5-8 | 含叔丁醇 | 0.244 |
| 14 | / | / | / |  | S5-9 | 含叔丁醇 | 0.18 |
| 15 | / | / | / |  | S5-10 | 含叔丁醇 | 0.016 |
| 总计 | 112.052 | 总计 | 112.052 |

图4.2.5-7  叔丁醇单项物料平衡图（kg/a）

（6）丙酮平衡

氢化车间研发棕榈酸帕利哌酮反应起始物料LPM3150066使用的丙酮单项平衡见表4.2.5-12、图4.2.5-8。

表4.2.5-12  丙酮单项年物料平衡表（kg/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 折纯 | 物料名称 | 数量 |
| 1 | 99%丙酮 | 28.367 | 28.084 | 废气 | G5-8 | 含丙酮 | 0.028 |
| 2 | / | / | / |  | G5-9 | 含丙酮 | 0.028 |
| 3 | / | / | / |  | G5-10 | 含丙酮 | 1.387 |
| 4 | / | / | / |  | G5-11 | 含丙酮 | 0.003 |
| 5 | / | / | / |  | G5-12 | 含丙酮 | 0.003 |
| 6 | / | / | / |  | G5-13 | 含丙酮 | 0.136 |
| 7 | / | / | / | 固废 | S5-4 | 含丙酮 | 0.281 |
| 8 | / | / | / |  | S5-5 | 含丙酮 | 23.585 |
| 9 | / | / | / |  | S5-7 | 含丙酮 | 2.633 |
| 总计 | 28.084 | 总计 | 28.084 |

图4.2.5-8  丙酮单项物料平衡图（kg/a）

（7）正庚烷平衡

氢化车间研发棕榈酸帕利哌酮反应起始物料LPM3150066使用的正庚烷单项平衡见表4.2.5-13、图4.2.5-9。

表4.2.5-13  正庚烷单项年物料平衡表（kg/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 折纯 | 物料名称 | 数量 |
| 1 | 99%正庚烷 | 73.872 | 73.133 | 废气 | G5-14 | 含正庚烷 | 2.97 |
| 2 | / | / | / |  | G5-15 | 含正庚烷 | 0.536 |
| 3 | / | / | / |  | G5-16 | 含正庚烷 | 23.919 |
| 4 | / | / | / | 固废 | S5-9 | 含正庚烷 | 2.822 |
| 5 | / | / | / |  | S5-10 | 含正庚烷 | 42.887 |
| 总计 | 73.133 | 总计 | 73.133 |

图4.2.5-9  正庚烷单项物料平衡图（kg/a）

### 4.2.6主要溶剂平衡

#### 4.2.6.1乙醇平衡分析

本项目生产工艺过程中涉及使用乙醇的产品包括LPM3480392、LPM3770164、LPM3150084，乙醇主要用于溶剂提取；另外中试区设备使用乙醇清洁。全厂生产用乙醇单项平衡见表4.2.6-1及图4.2.6-1。

表4.2.6-1  项目乙醇平衡表（kg/a）

| 产品/用途 | 入方，kg/a | 出方，kg/a |
| --- | --- | --- |
|  | 新鲜（折纯） | 废水 | 废气 | 固废 |
| LPM3480392 | 67.69 | 0 | 2.59 | 65.098 |
| LPM3770164 | 599.933 | 0 | 15.336 | 584.597 |
| LPM3150084 | 429.183 | 0 | 0.924 | 428.259 |
| 中试区设备清洗 | 5950 | 0 | 0.2975 | 5949.7025 |
| 小计 | 7046.806 | 0 | 19.1475 | 7027.6565 |
| 合计 | 7046.806 | 7046.806 |

图4.2.6-1  全厂乙醇平衡图（kg/a）

#### 4.2.6.2乙腈平衡分析

本项目生产工艺过程中涉及使用乙腈的产品包括LPM3770164、LPM3150084，乙腈主要用于溶剂提取；另外中试区设备使用乙腈清洁。全厂生产用乙腈单项平衡见表4.2.6-1及图4.2.6-2。

表4.2.6-2  项目乙腈平衡表（kg/a）

| 产品/用途 | 入方，kg/a | 出方，kg/a |
| --- | --- | --- |
|  | 新鲜（折纯） | 废水 | 废气 | 固废 |
| LPM3770164 | 613.681 | 0 | 16.695 | 596.986 |
| LPM3150084 | 520.633 | 0 | 9.148 | 511.485 |
| 中试区设备清洗 | 1000 | 0 | 0.05 | 999.95 |
| 小计 | 2134.314 | 0 | 25.893 | 2108.421 |
| 合计 | 2134.314 | 2134.314 |

图4.2.6-2  全厂乙腈平衡图（kg/a）

#### 4.2.6.3丙酮平衡分析

本项目生产工艺过程中涉及使用丙酮的产品包括罗替戈汀山嵛酸酯、LPM3770164、LPM3150084、帕利哌酮合成原料LPM3150066，丙酮主要用于溶剂提取。全厂生产用丙酮单项平衡见表4.2.6-3及图4.2.6-3。

表4.2.6-3  项目丙酮平衡表（kg/a）

| 产品/用途 | 入方，kg/a | 出方，kg/a |
| --- | --- | --- |
|  | 新鲜（折纯） | 废水 | 废气 | 固废 |
| 罗替戈汀山嵛酸酯 | 211.825 | 0 | 10.453 | 201.372 |
| LPM3770164 | 76.584 | 0 | 3.966 | 72.618 |
| LPM3150084 | 563.501 | 0 | 6.607 | 556.894 |
| 帕利哌酮合成原料LPM3150066 | 28.084 | 0 | 1.585 | 26.499 |
| 小计 | 879.994 | 0 | 22.611 | 857.383 |
| 合计 | 879.994 | 879.994 |

图4.2.6-3  全厂丙酮平衡图（kg/a）

#### 4.2.6.4二氯甲烷平衡分析

本项目生产工艺过程中涉及使用二氯甲烷的产品包括LPM3480392、LPM3770164、LPM3150084、帕利哌酮合成原料LPM3150066，二氯甲烷主要用于溶剂提取。全厂生产用二氯甲烷单项平衡见表4.2.6-3及图4.2.6-3。

表4.2.6-3  项目二氯甲烷平衡表（kg/a）

| 产品/用途 | 入方，kg/a | 出方，kg/a |
| --- | --- | --- |
|  | 新鲜（折纯） | 废水 | 废气 | 固废 |
| LPM3480392 | 320.176 | 0 | 20.229 | 299.947 |
| LPM3770164 | 555.641 | 0 | 8.741 | 546.9 |
| LPM3150084 | 1285.983 | 0 | 12.657 | 1273.326 |
| 帕利哌酮合成原料LPM3150066 | 1059.176 | 0 | 116.943 | 942.233 |
| 小计 | 3220.976 | 0 | 158.57 | 3062.406 |
| 合计 | 3220.976 | 3220.976 |

图4.2.6-4  全厂二氯甲烷平衡图（kg/a）

#### 4.2.6.5甲醇平衡分析

本项目生产工艺过程中涉及使用甲醇的产品包括LPM3770164、LPM3150084、帕利哌酮合成原料LPM3150066，甲醇主要用于溶剂提取。全厂生产用甲醇单项平衡见表4.2.6-5及图4.2.6-5。

表4.2.6-5  项目甲醇平衡表（kg/a）

| 产品/用途 | 入方，kg/a | 出方，kg/a |
| --- | --- | --- |
|  | 新鲜（折纯） | 废水 | 废气 | 固废 |
| LPM3770164 | 172.908 | 0 | 8.533 | 164.375 |
| LPM3150084 | 181.11 | 0 | 9.397 | 171.713 |
| 帕利哌酮合成原料LPM3150066 | 225.758 | 0 | 6.049 | 219.709 |
| 小计 | 579.776 | 0 | 23.979 | 555.797 |
| 合计 | 579.776 | 579.776 |

图4.2.6-5  全厂甲醇平衡图（kg/a）

#### 4.2.6.6甲苯平衡分析

本项目生产工艺过程中涉及使用甲苯的产品包括罗替戈汀山嵛酸酯、LPM3480392、帕利哌酮合成原料LPM3150066，甲苯主要用于溶剂提取。全厂生产用甲苯单项平衡见表4.2.6-6及图4.2.6-6。

表4.2.6-6  项目甲苯平衡表（kg/a）

| 产品/用途 | 入方，kg/a | 出方，kg/a |
| --- | --- | --- |
|  | 新鲜（折纯） | 废水 | 废气 | 固废 |
| 罗替戈汀山嵛酸酯 | 31.58 | 0 | 1.89 | 29.69 |
| LPM3480392 | 23.626 | 0 | 0.296 | 23.33 |
| 帕利哌酮合成原料LPM3150066 | 8.23 | 0 | 0.429 | 7.801 |
| 小计 | 63.436 | 0 | 2.615 | 60.821 |
| 合计 | 63.436 | 63.436 |

图4.2.6-6  全厂甲苯平衡图（kg/a）

#### 4.2.6.7乙酸乙酯平衡分析

本项目生产工艺过程中涉及使用乙酸乙酯的产品包括罗替戈汀山嵛酸酯、LPM3480392、帕利哌酮合成原料LPM3150066，甲苯主要用于溶剂提取。全厂生产用乙酸乙酯单项平衡见表4.2.6-7及图4.2.6-7。

表4.2.6-7  项目乙酸乙酯平衡表（kg/a）

| 产品/用途 | 入方，kg/a | 出方，kg/a |
| --- | --- | --- |
|  | 新鲜（折纯） | 废水 | 废气 | 固废 |
| 罗替戈汀山嵛酸酯 | 406.144 | 0 | 8.892 | 397.252 |
| LPM3480392 | 254.53 | 0 | 8.03 | 246.50 |
| 小计 | 660.73 | 0 | 16.922 | 643.752 |
| 合计 | 660.73 | 660.73 |

图4.2.6-7  全厂乙酸乙酯平衡图（kg/a）

#### 4.2.6.8异丙醇平衡分析

本项目生产工艺过程中涉及使用异丙醇的产品包括罗替戈汀山嵛酸酯、LPM3150084、帕利哌酮合成原料LPM3150066，甲苯主要用于溶剂提取。全厂生产用异丙醇单项平衡见表4.2.6-8及图4.2.6-8。

表4.2.6-8  项目异丙醇平衡表（kg/a）

| 产品/用途 | 入方，kg/a | 出方，kg/a |
| --- | --- | --- |
|  | 新鲜（折纯） | 废水 | 废气 | 固废 |
| 罗替戈汀山嵛酸酯 | 211.827 | 0 | 10.454 | 201.373 |
| LPM3150084 | 663.774 | 0 | 12.159 | 651.615 |
| 帕利哌酮合成原料LPM3150066 | 11.663 | 0 | 0.583 | 11.08 |
| 小计 | 887.264 | 0 | 23.196 | 864.067 |
| 合计 | 887.264 | 887.264 |

图4.2.6-8  全厂异丙醇平衡图（kg/a）

#### 4.2.6.9正庚烷平衡分析

本项目生产工艺过程中涉及使用正庚烷的产品包括LPM3480392、帕利哌酮合成原料LPM3150066，正庚烷主要用于溶剂提取。全厂生产用正庚烷单项平衡见表4.2.6-9及图4.2.6-9。

表4.2.6-9  项目正庚烷平衡表（kg/a）

| 产品/用途 | 入方，kg/a | 出方，kg/a |
| --- | --- | --- |
|  | 新鲜（折纯） | 废水 | 废气 | 固废 |
| LPM3480392 | 131.27 | 0 | 3.765 | 127.505 |
| 帕利哌酮合成原料LPM3150066 | 73.133 | 0 | 27.425 | 45.708 |
| 小计 | 204.403 | 0 | 31.19 | 173.213 |
| 合计 | 204.403 | 204.403 |

图4.2.6-9  全厂正庚烷平衡图（kg/a）

#### 4.2.6.10四氢呋喃平衡分析

本项目生产工艺过程中涉及使用四氢呋喃的产品LPM3480392，四氢呋喃主要用于溶剂提取。全厂生产用四氢呋喃单项平衡见表4.2.6-10及图4.2.6-10。

表4.2.6-10  项目四氢呋喃平衡表（kg/a）

| 产品/用途 | 入方，kg/a | 出方，kg/a |
| --- | --- | --- |
|  | 新鲜（折纯） | 废水 | 废气 | 固废 |
| LPM3480392 | 81.413 | 0 | 4.789 | 76.624 |
| 合计 | 81.413 | 81.413 |

图4.2.6-10  全厂四氢呋喃平衡图（kg/a）

#### 4.2.6.11叔丁醇平衡分析

本项目生产工艺过程中涉及使用叔丁醇的产品LPM3480392，叔丁醇主要用于溶剂提取。全厂生产用叔丁醇单项平衡见表4.2.6-11及图4.2.6-11。

表4.2.6-11  项目叔丁醇平衡表（kg/a）

| 产品/用途 | 入方，kg/a | 出方，kg/a |
| --- | --- | --- |
|  | 新鲜（折纯） | 废水 | 废气 | 固废 |
| LPM3480392 | 112.052 | 0 | 1.399 | 110.653 |
| 合计 | 112.052 | 112.052 |

图4.2.6-11  全厂叔丁醇平衡图（kg/a）

## 4.3公用工程及辅助设施

### 4.3.1给排水

#### 4.3.1.1给水

项目工业用水和生活用水来自园区自来水管网，主要包括工艺用水、清洗用水、纯水制备、职工生活用水等，总用水量8631t/a。用水全部由江北新区自来水管网供给，目前供水系统运行稳定，可以满足供水要求。

（1）工艺用水

根据工程分析计算，项目样品中试研发过程中溶液配制及工艺离心、洗涤过程需用纯水，纯水用量约为5.6t/a。

（2）设备清洗用水

为保证中试样品的质量，本项目每批次完成后要进行一次设备冲洗，单次冲洗水为设备容积的4倍，搪玻璃釜：100L*2、150L*2、200L*2、300L*2、500L*2，不锈钢釜：50L*2、300L*2、500L*4，加氢釜：50L*1、300L*1，则设备计容5.55m3，每次清洗水22.2m3。四个中试样品全年生产20批，则本项目设备冲洗共计用水440m3/a，由纯水提供。

（3）纯水制备

本项目新增一套纯水系统进行制备，采用两级RO+EDI装置，制备能力为8t/h，本项目纯水用量为445.6t/a，纯水制备效率以80%，则需使用自来水量约557t/a。

（4）生活用水

本项目职工20名员工，生活用水包括职工盥洗、冲厕、洗衣，办公区清洁等，人均自来水用水量为150L/d，年运行280d，则自来水用量为840t/a。（5）废气吸收用水

项目对有机混合废气设有一套“一级碱喷淋+二级水喷淋+两级活性炭吸附”尾气处理装置。液气比一般为0.1---0.6L/m3，此处取0.16L/m3，项目有机混合废气量为13000m3/h，故喷淋塔废气吸收水循环量为2.08m3/h，产生有机混合废气工序年排放6720h，故废气吸收水循环量为13977.6m3/a，蒸发风损按10%计算，蒸发损耗水量约为1400m3/a；喷淋塔配套5m3循环水箱，按年排放280次计算，喷淋塔废水年排放量约为1400m3；合计需要补充用水2800m3/a。

（6）地面冲洗用水

本项目车间面积约2300m2，一周清洗一次，地面冲洗水量按2L/m2计，工作日按照每年280天计算（约40周），则地面冲洗自来水用量约为184m3/a。

（7）循环冷却系统用水

循环冷却系统主要由冷冻水换热供应。本项目用量约69t/h，循环使用，定期补充，不排放。循环冷却水的循环量是154560m3/a，需要补充自来水水量约为4250m3/a。

#### 4.3.1.2排水

本项目废水主要为设备清洗废水、纯水制备浓水、生活污水、废气吸收废水、地面冲洗废水和初期雨水。

（1）工艺废水

项目工艺废水为中试研发离心、洗涤用水废水，纯化水部分挥发进入废气中，部分进入废液（按危废处置），无工艺废水产生。

（2）设备清洗废水

本项目设备冲洗共计用水440m3/a，设备清洗废水排放因子按0.8计，则废水排放量约352t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、二氯甲烷。

（3）纯水制备浓水

纯水制备利用本项目依托现有纯水系统进行制备，采用采用两级RO+EDI装置，本项目纯水用量为445.6t/a，纯水制备效率以80%计，自来水年使用量约557t/a，纯水制备浓水排水量约为111.4t/a，主要污染物为COD、SS、盐分。

（4）生活污水

本项目新增职工人数20人，生活用水量以人均150L/d计，则建设项目生活用水量为840t/a，排水系数取0.8，则年生活废水排放量为672t/a，生活污水接入厂区污水处理站，主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷、盐分。

（5）废气吸收废水

本项目废气处理采用的废气吸收水循环量为13977.6m3/a，喷淋塔配套5m3循环水箱，按年排放280次计算，则废水排放量约为1400m3/a。主要污染物为COD、SS、氨氮、二氯甲烷、甲苯。

（6）地面冲洗废水

本项目地面冲洗自来水用量约为184m3/a。地面冲洗废水量按0.9计，则地面冲洗废水总排放量为165.6m3/a，主要污染物为COD、SS。

（7）初期雨水

本项目所在原料楼二占地4498.72m2，下雨产生少量初期雨水。初期雨水主要污染物为COD、SS、氨氮、二氯甲烷。本项目参照现有项目，采用历年最大暴雨的前15分钟雨量为初期雨水量。初期雨水流量的计算公式为：

ν=ψ×q×F

式中：ν---径流水量，L/S；

ψ---径流系数，取0.9；

q---降雨强度，L/(S.公顷)。

根据江苏当地暴雨强度计算公式：

q=10716.7（1+0.837lgP)/(t+32.9)1.011

其中：p---设计重现期，取1a；

t---设计降雨历时，取15min；

F---集水面积，约4498.72m2。

通过计算，建设项目初期雨水流量约为86.8L/s，15min雨水量约为78.1m3。全年按10次计算，初期雨水的发生量约为781m3/a。

本项目水平衡见图4.3.1-1，本项目建成后新厂区全厂水平衡见图4.3.1-2，水平衡图中均未计入污染物量。

图4.3.1-1本项目给排水平衡图（t/a）

图4.3.1-2全厂水平衡

### 4.3.2供电

厂区用电通过附近110KV长城变电所接入，经厂区变电所变压后提供生产和生活使用。现有项目用电量为1887.4万kWh/a，本项目用电量为90万kWh/a，供电量可满足本项目的需求。

### 4.3.3贮运

#### 4.3.3.1贮存

本项目原辅材料、成品主要桶装及袋装贮存，各类物品按规范要求存放在I-1甲类库中，项目有毒有害、易燃易爆、易发生伴生/次生危害等物质均按有关规范分类储存。

原料及产品均采用汽车公路运输。项目主要物料年耗量及最大贮存量情况见表4.3.3-1。

表4.3.3-1  项目主要原辅材料贮存量一览表

| 序号 | 物料名称 | 规格 | 年耗量（kg） | 最大贮存量（kg） | 物质形态 | 贮存方式 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 山嵛酸 | 85% | 18.5 | 10 | 固体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 乙酸乙酯 | 99% | 667.01 | 360 | 液体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 罗替戈汀(晶I) | 99% | 13.63 | 40 | 固体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 4-二甲氨基吡啶 （DMAP） | 99% | 8.2 | 20 | 固体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐（EDCI） | 99% | 9.10 | 10 | 固体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 甲苯 | 99% | 64.08 | 180 | 液体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 硅藻土 | / | 75 | 50 | 固体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 丙酮 | 99% | 888.89 | 160 | 液体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 3-氯苄胺 | 99% | 10 | 5 | 液体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 二氧六环-盐酸溶液 | / | 22 | 10 | 液体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 乙醇 | 95% | 5988.92 | 1000 | 液体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | LPM4870087 | 99% | 5 | 5 | 固体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 无水乙醇 | 99.5% | 1071.03 | 400 | 液体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 氢氧化钾 | 99% | 18.16 | 5 | 固体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 二氯甲烷 | 99% | 3253.65 | 500 | 液体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 氯化钠 | 99% | 49.71 | 50 | 固体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 无水硫酸钠 | 99% | 40.58 | 10 | 晶体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 正庚烷 | 99% | 206.69 | 174 | 液体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 四氢呋喃 | 99% | 82.14 | 180 | 液体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | N,N´-羰基二咪唑 | 99% | 2.77 | 3 | 固体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 无水氯化锌 | 99% | 3.57 | 2 | 粉体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 三乙胺 | 99% | 31.88 | 20 | 液体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 马来酸 | 99% | 1.24 | 1 | 固体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 9-去甲基丁苯那嗪 | 99% | 50.00 | 20 | 固体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 三氟甲磺酸三氟乙酯 | 99% | 42.00 | 40 | 液体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 碳酸铯 | 99% | 61.50 | 20 | 固体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 无水氯化锂 | 99% | 4.85 | 2 | 固体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 乙酸 | 99% | 10.32 | 10 | 液体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 氯化铵 | 99% | 142.43 | 50 | 固体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 氢氧化钠 | 99% | 16.827 | 5 | 固体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | D（+)-10-磺酸 | 99% | 15.40 | 5 | 固体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 甲苯-4-磺酸，一水 | 99% | 3.72 | 3.72 | 固体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 乙腈 | 99% | 1145.77 | 640 | 液体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 4-(2,4-二氟苯甲酰基)-哌啶盐酸盐 | 99% | 39 | 40 | 固体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 盐酸羟胺 | 99% | 31.2 | 50 | 固体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 甲醇 | 99% | 582.59 | 320 | 液体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 浓盐酸 | 37% | 64.464 | 60 | 液体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 3-(2-氯乙基)-2-甲基 -9-羟基-6,7,8,9-四[1,2-a]嘧啶-4-酮 | 99% | 19.086 | 20 | 固体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 无水碳酸钾 | 99% | 19.086 | 20 | 固体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 碘化钾 | 99% | 0.609 | 1 | 固体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 硼氢化钠 | 99% | 10.633 | 5 | 固体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 活性炭（供脱色用） | / | 2.765 | 10 | 固体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 浓氨溶液 | 25% | 22.465 | 15 | 液体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 棕榈酸 | 85% | 37.5 | 50 | 固体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | N,N-二环己基碳二亚胺(DCC) | 99% | 14.12 | 5 | 固体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 2-氨基-4-羟基吡啶 | 99% | 40 | 25 | 固体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | α-乙酰基-γ-丁内酯 | 99% | 47.28 | 50 | 液体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 三氯氧磷 | 99% | 93.6 | 200 | 液体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 异丙醇 | 99% | 225.751 | 160 | 液体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 无水乙酸钠 | 99% | 29.1 | 25 | 固体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 叔丁醇 | 99% | 113.18 | 200 | 常温为固体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 5%钯碳 | / | 3.60 | 5 | 固体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 乙腈 | 20% | 1000 | 640 | 液体 | I-1甲类库 | 外购 |
|  | 药用低密度聚乙烯袋 | 400×500mm | / | / | / | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 药用低密度聚乙烯袋 | 450×850mm | / | / | / | I-1甲类库 | 汽车 |
|  | 药用低密度聚乙烯袋 | 440×700mm | / | / | / | I-1甲类库 | 汽车 |

#### 4.3.3.2运输

本项目主要采用汽车公路运输，企业自备叉车、平板拖车，原料运输外委社会运输单位。产品及其它运出物料由购买单位自行运输，本公司不负责运输任务。

### 4.3.4冷冻设备系统

本项目设置1套一体化风冷涡旋冷水机组，制冷剂为R134a，冷媒深冷为乙二醇，乙二醇水流量为50.4m3/h，供、回水温度为-10/-5℃，设计制冷量为265.5kW，可满足本项目的需求。

冷冻水设备位于车间楼栋楼顶，设计供应规模（80t/h）。

### 4.3.5真空系统

本项目新增3台真空泵，位于原料楼二的一层，用于反应釜、真空干燥箱设备，压缩空气量使用量最大为9.48m3/min。

### 4.3.5供热

本项目研发工艺中工艺热设备供热、空调供暖等所需蒸汽由华能南京电厂提供的1.0～1.1MPa的饱和蒸汽，蒸汽总量为5440t/a。蒸汽管道为后期改造预留接口。本项目蒸汽平衡见图4.3.5-1。

图4.3.5-1本项目蒸汽平衡图（t/a）

图4.3.5-2新厂区全厂蒸汽平衡图（t/a）

### 4.3.5制氮系统

本项目研发工艺中所需氮气依托一期动力站，新厂区现有1台制氮机（普氮），单机功率20kw，1台制氮机（高纯氮），单机功率30kw，现有项目用量60%，余量40%；用于反应釜补氮保护、物料压送等，氮气供给系统最大供氮量为1009.49Nm3/h。

## 4.4本项目污染源分析

### 4.4.1废水污染源分析

根据水平衡分析结果及现有项目废水源强实际情况，本项目废水主要来源于设备冲洗废水、纯水制备废水、生活污水、废气吸收废水、地面冲洗废水和初期雨水。预计项目污水产生总量为3482m3/a（12.43m3/d），排入厂区污水处理站进行预处理达接管标准后排入厂区污水排口，接管至高新区北部污水处理厂进行深度处理，蒸汽冷凝水4352m3/a（15.54m3/d），排入厂区雨水排口。

参考现有项目废水源强，项目废水产生及排放情况详见表4.4.1-1。

表4.4.1-1  本项目废水产生、排放情况一览表

| 废水种类 | 废水量（m3/a） | 污染物产生量 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放方式与去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物名称 | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |  | 污染物名称 | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） | 排放浓度限值（mg/L） | 达接管标准后接管至高新区北部污水处理厂 |
| 纯水制备浓水 | 111.4 | pH（无量纲） | 6~7 | ABR水解酸化+缺氧池+一级接触氧化+二级接触氧化+混凝沉淀 | / | / | / | / |  |
|  |  | COD | 40 | 0.0045 |  | / | / | / | / |  |
|  |  | SS | 30 | 0.0033 |  | / | / | / | / |  |
|  |  | 盐分 | 250 | 0.0279 |  | / | / | / | / |  |
| 设备清洗废水 | 352 | pH（无量纲） | 6~7 |  | / | / | / | / |  |
|  |  | 色度 | 200 |  | / | / | / | / |  |
|  |  | COD | 1500 | 0.6600 |  | / | / | / | / |  |
|  |  | SS | 280 | 0.1760 |  | / | / | / | / |  |
|  |  | 盐分 | 250 | 0.1100 |  | / | / | / | / |  |
|  |  | 氨氮 | 120 | 0.0528 |  | / | / | / | / |  |
|  |  | 总氮 | 155 | 0.0682 |  | / | / | / | / |  |
|  |  | 甲苯 | 1 | 0.0004 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氯甲烷 | 1 | 0.0004 |  | / | / | / | / |  |
| 地面清洗废水 | 165.6 | pH（无量纲） | 5~6 |  | / | / | / | / |  |
|  |  | COD | 500 | 0.0828 |  | / | / | / | / |  |
|  |  | SS | 350 | 0.0580 |  | / | / | / | / |  |
| 废气吸收废水 | 1400 | pH（无量纲） | 7~9 |  | / | / | / | / |  |
|  |  | COD | 500 | 0.7000 |  | / | / | / | / |  |
|  |  | SS | 250 | 0.3500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 65 | 0.0910 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总氮 | 100 | 0.1400 |  | / | / | / | / |  |
|  |  | 二氯甲烷 | 5 | 0.0070 |  | / | / | / | / |  |
|  |  | 甲苯 | 1 | 0.0014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 盐分 | 200 | 0.2800 |  | / | / | / | / |  |
| 初期雨水 | 781 | pH（无量纲） | 6~7 |  | / | / | / | / |  |
|  |  | 色度 | 80 |  | / | / | / | / |  |
|  |  | COD | 70 | 0.0547 |  | / | / | / | / |  |
|  |  | SS | 50 | 0.0391 |  | / | / | / | / |  |
|  |  | 盐分 | 10 | 0.0078 |  | / | / | / | / |  |
|  |  | 氨氮 | 5 | 0.0039 |  | / | / | / | / |  |
|  |  | 总氮 | 6.5 | 0.0051 |  | / | / | / | / |  |
| 生活污水 | 672 | pH（无量纲） | 6~7 |  | / | / | / | / |  |
|  |  | COD | 350 | 0.2352 |  | / | / | / | / |  |
|  |  | SS | 250 | 0.1680 |  | / | / | / | / |  |
|  |  | 氨氮 | 25 | 0.0168 |  | / | / | / | / |  |
|  |  | 总氮 | 35 | 0.0235 |  | / | / | / | / |  |
|  |  | 总磷 | 5 | 0.0034 |  | / | / | / | / |  |
| 混合废水 | 3482 | pH（无量纲） | 6~8 | ABR水解酸化+缺氧池+一级接触氧化+二级接触氧化+混凝沉淀 | pH（无量纲） | 6~9 | 6~9 |  |
|  |  | 色度 | 125 |  | 色度 | 60 | 64 |  |
|  |  | COD | 498.89 | 1.7371 |  | COD | 249.4437 | 0.8686 | 500 |  |
|  |  | SS | 228.13 | 0.7944 |  | SS | 114.0655 | 0.3972 | 400 |  |
|  |  | 氨氮 | 47.24 | 0.1645 |  | 氨氮 | 11.2205 | 0.0391 | 45 |  |
|  |  | 总氮 | 68.01 | 0.2368 |  | 总氮 | 16.1514 | 0.0562 | 70 |  |
|  |  | 总磷 | 0.96 | 0.0034 |  | 总磷 | 0.7720 | 0.0027 | 8 |  |
|  |  | 二氯甲烷 | 2.14 | 0.0074 |  | 二氯甲烷 | 0.0556 | 0.0002 | 1 |  |
|  |  | 甲苯 | 0.53 | 0.0018 |  | 甲苯 | 0.0137 | 0.000048 | 0.1 |  |
|  |  | 盐分 | 122.25 | 0.4257 |  | 盐分 | 122.2458 | 0.4257 | 5000 |  |

### 4.4.2废气污染源分析

#### 4.4.2.1多功能化学中试车间有组织废气

本项目有组织废气主要来源于原料楼（二）二层（罗替戈汀山嵛酸酯、LPM3480392、LPM3770164、LPM3150084研发线）及危废库产生的废气，废气种类主要为有机废气、酸碱废气、粉尘等。其中VOCs包括二氯甲烷、乙醇、甲醇、乙酸乙酯、乙酸、乙腈、甲苯、异丙醇、丙酮、叔丁醇、三乙胺、马来酸、二氧六环、三氯氧磷、正庚烷、四氢呋喃等；另外还有氨、氯化氢等废气。

#### （1）研发工艺废气

本项目研发车间中试区密闭运行，根据工程分析，原料楼（二）二层进行中试研发，中试区废气污染物总产生量为：其中合成间模块一、模块二的离心机产生的废气通过10套集气罩收集，收集效率按90%计；10-50L反应区的所有废气通过4套通风橱收集，收集效率按90%计；反应釜、真空干燥箱的不凝废气由冷凝器的放空管通过真空泵管道收集，收集效率按99%计；总风量为13000m3/h，其中氨、氯化氢、VOCs废气产生量分别为：0.0003t/a、0.0004t/a、0.2879t/a，混合废气经“一级碱喷淋+二级水喷淋+二级活性炭吸附”处理后30m高10#排气筒排放，三乙胺、正庚烷、二氯甲烷、甲苯、乙酸乙酯废气处理效率按90%计，乙醇、甲醇、乙酸、乙腈、异丙醇、丙酮、叔丁醇、三乙胺、马来酸、二氧六环、三氯氧磷、四氢呋喃、氨、氯化氢废气处理效率按95%计。

#### （2）危废库废气

本次新增中试废液15.343t/a、有机清洗废液6.95t/a暂存，参照现有项目源强，危废库VOCs废气产生量按万分之一计算，则废气产生量为0.0023t/a，危废库废气全封闭收集处理有机废气后，依托现有一套“二级活性炭吸附”装置处理后经15m高排气筒（7#）排放，处理效率按90%计算，则危废库新增废气排放量为0.00023t/a。

本项目有组织工艺废气产生和排放情况见表4.4.2-1、表4.4.2-2。

表4.4.2-1  本项目有组织工艺废气产生情况一览表

| 各产品研发线 | 污染源 | 排气筒编号 | 废气量(m3/h) | 污染物名称 | 有组织污染物产生情况 | 收集措施 | 收集效率 | 治理措施 | 处理效率 | 污染物排放情况 | 执行标准 | 排放源参数 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度 | 速率 | 产生量 |  |  |  |  | 浓度 | 速率 | 排放量 | 速率 | 浓度 | 高度 | 直径 | 温度 |  |
|  |  |  |  |  | mg/m3 | g/h | kg/a |  |  |  |  | mg/m3 | g/h | kg/a | kg/h | mg/m3 | m | m | ℃ | h/a |
| 罗替戈汀山嵛酸酯研发线 | G1-1 | 10# | 13000 | 乙酸乙酯 | 0.0574 | 0.7467 | 0.1307 | 真空泵管道 | 99% | 一级碱喷淋+二级水喷淋+二级活性炭 | 90% | 0.0057 | 0.0747 | 0.0131 | 3.2 | 40 | 30 | 1.1 | 20 | 175 |
|  | G1-2 |  |  | 乙酸乙酯 | 0.0522 | 0.6789 | 0.1188 | 集气罩 | 90% |  | 90% | 0.0052 | 0.0679 | 0.0119 | 3.2 | 40 |  |  |  |  |
|  | G1-3 |  |  | 乙酸乙酯 | 0.0513 | 0.6675 | 0.1168 | 真空泵管道 | 99% |  | 90% | 0.0051 | 0.0668 | 0.0117 | 3.2 | 40 |  |  |  |  |
|  | G1-4 |  |  | 乙酸乙酯 | 0.0463 | 0.6017 | 0.1053 | 集气罩 | 90% |  | 90% | 0.0046 | 0.0602 | 0.0105 | 3.2 | 40 |  |  |  |  |
|  | G1-5 |  |  | 乙酸乙酯 | 0.0709 | 0.9221 | 0.1614 | 真空泵管道 | 99% |  | 90% | 0.0071 | 0.0922 | 0.0161 | 3.2 | 40 |  |  |  |  |
|  | G1-6 |  |  | 乙酸乙酯 | 0.0641 | 0.8331 | 0.1458 | 集气罩 | 90% |  | 90% | 0.0064 | 0.0833 | 0.0146 | 3.2 | 40 |  |  |  |  |
|  | G1-7 |  |  | 乙酸乙酯 | 3.5292 | 45.8794 | 8.0289 | 真空泵管道 | 99% |  | 90% | 0.3529 | 4.5879 | 0.8029 | 3.2 | 40 |  |  |  |  |
|  | G1-8 |  |  | 甲苯 | 0.0107 | 0.1387 | 0.0284 | 集气罩 | 90% |  | 90% | 0.0011 | 0.0139 | 0.0028 | 0.2 | 20 |  |  |  | 205 |
|  | G1-9 |  |  | 甲苯 | 0.0106 | 0.1383 | 0.0284 | 集气罩 | 90% |  | 90% | 0.0011 | 0.0138 | 0.0028 | 0.2 | 20 |  |  |  |  |
|  | G1-10 |  |  | 甲苯 | 0.0104 | 0.1357 | 0.0278 | 集气罩 | 90% |  | 90% | 0.0010 | 0.0136 | 0.0028 | 0.2 | 20 |  |  |  |  |
|  | G1-11 |  |  | 甲苯 | 0.0104 | 0.1357 | 0.0278 | 集气罩 | 90% |  | 90% | 0.0010 | 0.0136 | 0.0028 | 0.2 | 20 |  |  |  |  |
|  | G1-12 |  |  | 甲苯 | 0.5052 | 6.5678 | 1.3464 | 真空泵管道 | 99% |  | 90% | 0.0505 | 0.6568 | 0.1346 | 0.2 | 20 |  |  |  |  |
|  | G1-13 |  |  | 甲苯 | 0.0014 | 0.0180 | 0.0135 | 真空泵管道 | 99% |  | 90% | 0.0001 | 0.0018 | 0.0013 | 0.2 | 20 |  |  |  | 750 |
|  | G1-14 |  |  | 甲苯 | 0.0013 | 0.0163 | 0.0122 | 集气罩 | 90% |  | 90% | 0.0001 | 0.0016 | 0.0012 | 0.2 | 20 |  |  |  |  |
|  | G1-15 |  |  | 甲苯 | 0.0025 | 0.0326 | 0.0245 | 集气罩 | 90% |  | 90% | 0.0003 | 0.0033 | 0.0024 | 0.2 | 20 |  |  |  |  |
|  | G1-16 |  |  | 甲苯 | 0.0025 | 0.0326 | 0.0245 | 集气罩 | 90% |  | 90% | 0.0003 | 0.0033 | 0.0024 | 0.2 | 20 |  |  |  |  |
|  | G1-17 |  |  | 甲苯 | 0.0025 | 0.0325 | 0.0244 | 集气罩 | 90% |  | 90% | 0.0003 | 0.0033 | 0.0024 | 0.2 | 20 |  |  |  |  |
|  | G1-18 |  |  | 甲苯 | 0.0025 | 0.0325 | 0.0244 | 集气罩 | 90% |  | 90% | 0.0003 | 0.0033 | 0.0024 | 0.2 | 20 |  |  |  |  |
|  | G1-19 |  |  | 甲苯 | 0.0272 | 0.3538 | 0.2653 | 真空泵管道 | 99% |  | 90% | 0.0027 | 0.0354 | 0.0265 | 0.2 | 20 |  |  |  |  |
|  | G1-20 |  |  | 异丙醇 | 0.0196 | 0.2544 | 0.1908 | 集气罩 | 90% |  | 95% | 0.0010 | 0.0127 | 0.0095 | 19.2 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 0.0196 | 0.2544 | 0.1908 | 集气罩 | 90% |  | 95% | 0.0010 | 0.0127 | 0.0095 | 2 | 40 |  |  |  |  |
|  | G1-21 |  |  | 异丙醇 | 0.0204 | 0.2653 | 0.1990 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0010 | 0.0133 | 0.0099 | 19.2 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 0.0204 | 0.2653 | 0.1990 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0010 | 0.0133 | 0.0099 | 2 | 40 |  |  |  |  |
|  | G1-22 |  |  | 异丙醇 | 1.0154 | 13.2000 | 9.9000 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0508 | 0.6600 | 0.4950 | 19.2 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 1.0154 | 13.2000 | 9.9000 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0508 | 0.6600 | 0.4950 | 2 | 40 |  |  |  |  |
| LPM3480392研发线 | G2-1 |  |  | 乙酸乙酯 | 0.0053 | 0.0690 | 0.0428 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0005 | 0.0069 | 0.0043 | 3.2 | 40 |  |  |  | 620 |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 0.0003 | 0.0045 | 0.0028 | 通风橱 | 90% |  | 95% | 0.0000 | 0.0002 | 0.0001 | 0.18 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二氧六环 | 0.0021 | 0.0274 | 0.0170 | 通风橱 | 90% |  | 95% | 0.0001 | 0.0014 | 0.0009 | 24.384 | 100 |  |  |  |  |
|  | G2-2 |  |  | 乙酸乙酯 | 0.0097 | 0.1263 | 0.0783 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0010 | 0.0126 | 0.0078 | 3.2 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 0.0001 | 0.0016 | 0.0010 | 通风橱 | 90% |  | 95% | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.18 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二氧六环 | 0.0021 | 0.0276 | 0.0171 | 通风橱 | 90% |  | 95% | 0.0001 | 0.0014 | 0.0009 | 24.384 | 100 |  |  |  |  |
|  | G2-3 |  |  | 乙酸乙酯 | 0.5343 | 6.9460 | 4.3065 | 真空泵管道 | 99% |  | 90% | 0.0534 | 0.6946 | 0.4307 | 3.2 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 0.0007 | 0.0086 | 0.0053 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0000 | 0.0004 | 0.0003 | 0.18 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二氧六环 | 0.1135 | 1.4754 | 0.9148 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0057 | 0.0738 | 0.0457 | 24.384 | 100 |  |  |  |  |
|  | G2-4 |  |  | 乙醇 | 0.0041 | 0.0537 | 0.0333 | 通风橱 | 90% |  | 95% | 0.0002 | 0.0027 | 0.0017 | 160 | 100 |  |  |  |  |
|  | G2-5 |  |  | 乙醇 | 0.0041 | 0.0536 | 0.0332 | 通风橱 | 90% |  | 95% | 0.0002 | 0.0027 | 0.0017 | 160 | 100 |  |  |  |  |
|  | G2-6 |  |  | 乙醇 | 0.2235 | 2.9061 | 1.8018 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0112 | 0.1453 | 0.0901 | 160 | 100 |  |  |  |  |
|  | G2-7 |  |  | 乙醇 | 0.0005 | 0.0062 | 0.0060 | 通风橱 | 90% |  | 95% | 0.0000 | 0.0003 | 0.0003 | 160 | 100 |  |  |  | 975 |
|  |  |  |  | 氨 | 0.0195 | 0.2529 | 0.2466 | 通风橱 | 90% |  | 95% | 0.0010 | 0.0126 | 0.0123 | 4.9 | 10 |  |  |  |  |
|  | G2-8 |  |  | 乙醇 | 0.0236 | 0.3074 | 0.2997 | 通风橱 | 90% |  | 95% | 0.0012 | 0.0154 | 0.0150 | 160 | 100 |  |  |  |  |
|  | G2-9 |  |  | 乙醇 | 0.0001 | 0.0009 | 0.0009 | 通风橱 | 90% |  | 95% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 160 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | 0.0041 | 0.0534 | 0.0521 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0004 | 0.0053 | 0.0052 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  | G2-10 |  |  | 氯化氢 | 0.0003 | 0.0043 | 0.0042 | 通风橱 | 90% |  | 95% | 0.0000 | 0.0002 | 0.0002 | 0.18 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.0001 | 0.0009 | 0.0009 | 通风橱 | 90% |  | 95% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 160 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  | G2-11 |  |  | 乙醇 | 0.0001 | 0.0009 | 0.0009 | 通风橱 | 90% |  | 95% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 160 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  | G2-12 |  |  | 乙醇 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0004 | 通风橱 | 90% |  | 95% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 160 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | 0.0088 | 0.1145 | 0.1116 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0009 | 0.0114 | 0.0112 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  | G2-13 |  |  | 乙醇 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0005 | 通风橱 | 90% |  | 95% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 160 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | 0.0085 | 0.1108 | 0.1080 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0009 | 0.0111 | 0.0108 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  | G2-14 |  |  | 二氯甲烷 | 0.0081 | 0.1052 | 0.1026 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0008 | 0.0105 | 0.0103 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  | G2-15 |  |  | 二氯甲烷 | 0.0087 | 0.1126 | 0.1098 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0009 | 0.0113 | 0.0110 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  | G2-16 |  |  | 二氯甲烷 | 0.9018 | 11.7231 | 11.4300 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0902 | 1.1723 | 1.1430 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 0.0038 | 0.0494 | 0.0482 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0004 | 0.0049 | 0.0048 | 0.768 | 9.99 |  |  |  |  |
|  | G2-17 |  |  | 二氯甲烷 | 0.0005 | 0.0059 | 0.0057 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0000 | 0.0006 | 0.0006 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 0.0034 | 0.0441 | 0.0430 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0003 | 0.0044 | 0.0043 | 0.768 | 9.99 |  |  |  |  |
|  | G2-18 |  |  | 二氯甲烷 | 0.0005 | 0.0059 | 0.0057 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0000 | 0.0006 | 0.0006 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 0.0041 | 0.0531 | 0.0518 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0004 | 0.0053 | 0.0052 | 0.768 | 9.99 |  |  |  |  |
|  | G2-19 |  |  | 二氯甲烷 | 0.0050 | 0.0646 | 0.0630 | 真空泵管道 | 99% |  | 90% | 0.0005 | 0.0065 | 0.0063 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 0.2171 | 2.8228 | 2.7522 | 真空泵管道 | 99% |  | 90% | 0.0217 | 0.2823 | 0.2752 | 0.768 | 9.99 |  |  |  |  |
|  | G2-20 |  |  | 氯化氢 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0005 | 通风橱 | 90% |  | 95% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.18 | 10 |  |  |  | 665 |
|  |  |  |  | 四氢呋喃 | 0.0042 | 0.0552 | 0.0367 | 通风橱 | 90% |  | 95% | 0.0002 | 0.0028 | 0.0018 | 6.4 | 74.25 |  |  |  |  |
|  | G2-21 |  |  | 氯化氢 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0005 | 通风橱 | 90% |  | 95% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.18 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 四氢呋喃 | 0.0051 | 0.0658 | 0.0437 | 通风橱 | 90% |  | 95% | 0.0003 | 0.0033 | 0.0022 | 6.4 | 74.25 |  |  |  |  |
|  | G2-22 |  |  | 乙酸乙酯 | 0.0033 | 0.0434 | 0.0289 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0003 | 0.0043 | 0.0029 | 3.2 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 四氢呋喃 | 0.2561 | 3.3293 | 2.2140 | 通风橱 | 90% |  | 95% | 0.0128 | 0.1665 | 0.1107 | 6.4 | 74.25 |  |  |  |  |
|  | G2-23 |  |  | 氯化氢 | 0.0003 | 0.0035 | 0.0023 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0000 | 0.0003 | 0.0002 | 0.18 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 四氢呋喃 | 0.0051 | 0.0666 | 0.0443 | 通风橱 | 90% |  | 95% | 0.0003 | 0.0033 | 0.0022 | 6.4 | 74.25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 0.0287 | 0.3735 | 0.2484 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0029 | 0.0374 | 0.0248 | 3.2 | 40 |  |  |  |  |
|  | G2-24 |  |  | 四氢呋喃 | 0.0007 | 0.0090 | 0.0060 | 通风橱 | 90% |  | 95% | 0.0000 | 0.0004 | 0.0003 | 6.4 | 74.25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 0.0039 | 0.0503 | 0.0335 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0004 | 0.0050 | 0.0033 | 3.2 | 40 |  |  |  |  |
|  | G2-25 |  |  | 四氢呋喃 | 0.0007 | 0.0090 | 0.0060 | 通风橱 | 90% |  | 95% | 0.0000 | 0.0004 | 0.0003 | 6.4 | 74.25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 0.0042 | 0.0547 | 0.0364 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0004 | 0.0055 | 0.0036 | 3.2 | 40 |  |  |  |  |
|  | G2-26 |  |  | 乙酸乙酯 | 0.2093 | 2.7203 | 1.8090 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0209 | 0.2720 | 0.1809 | 3.2 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 四氢呋喃 | 0.0654 | 0.8499 | 0.5652 | 通风橱 | 90% |  | 95% | 0.0033 | 0.0425 | 0.0283 | 6.4 | 74.25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 0.0065 | 0.0845 | 0.0562 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0006 | 0.0084 | 0.0056 | 0.768 | 9.99 |  |  |  |  |
|  | G2-27 |  |  | 乙酸乙酯 | 0.0004 | 0.0052 | 0.0034 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0000 | 0.0005 | 0.0003 | 3.2 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 0.0060 | 0.0774 | 0.0515 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0006 | 0.0077 | 0.0051 | 0.768 | 9.99 |  |  |  |  |
|  | G2-28 |  |  | 乙酸乙酯 | 0.0004 | 0.0052 | 0.0034 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0000 | 0.0005 | 0.0003 | 3.2 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 0.0067 | 0.0872 | 0.0580 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0007 | 0.0087 | 0.0058 | 0.768 | 9.99 |  |  |  |  |
|  | G2-29 |  |  | 乙酸乙酯 | 0.0044 | 0.0567 | 0.0377 | 真空泵管道 | 99% |  | 90% | 0.0004 | 0.0057 | 0.0038 | 3.2 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 0.0737 | 0.9587 | 0.6376 | 真空泵管道 | 99% |  | 90% | 0.0074 | 0.0959 | 0.0638 | 0.768 | 9.99 |  |  |  |  |
|  | G2-30 |  |  | 三乙胺 | 0.0001 | 0.0014 | 0.0017 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 1.68 | 20.7 |  |  |  | 1190 |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.0014 | 0.0178 | 0.0212 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0001 | 0.0018 | 0.0021 | 0.2 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 四氢呋喃 | 0.0014 | 0.0183 | 0.0218 | 通风橱 | 90% |  | 95% | 0.0001 | 0.0009 | 0.0011 | 6.4 | 74.25 |  |  |  |  |
|  | G2-31 |  |  | 三乙胺 | 0.0002 | 0.0027 | 0.0032 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0000 | 0.0003 | 0.0003 | 1.68 | 20.7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.0014 | 0.0178 | 0.0212 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0001 | 0.0018 | 0.0021 | 0.2 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 四氢呋喃 | 0.0014 | 0.0182 | 0.0217 | 通风橱 | 90% |  | 95% | 0.0001 | 0.0009 | 0.0011 | 6.4 | 74.25 |  |  |  |  |
|  | G2-32 |  |  | 三乙胺 | 0.0001 | 0.0014 | 0.0016 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 1.68 | 20.7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.0014 | 0.0178 | 0.0212 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0001 | 0.0018 | 0.0021 | 0.2 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 四氢呋喃 | 0.0017 | 0.0224 | 0.0266 | 通风橱 | 90% |  | 95% | 0.0001 | 0.0011 | 0.0013 | 6.4 | 74.25 |  |  |  |  |
|  | G2-33 |  |  | 三乙胺 | 0.0010 | 0.0132 | 0.0157 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0001 | 0.0013 | 0.0016 | 1.68 | 20.7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.0130 | 0.1694 | 0.2016 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0013 | 0.0169 | 0.0202 | 0.2 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 四氢呋喃 | 0.0849 | 1.1042 | 1.3140 | 通风橱 | 90% |  | 95% | 0.0042 | 0.0552 | 0.0657 | 6.4 | 74.25 |  |  |  |  |
|  | G2-34 |  |  | 甲苯 | 0.0001 | 0.0013 | 0.0016 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.2 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 0.0004 | 0.0050 | 0.0059 | 通风橱 | 90% |  | 95% | 0.0000 | 0.0002 | 0.0003 | 0.18 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 四氢呋喃 | 0.0002 | 0.0032 | 0.0038 | 通风橱 | 90% |  | 95% | 0.0000 | 0.0002 | 0.0002 | 6.4 | 74.25 |  |  |  |  |
|  | G2-35 |  |  | 乙酸乙酯 | 0.0023 | 0.0296 | 0.0352 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0002 | 0.0030 | 0.0035 | 3.2 | 40 |  |  |  |  |
|  | G2-36 |  |  | 二氯甲烷 | 0.0218 | 0.2829 | 0.3366 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0022 | 0.0283 | 0.0337 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 0.0003 | 0.0044 | 0.0053 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0000 | 0.0004 | 0.0005 | 3.2 | 40 |  |  |  |  |
|  | G2-37 |  |  | 二氯甲烷 | 0.0481 | 0.6247 | 0.7434 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0048 | 0.0625 | 0.0743 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 0.0008 | 0.0098 | 0.0116 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0001 | 0.0010 | 0.0012 | 3.2 | 40 |  |  |  |  |
|  | G2-38 |  |  | 二氯甲烷 | 0.0065 | 0.0839 | 0.0999 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0006 | 0.0084 | 0.0100 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 0.0001 | 0.0013 | 0.0016 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 3.2 | 40 |  |  |  |  |
|  | G2-39 |  |  | 二氯甲烷 | 0.3235 | 4.2050 | 5.0040 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0323 | 0.4205 | 0.5004 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 0.0010 | 0.0132 | 0.0157 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0001 | 0.0013 | 0.0016 | 3.2 | 40 |  |  |  |  |
|  | G2-40 |  |  | 马来酸 | 0.0001 | 0.0009 | 0.0011 | 通风橱 | 90% |  | 95% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 2.432 | 31.86 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 0.0028 | 0.0363 | 0.0432 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0003 | 0.0036 | 0.0043 | 3.2 | 40 |  |  |  |  |
|  | G2-41 |  |  | 马来酸 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0004 | 通风橱 | 90% |  | 95% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.432 | 31.86 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 0.0032 | 0.0416 | 0.0495 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0003 | 0.0042 | 0.0050 | 3.2 | 40 |  |  |  |  |
|  | G2-42 |  |  | 乙酸乙酯 | 0.0353 | 0.4592 | 0.5465 | 真空泵管道 | 99% |  | 90% | 0.0035 | 0.0459 | 0.0546 | 3.2 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 马来酸 | 0.0003 | 0.0033 | 0.0040 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0000 | 0.0002 | 0.0002 | 2.432 | 31.86 |  |  |  |  |
|  | G2-43 |  |  | 乙酸乙酯 | 0.0100 | 0.1302 | 0.0886 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0010 | 0.0130 | 0.0089 | 3.2 | 40 |  |  |  | 680 |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.0088 | 0.1145 | 0.0779 | 通风橱 | 90% |  | 95% | 0.0004 | 0.0057 | 0.0039 | 160 | 100 |  |  |  |  |
|  | G2-44 |  |  | 乙酸乙酯 | 0.0011 | 0.0142 | 0.0096 | 通风橱 | 90% |  | 90% | 0.0001 | 0.0014 | 0.0010 | 3.2 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.0010 | 0.0125 | 0.0085 | 通风橱 | 90% |  | 95% | 0.0000 | 0.0006 | 0.0004 | 160 | 100 |  |  |  |  |
|  | G2-45 |  |  | 乙酸乙酯 | 0.0109 | 0.1418 | 0.0964 | 通风橱 | 99% |  | 90% | 0.0011 | 0.0142 | 0.0096 | 3.2 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.0096 | 0.1246 | 0.0847 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0005 | 0.0062 | 0.0042 | 160 | 100 |  |  |  |  |
|  | G2-46 |  |  | 乙酸乙酯 | 0.0016 | 0.0208 | 0.0141 | 真空泵管道 | 90% |  | 90% | 0.0002 | 0.0021 | 0.0014 | 3.2 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.0014 | 0.0181 | 0.0123 | 通风橱 | 90% |  | 95% | 0.0001 | 0.0009 | 0.0006 | 160 | 100 |  |  |  |  |
|  | G2-47 |  |  | 乙酸乙酯 | 0.0176 | 0.2286 | 0.1554 | 通风橱 | 99% |  | 90% | 0.0018 | 0.0229 | 0.0155 | 3.2 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.0153 | 0.1995 | 0.1356 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0008 | 0.0100 | 0.0068 | 160 | 100 |  |  |  |  |
| LPM3770164研发线 | G3-1 |  |  | 乙腈 | 0.1972 | 2.5630 | 0.2307 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0099 | 0.1282 | 0.0115 | 2 | 20 |  |  |  | 90 |
|  | G3-2 |  |  | 乙腈 | 0.2392 | 3.1100 | 0.2799 | 集气罩 | 90% |  | 95% | 0.0120 | 0.1555 | 0.0140 | 2 | 20 |  |  |  |  |
|  | G3-3 |  |  | 乙腈 | 0.0237 | 0.3080 | 0.0277 | 集气罩 | 90% |  | 95% | 0.0012 | 0.0154 | 0.0014 | 2 | 20 |  |  |  |  |
|  | G3-4 |  |  | 乙腈 | 0.0012 | 0.0151 | 0.0014 | 集气罩 | 90% |  | 95% | 0.0001 | 0.0008 | 0.0001 | 2 | 20 |  |  |  |  |
|  | G3-5 |  |  | 乙腈 | 0.0624 | 0.8118 | 0.0731 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0031 | 0.0406 | 0.0037 | 2 | 20 |  |  |  |  |
|  | G3-6 |  |  | 二氯甲烷 | 0.1100 | 1.4306 | 0.2861 | 真空泵管道 | 99% |  | 90% | 0.0110 | 0.1431 | 0.0286 | 0.45 | 40 |  |  |  | 200 |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.0659 | 0.8564 | 0.1713 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0033 | 0.0428 | 0.0086 | 3 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸 | 0.0039 | 0.0505 | 0.0101 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0002 | 0.0025 | 0.0005 | 6.4 | 100 |  |  |  |  |
|  | G3-7 |  |  | 二氯甲烷 | 0.1000 | 1.3005 | 0.2601 | 集气罩 | 90% |  | 90% | 0.0100 | 0.1301 | 0.0260 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.0599 | 0.7785 | 0.1557 | 集气罩 | 90% |  | 95% | 0.0030 | 0.0389 | 0.0078 | 3 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸 | 0.0012 | 0.0153 | 0.0031 | 集气罩 | 90% |  | 95% | 0.0001 | 0.0008 | 0.0002 | 6.4 | 100 |  |  |  |  |
|  | G3-8 |  |  | 二氯甲烷 | 0.1000 | 1.3005 | 0.2601 | 集气罩 | 90% |  | 90% | 0.0100 | 0.1301 | 0.0260 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.0599 | 0.7785 | 0.1557 | 集气罩 | 90% |  | 95% | 0.0030 | 0.0389 | 0.0078 | 3 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氨 | 0.0013 | 0.0171 | 0.0034 | 集气罩 | 90% |  | 95% | 0.0001 | 0.0009 | 0.0002 | 4.9 | 20 |  |  |  |  |
|  | G3-9 |  |  | 二氯甲烷 | 0.1603 | 2.0835 | 0.4167 | 集气罩 | 90% |  | 90% | 0.0160 | 0.2084 | 0.0417 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.0595 | 0.7740 | 0.1548 | 集气罩 | 90% |  | 95% | 0.0030 | 0.0387 | 0.0077 | 3 | 50 |  |  |  |  |
|  | G3-10 |  |  | 二氯甲烷 | 2.5359 | 32.9670 | 6.5934 | 真空泵管道 | 99% |  | 90% | 0.2536 | 3.2967 | 0.6593 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.0666 | 0.8663 | 0.1733 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0033 | 0.0433 | 0.0087 | 160 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.6245 | 8.1180 | 1.6236 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0312 | 0.4059 | 0.0812 | 3 | 50 |  |  |  |  |
|  | G3-11 |  |  | 二氯甲烷 | 0.0228 | 0.2965 | 0.0593 | 真空泵管道 | 99% |  | 90% | 0.0023 | 0.0297 | 0.0059 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.1321 | 1.7177 | 0.3435 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0066 | 0.0859 | 0.0172 | 160 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.0056 | 0.0728 | 0.0146 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0003 | 0.0036 | 0.0007 | 3 | 50 |  |  |  |  |
|  | G3-12 |  |  | 乙醇 | 0.0906 | 1.1781 | 0.2356 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0045 | 0.0589 | 0.0118 | 160 | 100 |  |  |  |  |
|  | G3-13 |  |  | 乙醇 | 4.4550 | 57.9150 | 11.5830 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.2228 | 2.8958 | 0.5792 | 160 | 100 |  |  |  |  |
|  | G3-14 |  |  | 乙腈 | 0.0609 | 0.7920 | 0.0792 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0030 | 0.0396 | 0.0040 | 2 | 20 |  |  |  | 100 |
|  | G3-15 |  |  | 乙腈 | 0.0692 | 0.9000 | 0.0900 | 集气罩 | 90% |  | 95% | 0.0035 | 0.0450 | 0.0045 | 2 | 20 |  |  |  |  |
|  | G3-16 |  |  | 乙腈 | 0.0521 | 0.6772 | 0.0677 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0026 | 0.0339 | 0.0034 | 2 | 20 |  |  |  |  |
|  | G3-17 |  |  | 乙腈 | 2.5512 | 33.1650 | 3.3165 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.1276 | 1.6583 | 0.1658 | 2 | 20 |  |  |  |  |
|  | G3-18 |  |  | 二氯甲烷 | 0.0416 | 0.5412 | 0.0649 | 真空泵管道 | 99% |  | 90% | 0.0042 | 0.0541 | 0.0065 | 0.45 | 40 |  |  |  | 120 |
|  | G3-19 |  |  | 二氯甲烷 | 0.0527 | 0.6855 | 0.0823 | 集气罩 | 90% |  | 90% | 0.0053 | 0.0686 | 0.0082 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  | G3-20 |  |  | 二氯甲烷 | 0.0551 | 0.7161 | 0.0859 | 真空泵管道 | 99% |  | 90% | 0.0055 | 0.0716 | 0.0086 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 0.0063 | 0.0821 | 0.0099 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0003 | 0.0041 | 0.0005 | 2 | 40 |  |  |  |  |
|  | G3-21 |  |  | 二氯甲烷 | 0.0055 | 0.0709 | 0.0085 | 真空泵管道 | 99% |  | 90% | 0.0005 | 0.0071 | 0.0009 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 0.0376 | 0.4884 | 0.0586 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0019 | 0.0244 | 0.0029 | 2 | 40 |  |  |  |  |
|  | G3-22 |  |  | 二氯甲烷 | 0.0050 | 0.0644 | 0.0077 | 集气罩 | 90% |  | 90% | 0.0005 | 0.0064 | 0.0008 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 0.0387 | 0.5033 | 0.0604 | 集气罩 | 90% |  | 95% | 0.0019 | 0.0252 | 0.0030 | 2 | 40 |  |  |  |  |
|  | G3-23 |  |  | 二氯甲烷 | 0.2672 | 3.4733 | 0.4168 | 真空泵管道 | 99% |  | 90% | 0.0267 | 0.3473 | 0.0417 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 2.0879 | 27.1425 | 3.2571 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.1044 | 1.3571 | 0.1629 | 2 | 40 |  |  |  |  |
|  | G3-24 |  |  | 乙腈 | 0.1092 | 1.4190 | 0.1277 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0055 | 0.0710 | 0.0064 | 2 | 20 |  |  |  | 90 |
|  | G3-25 |  |  | 乙腈 | 0.1117 | 1.4520 | 0.1307 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0056 | 0.0726 | 0.0065 | 2 | 20 |  |  |  |  |
|  | G3-26 |  |  | 乙腈 | 5.4915 | 71.3900 | 6.4251 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.2746 | 3.5695 | 0.3213 | 2 | 20 |  |  |  |  |
| LPM3150084研发线 | G4-1 |  |  | 乙醇 | 0.2125 | 2.7630 | 0.3039 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0106 | 0.1382 | 0.0152 | 160 | 100 |  |  |  | 110 |
|  |  |  |  | 三乙胺 | 0.0206 | 0.2673 | 0.0294 | 真空泵管道 | 99% |  | 90% | 0.0021 | 0.0267 | 0.0029 | 1.68 | 20.7 |  |  |  |  |
|  | G4-2 |  |  | 乙醇 | 0.2700 | 3.5100 | 0.3861 | 集气罩 | 90% |  | 95% | 0.0135 | 0.1755 | 0.0193 | 160 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 三乙胺 | 0.0098 | 0.1268 | 0.0140 | 集气罩 | 90% |  | 90% | 0.0010 | 0.0127 | 0.0014 | 1.68 | 20.7 |  |  |  |  |
|  | G4-3 |  |  | 乙醇 | 0.0294 | 0.3825 | 0.0421 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0015 | 0.0191 | 0.0021 | 160 | 100 |  |  |  |  |
|  | G4-4 |  |  | 乙醇 | 0.0294 | 0.3816 | 0.0420 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0015 | 0.0191 | 0.0021 | 160 | 100 |  |  |  |  |
|  | G4-5 |  |  | 乙醇 | 0.0131 | 0.1702 | 0.0187 | 集气罩 | 90% |  | 95% | 0.0007 | 0.0085 | 0.0009 | 160 | 100 |  |  |  |  |
|  | G4-6 |  |  | 乙醇 | 0.0575 | 0.7479 | 0.0823 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0029 | 0.0374 | 0.0041 | 160 | 100 |  |  |  |  |
|  | G4-7 |  |  | 甲醇 | 0.0922 | 1.1990 | 0.1079 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0046 | 0.0600 | 0.0054 | 3 | 50 |  |  |  | 90 |
|  | G4-8 |  |  | 甲醇 | 0.1115 | 1.4500 | 0.1305 | 集气罩 | 90% |  | 95% | 0.0056 | 0.0725 | 0.0065 | 3 | 50 |  |  |  |  |
|  | G4-9 |  |  | 氯化氢 | 0.0038 | 0.0499 | 0.0045 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0002 | 0.0025 | 0.0002 | 0.18 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.1218 | 1.5840 | 0.1426 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0061 | 0.0792 | 0.0071 | 3 | 50 |  |  |  |  |
|  | G4-10 |  |  | 甲醇 | 0.1385 | 1.8000 | 0.1620 | 集气罩 | 90% |  | 95% | 0.0069 | 0.0900 | 0.0081 | 3 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 0.0010 | 0.0132 | 0.0012 | 集气罩 | 90% |  | 95% | 0.0001 | 0.0007 | 0.0001 | 0.18 | 10 |  |  |  |  |
|  | G4-11 |  |  | 甲醇 | 7.4631 | 97.0200 | 8.7318 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.3732 | 4.8510 | 0.4366 | 3 | 50 |  |  |  |  |
|  | G4-12 |  |  | 乙腈 | 0.0842 | 1.0940 | 0.2188 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0042 | 0.0547 | 0.0109 | 2 | 20 |  |  |  | 200 |
|  | G4-13 |  |  | 乙腈 | 0.1284 | 1.6695 | 0.3339 | 集气罩 | 90% |  | 95% | 0.0064 | 0.0835 | 0.0167 | 2 | 20 |  |  |  |  |
|  | G4-14 |  |  | 乙腈 | 0.0640 | 0.8316 | 0.1663 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0032 | 0.0416 | 0.0083 | 2 | 20 |  |  |  |  |
|  | G4-15 |  |  | 乙腈 | 0.0582 | 0.7560 | 0.1512 | 集气罩 | 90% |  | 95% | 0.0029 | 0.0378 | 0.0076 | 2 | 20 |  |  |  |  |
|  | G4-16 |  |  | 乙腈 | 3.1299 | 40.6890 | 8.1378 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.1565 | 2.0345 | 0.4069 | 2 | 20 |  |  |  |  |
|  | G4-17 |  |  | 氯化氢 | 0.0016 | 0.0205 | 0.0037 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0001 | 0.0010 | 0.0002 | 0.18 | 10 |  |  |  | 180 |
|  | G4-18 |  |  | 二氯甲烷 | 0.0419 | 0.5450 | 0.0981 | 集气罩 | 90% |  | 90% | 0.0042 | 0.0545 | 0.0098 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 0.0014 | 0.0186 | 0.0033 | 集气罩 | 90% |  | 95% | 0.0001 | 0.0009 | 0.0002 | 0.18 | 10 |  |  |  |  |
|  | G4-19 |  |  | 二氯甲烷 | 0.0462 | 0.6000 | 0.1080 | 集气罩 | 90% |  | 90% | 0.0046 | 0.0600 | 0.0108 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 0.0014 | 0.0186 | 0.0033 | 集气罩 | 90% |  | 95% | 0.0001 | 0.0009 | 0.0002 | 0.18 | 10 |  |  |  |  |
|  | G4-20 |  |  | 二氯甲烷 | 0.0023 | 0.0295 | 0.0053 | 集气罩 | 90% |  | 90% | 0.0002 | 0.0030 | 0.0005 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 0.0014 | 0.0186 | 0.0033 | 集气罩 | 90% |  | 95% | 0.0001 | 0.0009 | 0.0002 | 0.18 | 10 |  |  |  |  |
|  | G4-21 |  |  | 二氯甲烷 | 0.2235 | 2.9050 | 0.5229 | 集气罩 | 90% |  | 90% | 0.0223 | 0.2905 | 0.0523 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氨 | 0.0036 | 0.0467 | 0.0084 | 集气罩 | 90% |  | 95% | 0.0002 | 0.0023 | 0.0004 | 4.9 | 10 |  |  |  |  |
|  | G4-22 |  |  | 二氯甲烷 | 0.2119 | 2.7550 | 0.4959 | 集气罩 | 90% |  | 90% | 0.0212 | 0.2755 | 0.0496 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  | G4-23 |  |  | 二氯甲烷 | 0.2115 | 2.7500 | 0.4950 | 集气罩 | 90% |  | 90% | 0.0212 | 0.2750 | 0.0495 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  | G4-24 |  |  | 二氯甲烷 | 2.3015 | 29.9200 | 5.3856 | 真空泵管道 | 99% |  | 90% | 0.2302 | 2.9920 | 0.5386 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 0.4612 | 5.9950 | 1.0791 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0231 | 0.2998 | 0.0540 | 2 | 40 |  |  |  |  |
|  | G4-25 |  |  | 二氯甲烷 | 0.2931 | 3.8100 | 0.6858 | 集气罩 | 90% |  | 90% | 0.0293 | 0.3810 | 0.0686 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 0.0080 | 0.1040 | 0.0187 | 集气罩 | 90% |  | 95% | 0.0004 | 0.0052 | 0.0009 | 2 | 40 |  |  |  |  |
|  | G4-26 |  |  | 丙酮 | 0.8927 | 11.6050 | 2.0889 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0446 | 0.5803 | 0.1044 | 2 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | 1.2904 | 16.7750 | 3.0195 | 真空泵管道 | 99% |  | 90% | 0.1290 | 1.6775 | 0.3020 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  | G4-27 |  |  | 丙酮 | 0.1244 | 1.6170 | 0.1455 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0062 | 0.0809 | 0.0073 | 2 | 40 |  |  |  | 90 |
|  | G4-28 |  |  | 丙酮 | 0.0497 | 0.6457 | 0.0581 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0025 | 0.0323 | 0.0029 | 2 | 40 |  |  |  |  |
|  | G4-29 |  |  | 丙酮 | 0.0583 | 0.7579 | 0.0682 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0029 | 0.0379 | 0.0034 | 2 | 40 |  |  |  |  |
|  | G4-30 |  |  | 丙酮 | 0.0525 | 0.6820 | 0.0614 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0026 | 0.0341 | 0.0031 | 2 | 40 |  |  |  |  |
|  | G4-31 |  |  | 丙酮 | 2.5723 | 33.4400 | 3.0096 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.1286 | 1.6720 | 0.1505 | 2 | 40 |  |  |  |  |
|  | G4-32 |  |  | 二氯甲烷 | 0.1218 | 1.5840 | 0.2851 | 真空泵管道 | 99% |  | 90% | 0.0122 | 0.1584 | 0.0285 | 0.45 | 40 |  |  |  | 180 |
|  | G4-33 |  |  | 二氯甲烷 | 0.1788 | 2.3250 | 0.4185 | 集气罩 | 90% |  | 90% | 0.0179 | 0.2325 | 0.0419 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  | G4-34 |  |  | 二氯甲烷 | 0.0177 | 0.2300 | 0.0414 | 集气罩 | 90% |  | 90% | 0.0018 | 0.0230 | 0.0041 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  | G4-35 |  |  | 二氯甲烷 | 0.2885 | 3.7510 | 0.6752 | 真空泵管道 | 99% |  | 90% | 0.0289 | 0.3751 | 0.0675 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 异丙醇 | 0.2966 | 3.8555 | 0.6940 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0148 | 0.1928 | 0.0347 | 19.2 | 100 |  |  |  |  |
|  | G4-36 |  |  | 二氯甲烷 | 0.0026 | 0.0338 | 0.0061 | 真空泵管道 | 99% |  | 90% | 0.0003 | 0.0034 | 0.0006 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 异丙醇 | 0.1658 | 2.1560 | 0.3881 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0083 | 0.1078 | 0.0194 | 19.2 | 100 |  |  |  |  |
|  | G4-37 |  |  | 异丙醇 | 0.0738 | 0.9600 | 0.1728 | 集气罩 | 90% |  | 95% | 0.0037 | 0.0480 | 0.0086 | 19.2 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0003 | 集气罩 | 90% |  | 90% | 0.0000 | 0.0002 | 0.0000 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  | G4-38 |  |  | 异丙醇 | 0.0918 | 1.1935 | 0.2148 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0046 | 0.0597 | 0.0107 | 19.2 | 100 |  |  |  |  |
|  | G4-39 |  |  | 异丙醇 | 4.5269 | 58.8500 | 10.5930 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.2263 | 2.9425 | 0.5297 | 19.2 | 100 |  |  |  |  |
| 原料LPM3150066研发 | G5-1 |  |  | 甲苯 | 0.0017 | 0.0226 | 0.0081 | 真空泵管道 | 99% |  | 90% | 0.0002 | 0.0023 | 0.0008 | 0.2 | 20 |  |  |  | 360 |
|  |  |  |  | 三氯氧磷 | 0.0196 | 0.2549 | 0.0918 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0010 | 0.0127 | 0.0046 | 1.28 | 17.1 |  |  |  |  |
|  | G5-2 |  |  | 氨 | 0.0079 | 0.1023 | 0.0368 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0004 | 0.0051 | 0.0018 | 4.9 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.0017 | 0.0226 | 0.0081 | 真空泵管道 | 99% |  | 90% | 0.0002 | 0.0023 | 0.0008 | 0.2 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 0.0129 | 0.1678 | 0.0604 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0006 | 0.0084 | 0.0030 | 0.18 | 10 |  |  |  |  |
|  | G5-3 |  |  | 甲苯 | 0.0016 | 0.0205 | 0.0074 | 集气罩 | 90% |  | 90% | 0.0002 | 0.0021 | 0.0007 | 0.2 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | 0.0910 | 1.1825 | 0.4257 | 集气罩 | 90% |  | 90% | 0.0091 | 0.1183 | 0.0426 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  | G5-4 |  |  | 甲苯 | 0.0015 | 0.0195 | 0.0070 | 集气罩 | 90% |  | 90% | 0.0001 | 0.0019 | 0.0007 | 0.2 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | 0.0681 | 0.8850 | 0.3186 | 集气罩 | 90% |  | 90% | 0.0068 | 0.0885 | 0.0319 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  | G5-5 |  |  | 甲苯 | 0.0016 | 0.0214 | 0.0077 | 真空泵管道 | 99% |  | 90% | 0.0002 | 0.0021 | 0.0008 | 0.2 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | 0.0749 | 0.9735 | 0.3505 | 真空泵管道 | 99% |  | 90% | 0.0075 | 0.0974 | 0.0350 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 0.0024 | 0.0308 | 0.0111 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0001 | 0.0015 | 0.0006 | 0.18 | 10 |  |  |  |  |
|  | G5-6 |  |  | 甲苯 | 0.0015 | 0.0195 | 0.0070 | 集气罩 | 90% |  | 90% | 0.0001 | 0.0019 | 0.0007 | 0.2 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | 0.0717 | 0.9325 | 0.3357 | 集气罩 | 90% |  | 90% | 0.0072 | 0.0933 | 0.0336 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 异丙醇 | 0.0023 | 0.0293 | 0.0105 | 集气罩 | 90% |  | 95% | 0.0001 | 0.0015 | 0.0005 | 19.2 | 100 |  |  |  |  |
|  | G5-7 |  |  | 甲苯 | 0.0766 | 0.9955 | 0.3584 | 真空泵管道 | 99% |  | 90% | 0.0077 | 0.0996 | 0.0358 | 0.2 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | 3.8712 | 50.3250 | 18.1170 | 真空泵管道 | 99% |  | 90% | 0.3871 | 5.0325 | 1.8117 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 异丙醇 | 0.1149 | 1.4933 | 0.5376 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0057 | 0.0747 | 0.0269 | 19.2 | 100 |  |  |  |  |
|  | G5-8 |  |  | 甲苯 | 0.0067 | 0.0875 | 0.0189 | 真空泵管道 | 99% |  | 90% | 0.0007 | 0.0088 | 0.0019 | 0.2 | 20 |  |  |  | 216 |
|  |  |  |  | 异丙醇 | 0.0101 | 0.1311 | 0.0283 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0005 | 0.0066 | 0.0014 | 19.2 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.0797 | 1.0358 | 0.2237 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0040 | 0.0518 | 0.0112 | 3 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 叔丁醇 | 0.0395 | 0.5133 | 0.1109 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0020 | 0.0257 | 0.0055 | 12 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 0.0099 | 0.1288 | 0.0278 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0005 | 0.0064 | 0.0014 | 2 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 0.0021 | 0.0269 | 0.0058 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0001 | 0.0013 | 0.0003 | 0.18 | 10 |  |  |  |  |
|  | G5-9 |  |  | 甲醇 | 0.0724 | 0.9417 | 0.2034 | 集气罩 | 90% |  | 95% | 0.0036 | 0.0471 | 0.0102 | 3 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 叔丁醇 | 0.0359 | 0.4667 | 0.1008 | 集气罩 | 90% |  | 95% | 0.0018 | 0.0233 | 0.0050 | 12 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 0.0090 | 0.1171 | 0.0253 | 集气罩 | 90% |  | 95% | 0.0005 | 0.0059 | 0.0013 | 2 | 40 |  |  |  |  |
|  | G5-10 |  |  | 甲醇 | 1.5724 | 20.4417 | 4.4154 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0786 | 1.0221 | 0.2208 | 3 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 叔丁醇 | 0.3913 | 5.0875 | 1.0989 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0196 | 0.2544 | 0.0549 | 12 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 0.4901 | 6.3708 | 1.3761 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0245 | 0.3185 | 0.0688 | 2 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 0.1022 | 1.3292 | 0.2871 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0051 | 0.0665 | 0.0144 | 0.18 | 10 |  |  |  |  |
|  | G5-11 |  |  | 甲醇 | 0.0079 | 0.1022 | 0.0221 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0004 | 0.0051 | 0.0011 | 3 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 叔丁醇 | 0.0035 | 0.0457 | 0.0099 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0002 | 0.0023 | 0.0005 | 12 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 0.0010 | 0.0127 | 0.0027 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0000 | 0.0006 | 0.0001 | 2 | 40 |  |  |  |  |
|  | G5-12 |  |  | 甲醇 | 0.0071 | 0.0929 | 0.0201 | 集气罩 | 90% |  | 95% | 0.0004 | 0.0046 | 0.0010 | 3 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 叔丁醇 | 0.0032 | 0.0415 | 0.0090 | 集气罩 | 90% |  | 95% | 0.0002 | 0.0021 | 0.0004 | 12 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 0.0009 | 0.0115 | 0.0025 | 集气罩 | 90% |  | 95% | 0.0000 | 0.0006 | 0.0001 | 2 | 40 |  |  |  |  |
|  | G5-13 |  |  | 甲醇 | 0.3843 | 4.9958 | 1.0791 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0192 | 0.2498 | 0.0540 | 3 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 叔丁醇 | 0.0086 | 0.1118 | 0.0242 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0004 | 0.0056 | 0.0012 | 12 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 0.0479 | 0.6233 | 0.1346 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0024 | 0.0312 | 0.0067 | 2 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | 0.1999 | 2.5988 | 0.5613 | 真空泵管道 | 99% |  | 90% | 0.0200 | 0.2599 | 0.0561 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  | G5-14 |  |  | 叔丁醇 | 0.0027 | 0.0352 | 0.0076 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0001 | 0.0018 | 0.0004 | 12 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | 23.9744 | 311.6667 | 67.3200 | 真空泵管道 | 99% |  | 90% | 2.3974 | 31.1667 | 6.7320 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 1.0471 | 13.6125 | 2.9403 | 真空泵管道 | 99% |  | 90% | 0.1047 | 1.3613 | 0.2940 | 0.768 | 9.99 |  |  |  |  |
|  | G5-15 |  |  | 叔丁醇 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 集气罩 | 90% |  | 95% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | 0.0247 | 0.3213 | 0.0694 | 集气罩 | 90% |  | 90% | 0.0025 | 0.0321 | 0.0069 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 0.1718 | 2.2333 | 0.4824 | 集气罩 | 90% |  | 90% | 0.0172 | 0.2233 | 0.0482 | 0.768 | 9.99 |  |  |  |  |
|  | G5-16 |  |  | 叔丁醇 | 0.0056 | 0.0729 | 0.0157 | 真空泵管道 | 99% |  | 95% | 0.0003 | 0.0036 | 0.0008 | 12 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | 0.2288 | 2.9746 | 0.6425 | 真空泵管道 | 99% |  | 90% | 0.0229 | 0.2975 | 0.0643 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 8.4263 | 109.5417 | 23.6610 | 真空泵管道 | 99% |  | 90% | 0.8426 | 10.9542 | 2.3661 | 0.768 | 9.99 |  |  |  |  |
| 危废库 | 7# | 10000 | VOCs | 0.0319 | 0.3194 | 2.3000 | 负压管道 | 90% | 二级活性炭吸附 | 90% | 0.0032 | 0.0319 | 0.2300 | 3 | 100 | 15 | 0.6 | 25 | 7200 |
| 危废库 | 7# | 10000 | VOCs | 0.0319 | 0.3194 | 2.3000 | 负压管道 | 100% | 二级活性炭吸附 | 90% | 0.0032 | 0.0319 | 0.2300 | 3 | 100 | 15 | 0.6 | 25 | 7200 |

由于本项目中试区同一时间内存在四种原料药共线研发，故根据上表4.4.2-2，按最大排放速率情况统计有组织废气排放源强如下。

表4.4.2-2  本项目大气污染物有组织最大排放状况

| 排气筒编号 | 污染源 | 排气量m3/h | 污染物名称 | 产生状况 | 治理措施 | 去除率% | 排放状况 | 执行标准 | 排气筒参数 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 | 速率 | 产生量 |  |  | 浓度 | 速率 | 排放量 | 速率 | 浓度 | 高度 | 内径 | 温度 |  |
|  |  |  |  | mg/m3 | g/h | kg/a |  |  | mg/m3 | g/h | kg/a | kg/h | mg/m3 | m | m | ℃ |  |
| 10# | 原料药机混合废气 | 13000 | 氨 | 0.0322 | 0.4190 | 0.2952 | 一级碱喷淋+二级水喷淋+二级活性炭吸附 | 95% | 0.0016 | 0.0209 | 0.0148 | 4.9 | 10 | 30 | 1.1 | 20 | 间歇排放6720h |
|  |  |  | 乙酸 | 0.0051 | 0.0658 | 0.0132 |  | 95% | 0.0003 | 0.0033 | 0.0007 | 6.4 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 丙酮 | 8.0036 | 104.0468 | 21.7744 |  | 95% | 0.4002 | 5.2023 | 1.0887 | 2 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二氯甲烷 | 38.6382 | 502.2969 | 127.0977 |  | 90% | 3.8638 | 50.2297 | 12.7098 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二氧六环 | 0.1177 | 1.5304 | 0.9489 |  | 95% | 0.0059 | 0.0765 | 0.0474 | 24.384 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 甲苯 | 0.6975 | 9.0679 | 2.5372 |  | 90% | 0.0698 | 0.9068 | 0.2537 | 0.2 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 甲醇 | 10.9262 | 142.0412 | 17.5142 |  | 95% | 0.5463 | 7.1021 | 0.8757 | 3 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 氯化氢 | 0.1325 | 1.7226 | 0.4061 |  | 95% | 0.0066 | 0.0863 | 0.0204 | 0.18 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 马来酸 | 0.0004 | 0.0046 | 0.0054 |  | 95% | 0.0000 | 0.0002 | 0.0003 | 2.432 | 31.86 |  |  |  |  |
|  |  |  | 三乙胺 | 0.0317 | 0.4127 | 0.0655 |  | 90% | 0.0032 | 0.0413 | 0.0066 | 1.68 | 20.7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 叔丁醇 | 0.4904 | 6.3746 | 1.3769 |  | 95% | 0.0245 | 0.3187 | 0.0688 | 12 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四氢呋喃 | 0.4270 | 5.5510 | 4.3037 |  | 95% | 0.0214 | 0.2776 | 0.2152 | 6.4 | 74.25 |  |  |  |  |
|  |  |  | 乙醇 | 5.6486 | 73.4319 | 15.7070 |  | 95% | 0.2824 | 3.6716 | 0.7854 | 160 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 乙腈 | 12.4341 | 161.6431 | 19.8576 |  | 95% | 0.6217 | 8.0822 | 0.9929 | 2 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 乙酸乙酯 | 4.7624 | 61.9110 | 16.5086 |  | 90% | 0.4762 | 6.1911 | 1.6509 | 3.2 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | 异丙醇 | 6.3376 | 82.3883 | 22.9289 |  | 95% | 0.3169 | 4.1194 | 1.1464 | 19.2 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 正庚烷 | 9.9665 | 129.5646 | 30.7820 |  | 90% | 0.9967 | 12.9565 | 3.0782 | 0.768 | 9.99 |  |  |  |  |
|  |  |  | 三氯氧磷 | 0.0196 | 0.2549 | 0.0918 |  | 95% | 0.0010 | 0.0127 | 0.0046 | 1.28 | 17.1 |  |  |  |  |
|  |  |  | TVOC | 98.5066 | 1280.5861 | 281.513 |  | 95% | 7.6302 | 99.1920 | 22.9252 | 3.0 | 100 |  |  |  |  |
| 7# | 危废库 | 10000 | TVOC | 17.91 | 0.1791 | 0.4299 | 二级活性炭吸附 | 90% | 1.791 | 0.0179 | 0.043 | 3.0 | 100 | 15 | 0.6 | 15 | 间歇7200h |

备注：危废库包括现有项目危废有机废气。

#### 4.4.2.2无组织废气

本项目无组织废气主要为称量、干燥间产生的粉尘和中试过程中物料暂存、转移、放料、投料等过程产生的粉尘废气、每批次反应结束后的设备清洗产生的有机废气、研发过程产生的无组织废气。

（1）干燥粉尘

真空干燥箱在干燥结束后，开启时产生的粉尘废气采用房间除尘和局部捕尘装置经管道收集后由滤袋式除尘器处理后经排风口无组织排放。

表4.4.2-5  配料、干燥过程粉尘产生情况一览表

| 编号 | 工段 | 污染物名称 | 污染物产生情况 | 废气收集方式 | 废气处理方式 | 污染物排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率（kg/h） | 产生量（t/a） |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率（kg/h） | 产生量（t/a） |
| G1-7 | 干燥 | 粉尘 | 1.69E-03 | 9.26E-05 | 1.62E-05 | 管道收集 | 去除效率90%，滤袋式除尘器处理后通风口排放 | 1.69E-04 | 9.26E-06 | 1.62E-06 |
| G1-22 | 干燥 | 粉尘 | 6.08E-04 | 3.33E-05 | 2.50E-05 |  |  | 6.08E-05 | 3.33E-06 | 2.50E-06 |
| G2-6 | 干燥 | 粉尘 | 2.65E-04 | 1.45E-05 | 9.00E-06 |  |  | 2.65E-05 | 1.45E-06 | 9.00E-07 |
| G2-19 | 干燥 | 粉尘 | 8.53E-05 | 4.68E-06 | 4.56E-06 |  |  | 8.53E-06 | 4.68E-07 | 4.56E-07 |
| G2-29 | 干燥 | 粉尘 | 1.51E-04 | 8.27E-06 | 5.50E-06 |  |  | 1.51E-05 | 8.27E-07 | 5.50E-07 |
| G2-42 | 干燥 | 粉尘 | 5.63E-05 | 3.08E-06 | 3.67E-06 |  |  | 5.63E-06 | 3.08E-07 | 3.67E-07 |
| G2-45 | 干燥 | 粉尘 | 9.34E-02 | 5.12E-03 | 3.48E-03 |  |  | 9.34E-03 | 5.12E-04 | 3.48E-04 |
| G2-47 | 干燥 | 粉尘 | 9.37E-05 | 5.13E-06 | 3.49E-06 |  |  | 9.37E-06 | 5.13E-07 | 3.49E-07 |
| G3-5 | 干燥 | 粉尘 | 4.49E-02 | 2.46E-03 | 2.22E-04 |  |  | 4.49E-03 | 2.46E-04 | 2.22E-05 |
| G3-13 | 干燥 | 粉尘 | 2.34E-03 | 1.28E-04 | 2.57E-05 |  |  | 2.34E-04 | 1.28E-05 | 2.57E-06 |
| G3-17 | 干燥 | 粉尘 | 1.84E-03 | 1.01E-04 | 1.01E-05 |  |  | 1.84E-04 | 1.01E-05 | 1.01E-06 |
| G3-23 | 干燥 | 粉尘 | 1.10E-03 | 6.04E-05 | 7.24E-06 |  |  | 1.10E-04 | 6.04E-06 | 7.24E-07 |
| G3-26 | 干燥 | 粉尘 | 5.16E-03 | 2.83E-04 | 2.55E-05 |  |  | 5.16E-04 | 2.83E-05 | 2.55E-06 |
| G4-6 | 干燥 | 粉尘 | 3.85E-03 | 2.11E-04 | 2.32E-05 |  |  | 3.85E-04 | 2.11E-05 | 2.32E-06 |
| G4-7 | 干燥 | 粉尘 | 4.70E-03 | 2.57E-04 | 2.32E-05 |  |  | 4.70E-04 | 2.57E-05 | 2.32E-06 |
| G4-11 | 干燥 | 粉尘 | 4.12E-03 | 2.26E-04 | 2.03E-05 |  |  | 4.12E-04 | 2.26E-05 | 2.03E-06 |
| G4-11 | 干燥 | 粉尘 | 1.85E-03 | 1.02E-04 | 2.03E-05 |  |  | 1.85E-04 | 1.02E-05 | 2.03E-06 |
| G4-16 | 干燥 | 粉尘 | 2.53E-03 | 1.38E-04 | 2.77E-05 |  |  | 2.53E-04 | 1.38E-05 | 2.77E-06 |
| G4-17 | 干燥 | 粉尘 | 2.80E-03 | 1.54E-04 | 2.76E-05 |  |  | 2.80E-04 | 1.54E-05 | 2.76E-06 |
| G4-26 | 干燥 | 粉尘 | 1.14E-02 | 6.26E-04 | 1.13E-04 |  |  | 1.14E-03 | 6.26E-05 | 1.13E-05 |
| G4-31 | 干燥 | 粉尘 | 1.65E-01 | 9.03E-03 | 8.13E-04 |  |  | 1.65E-02 | 9.03E-04 | 8.13E-05 |
| G4-39 | 干燥 | 粉尘 | 1.80E-02 | 9.89E-04 | 1.78E-04 |  |  | 1.80E-03 | 9.89E-05 | 1.78E-05 |
| G5-7 | 干燥 | 粉尘 | 1.86E-03 | 1.02E-04 | 3.66E-05 |  |  | 1.86E-04 | 1.02E-05 | 3.66E-06 |
| G5-16 | 干燥 | 粉尘 | 2.15E-02 | 1.18E-03 | 2.55E-04 |  |  | 2.15E-03 | 1.18E-04 | 2.55E-05 |
| 合计 | 粉尘 | 3.89E-01 | 2.13E-02 | 5.37E-03 |  |  | 3.89E-02 | 2.13E-03 | 5.37E-04 |

可见项目粉尘经滤袋除尘后年排放量较小，约为0.000537t/a。

（2）设备清洗有机废气

批次反应结束后的设备清洗使用有机溶剂乙醇5.95t/a、乙腈1t/a，产生的有机废气以无组织形式排放，反应釜残留有机溶剂主要为丙酮、二氯甲烷；部分类比现有项目源强，废气产生量按照有机物料用量的万分之五计算，则无组织排放乙醇3.53E-03 t/a、乙腈1.07E-03 t/a、VOCs 4.6E-03 t/a。

（3）研发过程产生的无组织废气

中试区反应釜、真空干燥箱产生的研发废气经真空泵管道收集效率为99%，中试区离心机、10-50L反应区产生的研发废气经通风橱、集气罩收集效率为90%，其余为无组织排放。因此，研发过程的无组织排放氨2.91E-05 t/a、氯化氢6.96E-06 t/a、VOCs 6.41E-03 t/a。

综上，项目无组织废气产生及排放情况见表4.4.2-6。

表4.4.2-6  项目无组织排放情况

| 面源名称 | 污染物名称 | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 面源面积m×m | 面源高度m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多功能化学车间 | 中试区 | 粉尘 | 5.37E-04 | 2.13E-03 | 49.5*18 | 10 |
|  |  | 乙醇 | 3.53E-03 | 5.25E-04 | 49.5*18 | 10 |
|  |  | 乙腈 | 1.07E-03 | 1.60E-04 | 49.5*18 | 10 |
|  |  | 氨 | 2.91E-05 | 4.33E-06 | 49.5*18 | 10 |
|  |  | 氯化氢 | 6.96E-06 | 1.04E-06 | 49.5*18 | 10 |
|  |  | 二氯甲烷 | 3.62E-03· | 5.39E-04 | 49.5*18 | 10 |
|  |  | 丙酮 | 2.50E-04 | 3.72E-05 | 49.5*18 | 10 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 4.63E-04 | 6.88E-05 | 49.5*18 | 10 |
|  |  | TVOC | 1.101E-02 | 1.64E-03 | 49.5*18 | 10 |

#### 4.4.2.3非正常排放废气源强分析

非正常排放是指生产设备在开、停车状态，检修状态或者部分设备未能完全运行的状态下污染物的排放情况。本项目非正常排放主要考虑废气污染物非正常（事故）排放相关的事件，主要为废气处理装置出现故障，未达到设计处理的效率。假设出现以上所述故障情况，总处理效率下降至0%，事故时间估算约30分钟。

非正常工况下排放废气源强（按最不利情况统计）见表4.4.2-4。

表4.4.2-4  本项目非正常排放核算表

| 排气筒编号 | 排气量m3/h | 污染物名称 | 产生状况 | 执行标准 | 排气筒参数 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 速率 | 速率 | 浓度 | 高度 | 内径 | 温度 |  |
|  |  |  | mg/m3 | g/h | kg/h | mg/m3 | m | m | ℃ |  |
| 10# | 13000 | 氨 | 0.0322 | 0.4190 | 4.9 | 10 | 30 | 1.1 | 20 | 间歇排放 |
|  |  | 乙酸 | 0.0051 | 0.0658 | 6.4 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 丙酮 | 8.0036 | 104.0468 | 2 | 40 |  |  |  |  |
|  |  | 二氯甲烷 | 38.6382 | 502.2969 | 0.45 | 40 |  |  |  |  |
|  |  | 二氧六环 | 0.1177 | 1.5304 | 24.384 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 甲苯 | 0.6975 | 9.0679 | 0.2 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 甲醇 | 10.9262 | 142.0412 | 3 | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 氯化氢 | 0.1325 | 1.7226 | 0.18 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 马来酸 | 0.0004 | 0.0046 | 2.432 | 31.86 |  |  |  |  |
|  |  | 三乙胺 | 0.0317 | 0.4127 | 1.68 | 20.7 |  |  |  |  |
|  |  | 叔丁醇 | 0.4904 | 6.3746 | 12 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 四氢呋喃 | 0.4270 | 5.5510 | 6.4 | 74.25 |  |  |  |  |
|  |  | 乙醇 | 5.6486 | 73.4319 | 160 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 乙腈 | 12.4341 | 161.6431 | 2 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 乙酸乙酯 | 4.7624 | 61.9110 | 3.2 | 40 |  |  |  |  |
|  |  | 异丙醇 | 6.3376 | 82.3883 | 19.2 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 正庚烷 | 9.9665 | 129.5646 | 0.768 | 9.99 |  |  |  |  |
|  |  | 三氯氧磷 | 0.0196 | 0.2549 | 1.28 | 17.1 |  |  |  |  |
|  |  | TVOC | 98.5066 | 1280.5861 | 3.0 | 100 |  |  |  |  |
| 7# | 10000 | TVOC | 1.791 | 0.0179 | 3.0 | 100 | 15 | 0.6 | 15 | 间歇排放 |

### 4.4.3固体废物污染源分析

按《固体废物鉴别导则（试行）》（国家环保总局公告2006年11号）和《国家危险废物名录分类》的有关要求，对项目固废进行分类，本项目固废产生类别有一般固废和危险废物。

按《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》（苏环办[2013]283号）文要求，固废产生量采用实测法、产排污系数法及物料衡算法核算污染物产生量和排放量。本项目采用物料衡算法进行计算，估算本项目建成后全厂新增的固体废物产生量汇总见表4.4.3-1。

项目运营期产生的固废主要为生活垃圾、中试有机废液、废过滤耗材（滤纸、滤芯、滤袋）、废滤渣、废矿物油、有机清洗废液、废灯管、废活性污泥、废活性炭、废内包材料、纯水制备固废、废外包材料等。产生情况如下：

（1）生活垃圾

按每人每天1kg进行计算，本项目新增职工20人，则生活垃圾产生量为5.6t/a，由环卫部门统一清运。

（2）中试有机废液

中试过程酸化、萃取、溶洗、结晶、固液分离、浓缩等过程会产生有机废液，根据物料平衡，年产生量为15.343t/a，委托有资质单位处理处置。

（3）废过滤耗材（滤纸、滤芯、滤袋）

中试过程离心机离心及正压过滤过程会使用滤纸、滤芯、滤袋，根据企业提供资料，废滤袋每两年更换一次，年产生量为0.015/2a，废滤芯每年更换一次，年产生量为0.015t/a，废滤纸每年更换一次，年产生量为0.0075t/a，故废过滤耗材的年产生量为0.03t/a，委托有资质单位处理处置。

（4）废滤渣

中试离心过程、干燥脱水过程会产生废钯碳、活性炭、硅藻土等，根据企业提供资料及物料平衡，年产生量为0.0811t/a，委托有资质单位处理处置。

（5）废矿物油

中试过程使用的反应釜夹套通导热油，加热方式为电加热升温促进反应，产生废导热油；离心机、真空干燥机、压缩机等设备及仪器检修等过程使用的润滑油，产生废润滑油；根据企业提供资料，导热油每5年更换一次，每次更换量约为2t，则年产生量为2t/5a，仪器检修产生的废润滑油年产生量约0.003t/a，委托有资质单位处理处置。

（6）有机清洗废液

中试研发批次反应结束后要进行设备冲洗，使用有机溶剂进行清洗，产生有机清洗废液，乙醇废液约为5.95t/a、乙腈废液约为1t/a，根据企业提供资料，有机清洗废液年产生量约为6.95t/a，委托有资质单位处理处置。

（7）废灯管

中试过程研发和生产活动使用的照明设备，产生含汞废灯管，根据企业提供资料，年产生量为0.1t/a，委托有资质单位处理处置。

（8）废活性污泥

项目废水进入污水处理站，产生废活性污泥，年产生量为6.82t/a，委托有资质单位处理处置。

（9）废活性炭

根据企业提供资料，活性炭吸附有机物约0.269t/a，单级活性炭箱装填量2.4m3，每年更换一次，则每次更换量为2.4m3*2，废活性炭年产生量为2.75t/a，委托有资质单位处理处置。

（10）废内包材料

根据企业提供资料，废内包材料年产生量约为2.5t/a，委托有资质单位处理处置。

（11）纯水制备固废

纯水制备新增一套纯水制备系统，纯水制备采用两级RO+EDI装置，制备能力分别为8t/h，根据企业资料，预处理滤芯（石英砂、活性炭）每年更换一次，更换量0.5t；RO膜每年更换一次，更换量0.25t；EDI模块每年更换一次，更换量0.1t。本项目纯水制备原水为自来水，故纯水制备固废均为一般固废，由厂家回收处理。

（12）废外包材料

根据企业提供资料，废外包材料年产生量约为1.5t/a，委托有资质单位处理处置。

1、固体废物属性判定

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），判断每种副产物是否属于固体废物，具体判定结果见表4.4.3-1。

表4.4.3-1建设固体废物属性判定表

| 序号 | 副产物/固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 产生量 | 种类判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 固体废物 | 副产品 | 判定依据 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产生和来源 | 利用和 处置 |
|  | 中试有机废液 | 反应、离心、浓缩等过程 | 液 | 乙酸乙酯、甲苯、二氯甲烷、水、乙醇、乙腈、甲醇、乙酸、三乙胺、丙酮、异丙醇、正庚烷、四氢呋喃等 | 15.343t/a | √ | / | 4.1-(c) | 5.1-(e) |
|  | 废过滤耗材 | 离心过程 | 固 | 废定性滤纸、废聚丙烯滤芯、废滤袋、水、乙醇、二氯甲烷等 | 0.03t/a | √ | / | 4.1-(c) | 5.1-(e) |
|  | 废滤渣 | 离心过程 | 固 | 活性炭、硅胶、硅藻土、水、乙醇、二氯甲烷等等 | 0.0811t/a | √ | / | 4.1-(h) | 5.1-(e) |
|  | 废矿物油 | 反应过程 | 液 | 废导热油 | 2t/5a | √ | / | 4.1-(h) | 5.1-(e) |
|  |  |  |  | 废润滑油 | 0.003t/a |  |  |  |  |
|  | 有机清洗废液 | 设备清洗过程 | 液 | 乙醇、乙腈等 | 6.95t/a | √ | / | 4.1-(h) | 5.1-(e) |
|  | 废灯管 | 日常生产生活 | 固 | 含汞废灯管 | 0.1t/a | √ | / | 4.1-(d) | 5.1-(e) |
|  | 废活性污泥 | 废水处理 | 固 | 活性污泥 | 6.82t/a | √ | / | 4.3-(e) | 5.1-(e) |
|  | 废活性炭 | 废气处理 | 固 | 活性炭、VOCs | 2.75t/a | √ | / | 4.3-(n) | 5.1-(e) |
|  | 废内包材料 | 包装、运输 | 固 | 塑料、玻璃、药品等 | 2.5t/a | √ | / | 4.1-(c) (h) | 5.1-(e) |
|  | 生活垃圾 | 生活、办公 | 固 | 生活垃圾 | 5.6t/a | √ | / | 4.1-(h) | 5.1-(e) |
|  | 纯水制备固废 | 纯水制备 | 固 | 滤芯 | 0.85t/a | √ | / | 4.3-(n) | 5.1-(e) |
|  | 废内包材料 | 包装、运输 | 固 | 塑料、纸箱等 | 1.5t/a | √ | / | 4.3-(n) | 5.1-(e) |

2、固体废物产生情况汇总

项目一般固废、危险废物产生处置情况分别见表4.4.3-2、表4.4.3-3。

表4.4.3-2一般固废产生与处置情况汇总表

| 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 拟采取的处理 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 生活、办公 | 固 | 生活垃圾 | 99 | 5.6 | 环卫清运 |
| 纯水制备固废 | 一般固废 | 纯水制备 | 固 | 滤芯 | 99 | 0.85 | 厂家回收 |
| 废外包材料 | 一般固废 | 包装、运输 | 固 | 塑料、纸箱等 | 99 | 1.5 | 环卫清运 |

表4.4.3-3危险废物产生与处置情况汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有机废液 | HW49 | 900-047-49 | 15.343t/a | 反应及离心过程 | 液态 | 乙酸乙酯、甲苯、二氯甲烷、水、乙醇、乙腈、甲醇、乙酸、三乙胺、丙酮、异丙醇、正庚烷、四氢呋喃等 | 有机溶剂 | 1d | T/C/I/R | 委托有资质的单位处理 |
|  | 废过滤耗材 | HW49 | 900-041-49 | 0.03t/a | 离心过程 | 固态 | 废定性滤纸、废聚丙烯滤芯、废滤袋、有机溶剂等 | 有机溶剂 | 1d | T/Tn |  |
|  | 废滤渣 | HW49 | 900-041-49 | 0.0811t/a | 离心过程 | 固液态 | 活性炭、硅胶、硅藻土、有机溶剂等 | 有机溶剂 | 1d | T/Tn |  |
|  | 废矿物油 | HW08 | 900-249-08 | 0.403t/a | 反应过程 | 液态 | 废矿物油、废润滑油 | 油 | 5a | T，I |  |
|  | 有机清洗废液 | HW49 | 900-047-49 | 6.95t/a | 设备清洗过程 | 液态 | 乙醇、甲醇等 | 乙醇、甲醇 | 1d | T/C/I/R |  |
|  | 废灯管 | HW29 | 900-023-29 | 0.1t/a | 日常生产生活 | 固态 | 含汞电光源 | 汞 | 0.5a | T |  |
|  | 废活性污泥 | HW49 | 772-006-49 | 6.82t/a | 废水处理 | 固液态 | 废水处理污泥 | 污泥 | 1d | T/In |  |
|  | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 2.75t/a | 废气处理 | 固态 | 活性炭、VOCs | VOCs | 1a | T |  |
|  | 废内包材料 | HW49 | 900-047-49 | 2.5t/a | 包装、运输 | 固态 | 塑料、玻璃、药品等 | 药品 | 1d | T/Tn |  |
| 合计 | — | — | — | 34.9771t/a | — | — | — | — | — | — | — |

### 4.4.4噪声污染源分析

本项目新增噪声源主要是反应釜、离心机、真空泵、风机等设备，噪声源强约75~85dB（A），建设方拟采取隔声、基础固定等措施减少对周围环境干扰。各类主要设备的噪声源强见表4.4.4-1。

表4.4.4-1  主要设备噪声源强

| 序号 | 噪声源 | 数量 台/套 | 源强 dB(A) | 所在 位置 | 与最近厂界距离（m） | 治理措施 | 降噪量dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空干燥箱 | 5 | 75 | 原料楼二 | N105,E200,S160,W125 | 隔声罩、减震垫、厂房隔声 | 20 |
| 2 | 不锈钢反应釜 | 8 | 80 |  | N105,E200,S160,W125 | 基础固定、设备选型、厂房隔声 | 20 |
| 3 | 搪玻璃反应釜 | 10 | 80 |  | N105,E200,S160,W125 |  | 20 |
| 4 | 不锈钢衬离心机 | 5 | 85 |  | N105,E200,S160,W125 |  | 20 |
| 5 | 泵类 | 10 | 85 |  | N105,E200,S160,W125 | 基础固定、设备选型、减震器 | 20 |
| 6 | 风机 | 40 | 85 | 楼顶 | N105,E200,S160,W125 |  | 20 |

### 4.4.5全厂“三废”排放情况汇总

本项目污染物排放汇总情况见表4.4.5-1。

表4.4.5-1  本项目污染物排放汇总（t/a）

| 种类 | 污染物 | 产生量(t/a) | 削减量(t/a) | (接管)排放量(t/a) | 进入环境总量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水量 | 3482 | 0 | 3482 | 3482 |
|  | COD | 1.7371 | 0.8686 | 0.8686 | 0.1741 |
|  | SS | 0.7944 | 0.3972 | 0.3972 | 0.0348 |
|  | 氨氮 | 0.1645 | 0.1254 | 0.0391 | 0.0174 |
|  | 总氮 | 0.2368 | 0.1806 | 0.0562 | 0.0522 |
|  | 总磷 | 0.0034 | 0.0007 | 0.0027 | 0.0017 |
|  | 二氯甲烷 | 0.0074 | 0.0072 | 0.0002 | 0.00348 |
|  | 甲苯 | 0.0018 | 0.001792 | 0.000048 | 0.00035 |
|  | 盐分 | 0.4257 | 0 | 0.4257 | 0.4257 |
| 有组织废气 | 氨 | 2.95E-04 | 2.80E-04 | 1.48E-05 | 1.48E-05 |
|  | 乙酸 | 1.32E-05 | 1.25E-05 | 6.58E-07 | 6.58E-07 |
|  | 丙酮 | 2.18E-02 | 2.07E-02 | 1.09E-03 | 1.09E-03 |
|  | 二氯甲烷 | 1.27E-01 | 1.14E-01 | 1.27E-02 | 1.27E-02 |
|  | 二氧六环 | 9.49E-04 | 9.01E-04 | 4.74E-05 | 4.74E-05 |
|  | 甲苯 | 2.54E-03 | 2.28E-03 | 2.54E-04 | 2.54E-04 |
|  | 甲醇 | 1.75E-02 | 1.66E-02 | 8.76E-04 | 8.76E-04 |
|  | 氯化氢 | 4.06E-04 | 3.86E-04 | 2.04E-05 | 2.04E-05 |
|  | 马来酸 | 5.43E-06 | 5.15E-06 | 2.71E-07 | 2.71E-07 |
|  | 三乙胺 | 6.55E-05 | 5.90E-05 | 6.55E-06 | 6.55E-06 |
|  | 叔丁醇 | 1.38E-03 | 1.31E-03 | 6.88E-05 | 6.88E-05 |
|  | 四氢呋喃 | 4.30E-03 | 4.09E-03 | 2.15E-04 | 2.15E-04 |
|  | 乙醇 | 1.57E-02 | 1.49E-02 | 7.85E-04 | 7.85E-04 |
|  | 乙腈 | 1.99E-02 | 1.89E-02 | 9.93E-04 | 9.93E-04 |
|  | 乙酸乙酯 | 1.65E-02 | 1.49E-02 | 1.65E-03 | 1.65E-03 |
|  | 异丙醇 | 2.29E-02 | 2.18E-02 | 1.15E-03 | 1.15E-03 |
|  | 正庚烷 | 3.08E-02 | 2.77E-02 | 3.08E-03 | 3.08E-03 |
|  | 三氯氧磷 | 9.18E-05 | 8.72E-05 | 4.59E-06 | 4.59E-06 |
|  | VOCs | 2.82E-01 | 2.59E-01 | 2.29E-02 | 2.29E-02 |
| 无组织废气 | 粉尘 | 5.37E-03 | 4.83E-03 | 5.37E-04 | 5.37E-04 |
|  | 乙醇 | 3.53E-03 | 0 | 3.53E-03 | 3.53E-03 |
|  | 乙腈 | 1.07E-03 | 0 | 1.07E-03 | 1.07E-03 |
|  | 氨 | 2.91E-05 | 0 | 2.91E-05 | 2.91E-05 |
|  | 氯化氢 | 6.96E-06 | 0 | 6.96E-06 | 6.96E-06 |
|  | VOCs* | 1.101E-02 | 0 | 1.101E-02 | 1.101E-02 |
| 固废 | 危险固废 | 34.9771 | 34.9771 | / | 0 |
|  | 一般固废 | 2.35 | 2.35 | / | 0 |
|  | 生活垃圾 | 5.6 | 5.6 | / | 0 |
| 噪声 | 等效A声级 | 厂界达标 |

备注：VOCs*仅包括本项目新增有机废气（二氯甲烷、乙醇、甲醇、乙酸乙酯、乙酸、乙腈、甲苯、异丙醇、丙酮、叔丁醇、三乙胺、马来酸、二氧六环、三氯氧磷、正庚烷、四氢呋喃等）。

本次项目建设在绿叶制药新厂区，污水站、危废库等公辅设施仅依托新厂区，本次污染物总量仅核算新厂区废气、废水及固废总量。

表4.4.5-2  新厂区全厂污染物产生量、削减量和排放量三本帐（t/a）

| 种类 | 污染物 名称 | 现有项目批复量（t/a） | 现有项目排放量（t/a） | 扩建项目排放量（t/a） | “以新带老”排放量（t/a） | 最终排放量（t/a） | 排放增加量（t/a） | 本次申请量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生量 | 削减量 | 接管量 | 排放量 |  |  |  |  |
| 废气 | 乙酸甲酯 | 0.0001 | 0.0001 | / | / | / | / | / | 0.0001 | / | / |
|  | 甲醇 | 0.004 | 0.004 | 1.75E-02 | 1.66E-02 | / | 8.76E-04 | / | 0.0049 | 8.76E-04 | 8.76E-04 |
|  | 二氯甲烷 | 0.0291 | 0.0291 | 1.27E-01 | 1.14E-01 | / | 1.27E-02 | / | 0.0418 | 1.27E-02 | 1.27E-02 |
|  | 乙醇 | 3.6937 | 3.6937 | 1.57E-02 | 1.49E-02 | / | 7.85E-04 | / | 3.6945 | 7.85E-04 | 7.85E-04 |
|  | 丙酸甲酯 | 0.0003 | 0.0003 | / | / | / | / | / | 0.0003 | / | / |
|  | 甲基异丁基酮 | 0.003 | 0.003 | / | / | / | / | / | 0.0030 | / | / |
|  | 乙腈 | 0.001 | 0.001 | 1.99E-02 | 1.89E-02 | / | 9.93E-04 | / | 0.0020 | 9.93E-04 | 9.93E-04 |
|  | 甲基叔丁基醚 | 0.005 | 0.005 | / | / | / | / | / | 0.0050 | / | / |
|  | 丙酮 | 1.7728 | 1.7728 | 2.18E-02 | 2.07E-02 | / | 1.09E-03 | / | 1.7739 | 1.09E-03 | 1.09E-03 |
|  | 甲苯 | 0.036 | 0.036 | 2.54E-03 | 2.28E-03 | / | 2.54E-04 | / | 0.0363 | 2.54E-04 | 2.54E-04 |
|  | 二甲苯 | 0.004 | 0.004 | / | / | / | / | / | 0.0040 | / | / |
|  | 环己烷 | 0.018 | 0.018 | / | / | / | / | / | 0.0180 | / | / |
|  | 三甲基氯硅烷 | 0.001 | 0.001 | / | / | / | / | / | 0.0010 | / | / |
|  | 六甲基二硅氮烷 | 0.003 | 0.003 | / | / | / | / | / | 0.0030 | / | / |
|  | 六甲基二硅氧烷 | 0.026 | 0.026 | / | / | / | / | / | 0.0260 | / | / |
|  | 丙酰溴 | 0.0002 | 0.0002 | / | / | / | / | / | 0.0002 | / | / |
|  | 乙酸 | 0.001 | 0.001 | 1.32E-05 | 1.25E-05 | / | 6.58E-07 | / | 0.0010 | 6.58E-07 | 6.58E-07 |
|  | 正庚烷 | 0.002 | 0.002 | 3.08E-02 | 2.77E-02 | / | 3.08E-03 | / | 0.0051 | 3.08E-03 | 3.08E-03 |
|  | 甲硫醇 | 0.0003 | 0.0003 | / | / | / | / | / | 0.0003 | / | / |
|  | 异丙醇 | 0.002 | 0.002 | 2.29E-02 | 2.18E-02 | / | 1.15E-03 | / | 0.0032 | 1.15E-03 | 1.15E-03 |
|  | 四氢呋喃 | 0.055 | 0.055 | 4.30E-03 | 4.09E-03 | / | 2.15E-04 | / | 0.0552 | 2.15E-04 | 2.15E-04 |
|  | 乙酸乙酯 | 0.052 | 0.052 | 1.65E-02 | 1.49E-02 | / | 1.65E-03 | / | 0.0537 | 1.65E-03 | 1.65E-03 |
|  | 乙醇胺 | 0.00003 | 0.00003 | / | / | / | / | / | 0.0000 | / | / |
|  | 吡啶 | 0.0001 | 0.0001 | / | / | / | / | / | 0.0001 | / | / |
|  | 三氯甲烷 | 0.0374 | 0.0374 | / | / | / | / | / | 0.0374 | / | / |
|  | 乙醚 | 0.0001 | 0.0001 | / | / | / | / | / | 0.0001 | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.074 | 0.074 | / | / | / | / | / | 0.0740 | / | / |
|  | VOCs | 5.6512 | 5.6512 | 2.82E-01 | 2.59E-01 | / | 2.29E-02 |  | 5.6741 | 2.29E-02 | 2.29E-02 |
|  | 三乙胺 | 0.003 | 0.003 | 6.55E-05 | 5.90E-05 | / | 6.55E-06 | / | 0.0030 | 6.55E-06 | 6.55E-06 |
|  | 氨 | 0.22 | 0.22 | 2.95E-04 | 2.80E-04 | / | 1.48E-05 | / | 0.2200 | 1.48E-05 | 1.48E-05 |
|  | 三氯氧磷 | 0.001 | 0.001 | 9.18E-05 | 8.72E-05 | / | 4.59E-06 | / | 0.0010 | 4.59E-06 | 4.59E-06 |
|  | 溴化氢 | 0.006 | 0.006 | / | / | / | / | / | 0.0060 | / | / |
|  | 氯化氢 | 0.00104 | 0.00104 | 4.06E-04 | 3.86E-04 | / | 2.04E-05 | / | 0.0011 | 2.04E-05 | 2.04E-05 |
|  | 硫化氢 | 0.003 | 0.003 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 二氧六环 | / | / | 9.49E-04 | 9.01E-04 | / | 4.74E-05 | / | 4.74E-05 | 4.74E-05 | 4.74E-05 |
|  | 马来酸 | / | / | 5.43E-06 | 5.15E-06 | / | 2.71E-07 | / | 2.71E-07 | 2.71E-07 | 2.71E-07 |
|  | 叔丁醇 | / | / | 1.38E-03 | 1.31E-03 | / | 6.88E-05 | / | 6.88E-05 | 6.88E-05 | 6.88E-05 |
|  | 粉尘 | 0.00354 | / | / | / | / | / | / | 0.0035 | / | / |
|  | SO2 | 0.0026 | / | / | / | / | / | / | 0.0026 | / | / |
|  | NOx | 0.039 | / | / | / | / | / | / | 0.0390 | / | / |
| 废水 | 废水量 | 94255.15 | 94255.15 | 3482 | 0 | 3482 | 3482 | / | 97737.15 | 3482 | 3482 |
|  | COD | 15.6219 | 15.6219 | 1.7371 | 0.8686 | 0.8686 | 0.1741 | / | 15.796 | 0.1741 | 0.1741 |
|  | SS | 5.8126 | 5.8126 | 0.7944 | 0.3972 | 0.3972 | 0.0348 | / | 5.8474 | 0.0348 | 0.0348 |
|  | 氨氮 | 1.4446 | 1.4446 | 0.1645 | 0.1254 | 0.0391 | 0.0174 | / | 1.462 | 0.0174 | 0.0174 |
|  | 二氯甲烷 | 0.0208 | 0.0208 | 0.0074 | 0.0277 | 0.0072 | 0.00348 | / | 0.02428 | 0.00348 | 0.00348 |
|  | 甲苯 | 0.01 | 0.01 | 0.0018 | 0.001792 | 0.000048 | 0.00035 | / | 0.01035 | 0.00035 | 0.00035 |
|  | 二甲苯 | 0.02 | 0.02 | / | / | / | / | / | 0.02 | / | / |
|  | 三氯甲烷 | 0.02 | 0.02 | / | / | / | / | / | 0.02 | / | / |
|  | 盐分 | 48.9543 | 48.9543 | 0.4257 | 0 | 0.4257 | 0.4257 | / | 49.38 | 0.4257 | 0.4257 |
|  | 总氮 | 0.1314 | 0.1314 | 0.2368 | 0.1806 | 0.0562 | 0.0522 | / | 0.1836 | 0.0522 | 0.0522 |
|  | 总磷 | 0.0165 | 0.0165 | 0.0034 | 0.0007 | 0.0027 | 0.0017 | / | 0.0182 | 0.0017 | 0.0017 |
| 固废 | 危险固废 | 0 | 0 | 34.9771 | 34.9771 | / | 0 | / | / | 0 | 0 |
|  | 一般固废 | 0 | 0 | 7.95 | 7.95 | / | 0 | / | / | 0 | 0 |

注：其中VOCs包括乙酸乙酯、丙酸甲酯、丙酮、甲苯、二甲苯、叔丁基甲醚、丙酰溴、甲基异丁基酮、乙酸、异丙醇、甲醇、乙醇、甲硫醇、乙醇胺、二氯甲烷、三氯甲烷、乙腈、吡啶、三甲基氯硅烷、六甲基二硅氮烷、六甲基二硅氧烷及非甲烷总烃；非甲烷总烃包括环己烷、正庚烷、四氢呋喃等。

## 4.5 环境风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）规定，风险识别范围包括物质危险性识别、生产系统危险性识别以及危险物质向环境转移的途径识别。

### 4.5.1物质危险性识别

拟建项目生产中存在危险性物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目涉及的重点关注的危险物质主要有二氯甲烷、乙醇、乙酸、甲醇、浓盐酸、乙腈、浓氨溶液、丙酮、异丙醇、甲苯、乙酸乙酯及各种含以上物质的废液，其燃爆、有毒有害危险特性及分布详见表4.5.1-1。

表4.5.1-1  拟建项目危险物质易燃易爆、有毒有害危险特性表

| 名称 | 分布 | 燃烧爆炸性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氯甲烷 | 物料暂存间、危废库 | 闪点30℃，沸点39.75℃，爆炸极限14-24%，引燃温度615℃。 | 毒性等级：经口属中等毒性； 急性毒性：LD50(大鼠经口）：1.25g/kg； LC50（小鼠，30分钟）：24929ppm。 |
| 乙醇 | 物料暂存间、危废库 | 极易燃，闪点12℃，爆炸极限3.3-19%，引燃温度363℃，最大爆炸压力0.735MPa。 | 毒性等级：属微毒性；急性毒性：LD50(兔经口)：7060mg/kg，LD50(兔经皮)：7340mg/kg |
| 乙酸 | 物料暂存间、危废库 | 闪点39℃，沸点117.9℃，爆炸极限：4.0%~17%（体积），能与氧化剂发生强烈反应 | 急性毒性：LD50(大鼠经口)3.3 g/kg；LD50(兔经皮)1060 mg/kg |
| 甲醇 | 物料暂存间、危废库 | 闪点16℃，沸点64.7℃，自燃点：434℃；爆炸极限：6.7%~36%（体积）。与空气混合能形成爆炸性混合物。 | 急性毒性：LD50（大鼠经口）：5628mg/kg；LC50（大鼠吸入）-4h：64000ppm。 |
| 浓盐酸 | 物料暂存间、危废库 | 沸点48℃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 | 急性毒性：LD50（兔经口）：900mg/kg；LC50（大鼠吸入）-1h：3124ppm。 |
| 乙腈 | 物料暂存间、危废库 | 闪点6℃，沸点81.6℃，引燃温度：524℃；爆炸极限：3%~16% | 毒性等级：属中等毒类。急性毒性：LD50(大鼠经口)：2730mg/kg；LD50(兔经皮)：1250mg/kg；LC50(大鼠吸入)-8h：12663mg/m3。 |
| 浓氨溶液 | 物料暂存间、危废库 | 熔点-77.7℃，沸点-33.5℃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 | 毒性：属低毒类。急性毒性：LD50（大鼠经口）：350mg/kg；LC50（大鼠吸入）-4h：1390mg/m3 |
| 丙酮 | 物料暂存间、危废库 | 熔点-20℃，沸点56.5℃，引燃温度：465℃，爆炸极限：2.5%-13%（体积） | 急性毒性：LD50(大鼠经口)：5800mg/kg。 |
| 异丙醇 | 物料暂存间、危废库 | 熔点12℃，沸点82.45℃，常温下可引火燃烧，其蒸汽与空气混合易形成爆炸混合物，爆炸极限2％～12％（体积） | 微毒类。急性毒性：LD50(大鼠经口)：5840mg/kg；LC50(小鼠经口)：3600mg/m3 |
| 甲苯 | 物料暂存间、危废库 | 熔点4℃，沸点110.4℃，易燃，蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限 1.2%～7.0%（体积） | 低毒，LD50（大鼠经口）5000mg/kg。 |
| 乙酸乙酯 | 物料暂存间、危废库 | 熔点-83℃，沸点77℃，折光率1.3719，闪点7.2℃(开杯)，易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物。引燃温度426℃，爆炸上下限：2-11% | LD50 (大鼠，经口)11.3mg/kg。 |

### 4.5.2生产系统危险性识别

#### 4.5.2.1 危险单元划分

根据本项目工艺流程和平面布置功能区划，结合物质危险性识别，项目划分成如下3个危险单元。

表4.5.2-1  拟建项目危险单元划分结果表

| 序号 | 危险单元 |
| --- | --- |
| 1 | 多功能化学中试车间 |
| 2 | 物料暂存间（位于车间内） |
| 3 | 危废库（依托现有） |
| 4 | 污水站（依托现有） |
| 5 | 废气处理设施 |

#### 4.5.2.2 危险单元内危险物质最大存在量

本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量见下表4.5.2-2。

表4.5.2-2  拟建项目危险单元内各危险物质最大存在量

| 序号 | 项目类别 | 物质名称 | CAS号 | 生产场所 临界量 | 最大使用（产生）量 | q/Q | 储存区 临界量 | 最大储存量 | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本项目 | 乙醇 | 64-17-5 | 500 | 7.06 | 0.0141 | 500 | 1.4 | 0.0028 |
|  |  | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 10 | 3.253 | 0.3253 | 10 | 0.5 | 0.05 |
|  |  | 乙酸 | 64-19-7 | 10 | 0.0103 | 0.00103 | 10 | 0.01 | 0.001 |
|  |  | 甲醇 | 67-56-1 | 10 | 0.583 | 0.0583 | 10 | 0.32 | 0.032 |
|  |  | 浓盐酸（折纯） | 7647-01-0 | 7.5 | 0.0645 | 0.0086 | 7.5 | 0.06 | 0.008 |
|  |  | 乙腈 | 75-05-8 | 10 | 2.146 | 0.2146 | 10 | 0.64 | 0.064 |
|  |  | 浓氨溶液（折纯） | 1336-21-6 | 10 | 0.0225 | 0.00225 | 10 | 0.015 | 0.0015 |
|  |  | 丙酮 | 67-64-1 | 10 | 0.889 | 0.0889 | 10 | 0.16 | 0.016 |
|  |  | 异丙醇 | 67-63-0 | 10 | 0.226 | 0.0226 | 10 | 0.16 | 0.016 |
|  |  | 甲苯 | 108-88-3 | 10 | 0.064 | 0.0064 | 10 | 0.2 | 0.02 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 10 | 0.667 | 0.0667 | 10 | 0.36 | 0.036 |
|  |  | 废液 | / | / | / | / | 10 | 15.343 | 1.534 |
|  | 现有项目 | 乙醇 | 64-17-5 | 500 | 2.99 | 0.00598 | 500 | 20.44 | 0.0404 |
|  |  | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 10 | 0.00062 | 0.000062 | 10 | 0.06 | 0.006 |
|  |  | 乙腈 | 75-05-8 | 10 | 0.66 | 0.066 | 10 | 1.9 | 0.19 |
|  |  | 丙酮 | 67-64-1 | 10 | 1.71 | 0.171 | 10 | 31.33 | 3.133 |
|  |  | 三氯甲烷 | 67-66-3 | 10 | 2.00 | 0.2 | 10 | 15.4 | 1.54 |
|  |  | 液氨（折纯） | 1336-21-6 | 10 | 0.09 | 0.009 | 10 | 0.63 | 0.063 |
|  |  | 盐酸（折纯） | 7647-01-0 | 7.5 | 0.07 | 0.0093 | 7.5 | 0.12 | 0.016 |
|  |  | 乙醚 | 60-29-7 | 10 | 0.03 | 0.003 | 10 | 0.05 | 0.005 |
|  |  | 甲苯 | 108-88-3 | 10 | 0.25 | 0.025 | 10 | 0.7 | 0.007 |
|  |  | 环己烷 | 110-82-7 | 10 | 0.06 | 0.006 | 10 | 0.2 | 0.002 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 10 | 1.82 | 0.182 | 10 | 3.5 | 0.35 |
|  |  | 甲醇 | 67-56-1 | 10 | 2.7 | 0.27 | 10 | 5.02 | 0.502 |
|  |  | 有机废液（二氯甲烷、水、六甲基二硅氮烷、三乙胺、乙醇、丙酸、乙腈、丙酰溴、溴化氢、雷尼镍、甲醇、正庚烷、甲基叔丁基醚等） | / | / | / | / | 10 | 61.96 | 6.196 |
| 合计（Σq/Q） | 9.3918 |

#### 4.5.2.3 危险单元内潜在风险源识别

本项目危险单元内潜在风险源识别详见表4.5.2-3：

表4.5.2-3  拟建项目危险单元内潜在风险源

| 序号 | 危险单元 | 潜在风险源 | 危险物质 | 危险性 | 存在条件、转化为事故的处罚因素 | 是否为重点污染源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能化学中试车间 | 减压浓缩 | 二氯甲烷、异丙醇、甲醇、丙酮、乙腈、乙醇 | 燃爆危险性、毒性 | 失误操作 | 否 |
|  |  | 离心、压滤 | 甲苯、二氯甲烷、异丙醇、甲醇、丙酮、乙腈、乙醇 | 燃爆危险性、毒性 | 失误操作 | 否 |
|  |  | 真空干燥 | 二氯甲烷、乙醇、异丙醇、甲醇、丙酮、乙腈 | 燃爆危险性、毒性 | 失误操作 | 否 |
|  |  | 加氢反应釜 | 二氯甲烷、异丙醇、甲醇、丙酮、甲苯、浓氨溶液 | 燃爆危险性、毒性 | 失误操作 | 否 |
| 2 | 物料暂存间 | 物料间 | 二氯甲烷、乙醇、乙酸、甲醇、浓盐酸、乙腈、浓氨溶液、丙酮、异丙醇、甲苯、乙酸乙酯 | 燃爆危险性、毒性 | 包装材料腐蚀、破损、失误操作，导致泄漏 | 否 |
| 3 | 厂区危废库 | 吨桶 | 废液等 | 燃爆危险性、毒性 | 包装材料腐蚀、破损、失误操作，导致泄漏 | 否 |
| 4 | 环保措施 | 管道 | 废水等 | 泄露风险 | 管道腐蚀、破损、失误操作，导致泄漏 | 否 |

### 4.5.3伴生/次伴生影响识别

拟建项目生产所使用的原料部分均具有潜在的危害，在贮存、运输和生产过程中可能发生泄漏和火灾爆炸，部分化学品在泄漏和火灾爆炸过程中遇水、热或其它化学品等会产生伴生和次生的危害。拟建项目涉及的风险物质事故状况下的伴生/次生危害具体见表4.5.3-1。

表4.5.3-1  拟建项目风险物质事故状况下的伴生/次生危害一览表

| 化学品名称 | 条件 | 伴生和次生事故及产物 | 危害后果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大气环境 | 水体环境 | 土壤环境 | 地下水环境 |
| 乙醇 | 受热或明火 | 燃烧、爆炸，产生一氧化碳、二氧化碳 | 有毒物质自身和次生的有毒物质以气态形式挥发进入大气，产生的伴生/次生危害，造成大气污染 | 有毒物质经清净下水管等排水管网混入清净下水、消防水、雨水中，经厂区排水管线流入地表水体，造成水体污染 | 有毒物质渗透进土壤，造成土壤污染 | 有毒物质进入地下水，造成地下水污染 |
| 二氯甲烷 | 受热或明火 | 燃烧、爆炸，产生一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气 |  |  |  |  |
| 乙酸 | 受热或明火 | 燃烧、爆炸，产生一氧化碳、二氧化碳 |  |  |  |  |
| 甲醇 | 受热或明火 | 燃烧、爆炸，产生一氧化碳、二氧化碳 |  |  |  |  |
| 浓盐酸 | 受热或明火 | 燃烧、爆炸，产生一氧化碳、二氧化碳、氯化氢 |  |  |  |  |
| 乙腈 | 受热或明火 | 燃烧、爆炸，产生一氧化碳、二氧化碳 |  |  |  |  |
| 浓氨溶液 | 受热或明火 | 燃烧、爆炸，产生一氧化氮、二氧化氮 |  |  |  |  |
| 丙酮 | 受热或明火 | 燃烧、爆炸，产生一氧化碳、二氧化碳 |  |  |  |  |
| 异丙醇 | 受热或明火 | 燃烧、爆炸，产生一氧化碳、二氧化碳 |  |  |  |  |
| 甲苯 | 受热或明火 | 燃烧、爆炸，产生一氧化碳、二氧化碳 |  |  |  |  |
| 乙酸乙酯 | 受热或明火 | 燃烧、爆炸，产生一氧化碳、二氧化碳 |  |  |  |  |

此外，堵漏过程中可能使用的大量拦截、堵漏材料，掺杂一定的物料，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。伴生、次生危险性分析见图4.5.3-2。

图4.5.3-2  事故状况伴生和次生危险性分析

### 4.5.4环境影响途径

根据可能发生突发环境事件的情况下，污染物的转移途径如表4.5.4-1。

表4.5.4-1 事故污染物转移途径

| 事故类型 | 事故位置 | 事故危害形式 | 污染物转移途径 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大气 | 排水系统 | 土壤、地下水 |
| 泄漏 | 车间及危废库 | 气态 | 扩散 | / | / |
|  |  | 液态 | / | 漫流 | 渗透、吸收 |
|  |  |  | / | 生产废水、雨水、消防废水 | 渗透、吸收 |
| 火灾引发的次伴生污染 | 车间及危废库 | 毒物蒸发 | 扩散 | / | / |
|  |  | 烟雾 | 扩散 | / | / |
|  |  | 伴生毒物 | 扩散 | / | / |
|  |  | 消防废水 | / | 生产废水、雨水、消防废水 | 渗透、吸收 |
| 环境风险防控设施失灵或非正常操作 | 环境风险防控设施 | 气态 | 扩散 | / | / |
|  |  | 液态 | / | 生产废水、雨水、消防废水 | 渗透、吸收 |
|  |  | 固态 | / | / | 渗透、吸收 |
| 非正常工况 | 车间及危废库 | 气态 | 扩散 | / | / |
|  |  | 液态 | / | 生产废水、雨水、消防废水 | 渗透、吸收 |
| 污染治理设施非正常运行 | 废气处理系统 | 废气 | 扩散 | / | / |
|  | 危废堆场 | 固废 | / | / | 渗透、吸收 |
| 厂内外运输系统故障 | 储存系统 | 毒物蒸发 | 扩散 | / | / |
|  | 输送系统 | 气态 | 扩散 | / | / |
|  |  | 液态 | / | 生产废水、雨水、消防废水 | / |
|  |  | 固态 | / | / | 渗透、吸收 |

### 4.5.5环境风险识别结果

拟建项目环境风险识别结果详见表4.5.5-1。

表4.5.5-1  拟建项目环境风险识别结果

| 危险单元 | 潜在风险源 | 危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多功能化学中试车间 | 反应釜、结晶罐、离心机、干燥箱、氢化车间 | 二氯甲烷、乙醇、乙酸、甲醇、浓盐酸、乙腈、浓氨溶液、丙酮、异丙醇、甲苯、乙酸乙酯等有机溶剂 | 泄漏 | 扩散、漫流、渗透、吸收 | 周边居民、地表水、地下水等 |
|  |  |  | 火灾、爆炸引发次伴生 | 扩散，消防废水漫流、渗透、吸收 | 周边居民、地表水、地下水等 |
| 危废库 | 吨袋、吨桶 | 含有二氯甲烷、乙醇、乙酸、甲醇、浓盐酸、乙腈、浓氨溶液、丙酮、异丙醇、甲苯、乙酸乙酯等物质的废液 | 泄漏 | 扩散、漫流、渗透、吸收 | 周边居民、地表水、地下水等 |
|  |  |  | 火灾、爆炸引发次伴生 | 扩散，消防废水漫流、渗透、吸收 | 周边居民、地表水、地下水等 |
|  |  |  | 泄漏 | 扩散、漫流、渗透、吸收 | 周边居民、地表水、地下水等 |
|  |  |  | 污染治理设施非正常运行 | 扩散、渗透、吸收 | 周边居民、地表水、地下水等 |
|  |  |  | 火灾、爆炸引发次伴生 | 扩散，消防废水漫流、渗透、吸收 | 周边居民、地表水、地下水等 |
| 环保措施 | 管道 | 废水等 | 泄露 | 扩散、漫流、渗透、吸收 | 周边居民、地表水、地下水等 |
| 厂外运输 | 运输车辆 | 废液 | 泄漏 | 扩散、漫流、渗透、吸收 | 周边居民、地表水、地下水等 |

# 5环境现状调查与评价

## 5.1自然环境概况

### 5.1.1地理位置

本项目位于江北新区，具体地理位置见图5.1-1。江北新区位于南京市长江以北，是中国国家级新区，由浦口区、六合区和栖霞区八卦洲街道构成，总面积2451平方千米，占南京市域面积的37%，是华东面向内陆腹地的战略支点，拥有便捷的公路、铁路、水路和航空枢纽，是长江经济带与东部沿海经济带的重要交汇节点，长三角辐射中西部地区的综合门户，南京北上连接中西部的重要区域。

### 5.1.2地形地貌

南京市是长江中下游低山、丘陵集中分布的主要区域之一，是低山、岗地、河谷平原、滨湖平原和沿江洲地等地形单元构成的地貌综合体。境内绵亘着宁镇山脉西段，长江横贯东西。境内高于海拔400米的山有钟山、老山和横山。本地区主要处于第四纪土层，在坳沟低耕土层下面，有一层厚度为4-13米的Q4亚粘土，其下为厚度3-9米的Q3亚粘土，Q3土层下为强风化沙岩。

本项目所在地为长江下游冲积平原区，从地质上来说，该区域位于新华夏系第二巨形隆起带与秦岭东西向复杂构造带东延的复合部位，属于古代形成的华南地台。地标为新生代第四纪的松散沉积层堆积。该处地震强度为6级。

### 5.1.3生态环境

（1）土壤

该区域土壤为潮土和渗育型水稻土，长江泥沙冲击母质发育而成，以沙质为主，西南部和东南部为脱潜型水稻土，湖积母质发育而成，粘性较强。中部为漂洗水稻土和潴育型水稻土，黄土状母质发育而成。低山丘陵区为粗骨型黄棕壤和普通型黄棕壤，砂岩和石英砂岩风化的残积物发育而成，据第二次土壤普查，主要为水稻土和山地土二类。

（2）陆生生态

南京高新技术产业开发区地处北亚热带，生态环境多样，植物种类繁多，植被资源丰厚。植被类型从平原、岗地到低山分布明显，低山中上部常以常绿针叶为主，其中马尾松、黑松、侧柏等树种居多，常年青翠。山坡下部及沟谷地带，以落叶阔叶林为主，主要是人工栽培的经济林，有茶、桑、梨等，而大面积丘陵农田，种植水稻、小麦、玉米等作物。圩区平原地势平洼，河渠纵横，大面积种植水稻、小麦、玉米等作物。河渠池塘多生长狐尾藻、苦菜等沉水水生植被，浅水处主要有浮萍、莲子等浮水、挺水水生植被。在道旁、水边及家舍四周，有密植的杨、柳、杉、椿等树种。浦口的植物共有180科900多种，可分为木、竹、花、蔬、草等五大类，其中比较珍稀的有水杉、杜仲等。

南京高新技术产业开发区生态环境优良，绿化率达43％；绵延百里的老山国家级森林公园，是南京的绿肺和氧吧。

（3）水生生态

该地区主要水生植物有浮游植物（蓝藻、硅藻和绿藻等）、挺水植物（芦苇、茭草、蒲草等）、浮叶植物（金银莲花、野菱等）和漂浮植物（浮萍、槐叶萍、水花生等）。河渠池塘多生长狐尾草、苦菜等沉水水生植被，浅水处主要有浮萍等浮水、挺水水生植被。主要的浮游动物有原生动物、轮虫、枝角类和桡足类四大类约二十多种，不同类群中的优势种主要为：原生动物为表壳虫、钟彤似铃壳虫等，轮虫有狭甲轮虫、单趾轮虫等，枝角类有秀体蚤、大型蚤等，桡足类有长江新镖水蚤、中华原镖水蚤等。该地区主要的底栖动物有环节动物（水栖寡毛类等），节肢动物（蟹、虾等），软体动物（田螺、棱螺等）。野生和家养的鱼类有草鱼、青鱼、鲢鱼、鲤鱼、鲫鱼、鯿鱼、黑鱼等几十种。甲壳类有虾、蟹等，贝类有田螺、蚌等。

### 5.1.4气候气象

南京江北新区属于北亚热带季风气候，本地区气候温和、四季分明、雨量适中、无霜期较长。降雨量四季分配不均。冬半年受寒冷的极地大陆气团影响，盛行偏北风，降雨较少；夏半年受热带或副热带海洋性气团影响，盛行偏南风，降水丰沛。尤其在春夏之交的5月底至6月，由于“极峰”移至长江流域一线而多“梅雨”。夏末秋初，受沿西北向移动的台风影响而多台风雨，全年无霜期222~224天，年日照时数1987~2170 h。

该地区主要的气象气候特征见表5.1-1。

表5.1 -1  南京江北新区主要气象气候特征表

| 编号 | 气象要素 | 特征值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 年平均气温 | 15.3℃ |
| 2 | 极端气温 | -14/40.7℃ |
| 3 | 年平均降水量 | 1038.7mm |
| 4 | 最大一日降水量 | 198.5mm |
| 5 | 年均蒸发量 | 843.90mm |
| 6 | 平均风速 | 3.4m/s |
| 7 | 最大风速 | 20.7m/s |
| 8 | 主导风向 | 夏季偏南风，冬季偏北风 |
| 9 | 年均日照时数 | 1771.4小时 |

### 5.1.5水文水系

建设项目所在地附近水体主要为长江和朱家山河。

（1）长江

长江是我国的第一大河，流域面积180万平方公里，长约6300公里，径流资源占全国总量的36%。长江南京大厂段位于南京东北部，系八卦洲北汊江段，全长21.6公里，其间主要支流为马汊河。大厂江段水面宽约350~900米，进出口段及中部马汊河段附近较宽，约700~900米，最窄处在南化公司附近，宽约350米，平均河宽约624米，平均水深8.4米，平面形状呈一个向北突出的大弯道。本河段属长江下游感潮河段，受中等强度潮汐影响，水位每天出现两次潮峰和两次潮谷。涨潮历时约3小时，落潮历时约9小时，涨潮水流有托顶，存在负流。根据南京下关潮水位资料统计（1921~1991年），历史最高水位10.2米（吴凇基面，1954.8.17），最低水位1.54米，年内最大水位变幅7.7米（1954年），枯水期最大潮差差别1.56米（1951.12.31），多年平均潮差0.57米。长江南京段的水流虽受潮汐影响，但全年变化仍为径流控制调节，其来水特征可用南京上游的大通水文站资料代表。大通历年的最大流量为92600m3/s，多年平均流量为28600m3/s。年内最小月平均流量一般出现在1月份，4月份开始涨水，7月份出现最大值。大厂江段的分流比随上流来流大小而变化，汛期的分流比约18%左右，枯水期约15%。本江段历年来最大流量为1.8万m3/s，最小流量为0.12万m3/s。

（2）朱家山河

朱家山河为南京高新技术产业开发区规划的纳污河流，为长江下游支流，是安徽滁河的分支，长约10.5公里，河水弯弯曲曲从北向南流动，在接纳了浦口地区大部分工业废水和生活污水后流入长江。朱家山宽10多米，长江枯水季节河水水深在0.5米左右，河水流速缓慢，但受长江水位影响很大，夏季往往由于暴雨和长江、滁河水位的增高，使朱家山河的水位增高。朱家山河在水域功能区排序为工业、景观、农业。水质目标为Ⅳ类。

项目所在区域地表水系图见图5.1-2。

### 5.1.6地质条件

根据已于2016年12月21日取得南京市环境保护局审查意见的《南京高新技术产业开发区控制性详细规划环境影响报告书》（宁环建[2016]55），南京高新技术产业开发区内地质基础为震旦系变质岩；各时代地层均有发育，但仅有震旦系上统地层出露较好，结构清楚。地貌多姿，集低山、丘陵、平原、岗地、大江、大河为一体；区域属宁、镇、扬丘陵山地西北边缘地带，地势中部高，南北低。老山山脉由东向西横亘中部，制高点大刺山海拔442.1米，平原标高7-5米，山地两侧为岗、塝、冲相间的波状岗地，临江、沿滁为低平的沙洲、河谷平原。土壤多样，水稻土、潮土、黄棕壤占97%以上。

开发区土质从地面往下可分为七层，①素填土层，层厚1.5-2.6m，该层又可分为四个小层，工程性质都较差；②粉质粘土层，层厚约3.9-4.5m，工程性质良好；③粉质粘土层，层厚0-14.5m，工程性质差；④粉质粘土层，层厚0-4.1m，工程性质较好；⑤粉质粘土层，层厚2.5-7.8m，该层又可分为二个小层，其中⑤-1工程性质一般，⑤-2工程性质较好；⑥残积土层，层厚0.5m，工程性质较好；⑦岩层，该层又可分为二个小层，其中⑦-1工程性质一般，⑦-2工程性质良好。

### 5.1.7自然资源

南京地处北亚热带，属于我国现代植物资源最丰富、植物种类最繁多的地区。又以山丘、河湖兼备、气候温和，而野生动物资源丰富繁多，其动物种类足以代表长江中下游地区。

南京在江苏省的植物分布区划分上，属于长江南北平原丘陵区，是落叶阔叶林逐步过渡到落叶阔叶、常绿阔叶混交林地区。主要分布树种有马尾松、麻栎、栓皮栎、枫香、化香、糯米椴、青刚栎、苦槠、冬青、石楠等。还有部分外来植物如：雪松、火炬松、广玉兰等。

## 5.2环境保护目标调查

项目周边主要环境保护目标调查情况见表5.2-1。

表5.2-1  环境保护目标调查情况

| 环境保护目标名称 | 地理位置 | 服务功能 | 四至范围 | 保护对象 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 |
| 落桥社区 | N，1300m | 居住 | / | 居民 | 人群健康 |
| 陈庄 | NW，840m | 居住 | / | 居民 | 人群健康 |
| 杨柳庄 | NW，2050m | 居住 | / | 居民 | 人群健康 |
| 南京花旗医院 | S，2100m | 居住 | / | 居民 | 人群健康 |
| 裕民家园 | SE，2100m | 居住 | / | 居民 | 人群健康 |
| 永丰社区 | NE，1300 m | 公共 | / | 居民 | 人群健康 |
| 香溢紫郡 | SE，2250 m | 居住 | / | 居民 | 人群健康 |
| 永丰小学 | SE，2400 m | 教育 | / | 学生 | 人群健康 |
| 陆军指挥学院 | SW，2350 m | 教育 | / | 学生 | 人群健康 |
| 浦口区六一小学 | SW，1200 m | 教育 | / | 人群 | 人群健康 |
| 水环境 |
| 朱家山河 | 厂界西南侧940m | 工业 | 河流河段 | 河流水域 | GB3838-2002Ⅳ类 |
| 长江（南京大厂段） | 厂界东侧7300m | 饮用水源 | 长江（南京大厂段） | 河流水域 | GB3838-2002Ⅱ类 |
| 声环境 |
| 项目厂界 | 绿叶新厂区 | 工业 | 200米范围 | 职工 | 人群健康 |
| 生态环境 |
| 龙王山风景区 | 东南 距离生态空间管控区域范围最近距离2100 | 自然与人文景观保护 | 以龙王山风景区批复规划范围为准 | 自然与人文景观保护 | / |
| 滁河重要湿地 | 西北 距离生态空间管控区域范围最近距离2500 | 湿地生态系统保护 | 三合圩片：东至滁河以北，由余家湾大桥沿滁河至晓桥；西至原双圩村村部，沿双圩路向北至友联路顺清流河至余家湾大桥；南至晓桥，沿双圩路向南至青山路，从青山路由青山三组—东葛村砂石路至江永线至晓桥；北至友联村五四小圩，沿清流河至青山村五四组滁河堤埂。北城圩片：西北至永宁与安徽来安边界；南至滁河围堤外500米；东至大桥村张堡。双城圩片：北至滁河，南至河堤外500米，西起老滁河，东至六合滁河入口圩堤外500米。 | 湿地生态系统保护 | / |

## 5.3环境质量现状调查与评价

本次环境质量现状调查实测数据出自江苏迈斯特环境检测有限公司、谱尼测试科技有限公司出具的监测报告，报告中大气环境质量补充监测采样日期为2020年4月3日~4月9日、2020年12月17日~12月23日；地下水采样日期为2020年6月9日；本项目评价范围内区域环境空气质量达标情况监测数据引用《南京市环境状况公报（2019）》。

### 5.3.1大气环境质量现状

#### 5.3.1.1区域环境空气质量达标情况

采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据，根据2019年南京市环境状况公报，全年各项污染物指标监测结果如下：

PM2.5年均值为40μg/m3，超标0.14倍，下降4.8%；PM10年均值为69μg/m3，达标，同比下降2.8％；NO2年均值为42μg/m3，超标0.05倍，同比上升5.0%；SO2年均值为10μg/m³，达标，同比持平；CO日均浓度第95百分位数为1.3毫克/立方米，达标，同比持平；O3日最大8小时值超标天数为69天，超标率为18.9%，同比增加6.3个百分点。

因此，本项目所在区域为不达标区，不达标因子为PM2.5、NO2、O3。

#### 5.3.1.2基本污染物环境质量现状

由于评价范围内无环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据，本次评价引用南京市迈皋桥监测点（国控站点）2019年全年SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5日均值和O3日最大8小时平均。基本污染物环境质量现状评价见表5.2-1。

表5.2-1 基本污染物环境质量现状

| 监测点名称 | 国控监测点位坐标/m | 污染物 | 年评价指标 | 评价标准（ug/m3） | 现状浓度（ug/m3） | 占标率（%） | 超标频率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 南京市迈皋桥监测站 | 670115 | 3553863 | SO2 | 年平均质量浓度 | 60 | 9.5 | 15.8 | / | 达标 |
|  |  |  |  | 24小时平均值第98位 | 150 | 20 | 13.3 |  |  |
|  |  |  | NO2 | 年平均质量浓度 | 40 | 46.9 | 117.3 | 7.5 | 未达标 |
|  |  |  |  | 24小时平均值第98位 | 80 | 91 | 113.8 |  |  |
|  |  |  | CO | 24小时平均值第95位 | 4000 | 1200 | 0.3 | / | 达标 |
|  |  |  | PM10 | 年平均质量浓度 | 70 | 74.5 | 106.4 | 6.2 | 未达标 |
|  |  |  |  | 24小时平均值第95位 | 150 | 154 | 102.7 |  |  |
|  |  |  | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 35 | 37.8 | 108 | 8.9 | 未达标 |
|  |  |  |  | 24小时平均值第95位 | 75 | 88 | 117.3 |  |  |
|  |  |  | O3 | 日最大8小时平均第90百分位数 | 160 | 176 | 110 | 14.0 | 未达标 |

由表5.2-1所示，项目所在地SO2和CO达标，NO2、PM10、PM2.5和O3未达标，NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度最大浓度占标率分别为117.3%、106.4%和108%，保证率日平均浓度占标率分别为113.8%、102.7%和117.3%，超标频率分别为7.5%、6.2%和8.9%；O3 8小时保证率浓度占标率为110%，超标频率分别为14%。

#### 5.3.1.3环境空气质量补充监测

（1）监测项目

乙醇、二氯甲烷、VOCs、氨、氯化氢、甲醇、甲苯及监测期间的风向、风速、气压、气温等气象要素。

（2）监测点位

按本区域主导风向，考虑区域功能，布设2个大气监测点。大气监测点位置及监测项目见表5.3-1及图2.4-1。

表5.3-2  空气环境现状监测点位

| 监测点编号 | 名称 | 坐标/m （UTM坐标） | 方位 | 距离(m) | 实测因子 | 所在环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |
| G1 | 项目所在地 | 657757 | 3563754 | / | / | 乙醇、VOCs、二氯甲烷、氨、氯化氢、甲醇、甲苯 | 二类区 |
| G2 | 项目下风向800米处空地 | 656739 | 3564124 | / | 800 |  |  |

（3）监测时间和频次

实测时间：乙醇、VOCs监测时间2020.4.3-4.9，二氯甲烷监测时间2020.9.6-2020.9.12，氨、氯化氢、甲醇、甲苯监测时间2020.12.17-2020.12.23。

监测频次：乙醇、丙酮、VOCs、二氯甲烷、氨、氯化氢、甲醇、甲苯小时浓度连续监测7天，每天监测4次，每次采样时间不少于45min。监测同时记录气温、气压、风向、风速等气象参数。

（4）监测及分析方法

按原国家环保局出版的《空气和废气监测分析方法》和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）5.3节规定的分析方法中的有关规定进行。

表5.3-3  监测分析方法及来源

| 项目 | 分析方法 |
| --- | --- |
| 挥发性有机物 | 《环境空气 挥发性有机物的测定吸附管采样热脱附-气相色谱质谱法》 （HJ 644-2013） |
| 乙醇 | 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版） |
| 二氯甲烷 | 罐采样/气相色谱-质谱法 |
| 氨 | 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009 |
| 氯化氢 | 环境空气和废气氯化氢的测定离子色谱法HJ 549-2016 |
| 甲醇 | 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局(2003) |
| 甲苯 | 活性炭吸附-二硫化碳解析气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局(2003) |

（5）监测气象条件

环境空气质量现状实测气象资料见表5.3-4。

表5.3-4  环境空气质量现状监测期间气象资料

| 采样日期 | 气象参数 |
| --- | --- |
|  | 气压KPa | 气温℃ | 风速m/s | 风向 | 湿度 % |
| 2020.04.03 | 02:00 | 101.65 | 6.5 | 2.2~2.5 | 东 | 75 |
|  | 08:00 | 101.63 | 10.2 | 2.2~2.5 | 东 | 75 |
|  | 14:00 | 101.58 | 17.3 | 2.2~2.5 | 东 | 56 |
|  | 20:00 | 101.62 | 10.9 | 2.2~2.5 | 东 | 67 |
| 2020.04.04 | 02:00 | 101.69 | 4.7 | 2.1~2.6 | 东北 | 75 |
|  | 08:00 | 100.66 | 9.5 | 2.1~2.6 | 东北 | 65 |
|  | 14:00 | 101.62 | 14.9 | 2.1~2.6 | 东北 | 54 |
|  | 20:00 | 101.65 | 10.8 | 2.1~2.6 | 东北 | 63 |
| 2020.04.05 | 02:00 | 101.63 | 6.9 | 2.3~2.7 | 东 | 80 |
|  | 08:00 | 101.60 | 11.2 | 2.3~2.7 | 东 | 63 |
|  | 14:00 | 101.55 | 18.6 | 2.3~2.7 | 东 | 49 |
|  | 20:00 | 101.59 | 12.0 | 2.3~2.7 | 东 | 61 |
| 2020.04.06 | 02:00 | 101.65 | 6.5 | 2.2~2.6 | 东南 | 82 |
|  | 08:00 | 101.62 | 10.2 | 2.2~2.6 | 东南 | 67 |
|  | 14:00 | 101.57 | 16.7 | 2.2~2.6 | 东南 | 51 |
|  | 20:00 | 101.61 | 11.0 | 2.2~2.6 | 东南 | 64 |
| 2020.04.07 | 02:00 | 101.67 | 5.5 | 2.3~2.7 | 东南 | 74 |
|  | 08:00 | 101.64 | 9.9 | 2.3~2.7 | 东南 | 61 |
|  | 14:00 | 101.59 | 14.5 | 2.3~2.7 | 东南 | 50 |
|  | 20:00 | 101.63 | 10.4 | 2.3~2.7 | 东南 | 59 |
| 2020.04.08 | 02:00 | 101.55 | 7.1 | 2.2~2.6 | 北 | 75 |
|  | 08:00 | 101.52 | 11.5 | 2.2~2.6 | 北 | 63 |
|  | 14:00 | 101.47 | 19.7 | 2.2~2.6 | 北 | 48 |
|  | 20:00 | 101.51 | 12.0 | 2.2~2.6 | 北 | 60 |
| 2020.04.09 | 02:00 | 101.53 | 6.8 | 2.0-2.5 | 东北 | 72 |
|  | 08:00 | 101.49 | 12.1 | 2.0-2.5 | 东北 | 60 |
|  | 14:00 | 101.44 | 19.9 | 2.0-2.5 | 东北 | 47 |
|  | 20:00 | 101.48 | 13.1 | 2.0-2.5 | 东北 | 58 |

表5.3-5 环境空气质量现状监测期间气象资料

| 采样日期 | 气象参数 |
| --- | --- |
|  | 气压KPa | 气温℃ | 风速m/s | 风向 |
| 2020.09.06 | 02:00 | 100.7 | 23.5 | 2.3 | 东 |
|  | 08:00 | 100.5 | 27.1 | 2.1 | 东 |
|  | 14:00 | 100.3 | 32.3 | 2.0 | 东 |
|  | 20:00 | 100.5 | 26.2 | 1.9 | 东 |
| 2020.09.07 | 02:00 | 100.9 | 24.1 | 2.2 | 西南 |
|  | 08:00 | 100.6 | 27.9 | 2.1 | 西南 |
|  | 14:00 | 100.3 | 33.3 | 2.1 | 西南 |
|  | 20:00 | 100.5 | 25.7 | 2.3 | 西南 |
| 2020.09.08 | 02:00 | 100.8 | 23.3 | 2.1 | 东 |
|  | 08:00 | 100.6 | 27.0 | 2.1 | 东 |
|  | 14:00 | 100.4 | 32.5 | 2.2 | 东 |
|  | 20:00 | 100.7 | 24.9 | 2.0 | 东 |
| 2020.09.09 | 02:00 | 100.7 | 24.0 | 2.0 | 东 |
|  | 08:00 | 100.5 | 27.7 | 2.1 | 东 |
|  | 14:00 | 100.3 | 33.4 | 2.3 | 东 |
|  | 20:00 | 100.6 | 25.9 | 2.1 | 东 |
| 2020.09.10 | 02:00 | 100.8 | 23.2 | 2.1 | 东北 |
|  | 08:00 | 100.6 | 26.9 | 2.0 | 东北 |
|  | 14:00 | 100.4 | 32.4 | 2.1 | 东北 |
|  | 20:00 | 100.7 | 25.2 | 2.2 | 东北 |
| 2020.09.11 | 02:00 | 101 | 22.5 | 2.2 | 东北 |
|  | 08:00 | 100.7 | 26.1 | 2.3 | 东北 |
|  | 14:00 | 100.5 | 31.5 | 2.2 | 东北 |
|  | 20:00 | 100.7 | 25.9 | 2.1 | 东北 |
| 2020.09.12 | 02:00 | 100.9 | 23.3 | 2.3 | 东北 |
|  | 08:00 | 100.6 | 26.8 | 2.3 | 东北 |
|  | 14:00 | 100.4 | 32.2 | 2.2 | 东北 |
|  | 20:00 | 100.6 | 26.5 | 2.0 | 东北 |

表5.3-6 环境空气质量现状监测期间气象资料

| 参数 位置/时间 | 监测时间 | 天气状况 | 温度(℃) | 总云 | 低云 | 大气压 （kPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1项目所在地 | 2020-12-17 | 阴 | 1.1 | 8 | 7 | 102.5 |
| G2项目下风向800m米处空地 | 2020-12-17 | 阴 | 1.1 | 8 | 7 | 102.5 |
| G1项目所在地 | 2020-12-18 | 多云 | 1.2 | 6 | 5 | 102.3 |
| G2项目下风向800m米处空地 | 2020-12-18 | 多云 | 1.2 | 6 | 5 | 102.3 |
| G1项目所在地 | 2020-12-19 | 多云 | -2.5 | 6. | 5 | 102.6 |
| G2项目下风向800m米处空地 | 2020-12-19 | 多云 | -2.5 | 6. | 5 | 102.6 |
| G1项目所在地 | 2020-12-20 | 晴 | -2.2 | 3 | 1 | 102.6 |
| G2项目下风向800m米处空地 | 2020-12-20 | 晴 | -2.2 | 3 | 1 | 102.6 |
| G1项目所在地 | 2020-12-21 | 晴 | -1.8 | 3 | 2 | 102.3 |
| G2项目下风向800m米处空地 | 2020-12-21 | 晴 | -1.8 | 3 | 2 | 102.3 |
| G1项目所在地 | 2020-12-22 | 多云 | 3.4 | 6 | 5 | 102.2 |
| G2项目下风向800m米处空地 | 2020-12-22 | 多云 | 3.4 | 6 | 5 | 102.2 |
| G1项目所在地 | 2020-12-23 | 多云 | 1.2 | 6 | 5 | 102.4 |
| G2项目下风向800m米处空地 | 2020-12-23 | 多云 | 1.2 | 6 | 5 | 102.4 |

（6）监测结果

监测结果评价见表5.3-7。

表5.3-7  大气环境质量现状监测结果一览表

| 监测点位 | 监测因子 | 平均时间 | 评价标准（mg/m3） | 浓度范围（mg/m3） | 最大浓度占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1（项目所在地） | 乙醇 | 小时平均 | 0.5 | ND | / | 0 | 达标 |
|  | 挥发有机物 |  | 1.2 | 0.0174~0.146 | 12.2% | 0 | 达标 |
|  | 二氯甲烷 |  | 0.171 | 0.0172-0.0475 | 2.7% | 0 | 达标 |
|  | 氨 |  | 0.2 | 0.02-0.04 | 20% | 0 | 达标 |
|  | 氯化氢 |  | 0.05 | 0.014-0.036 | 72% | 0 | 达标 |
|  | 甲醇 |  | 3.0 | ND | / | 0 | 达标 |
|  | 甲苯 |  | 0.2 | ND | / | 0 | 达标 |
| G2（项目下风向800米处空地） | 乙醇 | 小时平均 | 0.5 | ND | / | 0 | 达标 |
|  | 挥发有机物 |  | 1.2 | 0.0132-0.135 | 11.25% | 0 | 达标 |
|  | 二氯甲烷 |  | 0.171 | 0.017-0.0424 | 2.5% | 0 | 达标 |
|  | 氨 |  | 0.2 | 0.01-0.03 | 15% | 0 | 达标 |
|  | 氯化氢 |  | 0.05 | 0.017-0.031 | 62% | 0 | 达标 |
|  | 甲醇 |  | 3.0 | ND | / | 0 | 达标 |
|  | 甲苯 |  | 0.2 | ND | / | 0 | 达标 |

注：氨、甲醇、甲苯检出限为0.01 mg/m3，乙醇检出限为0.1 mg/m3，氯化氢检出限为0.003 mg/m3。

根据监测结果本次评价点位的乙醇满足前苏联环境空气质量标准，氨、氯化氢、甲醇、甲苯、挥发有机物满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求，二氯甲烷满足根据《环境影响评价技术导则制药建设项目》(HJ611-2011)附录C计算得到的质量标准值。

### 5.3.2地表水环境质量现状

#### 5.3.2.1区域地表水环境质量达标情况

采用生态环境主管部门公开发布的地表水环境质量现状数据，根据2019年《南京市环境状况公报》，全市水环境质量明显改善，纳入《江苏省“十三五”水环境质量考核目标》的22个地表水断面水质全部达标，水质优良（Ⅲ类及以上）断面比例100%，较上年提升18.2个百分点，无丧失使用功能（劣Ⅴ类）断面。城市主要集中式饮用水水源地水质继续保持优良，达标率为100%。长江南京段干流，水质总体状况为优，7个监测断面水质均符合Ⅱ类标准。全市7条省控入江支流中，年均水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838--2002）Ⅲ类以上水平，Ⅲ类及以上水质断面比例上升57.1个百分点，其中3条水质为Ⅱ类，4条水质为Ⅲ类。

#### 5.3.2.2地表水环境质量现状监测

（1）监测因子

pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷及监测期间河流的流速、流量、水位和流向等有关水文要素，其中pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷及水文要素引用《南京市高新区北部污水处理厂扩容改造项目》监测报告（2019.7.16-7.18）;二氯甲烷引用《南京药石科技股份有限公司创新药物分子砌块研发、工艺研究和开发平台建设项目（重新报批）》监测报告（2018.7.11-2018.7.13）。

（2）监测断面布设

根据项目评价区水文特征、项目排污特征及纳污水体情况，设监测断面3个，具体位置见表5.3-8和图5.1-2。

表5.3-8  地表水环境现状监测断面布设

| 监测点编号 | 河流名称 | 断面位置 | 引用部分* | 监测时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 朱家山河 | 北部污水厂排放口南500m | pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、二氯甲烷 | 连续3天，2次/天（上下午各1次） |
| W2 |  | 北部污水厂排放口北1000m |  |  |
| W3 |  | 北部污水厂排放口北2000m |  |  |

注*：监测数据引用《南京市高新区北部污水处理厂扩容改造项目》监测报告（2019.7.16-7.18）。

（3）监测时间和频次

引用监测时间：2019.7.16-7.18；2018.7.11-2018.7.13。

监测频次：连续监测3天，上下午各监测一次。

（4）监测及分析方法

按原国家环保局出版的《水和废水监测分析方法》和国家地表水环境监测技术规范的要求进行。详见表5.3-9。

表5.3-9  地表水水质监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》（GB/T6920-1986） |
| 2 | 流速 | 河流流量测验规范GB50179-1993（4.3） |
| 3 | CODcr | 《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》（HJ 828-2017） |
| 4 | SS | 《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB/T 11901-1989） |
| 5 | 氨氮 | 《水质 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ535-2009） |
| 6 | 总氮 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636-2012） |
| 7 | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB/T11893-1989） |
| 8 | 二氯甲烷 | 《水质 水质挥发性有机物的测定 气相色谱法（试行）》 HJ620-2011 |

（5）监测结果

地表水水质监测结果见表5.3-10。

表5.3-10  地表水水质监测结果一览表 （单位：mg/L，pH无量纲）

| 断面 | 项目 | pH | COD | SS | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 二氯甲烷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 最小值 | 7.33 | 5 | 12 | 0.395 | 0.24 | 0.87 | ND |
|  | 最大值 | 7.37 | 8 | 16 | 0.545 | 0.26 | 1.09 | ND |
|  | 平均值 | 7.35 | 7 | 14 | 0.44 | 0.25 | 0.96 | ND |
|  | 平均污染物指数 | 0.175 | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.83 | 0.64 | / |
|  | 评论 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W2 | 最小值 | 7.31 | 7 | 11 | 0.667 | 0.28 | 1.26 | ND |
|  | 最大值 | 7.35 | 10 | 15 | 0.757 | 0.3 | 1.48 | ND |
|  | 平均值 | 7.33 | 8.3 | 12.8 | 0.706 | 0.29 | 1.352 | ND |
|  | 平均污染物指数 | 0.165 | 0.28 | 0.21 | 0.47 | 0.97 | 0.9 | / |
|  | 评论 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W3 | 最小值 | 7.28 | 8 | 12 | 0.392 | 0.22 | 0.88 | ND |
|  | 最大值 | 7.33 | 13 | 15 | 0.512 | 0.26 | 1.21 | ND |
|  | 平均污染物指数 | 0.165 | 0.43 | 0.25 | 0.34 | 0.86 | 0.81 | / |
|  | 平均值 | 7.297 | 10.3 | 13.3 | 0.446 | 0.238 | 1.065 | ND |
|  | 评论 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅳ类标准 | 6~9 | 30 | 60 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.02 |

#### 5.3.2.3地表水环境质量现状评价

（1）评价方法

根据江苏省地表水环境功能区划，本项目朱家山河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准。采用单项水质参数评价模式，在各项水质参数评价中，对某一水质参数的现状浓度采用多次监测的平均浓度值和最大浓度值。单因子污染指数计算公式为：

Sij=Cij/Csj

式中：Sij: 第i种污染物在第j点的标准指数；

Cij: 第i种污染物在第j点的监测平均浓度值，mg/L；

CSj: 第i种污染物的地表水水质标准值，mg/L；

其中：pH为：

SpH,j=（7.0-pHj）/（7.0-pHsd）    pHj≤7

SpH,j =（pHj-7.0）/（pHsu-7.0）    pHj＞7

式中：SpH，j: 水质参数pH在j点的标准指数；

pHj: j点的pH值；

pHsu: 地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHsd: 地表水水质标准中规定的pH值下限。

当以上公式计算的污染指数Iij＞1时，即表明该项指标已经超过了规定的质量标准。

（2）评价结果

根据表5.3-8的统计结果分析，评价朱家山河pH、COD、氨氮、总磷、总氮均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，SS符合《地表水资源质量标准》（SL63-94）中四级标准。

### 5.3.3声环境质量现状

#### 5.3.3.1声环境质量现状监测

（1）监测因子

等效连续A声级

（2）监测时间和频次

监测引用时间：2020年6月9日、10日，连续监测两天，昼间和夜间各监测一次。

（3）监测点布置

根据声源的位置和周围环境特点，在项目厂界处布设4个噪声现状测点，各测点的位置见表5.3-11和图5.3-1。

表5.3-11  噪声现状监测点位

| 类别 | 测点编号 | 测点位置 | 方法来源 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目厂界 | N1 | 东厂界 | 《声环境质量标准》GB3096-2008 | 等效连续A声级 |
|  | N2 | 南厂界 |  |  |
|  | N3 | 西厂界 |  |  |
|  | N4 | 北厂界 |  |  |

（4）监测方法

按《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。

（5）监测结果

本项目厂区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。各监测点噪声的监测、评价结果见表5.3-12。

表5.3-12  噪声环境现状监测结果一览表  单位dB（A）

| 测点编号 | 环境功能 | 2020年6月9日 | 2020年6月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 达标情况 | 夜间 | 达标情况 | 昼间 | 达标情况 | 夜间 | 达标情况 |
| N1 | 3类 | 53.9 | 达标 | 49.4 | 达标 | 54.2 | 达标 | 47.4 | 达标 |
| N2 |  | 55.2 | 达标 | 48.2 | 达标 | 53.6 | 达标 | 47.6 | 达标 |
| N3 |  | 54.6 | 达标 | 48.5 | 达标 | 53.1 | 达标 | 49.1 | 达标 |
| N4 |  | 54.4 | 达标 | 48.5 | 达标 | 53.3 | 达标 | 47.3 | 达标 |

#### 5.3.3.2声环境质量现状评价

由表5.3-10可知，本项目厂区昼间及夜间声环境均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

### 5.3.4地下水环境质量现状

#### 5.3.4.1地下水环境质量现状监测

（1）监测因子

检测因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、高锰酸盐指数、氨氮、总硬度、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、铁、锰、硫酸盐、二氯甲烷。

（2）监测时间和频次

监测引用时间：D1引用时间2018.07.11；D2、D6、D7引用时间2018.4.7； D3-D5，D8-D11，实测时间2020.06.09，D1-D5二氯甲烷实测时间2020.9.12。

监测频次：监测一天，每天一次。

（3）监测点布设

评价范围内共布设5地下水水质监测点，11个水位监测点。各监测位点见表5.3-13及图2.4-1。

表5.3-13  地下水环境现状监测点位

| 监测点编号 | 名称 | 方位 | 距离(m) | 实测因子 | 引用监测因子 | 设置意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 落桥社区 | NW | 1210 | 二氯甲烷、水位 | Mg2+、CO32-、HCO32-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数 | 了解项目区域地下水水质和水位状况 |
| D2 | 老幼岗 | SE | 1218 |  |  |  |
| D3 | 项目所在地 | / | / | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、二氯甲烷、水位 | / |  |
| D4 | 观赏鱼科技园 | W | 1770 |  |  |  |
| D5 | 永丰社区 | E | 1562 |  |  |  |
| D6 | 前进 | NW | 1780 | 水位 | / | 了解项目区域地下水水位状况（另外布设水位监测点位） |
| D7 | 裕民家园 | SE | 2000 |  |  |  |
| D8 | 季丰村 | SW | 1420 | 水位 | / |  |
| D9 | 转沟溪 | NE | 1757 |  |  |  |
| D10 | 老幼岗社区停车场 | SE | 1445 |  |  |  |
| D11 | 大院子 | N | 1665 |  |  |  |

注：D1的监测数据引用《南京药石科技股份有限公司创新药物分子砌块研发、工艺研究和开发平台建设项目》的监测报告。D2、D6、D7的监测数据引用《南京驯鹿生物医药有限公司细胞治疗产品的商业化平台项目》的监测报告。

（4）监测方法分析

采样按《环境监测技术规范》（地表水和废水部分）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）、《水和废水监测分析方法》（第四版）有关规定和要求执行。检测分析方法见表5.3-14。

监测全过程按国家环境监测总站、江苏省环境监测中心有关技术规定进行，实施全过程质量控制。

表5.3-14  地下水水质监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》（GB 6920-86） |
| 2 | 总硬度 | 《水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法》（GB/T 7477-1987） |
| 3 | 氯化物 | 《水质 无机阴离子的测定 离子色谱法》（HJ/T 84-2001） |
| 4 | Cl-、SO42- | 《水质 无机阴离子离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》（HJ/T 84-2016） |
| 5 | 高锰酸盐指数 | 《水质 高锰酸盐指数的测定》（GB/T 11892-1989） |
| 6 | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009） |
| 7 | K+、Na+ | 《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 11904-1989） |
| 8 | Ca2+、Mg2+ | 《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》（GB/T 11905-1989） |
| 9 | CO32- | 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002 年）3.1.11.1 |
| 10 | HCO3- | 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002 年）3.1.12.1 |
| 11 | 硝酸盐氮 | 《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）》（HJ 535-2009） |
| 12 | 亚硝酸盐氮 | 《水质 亚硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）》（GB 7493-1987） |
| 13 | 硝酸盐 | 《水质无机阴离子的测定》（HJ/T84-2001） |
| 14 | 亚硝酸盐 | 《水质亚硝酸盐氮的测定》（GB/T7493-1987） |
| 15 | 挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定4 氨基安替比林分光光度法》（HJ 503-2009） |
| 16 | 氰化物 | 异烟酸-吡唑酮分光光度法《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》（HJ 503-2009） |
| 17 | 砷、汞 | 《水质汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》（HJ694-2014） |
| 18 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法《生活饮用水标准检验方法 金属指标》（GB/T 5750.6-2006） |
| 19 | 铅、镉 | 石墨炉原子吸收法测定镉、铜、铅《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002）3.4.7.4 |
| 20 | 氟化物 | 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》（GB 7484-1987） |
| 21 | 耗氧量 | 酸性高锰酸钾滴定法《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 （GB/T 5750.7-2006） |
| 22 | 铁 | 《水质铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》（GB/T11911-1989） |
| 23 | 锰 | 《水质铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》（GB/T11911-1989） |
| 24 | 溶解性固体 | 重量法《水和废水检测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002）3.1.7.2 |
| 25 | 二氯甲烷 | 《罐采样/气相色谱-质谱法》（HJ759-2015） |

（5）监测结果

本次地下水环境质量现状监测结果具体见表5.3-15至5.3-16。

#### 5.3.4.2地下水环境质量现状评价

（1）评价方法

本项目所在区域地下水尚未划分地下水功能区划，本环评对照《地下水质量标准》（GB/T14848-93）对地下水监测数据进行评价，地下水质量评价采用附注的单项组分评价法。具体要求与步骤如下：

按《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）所列分类指标，划分为五类，代号与类别代号相同，不同类别标准值相同时，从优不从劣。

（2）评价结果

地下水现状质量评价结果见表5.3-17。

表5.3-15 地下水监测结果（监测因子）  pH无量纲，砷、汞、铅、镉μg/L，其他为mg/L

| 测点编号 | 监测 日期 | 监测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH | 氨氮 | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 高锰酸盐指数 | 挥发酚 | 氰化物 | 砷 | 汞 | 六价铬 | 总硬度 | 铅 | 氟化物 | 铁 | 锰 | 镉 | 耗氧量 | 硫酸盐 | 氯化物 | 总硬度 | 溶解性固体 | 二氯甲烷 |
| D1 | 2018.7.11 | 8.22 | 0.028 | 10.8 | 0.003 | 1.6 | ND | ND | 0.84 | ND | ND | 320 | 2.31 | 0.408 | 0.18 | 3.44 | / | / | 63.3 | 22.0 | 320 | / | ND |
| D2 | 2020.4.7 | 7.02 | 1.97 | ND | 0.042 | 4.14 | 0.0066 | ND | 1.6 | 6.5 | 5 | 327 | ND | 0.220 | 0.66 | 2.26 | ND | / | 5.64 | 121 | 327 | 396 | ND |
| D3 | 2020.6.9 | 7.32 | 0.230 | 4.86 | 0.0013 | 1.186 | ND | ND | ND | ND | ND | 236 | ND | 0.69 | ND | ND | ND | 2.06 | 66.3 | 159 | 236 | 340 | ND |
| D4 |  | 7.57 | 0.371 | 4.89 | 0.027 | 0.734 | ND | ND | ND | ND | ND | 245 | ND | 0.66 | ND | ND | ND | 1.84 | 75.9 | 154 | 245 | 354 | ND |
| D5 |  | 7.14 | 0.122 | 4.91 | 0.011 | 1.651 | ND | ND | ND | ND | ND | 297 | ND | 0.60 | ND | ND | ND | 2.24 | 71.1 | 32.8 | 297 | 438 | ND |

表5.3-16 地下水水位现状评价结果

| 采样地点 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水位（米） | 3.71 | 15.91 | 4.12 | 3.53 | 12.17 | 3.63 | 13.82 | 4.85 | 4.64 | 11.86 | 4.33 |
| 高程（米） | 5 | 20 | 6 | 5 | 16 | 6 | 18 | 7 | 7 | 14 | 6 |
| 埋深（米） | 1.29 | 4.09 | 1.88 | 1.47 | 3.83 | 2.37 | 4.18 | 2.15 | 2.36 | 2.14 | 1.67 |

表5.3-17  地下水环境质量现状评价结果

| 测点编号 | 监测结果 |
| --- | --- |
|  | pH | 氨氮 | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 挥发酚 | 氰化物 | 砷 | 汞 | 六价铬 | 总硬度 | 铅 | 氟化物 | 铁 | 锰 | 镉 | 硫酸盐 | 氯化物 | 高锰酸盐指数 | 耗氧量 | 溶解性固体 | 二氯甲烷 |
| D1 | Ⅰ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | / | / | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅴ | / | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | / | / | Ⅰ |
| D2 | Ⅰ | Ⅴ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅳ | / | Ⅱ | Ⅰ |
| D3 | Ⅰ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| D4 | Ⅰ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ |
| D5 | Ⅰ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

注：钾离子、钠离子、钙离子、镁离子、碳酸根离子、碳酸氢根离子无相应标准，不予评价。

由表5.3-15可知：评价区域内地下水pH、氰化物、铅、镉、六价铬、二氯甲烷含量达到Ⅰ类标准要求；亚硝酸盐氮、氟化物、硫酸盐、溶解性总固体含量达到Ⅱ类标准要求；硝酸盐氮、氯化物、总硬度、砷、汞、耗氧量达到Ⅲ类标准要求；高锰酸盐指数、挥发酚、铁达到Ⅳ类标准：氨氮、锰含量达到Ⅴ类标准。

2）地下水化学类型分析判定

根据地下水八项离子监测结果，对八项阴阳离子含量进行计算，得到地下水中离子毫克当量浓度及毫克当量百分数，监测与计算结果见表5.3-16，计算公式如下：

表5.3-16  地下水环境中8大阴、阳离子浓度计算结果

| 点位 项目 | D1 (mg/L) | D2 (mg/L) | D3 (mg/L) | D4 (mg/L) | D5 (mg/L) | 平均值 (mg/L) | 毫克当量数 | 毫克当量百分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K+ | 0.77 | 2.94 | 1.03 | 1.15 | 1.25 | 1.428 | 0.037 | 0.66% |
| Na+ | 3.31 | 28.3 | 28.3 | 29 | 47.5 | 27.282 | 1.186 | 21.46% |
| Ca2+ | 15.6 | 72.3 | 79 | 80.3 | 81.4 | 65.72 | 3.286 | 59.44% |
| Mg2+ | 2.63 | 18.8 | 8.75 | 9.5 | 21.5 | 12.236 | 1.020 | 18.44% |
| Cl- | 22 | 122 | 72.9 | 83.5 | 80.6 | 76.2 | 2.177 | 34.32% |
| SO42- | 63.3 | 5.64 | 66.3 | 75.9 | 71.1 | 56.448 | 1.176 | 18.53% |
| CO32- | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0.00% |
| HCO3- | 246 | 221 | 125 | 105 | 215 | 182.4 | 2.990 | 47.14% |

注：碳酸根离子未检出，取0值计算。

从计算结果可以看出阳离子毫克当量百分数大于25%的为Ca2+，阴离子毫克当量百分数大于25%的为HCO3-和Cl-，根据舒卡列夫分类法（见表5.3-17）确定地下水化学类型为22（HCO3-+Cl- Ca）型水。

表5.3-17  舒卡列夫分类表

| 超过25%毫克 当量的离子 | HCO3 | HCO3+ SO4 | HCO3+ SO4+Cl | HCO3+Cl | SO4 | SO4+Cl | Cl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 |
| Ca+Mg | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | 44 |
| Mg | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 |
| Na+Ca | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 39 | 46 |
| Na+Ca+Mg | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 47 |
| Na+Mg | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 |
| Na | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |

### 5.3.5土壤环境质量现状

本次土壤环境质量监测，在厂区内设置了3个土壤柱状采样点，1个表层土采样点，在厂外设置2个表层土采样点。

（1）监测因子

重金属和无机物、挥发性有机物、半挥发性有机物。

（2）监测时间和频次

监测引用时间：2019年7月21日至2019年8月1日。

监测频次：监测采样一次。

（3）监测点布设

评价范围内共布设3个柱状样，3个表层样。各监测点位见表5.3-18，监测点位见图9。

表5.3-18  土壤环境现状监测点位

| 序号 | 土壤点位编号 | 位置 | 点位 | 方位 | 距离（m） | 检测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T1 | 污水处理站与危废库间 | 柱状样 | / | / | GB 36600基本项目45项（砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2,-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘） |
| 2 | T2 | 储罐区 | 柱状样 | / | / |  |
| 3 | T3 | 制剂楼二楼东北侧 | 柱状样 | / | / |  |
| 4 | T4 | 厂区空地 | 表层样 | / | / |  |
| 5 | T5 | 厂区南侧空地 | 表层样 | SW | 180m |  |
| 6 | T6 | 华宝路北侧附近农田 | 表层样 | NE | 200m | 镉、铜、铅、汞、砷、镍、铬、锌 |

注：T1、T2、T3、T4、T5、T6点位监测数据引用《南京绿叶制药有限公司硝苯地平固体制剂（重新报批）项目》的监测报告。

（4）监测结果

土壤环境质量现状监测结果具体见表5.3-19~22。

表5.3-19  土壤环境监测结果（单位：mg/kg）

| 序号 | 监测因子 | 单位 | 监测结果 | 检出限 | 风险筛选值mg/kg | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T1-1 (0.5m) | T1-2 (1.5m) | T1-3 (3m) | T1-4 (6m) | T2-1 (0.5m) | T2-2 (1.5m) | T2-3 (3m) | T2-4 (6m) |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 达标 |
| 1 | 铜 | mg/kg | 33 | 34 | 31 | 14 | 9 | 55 | 31 | 34 | / | 2000 | 18000 | 达标 |
| 2 | 镍 | mg/kg | 35 | 34 | 31 | 15 | 30 | 54 | 35 | 30 | / | 150 | 900 | 达标 |
| 3 | 铅 | mg/kg | 25.1 | 15.5 | 22.3 | 6.6 | 19.1 | 14.7 | 18.1 | 13.5 | / | 400 | 800 | 达标 |
| 4 | 镉 | mg/kg | 0.15 | 0.16 | 0.09 | 0.12 | 0.24 | 0.19 | 0.16 | 0.10 | / | 20 | 65 | 达标 |
| 5 | 砷 | mg/kg | 7.20 | 6.77 | 6.80 | 3.58 | 2.10 | 12.9 | 6.24 | 4.13 | / | 20 | 60 | 达标 |
| 6 | 汞 | mg/kg | 0.014 | 0.013 | 0.008 | ND | ND | 0.015 | 0.013 | 0.021 | / | 8 | 38 | 达标 |
| 7 | 六价铬 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.16 | 3.0 | 5.7 | 达标 |
| 8 | 四氯化碳 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.3 | 0.9 | 2.8 | 达标 |
| 9 | 氯仿 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 达标 |
| 10 | 氯甲烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.0 | 12 | 37 | 达标 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.2 | 3 | 9 | 达标 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.3 | 0.52 | 5 | 达标 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.0 | 12 | 66 | 达标 |
| 14 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.3 | 66 | 596 | 达标 |
| 15 | 反式-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.4 | 10 | 54 | 达标 |
| 16 | 二氯甲烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.5 | 94 | 616 | 达标 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.1 | 1 | 5 | 达标 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.2 | 2.6 | 10 | 达标 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.2 | 1.6 | 6.8 | 达标 |
| 20 | 四氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.4 | 11 | 53 | 达标 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.3 | 701 | 840 | 达标 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.2 | 0.6 | 2.8 | 达标 |
| 23 | 三氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.2 | 0.7 | 2.8 | 达标 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.2 | 0.05 | 0.5 | 达标 |
| 25 | 氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.0 | 0.12 | 0.43 | 达标 |
| 26 | 苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.9 | 1 | 4 | 达标 |
| 27 | 氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.2 | 68 | 270 | 达标 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.5 | 560 | 560 | 达标 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.5 | 5.6 | 20 | 达标 |
| 30 | 乙苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.2 | 7.2 | 28 | 达标 |
| 31 | 苯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.1 | 1290 | 1290 | 达标 |
| 32 | 甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.3 | 1200 | 1200 | 达标 |
| 33 | 间，对-二甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.2 | 163 | 570 | 达标 |
| 34 | 邻二甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.2 | 222 | 640 | 达标 |
| 35 | 2-氯酚 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.06 | 250 | 2256 | 达标 |
| 36 | 硝基苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.09 | 34 | 76 | 达标 |
| 37 | 萘 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.09 | 25 | 70 | 达标 |
| 38 | 苯并（a）蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.1 | 5.5 | 15 | 达标 |
| 39 | 䓛 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.1 | 490 | 1293 | 达标 |
| 40 | 苯并（b）荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.2 | 5.5 | 15 | 达标 |
| 41 | 苯并（k）荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.1 | 55 | 151 | 达标 |
| 42 | 苯并（a）芘 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.1 | 0.55 | 1.5 | 达标 |
| 43 | 茚并（1,2,3-cd）芘 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.1 | 5.5 | 15 | 达标 |
| 44 | 二苯并（a,h）蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.1 | 0.55 | 1.5 | 达标 |
| 45 | 苯胺 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.04 | 92 | 260 | 达标 |

表5.3-20 土壤环境监测结果（单位：mg/kg）

| 序号 | 监测因子 | 单位 | 监测结果 | 检出限 | 风险筛选值mg/kg | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T3-1 (0.5m) | T3-2 (1.5m) | T3-3 (3m) | T3-4 (6m) | T4-1 (0.5m) | T5-1 (0.5m) |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 达标 |
| 1 | 铜 | mg/kg | 32 | 33 | 29 | 39 | 29 | 32 | / | 2000 | 18000 | 达标 |
| 2 | 镍 | mg/kg | 33 | 31 | 27 | 33 | 28 | 31 | / | 150 | 900 | 达标 |
| 3 | 铅 | mg/kg | 16.3 | 20.1 | 17.5 | 16.4 | 18.6 | 20.6 | / | 400 | 800 | 达标 |
| 4 | 镉 | mg/kg | 0.16 | 0.09 | 0.03 | 0.12 | 0.05 | 0.16 | / | 20 | 65 | 达标 |
| 5 | 砷 | mg/kg | 4.21 | 8.92 | 7.47 | 5.12 | 6.17 | 6.80 | / | 20 | 60 | 达标 |
| 6 | 汞 | mg/kg | 0.020 | 0.013 | 0.006 | 0.053 | 0.015 | 0.007 | / | 8 | 38 | 达标 |
| 7 | 六价铬 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.16 | 3.0 | 5.7 | 达标 |
| 8 | 四氯化碳 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.3 | 0.9 | 2.8 | 达标 |
| 9 | 氯仿 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 达标 |
| 10 | 氯甲烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.0 | 12 | 37 | 达标 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.2 | 3 | 9 | 达标 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | 0.0674 | 0.199 | ND | ND | 1.3 | 0.52 | 5 | 达标 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.0 | 12 | 66 | 达标 |
| 14 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.3 | 66 | 596 | 达标 |
| 15 | 反式-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.4 | 10 | 54 | 达标 |
| 16 | 二氯甲烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.5 | 94 | 616 | 达标 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.1 | 1 | 5 | 达标 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.2 | 2.6 | 10 | 达标 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.2 | 1.6 | 6.8 | 达标 |
| 20 | 四氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.4 | 11 | 53 | 达标 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.3 | 701 | 840 | 达标 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 0.0132 | ND | ND | 1.2 | 0.6 | 2.8 | 达标 |
| 23 | 三氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.2 | 0.7 | 2.8 | 达标 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.2 | 0.05 | 0.5 | 达标 |
| 25 | 氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.0 | 0.12 | 0.43 | 达标 |
| 26 | 苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.9 | 1 | 4 | 达标 |
| 27 | 氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.2 | 68 | 270 | 达标 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.5 | 560 | 560 | 达标 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.5 | 5.6 | 20 | 达标 |
| 30 | 乙苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.2 | 7.2 | 28 | 达标 |
| 31 | 苯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.1 | 1290 | 1290 | 达标 |
| 32 | 甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.3 | 1200 | 1200 | 达标 |
| 33 | 间，对-二甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.2 | 163 | 570 | 达标 |
| 34 | 邻二甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.2 | 222 | 640 | 达标 |
| 35 | 2-氯酚 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.06 | 250 | 2256 | 达标 |
| 36 | 硝基苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.09 | 34 | 76 | 达标 |
| 37 | 萘 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.09 | 25 | 70 | 达标 |
| 38 | 苯并（a）蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.1 | 5.5 | 15 | 达标 |
| 39 | 䓛 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.1 | 490 | 1293 | 达标 |
| 40 | 苯并（b）荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.2 | 5.5 | 15 | 达标 |
| 41 | 苯并（k）荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.1 | 55 | 151 | 达标 |
| 42 | 苯并（a）芘 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.1 | 0.55 | 1.5 | 达标 |
| 43 | 茚并（1,2,3-cd）芘 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.1 | 5.5 | 15 | 达标 |
| 44 | 二苯并（a,h）蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.1 | 0.55 | 1.5 | 达标 |
| 45 | 苯胺 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.04 | 92 | 260 | 达标 |

表5.3-21  土壤环境监测结果（单位：mg/kg）

| 序号 | 监测因子 | 监测结果 | 第二类用地风险筛选值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T6（0~0.5m） |  |  |
| 1 | 镉 | 0.12 | 0.3 | 达标 |
| 2 | 铜 | 48 | 50 | 达标 |
| 3 | 铅 | 29.4 | 70 | 达标 |
| 4 | 汞 | 0.014 | 1.3 | 达标 |
| 5 | 砷 | 13.5 | 40 | 达标 |
| 6 | 镍 | 41 | 60 | 达标 |
| 7 | 铬 | 91 | 150 | 达标 |
| 8 | 锌 | 73.5 | 200 | 达标 |

表5.3-22  土壤理化性质调查

| 样品类型：土壤 | 样品名称 | T2-3 | T2-4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 采样深度 | 1.5-3.0m | 3.0-6.0m |
|  | 采样日期 | 2019.7.21 | 2019.7.21 |
| 理化特性描述 | 颜色 | 灰棕 | 灰棕 |
|  | 结构 | 黏土 | 黏土 |
|  | 质地 | 潮、硬 | 潮、硬 |
|  | 砂砾含量 | 无 | 细沙 |
|  | 其他异物 | 半腐物 | 无 |
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检出限 | 测定值 |  |
| 1 | pH值 | 无量纲 | / | 7.59 | 8.15 |
| 2 | 容重 | g/cm3 | / | 1.36 | 1.38 |
| 3 | 饱和导水率 | cm/s | / | 1.32*10-4 | 8.96*10-5 |
| 4 | 总孔隙度 | 体积% | / | 41.6 | 43.1 |
| 5 | 阴离子交换量 | cmol*/kg | 0.8 | 5.5 | 4.2 |
| 6 | 氧化还原电位 | mV | / | 419 | 408 |

#### 5.3.5.2土壤环境质量现状评价

（1）评价方法

评价采用土壤《土壤环境质量 建设用地土壤风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行》（GB15618-2018）表1标准进行评价。

（2）评价结果

土壤现状质量评价结果见表5.3-23。

表5.3-23  土壤环境监测结果评价

| 分析指标 | 样本数量（个） | 最大值（mg/kg） | 最小值（mg/kg） | 平均值（mg/kg） | 标准差 | 最大值编号 | 第二类用地筛选值（mg/kg） | 检出率（%） | 超标率（%） | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砷 | 15 | 13.5 | 2.1 | 6.794 | 3.022 | T6 | 60 | 100 | 0 | 0 |
| 铜 | 15 | 55 | 9 | 32.2 | 10.697 | T2 | 18000 | 100 | 0 | 0 |
| 铅 | 15 | 29.4 | 6.6 | 18.253 | 5.058 | T6 | 800 | 100 | 0 | 0 |
| 镉 | 15 | 0.24 | 0.03 | 0.129 | 0.052 | T2 | 65 | 100 | 0 | 0 |
| 汞 | 15 | 0.053 | ND | 0.014 | 0.012 | T3 | 38 | 86 | 0 | 0 |
| 铬（六价） | 15 | ND | ND | / | / | / | 5.7 | 0 | 0 | 0 |
| 镍 | 15 | 54 | 15 | 32.533 | 7.856 | T2 | 900 | 100 | 0 | 0 |
| 氯苯 | 15 | ND | ND | 0.00075 | / | / | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 15 | ND | ND | 0.00075 | / | / | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 乙苯 | 15 | ND | ND | 0.00075 | / | / | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 15 | ND | ND | 0.00075 | / | / | 570 | 0 | 0 | 0 |
| 邻二甲苯 | 15 | ND | ND | 0.00075 | / | / | 640 | 0 | 0 | 0 |
| 苯乙烯 | 15 | ND | ND | 0.00075 | / | / | 1290 | 0 | 0 | 0 |
| 1,1,2,2,-四氯乙烷 | 15 | ND | ND | 0.00075 | / | / | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 15 | ND | ND | 0.00075 | / | / | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1,4-二氯苯 | 15 | ND | ND | 0.00075 | / | / | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2-二氯苯 | 15 | ND | ND | 0.00075 | / | / | 560 | 0 | 0 | 0 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 15 | ND | ND | 0.0007 | / | / | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 1,1-二氯乙烷 | 15 | ND | ND | 0.00075 | / | / | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 15 | ND | ND | 0.00075 | / | / | 596 | 0 | 0 | 0 |
| 氯仿 | 15 | ND | ND | 0.00075 | / | / | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 15 | ND | ND | 0.00075 | / | / | 840 | 0 | 0 | 0 |
| 四氯化碳 | 15 | ND | ND | 0.00065 | / | / | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
| 苯 | 15 | ND | ND | 0.001 | / | / | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2-二氯乙烷 | 15 | ND | ND | 0.00065 | / | / | 5 | 8.33 | 0 | 0 |
| 三氯乙烯 | 15 | ND | ND | 0.00075 | / | / | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1，2-二氯丙烷 | 15 | ND | ND | 0.00075 | / | / | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 甲苯 | 15 | ND | ND | 0.00075 | / | / | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 15 | ND | ND | 0.00075 | / | / | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
| 四氯乙烯 | 15 | ND | ND | 0.00075 | / | / | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 氯甲烷 | 15 | ND | ND | 0.0005 | / | / | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 氯乙烯 | 15 | ND | ND | 0.0005 | / | / | 0.43 | 0 | 0 | 0 |
| 1,1-二氯乙烯 | 15 | ND | ND | 0.0005 | / | / | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 2-氯酚 | 15 | ND | ND | 0.03 | / | / | 2256 | 0 | 0 | 0 |
| 硝基苯 | 15 | ND | ND | 0.045 | / | / | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 萘 | 15 | ND | ND | 0.045 | / | / | 70 | 100 | 0 | 0 |
| 苯并[a]蒽 | 15 | ND | ND | 0.05 | / | / | 15 | 100 | 0 | 0 |
| 䓛 | 15 | ND | ND | 0.05 | / | / | 1293 | 100 | 0 | 0 |
| 苯并[b]荧蒽 | 15 | ND | ND | 0.1 | / | / | 15 | 100 | 0 | 0 |
| 苯并[k]荧蒽 | 15 | ND | ND | 0.05 | / | / | 151 | 100 | 0 | 0 |
| 苯并[a]芘 | 15 | ND | ND | 0.05 | / | / | 1.5 | 100 | 0 | 0 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | ND | ND | 0.05 | / | / | 15 | 100 | 0 | 0 |
| 二苯并[a，h]蒽 | 15 | ND | ND | 0.05 | / | / | 1.5 | 100 | 0 | 0 |
| 苯胺 | 15 | ND | ND | 0.04 | / | / | 260 | 100 | 0 | 0 |

由表5.3-23可知：本项目所在区域内土壤监测项目T1、T2、T3、T4、T5均能满足《土壤环境质量建设用地土壤风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准，T6能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行》（GB15618-2018）表1标准。

# 6环境影响预测与评价

## 6.1大气环境影响预测与评价

### 6.1.1预测模型及方法

对照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录A中推荐模型，本次使用估算模型ARESCREEN进行污染物最大占标率计算，估算模式是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染源的最大地面浓度，从而进行评价等级判定，确定本项目大气环境影响评价等级为二级，不进行进一步预测与评价。使用软件的版本为2018年推出的EIAProA2018大气环评专业辅助系统。估算模型参数见表6.1.1-1。

表6.1.1-1  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 农村 |
| 最高环境温度/℃ | 40.7 |
| 最低环境温度/℃ | -14 |
| 土地利用类型 | 农田 |
| 区域湿度条件 | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 是 |
| 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 否 |
| 离岸距离/km | / |
| 岸线方位/° | / |

### 6.1.2预测源强

根据本项目工程分析，本次预测按照本项目新增污染源预测。本项目排气筒在正常工况下点源排放参数见表6.1.2-1，面源排放参数见表6.1.2-2。

表6.1.2-1 本项目点源大气污染物排放参数

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10# | 657582 | 356383 | 4 | 30 | 1.1 | 16.03 | 20 | 6720 | 间歇 |
| 源强(g/h) | 氨 | 乙酸 | 丙酮 | 二氯甲烷 | 甲苯 | 甲醇 | 氯化氢 | 三乙胺 | 叔丁醇 | 四氢呋喃 | 乙醇 | 乙酸 乙酯 | 乙腈 | 异丙醇 | 正庚烷 | 三氯氧磷 | 马来酸 | 二氧六环 | VOCs |
|  | 0.419 | 0.0658 | 104.0468 | 502.2969 | 9.0679 | 142.041 | 1.7226 | 0.4127 | 6.3764 | 5.551 | 73.4319 | 61.9110 | 161.6431 | 82.3883 | 129.5646 | 0.2549 | 0.0046 | 1.5304 | 1280.5861 |
| 环境质量标准（μg/m3） | 小时 | 200 | 200 | 800 | 1710 | 200 | 3000 | 50 | 140 | 375 | 200 | 5000 | 100 | 140 | 600 | 24 | 40 | 76 | 762 | 1200 |
|  | 日均 | / | 60 | / | 570 | / | 1000 | 15 | 140 | / | 200 | 5000 | 100 | / | 600 | / | / | / | / | / |
|  | 年均 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（g/h) |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | TVOC |
| 2 | 7# | 657780 | 3563768 | 4 | 15 | 0.5 | 15.18 | 20 | 2400 | 间歇 | 0.1791 |
| 环境质量标准（μg/m3） | 小时 | 7200 |
|  | 日均 | / |
|  | 年均 | / |

表6.1.2-2 本项目面源大气污染物排放参数

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 657757 | 3563754 | / | 49.5 | 18 | 0 | 10 | 6720 | 间歇 |
| 源强(kg/h) | 乙醇 | 乙腈 | 氨 | 氯化氢 | 颗粒物 | 二氯甲烷 | 丙酮 | 乙酸乙酯 | TVOC |
|  | 5.25E-04 | 1.60E-04 | 4.33E-03 | 1.04E-03 | 2.13E-03 | 5.39E-04 | 3.72E-05 | 6.88E-05 | 1.64E-03 |
| 环境质量标准（μg/m3） | 5000 | 5000 | 1710 | 140 | 800 | 450 | 1710 | 800 | 100 | 1200 |
|  | 5000 | 5000 | 570 | / | / | 150 | 570 | / | 100 | / |
|  | 年均 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

### 6.1.3估算结果

本项目新增1根排气筒（10#）排放有组织废气，危废库废气依托现有排气筒（7#）排放有组织废气，1个面源排放无组织废气，污染物种类主要有氨、乙酸、丙酮、二氯甲烷、甲苯、甲醇、氯化氢、三乙胺、叔丁醇、四氢呋喃、乙醇、乙酸乙酯、乙腈、异丙醇、正庚烷、三氯氧磷、马来酸、二氧六环、VOCs等。根据导则中推荐的估算模式计算，结果见表6.1.3-1、表6.1.3-2。

表6.1.3-1 污染源估算模型计算结果表（有组织）

| 污染源 | 10#排气筒 |
| --- | --- |
|  | 氨 | 乙酸 | 丙酮 | 二氯甲烷 | 甲苯 | 甲醇 | 氯化氢 |
|  | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量 浓度μg/m3 | 占标率% |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 1.08E-06 | 0 | 1.75E-07 | 0 | 2.70E-04 | 0.03 | 1.27E-03 | 0.07 | 2.88E-05 | 0.01 | 3.71E-04 | 0.01 | 4.79E-06 | 0.01 |
| D10%最远距离m | / | / | / | / | / | / | / |
| 污染源 | 10#排气筒 |
|  | 三乙胺 | 叔丁醇 | 四氢呋喃 | 乙醇 | 乙酸乙酯 | 乙腈 | 异丙醇 |
|  | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 1.11E-06 | 0 | 1.67E-05 | 0 | 1.59E-05 | 0.01 | 1.92E-04 | 0 | 1.62E-04 | 0.16 | 4.22E-04 | 0.30 | 2.14E-04 | 0.04 |
| D10%最远距离m | / | / | / | / | / | / | / |
| 污染源 | 10#排气筒 | 7#排气筒 |
|  | 正庚烷 | 三氯氧磷 | 马来酸 | 二氧六环 | VOCs | VOCs | / |
|  | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | / | / |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 3.37E-04 | 1.41 | 6.62E-07 | 0 | 1.22E-08 | 0 | 3.99E-06 | 0.01 | 3.30E-03 | 0.27 | 4.35E-03 | 0.36 | / | / |
| D10%最远距离m | / | / | / | / | / | / | / |

表6.1.3-2 污染源估算模型计算结果表（无组织）

| 污染源 | 多功能化学中试车间中试区 |
| --- | --- |
|  | 粉尘 | 乙醇 | 乙腈 | 氨 | 氯化氢 | 二氯甲烷 | 丙酮 | 乙酸乙酯 | TVOC |
|  | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 2.56E-03 | 0.57 | 6.32E-04 | 0.01 | 2.91E-04 | 0.02 | 1.93E-04 | 0.14 | 7.96E-05 | 0.01 | 2.85E-04 | 0.25 | 2.03E-04 | 0.23 | 1.46E-04 | 0.1 | 1.20E-03 | 0.1 |
| D10%最远距离m | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

由预测结果可见，最大占标率为多功能化学中试车间有组织排放的正庚烷，最大占标率为1.41%，本项目属于M[7340]医学研究和试验发展，同时考虑到项目样品为原料药研发，因此根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）判定，本项目大气环境影响评价等级划定为二级，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。根据预测结果，各污染物下风向最大浓度均小于标准要求，对周围大气环境影响较小，不会改变区域环境空气质量等级。

### 6.1.4异味影响分析

根据工程分析，本项目中试区、危废暂存间等区域会产生异味。本项目涉及的恶臭物质主要有乙腈、乙酸、氨、三乙胺。参考《恶臭环境管理与污染控制》（中国环境科学出版社，2009年），乙腈的嗅阈值为13×10-6（v/v），即23.8mg/m3；乙酸的嗅阈值为0.006×10-6（v/v），即0.016mg/m3。

通过计算，本项目乙腈、乙酸厂界最大浓度见表6.1.4-1。

表 6.1.4-1  本项目排放污染物厂界浓度最大值

| 污染物 | 厂界最大预测浓度值（mg/m3） | 嗅阈值（mg/m3） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙腈 | 4.22E-07 | 23.8 | 达标 |
| 乙酸 | 1.75E-10 | 0.016 | 达标 |
| 氨 | 1.08E-09 | 1.5 | 达标 |
| 三乙胺 | 1.11E-09 | 0.0054 | 达标 |

由表6.1.4-1可知，乙腈、乙酸、氨、三乙胺的厂界小时最大预测浓度值均小于人体对上述各异味物质的嗅阈值。本项目产生的废气得到有效收集与处理，可有效的降低异味外排。因此，本项目对周边环境的异味影响较小。

### 6.1.5大气环境防护距离

绿叶新厂区I-1期项目未设置卫生防护距离，I-2期项目以罐区、甲类库一、原料楼一、辅料楼为边界，分别设置100m的卫生防护距离；按照 HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》中“8.7.5 大气环境防护距离要求”，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目主要污染因子为氨、氯化氢、乙醇、甲醇、乙腈、异丙醇、乙酸、VOCs等，大气预测结果显示，厂界外所有计算点短期浓度均未超过环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。

### 6.1.6大气污染物汇总

表6.1.6-1  本项目大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（g/h） | 核算年排放量/（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |
| 1 | 10# | 氨 | 0.0016 | 0.0209 | 0.0148 |
| 2 |  | 乙酸 | 0.0003 | 0.0033 | 0.0007 |
| 3 |  | 丙酮 | 0.4002 | 5.2023 | 1.0887 |
| 4 |  | 二氯甲烷 | 3.8638 | 50.2297 | 12.7098 |
| 5 |  | 甲苯 | 0.0059 | 0.0765 | 0.0474 |
| 6 |  | 甲醇 | 0.0698 | 0.9068 | 0.2537 |
| 7 |  | 氯化氢 | 0.5463 | 7.1021 | 0.8757 |
| 8 |  | 三乙胺 | 0.0066 | 0.0863 | 0.0204 |
| 9 |  | 叔丁醇 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0003 |
| 10 |  | 四氢呋喃 | 0.0032 | 0.0413 | 0.0066 |
| 11 |  | 乙醇 | 0.0245 | 0.3187 | 0.0688 |
| 12 |  | 乙酸乙酯 | 0.0214 | 0.2776 | 0.2152 |
| 13 |  | 乙腈 | 0.2824 | 3.6716 | 0.7854 |
| 14 |  | 异丙醇 | 0.6217 | 8.0822 | 0.9929 |
| 15 |  | 正庚烷 | 0.4762 | 6.1911 | 1.6509 |
| 16 |  | 三氯氧磷 | 0.3169 | 4.1194 | 1.1464 |
| 17 |  | 马来酸 | 0.9967 | 12.9565 | 3.0782 |
| 18 |  | 二氧六环 | 0.0010 | 0.0127 | 0.0046 |
| 19 |  | TVOC | 7.6302 | 99.1920 | 22.9252 |
| 20 | 7#（本项目新增部分） | TVOC | 0.0032 | 0.0319 | 0.2300 |
| 一般排放口合计 | VOCs | 23.1552 |
|  | 氨 | 0.0148 |
|  | 乙酸 | 0.0007 |
|  | 丙酮 | 1.0887 |
|  | 二氯甲烷 | 12.7098 |
|  | 甲苯 | 0.0474 |
|  | 甲醇 | 0.2537 |
|  | 氯化氢 | 0.8757 |
|  | 三乙胺 | 0.0204 |
|  | 叔丁醇 | 0.0003 |
|  | 四氢呋喃 | 0.0066 |
|  | 乙醇 | 0.0688 |
|  | 乙酸乙酯 | 0.2152 |
|  | 乙腈 | 0.7854 |
|  | 异丙醇 | 0.9929 |
|  | 正庚烷 | 1.6509 |
|  | 三氯氧磷 | 1.1464 |
|  | 马来酸 | 3.0782 |
|  | 二氧六环 | 0.0046 |

6.1.6-2a 本项目无组织大气污染物排放清单

| 序号 | 生产设施编号 | 生产设施 名称 | 对应产污 环节名称 | 污染物 种类 | 污染防治措施 | 排放速率 （kg/h） | 排放量 （t/a） | 浓度限值 （mg/m3） | 标准名称 | 排放时段/规律 | 环境监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理 措施编号 | 污染治理 设施名称 | 污染治理 设施工艺 |  |  |  |  |  |  |
|  | 多功能中试车间 | 中试区 | 称量、干燥间 | 粉尘 | / | 滤袋式除尘器 | / | 2.13E-03 | 5.37E-04 | 0.5 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021） | 间歇 | 半年1次 |
|  |  | 中试区 | 中试区 | 乙醇 | / | 厂房排风 | / | 5.25E-04 | 3.53E-03 | / | 估算后从严参考VOCs排放标准 | 间歇 | 半年1次 |
|  |  | 中试区 | 中试区 | 乙腈 | / | 厂房排风 | / | 1.60E-04 | 1.07E-03 | 0.6 | 《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016） | 间歇 | 半年1次 |
|  |  | 中试区 | 中试区 | 氨 | / | 厂房排风 | / | 4.33E-06 | 2.91E-05 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 间歇 | 半年1次 |
|  |  | 中试区 | 中试区 | 氯化氢 | / | 厂房排风 | / | 1.04E-06 | 6.96E-06 | 0.2 | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB3/4041-2021） | 间歇 | 半年1次 |
|  |  | 中试区 | 中试区 | 二氯甲烷 | / | 厂房排风 | / | 5.39E-04 | 3.62E-03· | 4.0 | 《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016） | 间歇 | 半年1次 |
|  |  | 中试区 | 中试区 | 丙酮 | / | 厂房排风 | / | 3.72E-05 | 2.50E-04 | 0.8 |  | 间歇 | 半年1次 |
|  |  | 中试区 | 中试区 | 乙酸乙酯 | / | 厂房排风 | / | 6.88E-05 | 4.63E-04 | 4.0 |  | 间歇 | 半年1次 |
|  |  | 中试区 | 中试区 | TVOC | / | 厂房排风 | / | 1.64E-03 | 1.101E-02 | 6（厂内1h平均） 20（厂内任意一次浓度） | 《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021） | 连续 | 半年1次 |

表6.1.6-2b  大气污染物无组织排放核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
|  | 多功能中试车间 | 称量、干燥 | 粉尘 | 滤袋式除尘器 | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021） | 0.5 | 5.37E-04 |
|  |  | 中试区 | 乙醇 | 加强管理、通风 | 估算后从严参考VOCs排放标准 | / | 3.53E-03 |
|  |  | 中试区 | 乙腈 | 加强管理、通风 | 《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016） | 0.6 | 1.07E-03 |
|  |  | 中试区 | 氨 | 加强管理、通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 1.5 | 2.91E-05 |
|  |  | 中试区 | 氯化氢 | 加强管理、通风 | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB3/4041-2021） | 0.2 | 6.96E-06 |
|  |  | 中试区 | 二氯甲烷 | 加强管理、通风 | 《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016） | 4.0 | 3.62E-03· |
|  |  | 中试区 | 丙酮 | 加强管理、通风 | 《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016） | 0.8 | 2.50E-04 |
|  |  | 中试区 | 乙酸乙酯 | 加强管理、通风 | 《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016） | 4.0 | 4.63E-04 |
|  |  | 中试区 | TVOC | 加强管理、通风 | 江苏省《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021） | 6（厂内1h平均） 20（厂内任意一次浓度） | 1.101E-02 |
| 全厂无组织排放总计 |
| 全厂无组织排放总计（t/a） | VOCs | 1.101E-02 |

表6.1.6-3 建设项目大气污染物年排放核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘 | 5.37E-04 |
| 2 | 乙醇 | 3.53E-03 |
| 2 | 乙腈 | 1.07E-03 |
| 3 | 氨 | 2.91E-05 |
| 4 | 氯化氢 | 6.96E-06 |
| 5 | 二氯甲烷 | 3.62E-03· |
| 6 | 丙酮 | 2.50E-04 |
| 7 | 乙酸乙酯 | 4.63E-04 |
| 8 | TVOC | 1.101E-02 |

### 6.1.7大气环境影响评价自查情况

本项目大气环境影响评价自查情况见表6.1.7-1。

表6.1.7-1  大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级√ | 三级( |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长=5~50km□ | 边长=5km√ |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ | 500~2000t/a□ | <500t/a√ |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NOx）、其他污染物（氨、乙酸、丙酮、二氯甲烷、甲苯、甲醇、氯化氢、三乙胺、叔丁醇、四氢呋喃、乙醇、乙酸乙酯、乙腈、异丙醇、正庚烷、三氯氧磷、马来酸、二氧六环、VOCs） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ | 地方标准√ | 附录D√ | 其他标准√ |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类口□ | 二类区√ | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测□ | 主管部门发布的数据标准√ | 现状补充标准√ |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区√ |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源√ 现有污染源√ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD√ | ADMS□ | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5~50km□ | 边长=5km√ |
|  | 预测因子 | 预测因子（氨、乙酸、丙酮、二氯甲烷、甲苯、甲醇、氯化氢、三乙胺、叔丁醇、四氢呋喃、乙醇、乙酸乙酯、乙腈、异丙醇、正庚烷、三氯氧磷、马来酸、二氧六环、VOCs） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%√ | C本项目最大占标率>100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率>10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%√ | C本项目最大占标率>30%□ |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （/）h | C非正常占标率≤100%√ | C非正常占标率>100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ | k>-20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（氨、PM10、丙酮、二氯甲烷、甲醇、氯化氢、四氢呋喃、乙醇、乙酸乙酯、乙腈、异丙醇、正庚烷、VOCs） | 有组织废气监测√ 无组织废气监测√ | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（氨、PM10、丙酮、二氯甲烷、甲醇、氯化氢、四氢呋喃、乙醇、乙酸乙酯、乙腈、异丙醇、正庚烷、VOCs） | 监测点位数（2） | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 √ 不可以接受 □ |
|  | 大气环境防护距离 | / |
|  | 污染源年排放量 | SO2:( / )t/a | NOx:( /)t/a | 颗粒物:( /)t/a | VOCs:(0.03391)t/a |

## 6.2地表水环境影响预测与评价

### 6.2.1地表水环境影响评价

#### 6.2.1.1废水排放地表水环境影响评价

本项目废水主要有设备清洗废水、纯水制备浓水、生活污水、地面冲洗水、初期雨水、废气吸收废水等，项目废水产生总量为3482m3/a（12.43m3/d），项目废水经厂内现有污水站“综合废水”单元“ABR水解酸化+缺氧池+一级接触氧化+二级接触氧化+混凝沉淀”工艺预处理后，达到高新区北部污水处理厂接管标准，高新区北部污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中的一级A标准后经朱家山河最终排入长江。雨水经厂区雨水管网收集后，纳入市政雨水管网。

由于本项目废水经厂内污水站处理达接管标准后通过高新区北部污水处理厂深度处理达标后排入长江，项目废水经预处理后大大降低了水中的污染物浓度和含量，不会对污水处理厂处理系统造成冲击。高新区北部污水处理厂近期工程（8.5万m3/d），其中一期工程（2万m3/d），扩建工程（6.5万m3/d）主要服务于高新区四期及产业核心区部分区域、盘城片区、高铁北站片区内的工业企业和居民。本项目废水排放总量约为12.43m3/d，占高新区北部污水处理厂处理0.023%。本项目废水处于污水处理厂接管能力和处理能力范围内。经污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入长江。

根据高新区北部污水处理厂环评中污水处理厂尾水排放对长江的影响结果：在污水处理厂正常排放的情况下，废水经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后经由污水管道排入长江。污水厂废水的排放对长江会产生一定的影响，叠加后，经过江水的稀释扩散，污染带下游的水质已符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。所以，项目废水对长江的水文情况不会产生明显影响。

综上所述，项目废水排放在满足接管标准的情形下对污水处理厂的影响较小，高新区北部污水处理厂处理后尾水排放对长江的影响较小。

#### 6.2.1.2清下水排放地表水环境影响评价

本项目循环冷却及蒸汽冷凝会产生清下水4352m3/a（15.54m3/d），排入厂区雨水排口。

#### （1）预测模型

根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ 2.3-2018)，采用解析法连续稳定排放预测模型。模型基本方程如下：

0.027(((380时，适用对流扩散降解模型（本次(=0.5）：

#### （2）预测范围及预测因子

①预测范围：综合考虑项目所在地附近水域水文情势及污染物迁移趋势，本次预测范围为清下水排放点下游的华宝河水域。

②预测因子：COD。

#### （3）水文特征

拟建项目清下水排放点位于华宝河，华宝河位于项目所在地北侧，河宽大约15m，水深约2m。排放点距离华宝河约为188m。

与华宝河下游相连的河流为朱家山河，朱家山河为南京市江北新区高新技术产业开发区规划的纳污河流，为长江下游支流，是安徽滁河的分支，河水从北向南流动，在接纳了高新技术产业开发区大部分工业废水和生活污水后流入长江。朱家山河在水域功能区排序为工业、景观、农业，水质目标为Ⅳ类，项目附近河宽约14~24m，长江枯水季节朱家山河水深在2米左右，河水流速缓慢，但受长江水位影响很大，夏季往往由于暴雨和长江、滁河水位的增高，使朱家山河的水位增高。

下游河段断面参数如表6.2.1-1所示。

表6.2.1-1  河道水文参数取值

| 河流名称 | 河宽（m） | 水深（m） | 流向 | 流速（m/s） | 流量（m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华宝河 | 24 | 2.5 | 自北向南 | 0.04 | 8640.0 |

#### （4）预测工况

本项目清下水排放进入园区雨水管网，流入附近的华宝河。

清下水水流量为45.04m3/d，水中COD浓度约为30mg/L。

表6.2.1-2 源强参数取值

| 参数 | COD |
| --- | --- |
| CP（mg/L） | 30 |
| Qp（m3/s） | 0.00018 |
| K（1/d） | 0.08 |

#### （5）终点浓度值的选取

本次论证涉及的水域主要是华宝河。根据江苏省人民政府批复的《江苏省地表水（环境）功能区划》和《江苏省地表水新增水功能区划方案》，预测可能影响的水功能区华宝河按照朱家山河浦口工业用水区执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类（COD30mg/L）。

表6.2.1-3  论证范围内涉及主要地表水功能区水质管理要求

| 水功能区名称 | 起始～终止位置 | 长度（km） | 水质目标（2020年） | COD浓度*（mg/L） | 功能区排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朱家山河浦口工业用水区 | 张堡—浦口镇 | 18.1 | Ⅳ | 30 | 工业用水，景观娱乐，农业用水 |

注*：浓度值按照水功能最低要求浓度值计算。

#### （6）预测影响结果分析

根据上文建立的解析法连续稳定排放预测模型、设计水文条件以及选取的各项计算参数，计算清下水对华宝河下游的COD浓度贡献情况，预测结果见下表。

表6.2.1-4  清下水对华宝河中COD浓度贡献情况

| 河流沿程坐标 | 所属河流 | 最大浓度贡献值（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 华宝河 | 4.158 |
| 2 | 华宝河 | 0.982 |
| 3 | 华宝河 | 0.232 |
| 4 | 华宝河 | 0.055 |
| 5 | 华宝河 | 0.013 |
| 6 | 华宝河 | 3.05E-03 |
| 7 | 华宝河 | 7.21E-04 |
| 8 | 华宝河 | 1.70E-04 |
| 9 | 华宝河 | 4.02E-05 |
| 10 | 华宝河 | 9.50E-06 |
| 11 | 华宝河 | 2.24E-06 |
| 12 | 华宝河 | 5.30E-07 |
| 13 | 华宝河 | 1.25E-07 |
| 14 | 华宝河 | 2.96E-08 |
| 15 | 华宝河 | 6.98E-09 |
| 16 | 华宝河 | 1.65E-09 |
| 17 | 华宝河 | 3.89E-10 |
| 18 | 华宝河 | 9.20E-11 |
| 19 | 华宝河 | 2.17E-11 |
| 20 | 华宝河 | 5.13E-12 |

从表6.2.1-4中可以看出，清下水以0.00018m3/s的流量流入华宝河中，COD的浓度为30mg/L，排放水质满足华宝河环境质量标准，不会降低区域水环境功能。

### 6.2.2地表水环境影响评价自查情况

表 6.2.2-1  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型√；水文要素影响型□ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和 洄游通道□；天然渔场等渔业水体□；水产种质资源保护区□；其他( |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放□；间接排放√ ；其他□ | 水温□；径流□；水域面积□ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物□；非持久性污染物√ ；pH 值□；热污染口；富营养化□；其他□ | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□； 其他□ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级□；二级□；三级A√；三级B□ | 一级□；二级□；三级□ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建□；在建□；拟建□；拟替代的污染源□；其他□ | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期√；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季√；秋季□；冬季□ | 生态环境保护主管部门；补充监测□；其他√ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量 40%以下√；开发量 40%以上□ |
|  | 水文情势调查 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | 水行政主管部门口；补充监测口；其他口 |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期√□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□√；秋季□；冬季□ | （/） | 监测断面或点位个数（3）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（2）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 评价因子 | （pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、二氯甲烷） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：I 类□；II 类□；III 类□；IV 类√；V 类口近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（ IV 类） |
|  | 评价时期 | 丰水期√；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季√；秋季□；冬季□ |
| 工作内容 | 自查项目 |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标(；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标(；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况□ 与河湖演变状况口 依托污水处理设施稳定达标排放评价□ | 达标区( 不达标区 |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km;湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 预测因子 | （） |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期√；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季√ 设计水文条件 |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |
|  | 预测方法 | 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减 缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标( 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放□ 设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求( |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/(t/a) | 排放浓度/(mg/L) |
|  |  | COD NH3-N 总氮 总磷 | 0.3841 0.0384 0.1152 0.0038 | 50 5 15 0.5 |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/ (t/a) | 排放浓度/(mg/L) |
|  |  | （） | （） | （） | （） | （） |
| 工作内容 | 自查项目 |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措 施□；其他□ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动□；自动□；无监测( | 手动(；自动(；无监测□ |
|  |  | 监测点位 | （/） | （1） |
|  |  | 监测因子 | （/） | （流量、pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、二氯甲烷） |
|  | 污染物排放清单 | ( |
| 评价结论 | 可以接受√；不可以接受□ |

注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容

## 6.3声环境影响预测与评价

### 6.3.1主要噪声源

本项目新增噪声源主要是反应釜、离心机、真空泵、风机等设备，本项目主要设备噪声源见表6.3.1-1。

表6.3.1-1  本项目主要噪声源及控制措施

| 序号 | 项目类别 | 设备名称 | 数量 台/套 | 声压级 dB(A) | 产生位置 | 距厂界距离（m） | 治理措施 | 降噪量 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本项目 | 真空干燥箱 | 5 | 75 | 原料楼二 | N105,E200,S160,W125 | 隔声罩、减震垫、厂房隔声 | 20 |
|  |  | 不锈钢反应釜 | 8 | 80 |  | N105,E200,S160,W125 | 基础固定、设备选型、厂房隔声 | 20 |
|  |  | 搪玻璃反应釜 | 10 | 80 |  | N105,E200,S160,W125 |  | 20 |
|  |  | 不锈钢衬离心机 | 5 | 85 |  | N105,E200,S160,W125 |  | 20 |
|  |  | 泵类 | 10 | 85 |  | N105,E200,S160,W125 | 基础固定、设备选型、减震器 | 20 |
|  |  | 风机 | 40 | 85 | 楼顶 | N85,E200,S180,W125 |  | 20 |
|  | 现有在建项目 | 洗烘灌轧联动线 | 1 | 80 | 脂质体车间 | N115,E200,S150,W125 | 基础固定、厂房隔音 | 20 |
|  |  | 胶塞清洗灭菌机 | 1 | 80 |  | N115,E200,S150,W125 |  | 20 |
|  |  | 风机 | 1 | 90 | 楼顶 | N115,E200,S150,W125 | 隔声罩 | 20 |
|  |  | 整粒机 | 1 | 80 | 制粒干燥间 | E150,W237,S198,N120 | 室内、减震垫，厂房隔声 | 20 |
|  |  | 压片机 | 1 | 80 |  | E122,W265,S150,N125 | 室内、减震垫，厂房隔声 | 20 |
|  |  | 混合机 | 1 | 80 |  | E139,W248,S198,N120 | 室内、减震垫，厂房隔声 | 20 |
|  |  | 沸腾干燥机 | 2 | 85 |  | E139,W248,S198,N120 | 室内、减震垫，厂房隔声 | 20 |
|  |  | 风机 | 1 | 90 | RTO焚烧炉 | E98,W203,S304,N7 | 室内、减震垫，厂房隔声 | 20 |
|  |  | 离心机 | 12 | 90 | 原料楼一 | E103,W232,S154,N110 | 隔声罩、减震垫、厂房隔声 | 20 |
|  |  | 泵类 | 2 | 85 |  | E103,W232,S154,N110 |  | 20 |
|  |  | 风机 | 2 | 85 |  | E103,W232,S154,N110 |  | 20 |
|  |  | 压滤机 | 2 | 85 |  | E103,W232,S154,N110 |  | 20 |
|  |  | 过滤器 | 4 | 85 |  | E103,W232,S154,N110 |  | 20 |
|  |  | 离心机 | 9 | 85 | 辅料楼 | E23,W320,S154,N109 | 隔声罩、减震垫、厂房隔声 | 20 |
|  |  | 过滤器 | 1 | 80 |  | E23,W320,S154,N109 |  | 20 |
|  |  | 泵类 | 2 | 85 |  | E23,W320,S154,N109 |  | 20 |
|  |  | 风机 | 3 | 90 |  | E23,W320,S154,N109 |  | 20 |
|  |  | 冷却塔 | 2 | 90 | 循环冷却系统 | E23,W320,S154,N109 | 减震垫 | 20 |
|  |  | 泵 | 10 | 90 | 污水站 | E88,W222,S269,N41 | 减震垫、隔声罩、基础固定 | 20 |
|  |  | 鼓风机 | 2 | 90 |  | E88,W222,S269,N41 |  | 20 |

### 6.3.2预测方法

项目声环境影响预测采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ/T2.4-2009)推荐的预测模式：

（1）项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）

式中：Leqg——项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi——声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。

（2）预测点的预测等效声级(Leq)

式中：Leqg—项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)。

（3）户外声传播衰减计算

①基本公式

a.根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级。在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带（用63Hz到8KHz的8个标称倍频带中心频率）声压级和计算出参考点（r0）和预测点（r）处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级公式：

Lp(r)=Lp(r0)-(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc)

式中：Lp(r)——距声源r处的倍频带声压级；

Lp(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级；

Adiv——声波几何发散引起的的倍频带衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的的倍频带衰减，dB；

Abar——屏蔽屏障引起的的倍频带衰减，dB；

Agr——地面效应引起的的倍频带衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

b.预测点的A声级可按下列公式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级LA(r)

式中：Lpi(r)——预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi——第i倍频带的A计权网络修正值（见附录B），dB。

c.在只考虑几何发散衰减时，可用下列公式计算：

LA(r)=LA(r0)-Adiv

②几何发散衰减（Adiv）

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：

Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0)

Adiv=20lg(r/r0)

③空气吸收引起的衰减（Aatm）

空气吸收引起的衰减公式是:

Aatm=a(r-r0)/1000

式中：a——温度、湿度和声波频率的函数，根据项目所处区域常年平均气温和湿度选择像样的空气吸收系数；

r——预测点距深远的距离，m；

r0——参考位置距离，m。

④屏障引起的衰减(Abar)

位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。本噪声环境影响评价中忽略室外屏障引起的衰减(Abar)。

⑤地面效应衰减(Agr)

声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减公式:

式中：r——声源到预测点的距离，m；

hm——传播路径的平均离地高度，m；

hm=F/r；F：面积，m2；r，m；

若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替；

本噪声环境影响评价中忽略地面效应衰减（Agr）。

### 6.3.3声环境影响预测分析

本次评价选择厂界噪声监测点作为噪声预测评价点，根据噪声预测模式和设备的声功率预测计算各评价点处的噪声增量（即总影响值），并叠加测点本底值，预测各评价点噪声叠加值，主要噪声位置见表6.3.3-1及各厂界噪声源见表6.3.3-2，各预测点噪声预测结果详见表6.3.3-3。

表6.3.3-1  主要噪声源位置一览表

| 序号 | 工艺单元 | 距离东厂界（m） | 距离西厂界（m） | 距离南厂界（m） | 距离北厂界（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空干燥箱 | 200 | 125 | 160 | 105 |
| 2 | 不锈钢反应釜 | 200 | 125 | 160 | 105 |
| 3 | 搪玻璃反应釜 | 200 | 125 | 160 | 105 |
| 4 | 不锈钢衬离心机 | 200 | 125 | 160 | 105 |
| 5 | 泵类 | 200 | 125 | 160 | 105 |
| 6 | 风机 | 200 | 125 | 160 | 105 |
| 7 | 洗烘灌轧联动线 | 200 | 125 | 150 | 115 |
| 8 | 胶塞清洗灭菌机 | 200 | 125 | 150 | 115 |
| 9 | 风机 | 200 | 125 | 150 | 115 |
| 10 | 整粒机 | 150 | 237 | 198 | 120 |
| 11 | 压片机 | 122 | 265 | 196 | 122 |
| 12 | 混合机 | 139 | 248 | 198 | 120 |
| 13 | 沸腾干燥机 | 139 | 248 | 198 | 120 |
| 14 | 风机 | 98 | 203 | 304 | 7 |
| 15 | 离心机 | 103 | 232 | 154 | 110 |
| 16 | 泵类 | 103 | 232 | 154 | 110 |
| 17 | 风机 | 103 | 232 | 154 | 110 |
| 18 | 压滤机 | 103 | 232 | 154 | 110 |
| 19 | 过滤器 | 103 | 232 | 154 | 110 |
| 20 | 离心机 | 23 | 320 | 154 | 109 |
| 21 | 过滤器 | 23 | 320 | 154 | 109 |
| 22 | 泵类 | 23 | 320 | 154 | 109 |
| 23 | 风机 | 23 | 320 | 154 | 109 |
| 24 | 冷却塔 | 23 | 320 | 154 | 109 |
| 25 | 泵 | 88 | 222 | 269 | 41 |
| 26 | 鼓风机 | 88 | 222 | 269 | 41 |

表6.3.3-2 各噪声源一览表

| 序号 | 工艺单元 | 距离东厂界（m） | 距离西厂界（m） | 距离南厂界（m） | 距离北厂界（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空干燥箱 | 15.97 | 20.05 | 17.91 | 21.57 |
| 2 | 不锈钢反应釜 | 23.01 | 27.09 | 24.95 | 29.12 |
| 3 | 搪玻璃反应釜 | 23.98 | 28.06 | 25.92 | 29.58 |
| 4 | 不锈钢衬离心机 | 25.97 | 30.05 | 27.91 | 31.57 |
| 5 | 泵类 | 28.98 | 33.06 | 30.92 | 34.58 |
| 6 | 风机 | 35 | 39.08 | 36.94 | 40.6 |
| 7 | 洗烘灌轧联动线 | 13.98 | 18.06 | 16.48 | 18.79 |
| 8 | 胶塞清洗灭菌机 | 13.98 | 18.06 | 16.48 | 18.79 |
| 9 | 风机 | 23.98 | 28.06 | 26.48 | 28.78 |
| 10 | 整粒机 | 16.48 | 12.51 | 14.07 | 18.42 |
| 11 | 压片机 | 18.27 | 11.54 | 14.15 | 18.27 |
| 12 | 混合机 | 17.14 | 12.11 | 14.07 | 18.42 |
| 13 | 沸腾干燥机 | 22.13 | 16.84 | 18.87 | 23.14 |
| 14 | 风机 | 30 | 24 | 20 | 53 |
| 15 | 离心机 | 29 | 22 | 26 | 29 |
| 16 | 泵类 | 24 | 17 | 21 | 24 |
| 17 | 风机 | 24 | 17 | 21 | 24 |
| 18 | 压滤机 | 24 | 17 | 21 | 24 |
| 19 | 过滤器 | 24 | 17 | 21 | 24 |
| 20 | 离心机 | 37 | 15 | 21 | 24 |
| 21 | 过滤器 | 33 | 10 | 16 | 19 |
| 22 | 泵类 | 37 | 15 | 21 | 24 |
| 23 | 风机 | 43 | 20 | 26 | 29 |
| 24 | 冷却塔 | 42 | 20 | 26 | 29 |
| 25 | 泵 | 31 | 23 | 21 | 37 |
| 26 | 鼓风机 | 31 | 23 | 21 | 37 |

表6.3.3-3 本项目厂界噪声预测结果单位：dB（A）

| 时段 | 项目 | 厂界 |
| --- | --- | --- |
|  |  | N1 | N2 | N3 | N4 |
| 昼间 | 贡献值 | 50.01 | 40.31 | 42.34 | 53.7 |
|  | 背景值 | 54.1 | 54.4 | 53.9 | 53.9 |
|  | 预测值 | 55.53 | 54.57 | 54.19 | 56.81 |
|  | 标准值 | 65 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 夜间 | 贡献值 | 50.01 | 40.31 | 42.34 | 53.7 |
|  | 背景值 | 47.4 | 47.6 | 49.1 | 47.3 |
|  | 预测值 | 51.91 | 48.34 | 49.93 | 54.6 |
|  | 标准值 | 55 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

### 6.3.4评价结论

预测结果表明，本项目建成后，叠加背景值后，各厂界昼间、夜间的噪声影响值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值，昼间65dB（A），夜间55dB（A），对厂界噪声影响较小。

## 6.4固体废物环境影响分析

### 6.4.1固废产生及处置情况

项目运营期产生的固废主要包括生活垃圾、中试有机废液、废过滤耗材（滤纸、滤芯、滤袋）、废滤渣、废矿物油、有机清洗废液、废灯管、废活性污泥、废活性炭、废内包材料、纯水制备固废、废外包材料等。危险废物收集后暂存于危废仓库，统一委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫清运；纯水制备固废由厂家回收处理。

表6.4.4-1  本项目固体废物利用处置方式评价表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中试有机废液 | 危险固废 | 反应、离心、浓缩等过程 | 液 | 乙酸乙酯、甲苯、二氯甲烷、水、乙醇、乙腈、甲醇、乙酸、三乙胺、丙酮、异丙醇、正庚烷、四氢呋喃等 | T/C/I/R | HW49 | 900-047-49 | 15.343 | 委托有资质的单位处理 34.9771t/a |
|  | 废过滤耗材 |  | 离心过程 | 固 | 废定性滤纸、废聚丙烯滤芯、废滤袋、水、乙醇、二氯甲烷等 | T/In | HW49 | 900-041-49 | 0.03 |  |
|  | 废滤渣 |  | 离心过程 | 固 | 活性炭、硅胶、硅藻土、水、乙醇、二氯甲烷等 | T/In | HW49 | 900-041-49 | 0.0811 |  |
|  | 废矿物油 |  | 反应过程 | 液 | 废溶剂油 | T，I | HW08 | 900-249-08 | 0.403 |  |
|  |  |  |  |  | 废润滑油 |  |  |  |  |  |
|  | 有机清洗废液 |  | 设备清洗过程 | 液 | 乙醇、乙腈等 | T/C/I/R | HW49 | 900-047-49 | 6.95 |  |
|  | 废灯管 |  | 日常生产生活 | 固 | 含汞废灯管 | T | HW29 | 900-023-29 | 0.1 |  |
|  | 废活性污泥 |  | 废水处理 | 固 | 活性污泥 | T/In | HW49 | 772-006-49 | 6.82 |  |
|  | 废活性炭 |  | 废气处理 | 固 | 活性炭、VOCs | T | HW49 | 900-039-49 | 2.75 |  |
|  | 废内包材料 |  | 包装、运输 | 固 | 塑料、玻璃、药品等 | T/In | HW49 | 900-047-49 | 2.5 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 生活、办公 | 固 | 生活垃圾 | / | / | 99 | 5.6 | 环卫清运5.6t/a |
|  | 纯水制备固废 | 一般固废 | 纯水制备 | 固 | 滤芯 | / | / | 99 | 0.85 | 厂家回收0.85t/a |
|  | 废外包材料 | 一般固废 | 包装、运输 | 固 | 塑料、玻璃等 | / | / | 99 | 1.5 | 环卫清运1.5t/a |

### 6.4.2固废贮存环境影响分析

（1）危险废物贮存设施的选址可行性分析

根据《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》（2013年修订）中对危险废物贮存设施的选址要求：

1、地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。

2、设施底部必须高于地下水最高水位。

3、应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离。

4、应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。

5、应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。

6、应位于居民中心区常年最大风频的下风向。

7、基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。

项目所在地区地质结构稳定，不属于易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区，周边100m范围内无居住人群，附近500m范围内无居民中心，其危废贮存设施底部高于地下水位，企业已对危废贮存设施加强防渗措施，防渗层按照2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。

综上，本项目危废贮存场所的选址是可行的。

（2）固废贮存设施情况

本次项目依托现有危废仓库，面积为356.25m2。按有效贮存面积80%，单位面积贮存量为1t/m2计算，最大贮存量为285t。

本次新增危废中试有机废液、废过滤耗材（滤纸、滤芯、滤袋）、废滤渣、废矿物油、有机清洗废液、废灯管、废活性污泥、废活性炭、废内包材料合计40.227t/a，按不低于1个月考虑周转量，则危废库危险固废合计最大周转量约3.352吨；现有项目危废合计743.515t/a，按不低于1个月考虑周转量，则危废库危险固废合计最大周转量约61.96吨；合计最大储存量为65.312吨。

故现有危废堆场可满足厂内危废暂存及周转需要。

表6.4.2-1建设项目危险废物暂存场所（设施）基本情况表

| 序号 | 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物 代码 | 位置 | 占地面积（m2） | 贮存方式 | 贮存能力（t） | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危废库 | 中试有机废液 | HW49 | 900-047-49 | 新厂区I-2期危废库 | 356.25 | 桶装 | 1.5 | 30d |
|  |  | 废过滤耗材 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 桶装 | 0.05 | 30d |
|  |  | 废滤渣 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 桶装 | 0.1 | 30d |
|  |  | 废矿物油 | HW08 | 900-249-08 |  |  | 桶装 | 2 | 30d |
|  |  | 有机清洗废液 | HW49 | 900-047-49 |  |  | 桶装 | 1 | 30d |
|  |  | 废灯管 | HW29 | 900-023-29 |  |  | 桶装 | 0.01 | 30d |
|  |  | 废活性污泥 | HW49 | 772-006-49 |  |  | 桶装 | 2 | 30d |
|  |  | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 |  |  | 桶装 | 1 | 30d |
|  |  | 废内包材料 | HW49 | 900-047-49 |  |  | 袋装 | 0.5 | 30d |

（3）危废贮存设施主要环境影响

①大气环境影响

本项目产生的危废采用吨袋/桶包装后分区暂存于危废仓库，危废库按照《工业危险废物产生单位规范化管理实施指南》（苏环办[2014]232号）要求做到“防扬散、防流失、防渗漏”，可有效避免危废扬散，因此拟建项目固废贮存期间对大气环境影响较小。

②地表水环境影响

本项目设有环保管理机构，有专人对危废贮存设施进行规范管理，危废贮存做到防雨、防风、防晒，危废进入地表水可能性较小，不会对周边水体环境造成显著影响。

③地下水、土壤环境影响

厂区危废库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设地面均采用耐腐蚀的硬化地面，表面无裂隙，可有效防止危废贮存过程中物料渗漏对土壤和地下水产生显著影响。

- 对环境敏感目标的影响

本项目周边大气环境敏感目标主要为项目西北侧的庆丰小学等居民点，地表水环境敏感目标为朱家山河等地表水体，生态环境保护目标有龙王山风景区等生态红线区域等。

危废库按照《工业危险废物产生单位规范化管理实施指南》（苏环办[2014]232号）要求做到“防扬散、防流失、防渗漏”，可有效避免危废扬散，因此拟建项目固废贮存期间对大气环境影响较小。

危废贮存做到防雨、防风、防晒，危废进入地表水可能性较小，不会对地表水环境敏感目标造成显著影响。

项目危废贮存设施均采用防渗措施，对地下水影响较小。

项目对土壤环境敏感目标的影响主要通过排放的废气污染物沉降对土壤造成不利影响，项目危废贮存期间采用防风等措施，避免危废扬散，对土壤环境敏感目标的影响较小。

### 6.4.3固废产生、收集、利用、处置环境影响分析

（1）产生、收集过程的环境影响

本项目各类固废产生后，立即转移至厂内贮存设施内分类分区贮存，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等文件的要求。

危险废物在收集时，根据废物的类别及主要成份，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装。所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。因此发生散落和泄露的概率很低，若发生散落或泄露，散落或泄露量也较小，操作人员立刻清理收集，对环境的影响较小。

（2）利用、处置过程的环境影响

本项目生活垃圾由环卫部门处理处置，处理方式均为常见方式，其对环境的影响在可接受范围内。

根据上述分析，本项目固体废物均安全处置。项目建成后，建设单位应严格落实各项危废处置措施，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等文件的管理要求。

### 6.4.4项目建设期固废环境影响分析

本项目建设期固废主要为新增建构筑物建设产生的施工垃圾以及施工人员产生的生活垃圾，这些垃圾须及时由环卫部门清运处理，防止乱放、乱堆，以免对环境造成污染。

项目建设期产生的危险废物主要为废矿物油漆桶、废机油等，在指定区域暂存，暂存期间应根据危废性质采用合理的危废专用包装袋/桶包装后分类、分区暂存，产生的危废应尽快委托有资质的危废处置单位处置。

建筑垃圾等应合理清运，不得随意倾倒，导致环境污染。

### 6.4.5项目服务期满后固废环境影响分析

本项目服务期满后，如需拆除，应根据《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》（环保部公告2017年第78号）等文件要求合规开展拆除活动，厂内遗留的危险废物应全部委托有资质单位处置，废旧设备应委托专业机构处置，在严格执行拆除活动、规范处置拆除过程产生的固废的基础上，可减轻服务期满后拆除活动产生的固废对环境的影响。

## 6.5地下水环境影响分析

### 6.5.1地形地貌

南京市平面位置南北长、东西窄，成正南北向；南北直线距离150km，中部东西宽50~70km，南北两端东西宽约30km。南京地区以低山丘陵地貌为主，仅在沿江河地区分布有窄长的冲积平原。第四系松散地层除长江各地有一定厚度外，其余地区厚度较小，一般在30cm以内。山丘区基岩出露。本区地层发育比较齐全，自震旦系上统至第三系上新统均有出露。地貌为宁镇山脉的一部分，低山山陵占全市总面积的64.52%。长江南京段长度约95km；江南有秦淮河，江北有滁河，为南京市境内两条主要的长江支流，其河谷平原为重要农业区。水面占全市总面积11.4%，平原、洼地占24.08%。南京市浦口区地势较为平坦，平均高程约2~15m。区域水位地质图见图6.5.1-1。

图6.5.1-1  本项目所在区域综合水文地质图

### 6.5.2区域地质构造

南京地区大地构造属扬子准地台的下扬子凹陷褶皱带，这个凹陷从震旦纪以来长期交替沉积了各时代的海相、陆相和海陆相地层，下三迭系青龙群沉积以后，经印支运动、燕山运动发生断裂及岩浆活动，并在相邻凹陷区及山前山间盆地堆积了白垩纪及第三纪红色岩系及侏罗~白垩纪的火山岩系。沿线地质构造主要处于宁镇弧形褶皱西段，各类不同期次、不同性质，不同方向的褶皱，断裂十分发育，沿线重要地质构造有：

（1）龙~仓复背斜

沿长江南岸断续展布，由幕府山、栖霞山、龙潭等复背斜组成，轴向北东～近东西向。由于燕山期侵入岩的占据和侏罗系～白垩系地层的覆盖，走向上不连续，北翼被沿江断裂断失，只出露南翼。

（2）南京~湖熟断裂

位于南京市上坊至湖熟一线，向南东延伸经郭庄、天王寺到溧阳一线。属于隐伏性区域性断裂，该断裂也是宁镇弧形隆起与宁芜断陷盆地的分界带，北东侧为宁镇弧形隆起带，南西侧为宁芜火山岩盆地。走向300°—320°，断层倾向南西，倾角较陡，是上盘下降的正断层，总长约120km。该断裂控制了西南地区红层沉积的分布和厚度，在中更新世晚期有活动。

（3）沿江断裂带

该断裂带位于宁镇隆起的北缘，自幕府山至镇江焦山，区内仅为西段一部分。北东东向延伸，长达36km，断层面倾向北，倾角陡，南北盘落差可达数公里。

（4）滁河断裂

位于老山北缘，长约250km，走向北东，倾向北西，具正断层性质，晚更新世以来已基本停止活动。

### 6.5.3区域地质岩性

南郊地区第四系覆盖面积约占全区的三分之二，主要分布于长江、滁河、秦淮河两侧及波状平原地带。根据第四纪沉积物的岩性、成因类型、所处地貌部位等自下而上分为三个地层单元。

（1）下更新统

①尖山组

为火山堆积物，分布于浦口区东门镇猪头山浦镇林场一带，岩性为灰黑色、紫暗色气孔状和致密状橄榄玄武岩，具似层状构造，局部柱状节理发育，覆盖于不同时代地层之上。

②雨花台砂砾石层中上段

雨花台砂砾石层分布在板桥、西善桥、菊花台、雨花台和江北的江浦县兰花塘、七里桥、大厂镇等处长江沿岸地带，出露高程50~60m。

雨花台砂砾石层可分为下段和中上段两部分。雨花台层中上段，厚9.3m，中段3.4m，棕黄色，上段5.9m，棕红色，砾石成分以石英岩、石英砂岩、燧石、硅化灰岩为主。下伏雨花台砂砾层下段灰、灰白色，厚度＞2.1m，砾石成分以石英岩、石英砂岩、燧石等为主。

③冲—坡积层

冲—坡积层岩性为灰白色砂砾石层，厚2.4m，砾石成分与老山山体基岩岩性相似，以硅质白云岩、白云质灰岩为主，含粗砂及泥质。

（2）中上更新统

①泥石流堆积物

岩性为棕黄色泥砾，厚15m，具似蠕虫状构造，砾石成分以石英砂岩为主，砾径一般5cm左右，大者可达1m以上，多呈次棱角状，分选差，磨圆度差。

②冲积层

岩性为泥质粗砂和粗砂砾石层，砾石成分以灰白色石英岩为主及少量燧石，磨圆度中等。

③风积—冲积混合成因堆积层

主要分布在长江、滁河及秦淮河两侧，侵蚀堆积波状平原区及低山丘陵坡麓地带，常组成波状平原顶部及丘岗主体，出露标高15-50m，岩性为棕黄、褐黄、土黄及棕褐、红褐色亚粘土。出露较好的剖面见于老虎山、燕子矶、泰山新村等地，厚度可达26.5m，一般由2-4层黄土和3-5层埋藏土组成。

（3）全新统

以冲积物为主，分布在长江、秦淮河、滁河及支流沟谷地带，组成宽阔的冲积平原，标高5-15m。

①冲积物

全新统厚42.5m左右，可分为上、中、下三段。其中上段上部为灰黄色亚粘土，稍硬；上段下部为灰黑色淤质亚粘土与砂土互层，顶部为现代土壤层和人工填土层，厚6.8m左右。中段上部4.6m为灰、灰黑色粉砂；中段下部厚10.01m，灰、灰黑色淤质亚粘土与亚粘土互层；下段厚21.9m，为灰、灰绿色亚粘土夹淤质亚粘土。②冲坡积物

零星分布于山麓冲沟地带，全新统上段缺失。全新统中段厚3.7m，上部灰、灰黄色亚粘土，向下颗粒稍粗，下部灰色淤泥质亚粘土及次棱角状砂砾石层。全新统下段厚1.4m，深灰色淤质亚粘土，下伏晚更新统淤泥及粉砂淤泥。

③泉华堆积

见于东门镇响水泉冲沟内。

### 6.5.4区域地质地层

（1）区域地质地层

本区地层属下扬子分区，宁镇、江浦地层小区。区内地层发育齐全，自震旦系上统—上第三系上新统均有出露。

震旦系上统分布在幕府山、老山和浦镇东门一带；古生带地层主要分布在青龙山—孔山、汤山、栖霞山、幕府山及龙潭一带；中生代地层广泛分布在南京城区及其东部、南郊、长江凹陷、滁河盆地、句容盆地内；新生代地层零星分布于江宁县范围、浦镇—龙王山一带及南京雨花台、菊花台、西善桥—板桥。

（2）评价区典型地层分布

调查区典型土质从地面往下可分为七层：

①素填土层，层厚1.5-2.6m，该层又可分为四个小层，工程性质都较差；

②粉质粘土层，层厚约3.9-4.5m，工程性质良好；

③粉质粘土层，层厚0-14.5m，工程性质差；

④粉质粘土夹粉砂层，层厚0-4.1m，工程性质较好；

⑤粉质粘土层，层厚2.5-7.8m，该层又可分为两个小层，其中⑤-1工程性质一般，⑤-2工程性质较好；

⑥残积土层，层厚0.5m，工程性质较好；

⑦岩层，该层又可分为两个小层，其中⑦-1工程性质一般，⑦-2工程性质良好。

### 6.5.5区域水文地质条件

（1）地下水类型

按含水介质和含水层岩性组合特征及水力性质等，南京江北新区地下水为松散岩孔隙潜水型，主要赋存于上部填土层及④层土中，其升降受大气降水及地表水补给影响。

潜水含水层近地表分布，含水层岩性：在冲积和海积平原区主要为全新统粉质粘土、淤泥质粉质粘土、淤泥，局部夹粉砂薄层，厚度10~30m；因含水层厚度薄、颗粒细，透、富水性差。

该含水岩组主要接受大气降水入渗，由高处向低处径流，蒸发是其主要排泄途径，气象资料显示，水面蒸发量为869.7mm/a，但地下水的蒸发量与地下水位埋深有关系，蒸发量的大小与蒸发极限深度有关，因此实际地下水蒸发量比水面蒸发量小得多。地下水的第二个排泄方式主要为居民取水，另外地下水还向水位较低的龙南河、金庄河、团结河、群英河一侧排泄。

### 6.5.6地下水环境影响预测

江北新区内无集中式地下饮用水源开采及其保护区，居民生活用水由区域水厂供水。区域规划排水体系为雨污分流，正常工况下，企业危废库防渗措施到位，基本上无渗漏，本项目对地下水的影响很小。

本次预测将考虑非正常情况，污水站发生泄漏，概化为点源污染，预测污染物在地下水中的迁移距离。

（1）污染途径分析

最常见的潜水污染是污染物通过包气带渗入而形成的，浅层地下水和承压水的污染是通过各种井孔、坑洞和断层等发生的，它们作为一种通道把其所揭露的含水层同地面污染源或已被污染的含水层联系起来，造成深层地下水的污染，随着地下水的运动，形成地下水污染扩散带。

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程分析与地质情况分析，扩建项目可能存在的主要污染方式是渗入型污染。具体污染途径为污水站泄露后污水下渗。

（2）预测模式

1）预测模式选择

根据根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》要求，扩建项目所在地区水文地质情况较简单，因此采用解析法进行预测。预测模式可概化为一维稳定流动一维水动力弥散问题。计算模型为：

式中：

x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C(x，t)—t时刻x处示踪剂浓度，mg/L；

m—注入的示踪剂质量，kg；

w—横截面面积，m2；

u—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d。

π—圆周率。

2）模型参数确定

项目所在地水文地质条件简单，Mb≥1.0m，该土层渗透系数10-7cm/s＜K≤10-4cm/s，地下水实际流速和弥散系数的确定按下列方法取得：

U＝K×I／n

D＝aL×Um

其中：U—地下水实际流速，m/d；

K—渗透系数，m/d；

I—水力坡度，‰；

n—孔隙度；

D—弥散系数，m2/d；

aL—弥散度；

m—指数。

表6.5.6--1  地下水含水层参数

| - | 渗透系数K（cm/s） | 水力坡度I（‰） | 孔隙度n |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 3×10-3 | 0.02 | 0.4 |

表6.5.6-2  含水层弥散度类比取值表

| 粒径变化范围（mm） | 均匀度系数 | 指数（m） | 弥散度aL（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4-0.7 | 1.55 | 1.09 | 3.96×10-3 |
| 0.5-1.5 | 1.85 | 1.1 | 5.78×10-3 |
| 1-2 | 1.6 | 1.1 | 8.80×10-3 |
| 2-3 | 1.3 | 1.09 | 1.30×10-2 |
| 5-7 | 1.3 | 1.09 | 1.67×10-2 |
| 0.5-2 | 2 | 1.08 | 3.11×10-3 |
| 0.2-5 | 5 | 1.08 | 8.30×10-3 |
| 0.1-10 | 10 | 1.07 | 1.63×10-2 |
| 0.05-20 | 20 | 1.07 | 7.07×10-2 |

企业产生的污水收集并预处理达到接管标准后接入污水处理厂处理，企业的污水收集池和管道的渗漏是地下水的主要污染来源，考虑污水站渗漏，计算扩建项目运行对地下水水质影响。本次预测因子主要选择CODCr，而SS在进入地下水之前很容易被包气带土壤吸附，进入地下水中含量很少，可以不作为主要的评价因子。考虑新厂区现有项目为南京绿叶制药新厂（智能化工厂）建设项目I-2期、重新报批项目为硝苯地平项目、多功能脂质体车间（注射剂）项目以及本次扩建项目，下渗污水的CODCr按污水站最大进水浓度1418.165mg/L计，对于同一种水样，CODCr与高锰酸盐指数之间存在一定的线性比例关系：CODCr=k高锰酸盐指数，一般来说，1.5<k<4.0。为保守起见，本次k取1.5，则污水池中折算后的高锰酸盐指数浓度约为945.443mg/L。参数计算结果见表6.5.6-3。

表6.5.6-3 计算参数一览表

| 参数 含水层 | 地下水实际流速U（m/d） | 弥散系数DL（m2/d） | 污染物名称 | 污染源强C0（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目建设区含水层 | 0.0075 | 0.00516 | CODMn | 945.443* |

注：*以污水站进水持续渗漏，污染地下水作为源强。

（3）预测结果及分析

通过模型模拟计算，污水站一定距离地下水水质预测值见表6.5.6-4。

表6.5.6-4  CODMn预测结果表  （单位：mg/L）

| 时间(a)距离(m） | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 31.2 | 2.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2 | 33.3 | 2.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3 | 35.6 | 3.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4 | 37.8 | 3.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5 | 40.1 | 3.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6 | 42.4 | 3.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7 | 44.7 | 4.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8 | 47.1 | 4.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 0.9 | 49.4 | 4.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 51.7 | 5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | 53.9 | 5.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | 56.1 | 5.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | 58.3 | 6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | 60.4 | 6.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | 62.3 | 6.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | 64.2 | 7.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | 65.9 | 7.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | 67.6 | 7.9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | 69 | 8.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 70.4 | 8.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | 72.5 | 9.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | 73.9 | 10.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | 74.5 | 11.9 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | 74.4 | 13.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 73.5 | 14.3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | 67.9 | 17.7 | 2.6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 58.8 | 21.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | 47.6 | 25.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 36.1 | 29 | 5.3 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | 25.6 | 32.7 | 6.6 | 0.1 | 0 | 0 |
| 6 | 17 | 36.2 | 8.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| 6.5 | 10.6 | 39 | 9.7 | 0.1 | 0 | 0 |
| 7 | 6.1 | 41.2 | 11.6 | 0.1 | 0 | 0 |
| 7.5 | 3.3 | 42.6 | 13.6 | 0.2 | 0 | 0 |
| 8 | 1.7 | 43.1 | 15.8 | 0.2 | 0 | 0 |
| 8.5 | 0.8 | 42.6 | 18 | 0.3 | 0 | 0 |
| 9 | 0.4 | 41.1 | 20.4 | 0.4 | 0 | 0 |
| 9.5 | 0.2 | 38.9 | 22.7 | 0.5 | 0 | 0 |
| 10 | 0.1 | 36 | 24.9 | 0.6 | 0 | 0 |

图6.5.6-1 高锰酸盐指数浓度趋势图

综上所述，运营期污水站泄露会对地下水环境质量有一定影响，但影响范围主要集中在管道周边的区域，影响范围较小，考虑到项目周边无地下水敏感目标，本次评价认为项目运行对地下水的影响可以接受。

尽管非正常工况下污废水对地下水影响较小，但是地下水一旦污染，影响时间长、恢复时间久。因此，若污水处理站发生污废水泄漏事故，必须立即启动事故应急预案，分析污染事故的发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，抽出污水并妥善处置，使污染扩散得到有效抑制，最大限度地保护区域地下水水质安全，将损失降到最低限度。

## 6.6土壤环境影响预测与分析

### 6.6.1土壤环境影响分析

项目废气中含有机物等，有机物随排放废气进入环境空气中，最后沉降在周围的土壤从而进入土壤环境，有可能对土壤环境中的有机物含量产生影响。有机物进入土壤环境主要表现为累积效应，参照导则中附录E的方法一进行影响预测。

根据工程分析，废气污染物主要为乙醇、丙酮、二氯甲烷、乙腈，因此本次累积性影响分析选用乙醇、丙酮、二氯甲烷、乙腈，作为评价因子。根据大气影响预测结果，乙醇、丙酮、二氯甲烷、乙腈，最大落地浓度增量见表6.6.1-1。沉积进入土壤中的污染物由于土壤的吸附、络合、沉淀和阻留作用，绝大多数残留、累积在土壤中。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》中附录E的方法一，土壤中某种物质的累积量采用以下公式进行计算：

Δ𝑆=(𝐼𝑠−𝐿𝑠−𝑅𝑠)/(𝜌𝑏×𝐴×𝐷)

式中：Δ𝑆–单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

𝐼𝑠–预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

𝐿𝑠–预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；

𝑅𝑠–预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

𝜌𝑏–表层土壤容重，kg/m3，根据土壤现状监测，表层土壤容重约1360kg/m3；

𝐴–预测评价范围，m2；

𝐷–表层土壤深度，一般取0.2m；

𝑛–持续年份，a。

𝐼𝑠=C×V×T×A

式中：C–污染物浓度，mg/m3；

V–污染物沉降速率，cm/s；沉降速率取值为0.01cm/s；

T–一年内污染物沉降时间，s；

𝐴–预测评价范围，m2。

单位质量土壤中某种物质的预测值根据其增量叠加现状值进行计算，如下式：

𝑆=𝑆𝑏+Δ𝑆

式中：𝑆𝑏–单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；

𝑆–单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。

计算大气沉降影响时，可不考虑输出量，输出量包括淋溶和径流排出量，因此，单位质量土壤中某种物质的预测值可通过下方公式进行计算。

𝑆=𝑆𝑏+𝑛𝐼𝑠/(𝜌𝑏×𝐴×𝐷)

本项目根据土壤导则判定评价等级为二级，影响类型为污染影响型，调查范围为占地范围外0.2km内，则预测评价范围约为71500m2。

表6.6.1-1  不同年份工业用地土壤中污染物累计量 单位:mg/kg

| 污染物 | 年均最大落地浓度增值（mg/m3） | 土壤现状监测最大值〔1〕（mg/kg） | 年输入量𝑰𝒔（g） | 10年累积增量W10（mg/kg） | 20年累积增量W20（mg/kg） | 30年累积增量W30（mg/kg） | 建设用地土壤风险筛选值（第二类用地）〔2〕（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氯甲烷 | 1.27E-06 | / | 366 | 1.883E-04 | 3.765E-04 | 5.648E-04 | 26850 |
| 丙酮 | 2.70E-07 | / | 77.8 | 4.002E-05 | 8.005E-05 | 1.201E-04 | 210000 |
| 乙腈 | 4.22E-06 | / | 122 | 6.256E-04 | 1.251E-03 | 1.877E-03 | 2630 |
| 乙醇 | 1.92E-07 | / | 55.4 | 2.846E-05 | 5.692E-05 | 8.538E-05 | 9830000 |

注：〔1〕乙醇、丙酮、二氯甲烷、乙腈，现状监测未监测。

〔2〕《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)未涵盖的污染因子，按照《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3-2019）进行反推计算得出。

由表可知，随着外来气源性乙醇、丙酮、二氯甲烷、乙腈，输入时间的延长，乙醇、丙酮、二氯甲烷、乙腈在土壤中的累积量逐步增加，但累积增加量很小。项目运营30年后周围影响区域土壤中乙醇、丙酮、二氯甲烷、乙腈的累积量低于按照《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3-2019）计算得到的污染风险筛选值。因此，项目废气排放中乙醇、丙酮、二氯甲烷、乙腈等污染物进入土壤环境造成的累积量是有限的，在可接受范围内。

### 6.6.2土壤环境影响评价自查情况

表6.6.2-1  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□ |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地√；农用地□；未利用地□ | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （0.23）hm2 |  |
|  | 敏感目标信息 | / |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降√；地面漫流√；垂直入渗√；地下水位√；其他（） |  |
|  | 全部污染物 | / |  |
|  | 特征因子 | / |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类√；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |
|  | 敏感程度 | 敏感□；较敏感□；不敏感√ |  |
| 评价工作等级 | 一级□；二级√；三级□ |  |
| 现 状 调 查 内 容 | 资料收集 | a）□；b）□；c）□；d）□ |  |
|  | 理化特性 | 颜色、质地、pH值、阳离子交换量、氧化还原电位、土壤容重 | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 1 | 2 | 0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | 3 | / | 5m |  |
|  | 现状监测因子 | 重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍 挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并〔a〕蒽、苯并〔a〕芘、苯并〔b〕荧蒽、苯并〔k〕荧蒽、䓛、二苯并〔a,h〕 蒽、茚并〔1,2,3-cd〕芘、萘、石油烃 |  |
| 现状 评价 | 评价因子 | 重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍 挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并〔a〕蒽、苯并〔a〕芘、苯并〔b〕荧蒽、苯并〔k〕荧蒽、䓛、二苯并〔a,h〕 蒽、茚并〔1,2,3-cd〕芘、萘 |  |
|  | 评价标准 | GB15618□；GB36600√；表D.1□；表D.2□；其他() |  |
|  | 现状评价结论 | 本项目场地土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值标准，周边居民点土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）第一类用地筛选值标准 |  |
| 影 响 预 测 | 预测因子 | / |  |
|  | 预测方法 | 附录 E√；附录 F□；其他（) |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（/） 影响程度（/） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）□；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |
| 防 治 措 施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障√；源头控制√；过程防控√；其他（) |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |  |
|  |  | 1 | GB 36600基本项目45项 | 必要时开展监测 |  |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |
| 评价结论 | 从土壤环境影响的角度，本项目建设可行性 |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |

## 6.7环境风险分析

根据环境风险潜势分析，本项目厂区各要素评价工作等级判定如下：

①大气环境风险潜势为Ⅲ，评价等级为二级；

②地表水环境风险潜势为Ⅱ，评价等级为三级；

③地下水环境风险潜势为Ⅱ，评价等级为三级。

### 6.7.1风险事故情形设定

（1）概率分析

泄露事故类型如容器、管道、泵体、压缩机、装卸软管的泄露和破裂等泄露频率采用风险导则（HJ169-2018）附录E.1，详见表6.7.1-1。

表6.7.1-1  泄露频率表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏频率 |
| --- | --- | --- |
| 反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器 | 泄漏孔径为10mm孔径 | 1.00×10-4/a |
|  | 10min内储罐泄漏完 | 5.00×10-6/a |
|  | 储罐全破裂 | 5.00×10-6/a |
| 常压单包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 | 1.00×10-4/a |
|  | 10min内储罐泄漏完 | 5.00×10-6/a |
|  | 储罐全破裂 | 5.00×10-6/a |
| 常压双包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 | 1.00×10-4/a |
|  | 10min内储罐泄漏完 | 1.25×10-8/a |
|  | 储罐全破裂 | 1.25×10-8/a |
| 常压全包容储罐 | 储罐全破裂 | 1.00×10-8/a |
| 内径≤75mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 | 5.00×10-6/（m·a） |
|  | 全管径泄漏 | 1.00×10-6/（m·a） |
| 75mm<内径≤150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 | 2.00×10-6/（m·a） |
|  | 全管径泄漏 | 3.00×10-7/（m·a） |
| 内径>150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） | 2.40×10-6/（m·a） |
|  | 全管径泄漏 | 1.00×10-7/（m·a） |
| 泵体和压缩机 | 泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） | 5.00×10-4/a |
|  | 泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏 | 1.00×10-4/a |
| 装卸臂 | 装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） | 3.00×10-7/h |
|  | 装卸臂全管径泄漏 | 3.00×10-8/h |
| 装卸软管 | 装卸软管连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） | 4.00×10-5/h |
|  | 装卸软管全管径泄漏 | 4.00×10-6/h |

（2）风险事故情形设定

考虑可能发生的事故情形涉及的危险物质、环境危害、影响途径等方面，本次选取以下具有代表性的事故类型，详见表6.7.1-2。

表6.7.1-2  项目环境风险事故设定

| 危险单元 | 潜在风险源 | 危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 统计概率 | 是否预测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中试车间 | 减压浓缩 | 二氯甲烷、异丙醇、甲醇、丙酮、乙腈、乙醇 | 进料管全管径泄漏 | 扩散 | 1×10-6/（m·a） | 否 |
|  |  |  | 火灾爆炸次伴生 | 扩散、消防水漫流、渗透、吸收 | 1×10-6/（m·a） | 否 |
|  | 离心、压滤、氢化车间 | 甲苯、二氯甲烷、异丙醇、甲醇、丙酮、乙腈、乙醇 | 火灾爆炸次伴生 | 扩散、消防水漫流、渗透、吸收 | 1×10-6/（m·a） | 否 |
|  |  |  | 火灾爆炸过程未完全燃烧物扩散 | 扩散 | 1×10-6/（m·a） | 否 |
|  | 真空干燥 | 二氯甲烷、乙醇、异丙醇、甲醇、丙酮、乙腈 | 进料管全管径泄漏 | 扩散 | 1×10-6/（m·a） | 否 |
|  |  |  | 火灾爆炸次伴生 | 扩散、消防水漫流、渗透、吸收 | 1×10-6/（m·a） | 否 |
|  |  |  | 火灾爆炸过程未完全燃烧物扩散 | 扩散 | 1×10-6/（m·a） | 否 |
| 物料暂存间 | 物料罐 | 二氯甲烷、乙醇、乙酸、甲醇、浓盐酸、乙腈、浓氨溶液、丙酮、异丙醇、甲苯、乙酸乙酯等 | 10min内泄漏完 | 扩散 | 5.00×10-6/a | 是，二氯甲烷 |
|  |  |  | 火灾爆炸次伴生 | 扩散，消防废水漫流、渗透、吸收 | 5.00×10-6/a | 是，光气 |
|  |  |  | 火灾爆炸过程未完全燃烧物扩散 | 扩散 | 5.00×10-6/a | 否 |
| 危废库 | 吨桶 | 废液 | 10min内泄漏完 | 扩散 | 5.00×10-6/a | 否 |
|  |  |  | 火灾爆炸次伴生 | 扩散，消防废水漫流、渗透、吸收 | 5.00×10-6/a | 否 |
|  |  |  | 火灾爆炸过程未完全燃烧物扩散 | 扩散 | 5.00×10-6/a | 否 |

由于事故触发因素具有不确定性，因此事故情形的设定并不能包含全部可能的环境风险，但通过具有代表性的事故情形分析可为风险管理提供科学依据。

（3）最大可信事故设定

由于本项目使用的二氯甲烷具有易燃易爆及易制毒等特性，一旦泄漏影响较大。因而选取物料库二氯甲烷泄漏及火灾爆炸次伴生事故作为最大可信事故进行定量预测。

### 6.7.2源项分析

（1）物料库二氯甲烷泄漏事故

考虑事故发生频率及影响，选取一个二氯甲烷包装桶泄漏孔径为10mm进行预测，二氯甲烷包装桶泄漏事故采用液体泄漏计算泄漏速率，各参数选取及计算结果详见表6.7.2-1。拟建项目储存区设置了紧急隔离系统，泄漏时间取10min。

表6.7.2-1  二氯甲烷包装桶泄漏事故源项分析表

| 泄漏设备类型 | 二氯甲烷包装桶 | 操作温度/℃ | 常温 | 操作压力/Mpa | 常压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏危险物质 | 二氯甲烷 | 最大存在量/kg | 250 | 泄漏孔径/mm | 10 |
| 泄漏速率/(kg/s) | 0.2043 | 泄漏时间/min | 10 | 泄漏量/kg | 122.58 |
| 泄漏高度/m | 0.05 | 泄漏液体蒸发量/kg | 90 | 泄漏频率 | 1.0×10-4/a |
| 质量蒸发速率/(kg/s) | 0.15 | / | / | / | / |

（2）物料库二氯甲烷火灾爆炸次伴生事故

物料库二氯甲烷遇明火、高热或达爆炸极限会发生火灾爆炸。物料库二氯甲烷由于遇到明火发生了火灾爆炸，产生次伴生污染物光气，物料库二氯甲烷最大存在量为500kg，燃烧持续时间约10min，次生产生的光气释放比例取5%转化率，则火灾爆炸过程次生产生的光气释放速率为0.0417kg/s。

由上述分析可知，拟建项目风险事故情形源强一览表详见表6.7.2-2。

表6.7.2-2  本项目风险事故情形源强一览表

| 序号 | 风险事故情形描述 | 危险单元 | 危险物质 | 影响途径 | 释放或泄露速率/(kg/s) | 释放或泄露时间/min | 最大释放或泄露量/kg | 泄露液体蒸发量/kg | 泄露液体蒸发速率/(kg/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氯甲烷泄漏事故 | 物料库 | 二氯甲烷 | 扩散 | 0.2043 | 10 | 122.58 | 90 | 0.15 |
| 2 | 二氯甲烷火灾爆炸次伴生事故 | 物料库 | 光气 | 扩散 | 0.0417 | 10 | 25 | / | / |

### 6.7.3风险预测与评价

#### 6.7.3.1物料库二氯甲烷泄漏及火灾爆炸次伴生事故

###### （1）预测模型筛选

本次评价大气风险预测情形为连续排放，采用理查德森数判断，本项目二氯甲烷泄漏时理查德森数Ri=0.309≥1/6，为重质气体，采用SLAB模型进行预测分析。

当排放物质的进入大气的初始密度小于环境空气密度时，理查德森数均小于0，直接可判定为轻质气体。光气烟团初始密度未大于空气密度，直接判定为轻质气体，光气扩散计算采用AFTOX模型。

预测模型主要参数详见表6.7.3-1。

表6.7.3-1  预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度/（°） | 116.3318E |
|  | 事故源纬度/（°） | 39.93113N |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 |
|  | 风速/（m/s） | 1.5 |
|  | 环境温度/℃ | 25 |
|  | 相对湿度/% | 50 |
|  | 稳定度 | F |
| 其他参数 | 地面粗糙度/m | 0.03 |
|  | 是否考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据精度/m | / |

###### （2）预测计算

①二氯甲烷

采用SLAB模型进行计算事故影响。拟建项目有毒有害物质终点浓度详见表6.7.3-2。不同气象条件下(最不利气象条件)不同距离处有毒有害物质最大浓度详见表6.7.3-3。危险物质浓度达到评价标准时的最大影响范围图见图6.7.3-1。

表6.7.3-2  本项目预测二氯甲烷终点浓度

| 物质名称 | 毒性终点浓度-1/(mg/m3) | 毒性终点浓度-2(mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| 二氯甲烷 | 24000 | 1900 |

表6.7.3-3  不同气象条件下不同距离处有毒有害物质最大浓度（二氯甲烷泄漏）

| 距离 (m) | 最不利气象条件 |
| --- | --- |
|  | 浓度出现时间(min) | 高峰浓度(mg/m3) |
| 10 | 15.07 | 349.66 |
| 60 | 15.44 | 12.44 |
| 110 | 15.79 | 3.81 |
| 210 | 16.53 | 1.07 |
| 260 | 16.89 | 0.706 |
| 310 | 17.25 | 0.501 |
| 360 | 17.62 | 0.375 |
| 410 | 17.98 | 0.290 |
| 460 | 18.34 | 0.232 |
| 510 | 18.71 | 0.191 |
| 560 | 19.07 | 0.16 |
| 610 | 19.43 | 0.136 |
| 710 | 20.16 | 0.102 |
| 810 | 20.88 | 0.079 |
| 910 | 21.61 | 0.0637 |
| 1010 | 22.34 | 0.0524 |
| 1110 | 23.06 | 0.0441 |
| 1210 | 23.79 | 0.0375 |
| 1310 | 24.52 | 0.0324 |
| 1410 | 25.24 | 0.0283 |
| 1510 | 25.97 | 0.0249 |
| 1610 | 26.69 | 0.0222 |
| 1710 | 27.42 | 0.02 |
| 1810 | 28.14 | 0.0181 |
| 1910 | 28.86 | 0.0165 |
| 2010 | 29.59 | 0.015 |
| 2210 | 31.16 | 0.0124 |
| 2260 | 31.57 | 0.0118 |
| 2510 | 33.66 | 0.0092 |
| 2810 | 36.10 | 0.0072 |
| 3010 | 37.72 | 0.0064 |
| 3510 | 41.76 | 0.0047 |
| 4010 | 45.76 | 0.0037 |

各关心点的有毒有害物质浓度随时间变化情况详见表6.7.3-4。

表6.7.3-4  各关心点大气中二氯甲烷浓度随时间变化表(mg/m3)

| 序号 | 名称 | 最不利气象条件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 最大浓度 | 时间(min) | 5min | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min |
| 1 | 永丰社区1.4km | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 落桥社区1.3km | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 裕民家园2.1km | 1.32E-02 | 15 | 0 | 0 | 1.32E-02 | 1.32E-02 | 1.32E-02 | 1.32E-02 |
| 4 | 花旗村4.6km | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

由预测结果可知，二氯甲烷泄漏在最不利气象条件下各预测点未到达毒性终点浓度-1和毒性终点浓度-2，最大毒性浓度为349.66mg/m3。

②光气

采用AFTOX模型进行计算事故影响。拟建项目有毒有害物质终点浓度详见表6.7.3-5。不同气象条件下(最不利气象条件)不同距离处有毒有害物质最大浓度详见表6.7.3-6。危险物质浓度达到评价标准时的最大影响范围图见图6.7.3-2。

表6.7.3-5  本项目预测光气终点浓度

| 物质名称 | 毒性终点浓度-1/(mg/m3) | 毒性终点浓度-2(mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| 光气 | 3.0 | 1.2 |

表6.7.3-6  不同气象条件下不同距离处有毒有害物质最大浓度（火灾爆炸光气）

| 距离 (m) | 最不利气象条件 |
| --- | --- |
|  | 浓度出现时间(min) | 高峰浓度(mg/m3) |
| 10.00 | 0.083 | 181.94 |
| 60.00 | 0.5 | 29.93 |
| 110.00 | 0.92 | 7.99 |
| 210.00 | 1.75 | 1.92 |
| 260.00 | 2.17 | 1.20 |
| 310.00 | 2.58 | 0.81 |
| 360.00 | 3.0 | 0.58 |
| 410.00 | 3.42 | 0.44 |
| 460.00 | 3.83 | 0.34 |
| 510.00 | 4.25 | 0.27 |
| 560.00 | 4.67 | 0.22 |
| 610.00 | 5.08 | 0.18 |
| 710.00 | 5.92 | 0.13 |
| 810.00 | 6.75 | 0.093 |
| 910.00 | 7.58 | 0.065 |
| 1010.00 | 8.42 | 0.048 |
| 1110.00 | 9.25 | 0.036 |
| 1210.00 | 10.08 | 0.028 |
| 1310.00 | 10.92 | 0.022 |
| 1410.00 | 11.75 | 0.017 |
| 1510.00 | 12.58 | 0.014 |
| 1610.00 | 13.42 | 0.012 |
| 1710.00 | 14.25 | 0.0097 |
| 1810.00 | 15.08 | 0.0082 |
| 1910.00 | 15.92 | 0.0069 |
| 2010.00 | 16.75 | 0.0059 |
| 2210.00 | 18.42 | 0.0045 |
| 2560.00 | 21.33 | 0.0029 |
| 3010.00 | 25.08 | 0.0018 |
| 3510.00 | 29.25 | 0.0011 |
| 4010.00 | 48.41 | 0.00067 |
| 4960.00 | 56.33 | 0.00033 |

各关心点的有毒有害物质浓度随时间变化情况详见表6.7.3-7。

表6.7.3-7  各关心点大气中光气浓度随时间变化表(mg/m3)

| 序号 | 名称 | 最不利气象条件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 最大浓度 | 时间(min) | 5min | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min |
| 1 | 永丰社区1.4km | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 落桥社区1.3km | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 裕民家园2.1km | 2.78E-03 | 15 | 0 | 0 | 2.78E-03 | 2.78E-03 | 2.78E-03 | 2.78E-03 |
| 4 | 花旗村4.6km | 6.22E-06 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.22E-06 | 6.22E-06 |

由预测结果可知，发生火灾次伴生的光气，在最不利气象条件下各预测点未到达毒性终点浓度-1和毒性终点浓度-2，最大毒性浓度为0.44mg/m3。

综上所述，最不利气象条件及下，二氯甲烷泄漏以及泄漏后发生火灾次伴生的光气对周边敏感目标的影响较小。突发环境事件发生时，应根据实际事故情形、发生时的气象条件等进行综合判断，采取洗消等应急措施减小环境影响，必要时要求周边居民采取防护措施，或及时疏散。

#### 6.7.3.2泄漏/火灾爆炸事故对地表水水体的影响

本项目地表水风险考虑厂内原料库二氯甲烷原料桶泄露发生火灾爆炸事故消防废水进入厂区附近水体，消防废水中的二氯甲烷污染物对水体的环境影响。

###### （1）预测模型

根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ 2.3-2018)，采用一维非持久性污染物均匀间断排放预测模型。模型基本方程如下：

（式1）

间断点源排放即为在x=0处，从t=0到t=Δt时间段内，均匀地投放了质量为M的污染物质，则有：

（式2）

###### （2）预测范围及预测因子

①预测范围：综合考虑项目所在地附近水域水文情势及污染物迁移趋势，本次风险预测范围为风险物质排放点北侧华宝河。

②预测因子：二氯甲烷。

###### （3）水文特征

根据项目北侧华宝河的现状调查，华宝河位于项目所在地北侧，河宽大约15m，水深约2m。排放点距离华宝河约为188m。

###### （4）预测工况

厂内原料库二氯甲烷原料桶泄露发生火灾时，消火栓进行灭火，如果此时火灾爆炸则消防废水有可能越过厂界，流入厂区北侧华宝河。

消防冷却用水流量约150L/s，以消防历时4h计，事故废水总水量为2600t，流入北侧华宝河水量以10%计，即260t。由于本项目涉及的二氯甲烷在水中的溶解度均较低，水中二氯甲烷含量约为12.258kg，浓度约为47.14mg/L。

表6.7.3-8 源强参数取值

| 参数 | 数值 | 备注说明 |
| --- | --- | --- |
| CP(mg/L) | 38.46 | 消防废水中含二氯甲烷的浓度 |
| Qp(m3/s) | 0.015 | 根据消防废水流入项目地北侧华宝河水量及历时 |
| K(L/s) | 1.157E-06 | 经验值 |
| Ex(m2/s) | 14 | 根据Ex=5.93H(gHI)1/2 |
| T(h) | 4 | 消防历时 |

###### （5）终点浓度值的选取

本次论证涉及的水域主要是北侧的华宝河。根据江苏省人民政府批复的《江苏省地表水（环境）功能区划》，华宝河暂无功能区划，参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类执行。

###### （6）预测影响结果分析

根据上文建立的一维非持久性污染物均匀间断排放预测模型、设计水文条件以及选取的各项计算参数，计算原料库二氯甲烷原料桶泄露发生火灾后消防废水对北侧华宝河中二氯甲烷浓度贡献情况。

表6.7.3-9  消防废水对华宝河二氯甲烷浓度贡献情况

| 断面位置 | 所属河流 | 最大浓度贡献值（mg/L） | 最大浓度贡献出现时间(h) | 超标时长(h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放点下游100m | 华宝河 | 1.54 | 0.69 | 4 |
| 排放点下游200m | 华宝河 | 1.09 | 1.39 | 4 |
| 排放点下游300m | 华宝河 | 0.89 | 2.08 | 4 |
| 排放点下游400m | 华宝河 | 0.77 | 2.77 | 3.9 |
| 排放点下游500m | 华宝河 | 0.69 | 3.47 | 3.7 |
| 排放点下游600m | 华宝河 | 0.63 | 4.16 | 3.6 |
| 排放点下游700m | 华宝河 | 0.58 | 4.86 | 3.5 |
| 排放点下游800m | 华宝河 | 0.54 | 5.56 | 3.0 |
| 排放点下游1000m | 华宝河 | 0.49 | 6.94 | 2.8 |
| 排放点下游1200m | 华宝河 | 0.44 | 8.33 | 2.2 |
| 排放点下游1500m | 华宝河 | 0.4 | 10.41 | 1.7 |
| 排放点下游2000m | 华宝河 | 0.34 | 13.89 | 0.85 |
| 排放点下游2300m | 华宝河 | 0.32 | 15.97 | 0.5 |
| 排放点下游5000m | 华宝河 | 0.22 | 34.72 | 0.4 |

由预测结果可知，厂内原料库发生火灾爆炸事故时，部分消防废水流入厂区附近水体的情形下，消防废水中的二氯甲烷污染物随水流迁移至下游，排放点下游0~5000m处的断面二氯甲烷贡献值超过了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表3集中式生活引用地表水源地特定项目标准限值中水质二氯甲烷标准0.02mg/L的要求。

#### 6.6.3.3泄漏事故对地下水水体的影响

江北新区内无集中式地下饮用水源开采及其保护区，居民生活用水由区域水厂供水。区域规划排水体系为雨污分流，正常工况下，此次企业危废库依托现有，防渗措施已落实到位，基本上无渗漏，且本项目新增的部分危废对地下水的影响很小。

非正常情况下，将对地下水造成点源污染，污水可能下渗至包气带以下从而在潜水层中进行运移造成污染。具体预测内容见报告6.5.6章节。

### 6.7.4源强及预测结果汇总

由上述分析可知，拟建项目事故源强及事故后果基本信息表详见表6.7.4-1。

表6.7.4-1  拟建项目事故源强及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |
| --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 二氯甲烷泄漏及火灾爆炸次伴生事故 |
| 泄漏设备类型 | 二氯甲烷包装桶 | 操作温度/℃ | 常温 | 操作压力/Mpa | 常压 |
| 泄漏危险物质 | 二氯甲烷 | 最大存在量/kg | 250 | 泄漏孔径/mm | 10 |
| 泄漏速率/(kg/s) | 0.2043 | 泄漏时间/min | 10 | 泄漏量/kg | 122.58 |
| 泄漏高度/m | 0.05 | 泄漏液体蒸发量/kg | 90 | 泄漏频率 | 1.0×10-4/a |
| 质量蒸发速率/(kg/s) | 0.15 | / | / | / | / |
| 大气 | 危险物质 | 指标 | 最不利气象条件 |
|  |  |  | 浓度值/(mg/m3) | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  | 二氯甲烷 | 毒性终点浓度-1 | 24000 | / | / |
|  |  | 毒性终点浓度-2 | 1900 | / | / |
|  | 光气 | 毒性终点浓度-1 | 3.0 | / | / |
|  |  | 毒性终点浓度-2 | 1.0 | / | / |
| 大气 | 危险物质 | 敏感目标名称 | 最不利气象条件 |
|  |  |  | 超标时间/min | 超标持续时间/min | 最大浓度/(mg/m3) |
|  | 二氯甲烷 | 永丰社区1.4km | / | / | 0 |
|  |  | 落桥社区1.3km | / | / | 0 |
|  |  | 裕民家园2.1km | / | / | 1.32E-02 |
|  |  | 花旗村4.6km | / | / | 0 |
|  | 光气 | 永丰社区1.4km | / | / | 0 |
|  |  | 落桥社区1.3km | / | / | 0 |
|  |  | 裕民家园2.1km | / | / | 2.78E-03 |
|  |  | 花旗村4.6km | / | / | 6.22E-06 |

### 6.7.5环境风险评价自查表

拟建项目环境风险评价自查表详见表6.7.5-1。

表6.7.5-1  拟建项目环境风险评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 乙醇 | 二氯甲烷 | 乙酸 | 甲醇 | 浓盐酸 | 乙腈 | 浓氨溶液 |
|  |  | 存在总量/t | 7.06 | 3.253 | 0.0103 | 0.583 | 0.0645 | 2.146 | 0.0225 |
|  |  | 名称 | 丙酮 | 异丙醇 | 甲苯 | 乙酸乙酯 | 废液 | / | / |
|  |  | 存在总量/t | 0.889 | 0.226 | 0.064 | 0.667 | 15.343 | / | / |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数2500人 | 5km范围内人口数118970人 |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） | /人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1 □ | F2□ | F3√ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1 □ | S2 □ | S3√ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1 □ | G2 □ | G3√ |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1√ | D2 □ | D3 □ |
| 物质及工艺系统危险性 | Q值 | Q1<1 □ | 1≤Q<10√ | 10≤Q≤100□ | Q≥100□ |
|  | M值 | M1□ | M2√ | M3 □ | M4□ |
|  | P值 | P1□ | P2□ | P3√ | P4□ |
| 环境敏感程度 | 大气 | E1√ | E2□ | E3 □ |
|  | 地表水 | E1□ | E2□ | E3√ |
|  | 地下水 | E1 □ | E2√ | E3□ |
| 环境风险潜势 | Ⅳ+□ | Ⅳ( | Ⅲ√ | Ⅱ □ | Ⅰ□ |
| 评价等级 | 一级□ | 二级√ | 三级 □ | 简单分析 □ |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害√ | 易燃易爆√ |
|  | 环境风险类型 | 泄漏√ | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放√ |
|  | 影响途径 | 大气√ | 地表水√ | 地下水√ |
| 事故情形分析 | 源强设定方法 | 计算法√ | 经验估算法√ | 其他估算法 □ |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB√ | AFTOX√ | 其他□ |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围/m |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围/m |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标/，到达时间/h |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间/d |
|  |  | 最近环境敏感目标/，到达时间/d |
| 重点风险防范措施 | 拟建项目已从大气、事故废水、地下水等方面明确了防止危险物质进入环境及进入环境后的控制、消减、监测等措施，提出风险监控及应急监测系统，以及建立与园区对接、联动的风险防范体系 |
| 评价结论与建议 | 综上分析可知建设项目环境风险可实现有效防控，但应根据拟建项目环境风险可能影响的范围与程度，采取措施进一步缓解环境风险，并开展环境影响后评价。 |
| 注：‟ □”为勾选，‟ ʺ为填写项 |

# 7污染防治措施评述

## 7.1施工期污染防治措施评述

本项目车间位于新厂区扩建的Ⅱ-1期原料楼（二）的第一、二层，厂房施工不在本项目评价范围内，故本项目施工期主要为设备安装。影响时间短，污染小，故本报告简要评述。

施工期产生的污染物主要为废弃的建筑材料，如砂石、泥土、石灰、混凝土、废砖和土石等建筑垃圾，及时进行清运填埋或加以回收利用。施工场界外要用不低于1.8m高的围栏围住，暂时堆放的易被风吹起的建筑材料上面加盖顶棚，以防建筑材料随风四处飘扬。由施工场地出来的车辆应对其轮胎上所沾污的泥砂等污染物冲洗干净，同时进出场地的车辆若装载有易洒、飘落物质时上面应有遮挡物，以减少对周围环境的影响。

施工期间产生的生活污水进厂区污水处理站集中处理，施工废水集中收集，经沉淀、隔油处理后排放，禁止直接排放对附近水体造成的污染。

施工期应合理安排作业时间，高噪声设备严禁在夜间作业，减少噪声对外界的影响。

施工人员产生的生活垃圾应袋装收集后由环卫部门统一处理。

## 7.2营运期废气污染防治措施评述

### 7.2.1有组织废气污染防治措施评述

#### 7.2.1.1废气的产生源强

根据工程分析，本项目有组织废气主要为多功能化学中试车间产生的有机废气。具体废气产生情况见表7.2.1-1。

表7.2.1-1  本项目有组织废气种类分析

| 序号 | 污染源名称 | 污染物种类 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能化学中试车间 | 有机废气 | 氨、乙酸、丙酮、二氯甲烷、二氧六环、三氯氧磷、粉尘、甲苯、甲醇、氯化氢、马来酸、三乙胺、叔丁醇、四氢呋喃、乙醇、乙腈、乙酸乙酯、异丙醇、正庚烷、TVOC |
| 2 | 危废库 | 有机废气 | TVOC |

#### 7.2.1.2废气的收集和处理系统

本项目研发四种原料药，本项目建设四条中试线，由于部分工艺相同，所用仪器设备相同，同一时间内存在多条研发线共线（最多三条），本次评价按照最大排放情况进行收集和处理设计。

项目废气收集处理流程图见图7.2.1-1。

图7.2.1-1  本项目废气处理工艺流程图

#### 7.2.1.3废气处理工艺

本项目有机废气主要为二氯甲烷、乙醇、甲醇、乙酸乙酯、乙酸、乙腈、甲苯、异丙醇、丙酮、叔丁醇、三乙胺、马来酸、二氧六环、三氯氧磷、正庚烷、四氢呋喃，同时废气产生时间短，浓度低，对于有机废气，目前主要的处理手段为吸收法、焚烧法、吸附法，焚烧法适用于处理浓度较高、连续生产的工况，不适合总生产时间短、间断生产，且浓度很低的工况，故针对多功能中试车间有机混合废气，本次采用活性炭吸附工艺处理。同时考虑废气含有水溶性较好的有机物及酸碱废气，为充分保证去除效果，本次设计前端采用一级碱喷淋+二级水喷淋工艺。

主要设备及参数：

①活性炭吸附箱参数

- 规格尺寸：3000（W）*2000(H)*1500(L)mm

- 单级装炭量：2.4m3

- 活性炭参数：

活性炭基材：煤制柱状

粒径：Φ4mm

机械强度（%）≥90

碘值（mg/g）≥650

CCI4吸附率（%）≥60

水份（%）≤8

- 更换周期：根据排放量确定，约12个月为一个更换周期。利用在线实时监测功能，确定更换时间。

②一级碱洗塔主要技术参数

- 外型尺寸：Φ2500*5000(H)mm

- 蓄水量：24m3

- 塔体填料：拉西环，0.8m厚

- 循环水泵：17m扬程，流量：209m3/h

- 结构形式：一级碱喷淋+一级丝网除雾

- 采用pH值浓度监测+自动加药功能

③二级水洗塔主要技术参数

- 外型尺寸：Φ2500*5000(H)mm

- 蓄水量：24m3

- 塔体填料：拉西环，0.8m厚

- 循环水泵：17m扬程，流量：209m3/h

- 结构形式：二级水喷淋+丝网除雾

- 采用pH值浓度监测+自动加药功能

综上，针对多功能中试车间有机混合废气，设计处理工艺为一级碱喷淋+二级水喷淋+两级活性炭吸附。废气处理工艺流程简图见图7.2.1-2。

图7.2.1-2  多功能中试车间有机废气处理工艺流程简图

根据废气方案设计资料，该工艺对有机混合废气的去除效率可达90%，处理后的尾气经30m高排气筒排放（10#）。

#### 7.2.1.4废气治理方案的可行性分析

（1）工程实例

①现有项目

老厂区现有项目GMP厂房废气采用“水喷淋+活性炭”处理后1#排气筒排放，（2012）宁环监（验）字第（166）号监测数据如下表：

表7.2.1-3  GMP厂房项目废气监测结果表

| 日期 | 点位 | 测试项目 | 单位 | 小时最大值 | 评价标准 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012年12月3日 | 废气排放口（Q1） | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 5.46 | 120 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.139 | 10 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放浓度 | mg/m3 | ND | 100 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率 | kg/h | 0 | 0.26 | 达标 |
|  |  | 乙酸乙酯排放浓度 | mg/m3 | ND | / | / |
|  |  | 乙酸乙酯排放速率 | kg/h | 0 | / | / |
|  |  | 丙酮排放浓度 | mg/m3 | ND | / | / |
|  |  | 丙酮排放速率 | kg/h | 0 | 2.4 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 | 无量纲 | 23 | 2000 | 达标 |
| 2012年12月4日 |  | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 4.83 | 120 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.105 | 10 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放浓度 | mg/m3 | 1.67 | 100 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率 | kg/h | 0.035 | 0.26 | 达标 |
|  |  | 乙酸乙酯排放浓度 | mg/m3 | ND | / | / |
|  |  | 乙酸乙酯排放速率 | kg/h | 0 | / | / |
|  |  | 丙酮排放浓度 | mg/m3 | ND | / | / |
|  |  | 丙酮排放速率 | kg/h | 0 | 2.4 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 | 无量纲 | 23 | 2000 | 达标 |

注：ND表示未检出，氯化氢检出限为0.007mg/m3，乙酸乙酯检出限为0.002mg/m3，丙酮检出限为0.002mg/m3。

老厂区现有项目GMP厂房产生的有组织废气经“水喷淋+活性炭”工艺处理，可以达标排放。

②同类项目

参考建设项目环境影响评价信息平台公示的《苏州弘森药业股份有限公司年产340吨盐酸哌仑西平等21种精制药、60亿粒（片）固体口服制剂及1亿支小容量水针剂改造项目（废水、废气）竣工环境保护验收监测报告》，采用两级水喷淋，使用原料种类相似废气处理方式相似。监测结果如下：

表7.2.1-4  苏州弘森药业股份有限公司3#排气筒废气监测结果

| 监测点位 | 监测项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101车间3#排气筒（进口） | 乙醇进口浓度（mg/m3） | 27.6 | 20.4 | 21.1 | 20.4 | 22.4 |
|  | 乙醇排放速率（kg/h） | 0.114 | 0.081 | 0.088 | 0.083 | 0.092 |
| 101车间3#排气筒（出口） | 乙醇排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 乙醇排放速率（kg/h） | / | / | / | / | / |
| 处理效率 | / | / | / | / | 99.1% |

备注：乙醇检出限为0.2mg/m3.

参考建设项目环境影响评价信息平台公示的《上海右手医药科技开发有限公司新建仿制药及新药研发实验室项目验收报告》，项目与本项目均为实验开发，使用原辅料相似。其中实验室废气为非甲烷总烃、二氯甲烷、甲苯、氯化氢，采用活性炭净化装置，设计有机废气处理效率≥90%，监测结果如下：

表7.2.1-5  上海右手医药科技开发有限公司2#排气筒废气监测结果

| 监测点位 | 监测项目 | 第一次 | 第二次 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#排气筒 | 非甲烷总烃浓度（mg/m3） | 3.37~5.59 | 2.77~4.09 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃速率（kg/h） | 0.017~0.027 | 0.012~0.020 | 达标 |

综上，本项目混合废气经“一级碱喷淋+二级水喷淋+二级活性炭吸附”处理后30m高10#排气筒排放，三乙胺、正庚烷、二氯甲烷、甲苯、乙酸乙酯废气处理效率按90%计，乙醇、甲醇、乙酸、乙腈、异丙醇、丙酮、叔丁醇、三乙胺、马来酸、二氧六环、三氯氧磷、四氢呋喃、氨、氯化氢废气处理效率按95%计，处理效果是可行的。

### 7.2.2排气筒设置的合理性分析

根据苏环办[2014]3号文等文件的要求：排气筒高度应按规范要求设置，末端治理设施的进、出口要设置采样口并配备便于采样的设施（包括人梯和平台）。严格控制企业排气筒数量，同类废气排气筒宜合并。根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定，排气筒高度需遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上。本项目新增一根30m排气筒（10#）。

①高度合理性分析

本项目原料楼二为2F结构、高度在16m左右，厂区内现有建筑楼中制剂楼三最高约为24m，在实验研发过程中，为了保证废气的有效排出，其排气筒设置在屋顶，并保证一定的高度预留采样口，因此，本项目废气排气筒高度设置为30m是可行的。

②数量可行性分析

本项目产生废气集中收集和处理，废气由1个30m高的排气筒排放。

③出口风速、风向合理性分析

项目所在地年平均风速3.4m/s，项目设置的主要排气筒出口风速超过年均风速的2~3倍，废气污染物能够较快的扩散；项目所在地常年主导风向为偏东南风，项目周边居民点距离本项目较远，废气污染物排放对其影响较小。

因此，项目排气筒设置合理。

### 7.2.3无组织废气防治措施

本项目无组织废气主要为多功能中试车间未被收集的废气，建设单位拟采取以下处理措施：

（1）生产过程严格按照操作规范进行，同时确保各生产装置及废气收集装置的气密性，定期检查管道、集气罩及除尘系统并定期更换滤袋，如有泄漏，需立即采取措施。

（2）在原料及成品转运、储存、配料过程中产生的TVOC气体及粉尘废气及批次反应结束后的设备清洗过程会有少量乙醇、丙酮、二氯甲烷、乙腈、TVOC气体及粉尘废气，通过加强通风等措施来净化。

通过采取以上无组织排放控制措施，各污染物质的周围外界最高浓度能够达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB3/4041-2021）、江苏省《制药工业大气污染物排放标准》（DB3/4042-2021）、《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）无组织排放监控浓度限值，无组织废气能够达标排放。

因此，本项目无组织废气采用以上处理措施是可行的。

### 7.2.4废气治理措施经济可行性分析

本项目新建有组织废气收集及治理措施，大气污染防治措施投资费用预估约90万元/年，占总投资额的0.039%，在企业可承受范围内。因此，从环保和经济方面综合考虑，本项目废气治理方案是可行的。具体见表6.2.4-1。

表7.2.4-1  项目废气处理工艺环保投资情况表

| 位置 | 污染物名称 | 治理措施 | 主要处理设备 | 总投资 （万元） | 运行费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中试区 | 粉尘 | 滤袋式除尘器 | 滤袋式除尘器 | 20 | 10 |
|  | 氨、氯化氢、二氯甲烷、乙醇、甲醇、乙酸乙酯、乙酸、乙腈、甲苯、异丙醇、丙酮、叔丁醇、三乙胺、马来酸、二氧六环、三氯氧磷、正庚烷、四氢呋喃、TVOC | 一级碱喷淋+二级水喷淋+两级活性炭 | 收集管网1套、碱喷淋塔1个、水喷淋塔1个、除雾装置1套、活性炭吸附箱2个、排气筒1套 | 60 |  |
| 危废库 | TVOC | 两级活性炭 | 依托现有 | / | / |
| 合计 | 90 |

## 7.3运营期水污染防治措施评述

### 7.3.1项目废水污染防治概述

本项目废水直接进入污水站综合废水处理段，经厂区污水处理站处理达标后接管至高新区北部污水处理厂。

本项目不新建污水处理站，依托南京绿叶制药新厂（智能化工厂）建设项目I-2期污水处理站，目前I-2期项目正在准备验收阶段，污水站已试运行。

本项目废水产生量为3482m3/a（12.43m3/d），占企业污水处理站设计总量的1.55%，企业污水站尚有余量为503.67m3/d，主要为设备冲洗废水、纯水制备废水、生活污水、废气吸收废水、地面冲洗废水和初期雨水等，废水特征因子主要为二氯甲烷、甲苯，二氯甲烷、甲苯产生浓度较小，现有Ⅰ-2期项目也涉及二氯甲烷、甲苯的排放，本项目特征因子及废水量增加不会引起处理设施水力参数劣化，故本项目废水依托现有厂区综合废水处理系统处理可行。经处理达相应标准要求后的废水接管至高新区北部污水处理厂进行深度处理，处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标准后排入朱家山河排入长江。

### 7.3.2厂区废水处理工艺

厂区废水收集处理流程见图7.3.2-1。

图7.3.2-1 企业现有污水站废水处理工艺流程图

项目废水处理工艺流程描述：

本项目废水直接进入企业综合废水预曝气匀质池，企业综合废水处理系统主体工艺推荐采用“水解酸化→缺氧→一级接触氧化→二级接触氧化→混凝沉淀→（预留）臭氧氧化池→出水监控池”。

- 水解酸化

水解酸化工艺在生化系统中起着极其重要的角色。针对老厂实际运行中发现的废水生化系统不易截留微生物的情况，采用高效水解工艺，停留时间长的优势与设置生物填料相结合，保证水解酸化池中的微生物量。具有抗冲击负荷能力强、运行控制简单的特点。综合废水进入水解酸化池，经生长在池体填料上的兼氧微生物的吸附降解作用，改善废水的可生化性，提高B/C比，减少污泥产量。水解酸化出水进入缺氧池。

②缺氧池

缺氧池中的反硝化细菌利用部分高浓度易降解废水中的碳源作为电子供体，以二级接触氧化池回流硝化液中的硝酸根为电子受体，把硝酸态氮还原为氮气，完成脱氮过程。由于可利用高浓度易降解废水作为碳源，缺氧池反硝化效率得到保证。

③两级接触氧化池

生物接触氧化是利用填料上附着的微生物新陈代谢作用，将废水中有机污染物去除的一种好氧生物膜工艺，其特点是对冲击负荷有较强的适应能力，在间歇运行条件下仍能够保持良好的处理效果，尤其适用于排水不均的企业。缺氧池出水进入一级接触氧化池，通过微生物好氧作用，继续降解有机物、同时实现氨氮硝化。鉴于一级接触氧化的硝化作用受碳化作用影响而效率偏低，且为进一步去除废水中存在的微量特征污染因子，一级接触氧化池后继续设置二级接触氧化池，实现氨氮的高效硝化，COD、特征污染因子的深度去除。接触氧化池排泥泵至生化污泥池。二级接触氧化出水进入混凝沉淀池。

④混凝沉淀池

在生化出水后设混凝沉淀物化处理系统，作为强化措施，确保出水达标，出水进入（预留）臭氧氧化池。

⑤（预留）臭氧氧化池

臭氧氧化是利用臭氧的强氧化性，氧化混凝沉淀池出水中剩余的有机物，本工程臭氧氧化池为预留，作为应急工段，起到最后把关的作用。

⑥出水监控池、事故应急池

预留臭氧氧化池出水进入出水监控池，定期监测池内水质，如不达标，则泵回事故应急池，重新进入综合废水处理系统进行处理。如达标，则排入市政管网。

（5）污泥处理

污泥处理系统分为① 物化污泥处理系统、② 生化污泥处理系统两大系统。其中污泥脱水系统共用一套。

物化污泥处理系统：难降解废水混沉污泥、高浓易降解混沉污泥、综合废水混沉污泥均进入物化污泥池进行浓缩，浓缩后的污泥泵入污泥脱水机脱水，滤液去综合废水预曝气均质池，脱水污泥外委处置。

生化污泥处理系统：接触氧化池排泥进入生化污泥池进行浓缩，浓缩后的污泥泵入污泥脱水机脱水，滤液去综合废水预曝气均质池，脱水污泥外委处置。

项目废水处理设施见表7.3.2-1。

表7.3.2-1  项目废水主要处理单元及构筑物参数情况表

| 序号 | 工艺系统 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯烃废水一级预处理成套装置 | 氯烃废水均质池 | V=200m3 | 1 | 座 | / |
|  |  | 高效除浊除油装置 | 成套设备，Q=2.5m3/h | 1 | 套 | 1用 |
|  |  | 高效热解装置 | 成套设备，Q=2.5m3/h | 1 | 套 | 1用 |
|  |  | 高效电解装置 | 成套设备，Q=2.5m3/h | 1 | 套 | 1用 |
| 2 | 苯系物、杂环化合物一级预处理成套装置 | 苯系物、杂环化合物废水均质池 | V=150m3 | 1 | 座 | / |
|  |  | 高效除浊除油装置 | 成套设备，Q=1.5m3/h | 1 | 套 | 1用 |
| 3 | 难降解废水预处理成套装置 | 难降解废水均质池 | V=15m3，HRT=12h | 1 | 台 | 1用 |
|  |  | 微电解 | 成套设备，Q=4.0m3/h | 1 | 套 | / |
|  |  | Fenton反应装置 | 成套设备，Q=4.0m3/h | 1 | 套 | / |
|  |  | 中和脱气装置 | 成套设备，Q=4.0m3/h | 1 | 台 | / |
|  |  | 混凝沉淀装置 | 成套设备，Q=4.0m3/h | 1 | 台 | / |
|  |  | 物化出水池 | V=30m3，HRT=24h | 1 | 座 | / |
|  |  | 物化应急池 | V=30m3，HRT=24h | 1 | 座 | / |
| 4 | 高浓易降解废水预处理系统 | 高浓易降解废水 均质池 | V=25m3，HRT=13.6h | 2 | 座 | / |
|  |  | 高效混凝沉淀装置 | 成套设备，Q=6.5m3/h | 1 | 座 | / |
| 5 | 综合废水处理系统 | 机械格栅 | B=0.8m | 1 | 套 | / |
|  |  | 综合废水预曝气 均质池 | V=800m3，HRT=24h | 1 | 座 | / |
|  |  | 水解酸化池 | V=600m3，HRT=18h | 1 | 座 | 1座2列 |
|  |  | 缺氧池 | V=200m3，HRT=6h | 1 | 座 | 1座2列 |
|  |  | 一级接触氧化池 | V=400m3，HRT=12h | 1 | 座 | 1座2列 |
|  |  | 二级接触氧化池 | V=400m3，HRT=12h | 1 | 座 | 1座2列 |
|  |  | 二沉池 | V=80m3，HRT=2.4h | 1 | 座 | 1座2列 |
|  |  | 混凝沉淀池 | V=150m3，HRT=4.5h | 1 | 座 | 1座2列 |
|  |  | 污泥池 | V=40m3 | 1 | 座 |  |
| 6 | 污泥脱水及辅助系统 | 污泥浓缩脱水机 | 隔膜压滤机，过滤面积60m2 | 2 | 台 |  |

### 7.3.3项目废水站污水处理效率

本项目废水直接进入厂区综合废水处理系统，污水处理站对全厂废水处理效率较好，预处理后的浓度可达到高新区北部污水处理厂的接管标准要求。

根据《南京绿叶制药有限公司南京绿叶制药新厂（智能化工厂）建设项目I-2期项目环境影响报告书》，厂内废水处理设施主要污染物设计处理效率见表7.3.3-1。

表7.3.3-1  厂内废水处理设施主要污染物设计处理效率

| 污水种类及其来源 | 污水水质(单位：mg/L) |
| --- | --- |
|  | COD | SS | 氨氮 | 总氮 | 二氯甲烷 | 甲苯 | 盐分 |
| 现有混合废水进水水质 | 1418.165 | 601.355 | 66.103 | 86.211 | 8.469 | 15.33 | 575.685 |
| 本项目废水水质 | 498.887 | 228.13 | 47.2444 | 68.006 | 2.137 | 0.53 | 122.246 |
| ABR水解酸化 | 进水 | 1385.604 | 588.14 | 65.4352 | 85.566 | 8.245 | 15.33 | 559.624 |
|  | 出水 | 1247.043 | 470.51 | 65.4352 | 85.566 | 7.008 | 13 | 559.624 |
|  | 去除率 | 10% | 20% | / | / | 15% | 15% | / |
| 缺氧池 | 进水 | 1247.043 | 470.51 | 65.4352 | 85.566 | 7.008 | 13 | 559.624 |
|  | 出水 | 997.635 | 470.51 | 65.4352 | 85.566 | 5.957 | 9.77 | 559.624 |
|  | 去除率 | 20% | / | / | / | 15% | 25% | / |
| 一级接触氧化 | 进水 | 997.635 | 470.51 | 65.4352 | 85.566 | 5.957 | 9.77 | 559.624 |
|  | 出水 | 399.054 | 470.51 | 32.7176 | 42.783 | 1.191 | 0.98 | 559.624 |
|  | 去除率 | 60% | / | 50% | 50% | 80% | 90% | / |
| 二级接触氧化 | 进水 | 399.054 | 470.51 | 32.7176 | 42.783 | 1.191 | 0.98 | 559.624 |
|  | 出水 | 159.622 | 470.51 | 16.3588 | 21.391 | 0.238 | 0.1 | 559.624 |
|  | 去除率 | 60% | / | 50% | 50% | 80% | 90% | / |
| 混凝沉淀 | 进水 | 159.622 | 470.51 | 16.3588 | 21.391 | 0.238 | 0.1 | 559.624 |
|  | 出水 | 143.659 | 47.05 | 15.5408 | 20.322 | 0.214 | 0.09 | 559.624 |
|  | 去除率 | 10% | 90% | 50% | 50% | 10% | 10% | / |
| 排放标准 | 500 | 400.00 | 45.0000 | 70 | 1 | 0.1 | 5000 |

对照上表可知，本项目废水水质基本低于现有混合废水进水水质处理要求，厂区废水经预处理后，COD、SS可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，NH3-N、总氮、TP可达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准，二氯甲烷、甲苯按设计处理效率折算，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。废水预处理排放至高新区北部污水处理厂进行后续处理。

### 7.3.4废水依托厂区现有污水站可行性

（1）水量依托可行性

本项目废水依托南京绿叶制药新厂（智能化工厂）建设项目Ⅰ-2期项目污水处理站，污水站处理规模为800m3/d，企业Ⅰ-2期已经建成在试生产中，还未完成竣工环保验收，根据现有项目环评，现有项目（含已批已建试生产、已批在建项目）废水产生总量为94824.15m3/a（296.32m3/d），企业污水站尚有余量为503.67m3/d，本项目废水量为3482m3/a（12.43m3/d），故企业污水处理站有能力接纳本项目废水。

（2）水质依托可行性

南京绿叶制药新厂（智能化工厂）建设项目Ⅰ-2期项目污水处理站已建设完成，现已基本稳定运行，污水站出水排口已安装水量、COD、氨氮、pH在线监测，现出水在线监测数据进行统计，统计结果见表7.3.4-1。根据在线监测数据，企业COD、氨氮pH能够满足北部污水厂接管要求。故本项目依托企业现有污水站是可行的。

表7.3.4-1  污水站在线监测出水水质统计

| 月份 | 水质类别 | 项目 | COD (mg/L) | NH3-N (mg/L) | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年4月 | 出水 | 最大值 | 197.09 | 25.3 | 8.3 |
|  |  | 最小值 | 12.33 | 1.61 | 7.9 |
|  |  | 平均值 | 36.43 | 3.31 | 8.08 |
| 2020年5月 | 出水 | 最大值 | 49.16 | 5.09 | 8.3 |
|  |  | 最小值 | 2.69 | 0.21 | 7.7 |
|  |  | 平均值 | 13.26 | 2.06 | 8.01 |
| 2020年6月 | 出水 | 最大值 | 37.15 | 10.53 | 8.3 |
|  |  | 最小值 | 15.2 | 0.35 | 7.8 |
|  |  | 平均值 | 19.06 | 1.39 | 8.0 |
| 2020年7月 | 出水 | 最大值 | 49.62 | 7.18 | 8.5 |
|  |  | 最小值 | 14.84 | 0.49 | 8.1 |
|  |  | 平均值 | 18.83 | 1.53 | 8.29 |
| 标准 | 500 | 45 | 6~9 |

### 7.3.5废水接管可行性分析

南京绿叶制药有限公司（新厂）属于高新区北部污水处理厂服务范围内，尾水最终排放至朱家山河（Ⅳ类水体），本项目废水由污水管网收集接管至高新区北部污水处理厂处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放至朱家山河。

一、高新区北部污水处理厂概况

高新北部污水处理厂一期（2015年）规模2.5万立方米/日、二期规模扩建后全厂处理规模达到8.5万t/d，一期主体工程已于2017年底竣工建成；二期扩建主体工程目前已完成建设。一期工程已于2019年3月22日完成水、气、声的竣工环境保护验收（不包括中水回用工程、固废）。扩建后污水厂的服务范围：西至高科十八路及浦六路、北至万家坝路及盘陶路、南至朱家山河及林长线南侧规划路、东至星火路及江北大道，服务片区面积总计约31.5km2（主要涉及高新区四期及产业核心区部分区域、盘城片区、高铁北站片区）。污水处理厂尾水经朱家山河排入长江。

污水处理厂进、出水质要求见表7.3.5-1。

表7.3.5-1 高新区北部污水处理厂进出水设计水质

| 污染物指标 | 进水（mg/L） | 出水（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 6～9 |
| COD | ≤500 | ≤50 |
| BOD5 | ≤350 | ≤10 |
| SS | ≤400 | ≤10 |
| NH3-N | ≤45 | ≤5(8)① |
| 总氮 | ≤70 | ≤15 |
| TP | ≤8 | ≤0.5 |

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内树数值为水温≤12℃时的控制指标。

南京高新区北部污水处理厂扩容改造完成后，一期：粗格栅及进水泵房+细格栅及旋流沉砂池+倒置A2O+辐流式二沉池+磁混凝沉淀池+反硝化深床滤池+纤维转盘过滤+加氯接触消毒；二期：粗格栅及进水泵房+细格栅及曝气沉砂池+改良A/A/O（五段）生反池+平流双层二沉池+磁混凝沉淀池+反硝化深床滤池+纤维转盘过滤+加氯接触消毒。

南京高新北部污水处理厂扩容改造完成后，一期：粗格栅及进水泵房+细格栅及旋流沉砂池+倒置A2O+辐流式二沉池+磁混凝沉淀池+反硝化深床滤池+纤维转盘过滤+加氯接触消毒；二期：粗格栅及进水泵房+细格栅及曝气沉砂池+改良A/A/O（五段）生反池+平流双层二沉池+磁混凝沉淀池+反硝化深床滤池+纤维转盘过滤+加氯接触消毒。

全厂总体工艺流程简述：

①预处理：1#粗格栅及进水泵房（一期已建）进水量5万t/d，经粗细格栅预处理后出水由配水井分配2万t/d至1#生反池（一期已建），分配3万t/d至2#生反池（本次新建）；2#粗格栅及进水泵房（本次新建）进水量3.5万t/d，出水经细格栅预处理后直接进入2#生反池。

②生物处理：一期：倒置A2O（一期已建）+二沉池（一期已建），由于设施内停留时间增加，处理水量由2.5万t/d降为2万t/d。二期：改良A/A/O（五段）生物反应池+平流双层二沉池，处理水量为6.5万t/d。

③深度处理

全厂二沉池出水共8.5万t/d，全部进入磁混凝沉淀池（本次新建）+反硝化深床滤池（本次新建）进行处理，反硝化深床滤池出水中5万t/d进入一期的纤维转盘过滤（现有）+加氯接触消毒（一期已建），3.5万t/d进入二期的滤布滤池+加氯接触池。

南京高新区北部污水处理厂扩容改造完成后全厂污水工艺流程图见图7.3.5-1。尾水处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A排放标准排入朱家山河，高新区北部污水处理厂尾水能实现达标排放。

图7.3.5-1南京高新区北部污水处理厂污水处理工艺流程

二、项目废水接管可行性分析

（1）接管量的可行性分析

高新北部污水处理厂一期规模2.5万立方米/日、二期扩建后全厂处理规模达到8.5万t/d，目前二期扩建主体工程已完工。目前处理余量约为5.25万t/d，本项目废水排放量约12.43t/d，仅占污水厂处理余量的0.023%。因此，从水量角度分析，污水处理厂有能力接纳拟建项目废水，本项目接管是可行的。

（2）水质的可行性分析

本项目接管废水主要有设备冲洗废水、纯水制备废水、生活污水、废气吸收废水、地面冲洗废水和初期雨水等，其中pH、COD、SS、氨氮、总磷、总磷、盐分等指标均可满足高新区北部污水处理厂接管标准要求，废水特征因子主要为二氯甲烷、甲苯，二氯甲烷、甲苯产生浓度经处理后满足《综合排放标准》一级标准，本项目特征因子及废水量增加不会引起处理设施水力参数劣化，不会对高新区北部污水处理厂造成负荷冲击。

（3）污水处理厂的服务范围与管网建设可行性分析

本项目位于高新区四期规划范围内，属于高新区北部污水处理厂的服务范围内。目前，本项目所在地附近污水干管、雨污水管网已经铺设到位。因此项目投入运营后污水能保证进入污水处理厂处理。

综上，项目废水接管至高新区北部污水处理厂是可行的。

## 7.4运营期固废污染防治措施评述

### 7.4.1固废产生情况

（1）危险废物

建设项目危险固废有中试有机废液、废过滤耗材（滤纸、滤芯、滤袋）、废滤渣、废矿物油、有机清洗废液、废灯管、废活性污泥、废活性炭、废内包材料等。

（2）一般固废

建设项目一般固废主要为纯水制备固废、废外包材料等。

（3）生活垃圾

### 7.4.2贮存场所（设施）污染防治措施及可行性

根据《工业危险废物产生单位规范化管理实施指南》（苏环办[2014]232号）要求，应明确说明危险废物自行利用、处置措施（需有相应环评手续），委外利用、处置的需全部交给持有有效危险废物经营许可证（有效期内，有相关核准经营类别）的单位。

#### 7.4.2.1项目建设及贮存设施选址可行性

本项目位于南京江北新区，属于M[7340]医学研究和试验发展，符合园区产业定位中生物医药定位；园区交通运输便利，项目所在地为园区规划环评中确定的工业用地，用地性质符合园区规划要求。

项目所在地的地表水环境为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的Ⅳ类水质，空气环境为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二类功能区；江北新区位于南京市西部，为不受洪水、潮水或内涝威胁的地区，且不易遭受自然灾害影响。

拟建项目产生的危险废物，拟与其他危废委托有资质单位进行处置；项目建成后全厂年耗电量1887.4万kWh，电源来自区域供电管网，满足使用需求；项目有可靠的供水水源和污水处理及排放系统；贮存设施底部高于地下水最高水位；项目现有危险废物暂存库不在易燃易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以内。

因此，拟建项目危险废物暂存库选址满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013修订版）的选址要求。

#### 7.4.2.2危废暂存设施能力可行性分析

本次项目依托现有危废仓库，面积为356.25m2。按有效贮存面积80%，单位面积贮存量为1t/m2计算，最大贮存量为285t。

本次新增危废中试有机废液、废过滤耗材（滤纸、滤芯、滤袋）、废滤渣、废矿物油、有机清洗废液、废灯管、废活性污泥、废活性炭、废内包材料合计34.9771t/a，按不低于1个月考虑周转量，则危废库危险固废合计最大周转量约3.352吨；现有项目危废合计743.515t/a，按不低于1个月考虑周转量，则危废库危险固废合计最大周转量约61.96吨；合计最大储存量为65.312吨。

故现有危废堆场可满足厂内危废暂存及周转需要。

表7.4.2-1本项目危险废物暂存场所（设施）基本情况表

| 序号 | 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物 代码 | 位置 | 占地面积（m2） | 贮存方式 | 贮存能力（t） | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危废库 | 中试有机废液 | HW49 | 900-047-49 | 新厂区I-2期危废库 | 356.25 | 桶装 | 1.5 | 30d |
|  |  | 废过滤耗材 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 桶装 | 0.05 | 30d |
|  |  | 废滤渣 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 桶装 | 0.1 | 30d |
|  |  | 废矿物油 | HW08 | 900-249-08 |  |  | 桶装 | 2 | 30d |
|  |  | 有机清洗废液 | HW49 | 900-047-49 |  |  | 桶装 | 1 | 30d |
|  |  | 废灯管 | HW29 | 900-023-29 |  |  | 桶装 | 0.01 | 30d |
|  |  | 废活性污泥 | HW49 | 772-006-49 |  |  | 桶装 | 2 | 30d |
|  |  | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 |  |  | 桶装 | 1.5 | 30d |
|  |  | 废内包材料 | HW49 | 900-047-49 |  |  | 袋装 | 0.05 | 30d |

#### 7.4.2.3危废暂存管理要求

本项目依托现有危废库，其贮存周期约1个月左右。

（1）危废暂存场所：

已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求设置，贮存场所应满足以下要求：

①贮存场所必须有符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志。

②已按照危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。

③必须有泄漏液体收集装置及气体导出口；贮存易燃危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。

④应建有堵截泄漏的裙角，地面与裙角要用兼顾防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

⑤基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

⑥墙面、棚面应防吸附，用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

⑦应设置备用通风系统和电视监视装置，并与环保主管部门联网。

（2）危险废物的运输：

拟建项目危险废物委托有资质单位处置，其运输由处置单位委托具备危险品运输资质的车队负责，在危险废物转移、运输中，应做到以下几点：

①危险废物的运输车辆将经过环保主管部门的检查，并持有主管部门签发的许可证，负责废物的运输司机将通过公司内部培训，持有证明文件。

②承载危险废物的车辆将设置明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

③车辆所载危险废物将注明废物来源、性质和运往地点，必要时将派专门人员负责押运。

④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。

建设单位应跟踪厂区危废的转移、运输和处置情况，防止发生危废非法转移、非法运输和非法外卖等情况。

### 7.4.3运输过程污染防治措施

拟建项目危险废物运输需严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025）进行。

内部运输：危险废物在企业内部的转移是指在危险废物产生节点根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，并将其集中到适当的包装容器中，运至厂内危废仓库暂存。

外部运输：由处置单位委托具备危险品运输资质的车队运营，采用汽车公路运输方式。运输车辆的配备及管理根据相关规范进行，并取得危险废物专业运输资质。

### 7.4.4固废综合利用及处置的可行性

拟建项目运行过程产生的固体废物主要有：生活垃圾、中试有机废液、废过滤耗材（滤纸、滤芯、滤袋）、废滤渣、废矿物油、有机清洗废液、废灯管、废活性污泥、废活性炭、废内包材料、生活垃圾、纯水制备废滤芯、废外包材料等。

拟采取的处置方式为：

（1）危险固废

拟建项目产生的危险固废中试有机废液、废过滤耗材（滤纸、滤芯、滤袋）、废滤渣、废矿物油、有机清洗废液、废灯管、废活性污泥、废活性炭、废内包材料，共计为34.9771t/a收集后委托有资质的单位处理。

（2）一般固废

拟建项目产生的废外包材料1.5t/a委托环卫部门统一清运，纯水制备废固废0.85t/a由厂家回收处理。

（3）生活垃圾

拟建项目产生的生活垃圾5.6t/a，生活垃圾委托环卫部门统一清运。

综上，拟建项目产生的各类固体废物均进行无害化处理处置，外排量为零。

## 7.5运营期噪声污染防治措施评述

本项目噪声源有：反应釜、离心机、真空泵、风机等设备，噪声源强约75~85dB（A）。为了减少本项目噪声对周围环境的影响，将对项目噪声源进行分类治理，以期达到最好的降噪效果。采取的噪声污染防治措施主要有：

（1）控制设备噪声

在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强；

（2）设备减振、隔声

对各类风机安装隔声罩，并在机组与地基之间安置减震器，在风机与排气筒之间设置软连接。

（3）加强建筑物隔声措施

项目主要生产设备均安置在室内，有效利用了建筑隔声，并采取隔声、吸声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，采取隔声措施；

（4）合理布局

在厂区总图布置中尽可能将高噪声布置在车间及厂区中央，其它噪声源亦尽可能远离厂界，以减轻对外界环境的影响。纵观全厂平面布局，厂区平面布置较合理；

（5）加强厂区绿化

建立绿化隔离带。此外，在厂界周围种植乔灌木绿化围墙，起吸声降噪作用；

（6）强化生产管理

确保各类降噪措施有效运行，加强设备的维护，确保各设备均保持良好运行状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；加强管理，防止突发噪声。

通过采取以上噪声污染防治措施，主要噪声源降噪在20dB以上。噪声环境影响预测结果表明，采取降噪措施后，主要噪声源对厂界噪声影响很小，厂界噪声能够达标。因此，上述噪声污染防治措施是可行的。

## 7.6土壤及地下水污染防治措施评述

项目投入运行后，如企业管理不当或防治措施未到位的情况下，项目运行可能会对地下水和土壤环境产生污染（如废液泄漏等）。因此，企业在项目的建设过程中需采取严格的防渗措施，确保不发生废水等污染物渗漏现象，确保项目所在地的土壤及地下水不受污染。

本项目不新增构筑物，本项目位于新厂区II-1期原料楼（二）的第一、二层，污水站、危废库均依托现有，地下水及土壤污染防治措施依托企业现有。

### 7.6.1源头控制措施

为保护地下水环境，项目需采取以下措施从源头控制对地下水的污染：

①从设计、管理各种工艺设备和物料运输管线上，防止和减少污染物的跑冒滴漏；合理布局，减少污染物泄漏途径。

②在厂内不同区域实施分区防治。

防渗处理是防止地下水污染的重要环保保护措施，也是杜绝地下水污染的最后一道防线。根据项目区域水文地质情况及项目特点，提出如下污染防治措施及防渗要求。

本项目厂区划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。简单防渗区可采用一般地面硬化等防渗处理，一般防渗区和重点防渗区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。一般防渗区的防渗设计应参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）或《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）执行，重点防渗区的防渗设计应参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）执行。

本项目污染防渗分区划分及防渗要求见表7.6.1-1，厂区防渗分区见图4.1-1。建议采取的各项防渗措施具体见表7.6.1-2。

表7.6.1-1  本项目地下水污染防渗分区划分及防渗要求一览表

| 防渗分区 | 天然包气带 防污性能 | 污染控制 难易程度 | 分区 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 中-强 | 难 | 污水处理站污水池（依托现有）、输排水管道、危废仓库、废气喷淋装置区、中试区、物料暂存区 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0，渗透系数K≤1×10-7cm/s |
| 一般防渗区 | 中-强 | 难 | 装置区外管廊区 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5，渗透系数K≤1×10-7cm/s |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他无构筑物区域 | 一般地面硬化 |

表7.6.1-2  本项目采取的防渗处理措施一览表

| 序号 | 主要 环节 | 防渗处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂区 | 路面全部进行粉质粘土夯实、混凝硬化；生产车间严格按照建筑防渗设计规范，采用高标号的防水混凝土，装置区集中做防渗地坪。 |
| 2 | 废水等输送管道、阀门 | ①对管道、阀门严格检查，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品；②在工艺条件允许的情况下，管道置在地上，如出现渗漏问题及时解决；③对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专门防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与污水集水井相连，并设计合理的排水坡度，便于废水排至集水井，然后统一排入污水收集池；④厂区内各集水池、循环水池等蓄水构筑物应采用防水混凝土并结合防水砂浆构建建筑主体，施小缝应采用外贴式止水带利外涂防水涂料结合使用，做好防渗措施。 |
| 3 | 固废暂存 | 按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）进行设计，采取防淋防渗措施，以防止淋漏液渗入地下；②设专门容器贮存，容器安装载各个操作区的防渗地槽内；地面采用环氧树脂防渗处理。 |

### 7.6.2重点防渗区防渗措施

重点防渗区主要包括危废库（已建）、污水站和厂区内各类污水管线，以上区域防渗措施参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行防渗，采用防水钢筋混凝土，参照《石油化工防渗工程防渗规范》（GB/T50934-2013），混凝土水池、污水沟的耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定，混凝土强度等级不宜低于C30，混凝土渗透系数K≤1×10-11cm/s，壁厚≥250mm；重点污染防治区水池应符合下列规定：结构厚度不应小于250mm；混凝土的抗渗等级不应低于P8，且水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂；水泥基渗透结晶形防水涂料厚度不应小于1.0mm；当混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的1%～2%。

### 7.6.3一般防渗区防渗措施

除危废库、污水站和厂区内各类污水管线外的建筑防渗措施参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

根据标准要求，当天然基础层的渗透系数大于0.5×10-8cm/s时，采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度相当于渗透系数0.5×10-8cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。其中一般固废储存仓库中未列明固废储存区应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行防渗设计。

因此，本项目一般防渗区采用天然材料构筑防渗层，天然材料衬层厚度满足表7.6.3-1中要求。

表7.6.3-1  天然材料衬层厚度设计要求

| 基础层条件 | 下衬层厚度 |
| --- | --- |
| 渗透系数≤1.0×10-7cm/s，厚度≥3m | 厚度≥0.5m |
| 渗透系数≤1.0×10-6cm/s，厚度≥6m | 厚度≥0.5m |
| 渗透系数≤1.0×10-6cm/s，厚度≥3m | 厚度≥1.0m |

### 7.6.4防渗区域填土垫高措施

本项目所在区域地下水位埋深约1~3m，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），Ⅱ类场应选在防渗性能好的地基上，天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。因此，为了满足标准要求，采取以下两方面的措施：

（1）在防渗区域平整过程中通过填土的方式增加表土层距离地下水位的距离，确保表土层距离地下水位的距离不得小于1.5m，并在表土层上直接做防渗处理。

（2）为了防止地下水对防渗膜的顶托而使膜易受破坏，须将厂区地下水及时导出，使地下水水位低于防渗结构层的标高，故设计在水平防渗膜底下设置地下水集排系统。顺应天然地下水流向，设置的地下水集排系统总体方向为由北向南，在防渗层下面设置了土工复合排水网，使每个防渗部位的地下水都可以及时导出。

### 7.6.5地下水污染监控

建立厂区地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。若发现地下水中污染物超标，则应加大监测频率，并及时排查污染源并采取应对措施。

按照当地地下水流向，新厂区场地、上下游各布设1个地下水监测点，监测因子为pH、高锰酸盐指数、氨氮、总硬度、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、铁、锰、硫酸盐等。

### 7.6.6土壤污染防治措施评述

（1）源头控制

加强内部管理，努力杜绝危废暂存间废液、污水管网泄漏。

（2）过程防控措施

在危险废物贮存区域采取防渗漏设计。建设项目危险废物在厂内暂存期间，用桶或袋包装后存放，存放场地采取严格的防渗防流失措施，以免对地下水和土壤造成污染。

### 7.6.7地下水污染应急处置与预案

（1）应急处置

①当发生异常情况，需要马上采取紧急措施，阻止污染扩大。

②当发生异常情况时，按照装置制定的环境事故应急预案，启动应急预案。在第一时间内尽快上报主管领导，启动周围社会预案，密切关注地下水水质变化情况。

③组织专业队伍负责查找环境事故发生地点，分析事故原因，尽量将紧急时间局部化，如可能应予以消除，尽量缩小环境事故对人和财产的影响。减低事故后果的手段，包括切断生产装置或设施。

④对事故现场进行调查，监测，处理。对事故后果进行评估，采取紧急措施制止事故的扩散，扩大，并制定防止类似事件发生的措施。

⑤如果本公司力量不足，需要请求社会应急力量协助。

（2）应急预案

①地下水污染事故的应急措施应在制定的安全管理体制的基础上，与其它应急预案相协调。制定企业、园区和南京市三级应急预案。

②应急预案应包括以下内容：

应急预案的制定机构：应急预案的日常协调和指挥机构；相关部门在应急预案中的职责和分工；地下水环境保护目标的确定和潜在污染可能性评估；应急救援组织状况和人员，装备情况。应急救援组织的训练和演习；特大环境事故的紧急处置措施，人员疏散措施，工程抢险措施，现场医疗急救措施。特大环境事故的社会支持和援助；特大环境事故应急救援的经费保障。

通过以上措施可确保生产、储存的安全，避免影响土壤和地下水环境。

③应急监测

若发现监测水质异常，特别是特征因子的浓度上升时，应加密监测频次，改为每周监测一次，并立即启动应急响应，上报环境保护部门，同时检测相应的地下水风险源的防渗措施是否失效或遭受破坏，及时处理被污染的地下水，确保影响程度降到最低。

发生事故后，应加强对事故区域的监测，或者对类似情况可能发生的设施进行重点监测。保证一旦发生类似事故可以立即发现并处理。其他建议根据事故情况确定。

### 7.6.8地下水环境跟踪监测与信息公开计划

企业应按要求委托有资质单位编制地下水环境跟踪监测报告，报告一般应包括以下内容：

（1）建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度。

（2）生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。

（3）信息公开计划应至少包括建设项目特征因子的地下水环境监测值。

### 7.6.9土壤及地下水污染治理措施评述

通过以上防治措施，可将土壤及地下水污染的风险降到最低。企业在实际研发过程中，需严格控制污染物排放，采取严格的防渗措施，加强土壤及地下水监控。因此，本项目采用的土壤及地下水污染防治措施是可行的。

## 7.7环境风险管理

### 7.7.1环境风险防范措施

#### 7.7.1.1大气环境风险防范

（1）大气环境风险的防范、减缓措施和监控要求

防范措施及监控要求：

①企业建构筑物布置和安全距离已严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）中相应防火等级和建筑防火间距要求来设置项目各生产装置及建构筑物之间的防火间距。

②在厂区施工及检修等过程中，应在施工区设置围挡，严禁动火，如确需采取焊接等动火工艺的，应向公司总经理请示，经总经理批准、并将车间内的其他生产装置停产后，方可施工；施工过程中，应远离原料库、危废库、罐区等设施，防止发生连锁风险事故。

③各类物质（如易燃易爆、有毒有害物质）分类贮存，易燃易爆物质远离火种，相互接触可能发生反应的化学品应单独放置；地面设置隔污地坪，室内放置防火防爆设备和材料。

④易发生伴生/次生反应的物质需根据各自的物质特性进行单独存储，如易发生自燃且具有强还原性，受热或遇水、遇酸易发生燃烧或爆炸的物质，应储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不超过25℃，相对湿度不超过75%。包装密封。应与氧化剂、酸类、醇类、卤素等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物；受热或遇水易分解物质，应储存于阴凉、通风的库房。库温不超过25℃，相对湿度不超过75%。保持容器密封。应与碱类等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

减缓措施：

①密闭空间内发生的泄漏等突发环境事故引发的大气污染，首先应通过车间内废气处理措施予以收集。

②敞开空间内的泄漏事故发生时，应首先查找泄漏源，及时修补容器或管道，以防污染物更多的泄漏；为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发，以减小对环境空气的影响。极易挥发物料（如乙醇等）发生泄漏后，应对扩散至大气中的污染物采用洗消等措施，减小对环境空气的影响。

③火灾、爆炸等事故发生时，应使用干粉或二氧化碳灭火器扑救，灭火过程同时对邻近储存装置进行冷却降温，以降低相邻储桶发生联锁爆炸的可能性。同时对扩散至空气中的未燃烧物、烟尘等污染物进行洗消，以减小对环境空气的影响。

（2）事故状态下环境保护目标影响分析

根据预测结果可知，本项目二氯甲烷泄漏和火灾爆炸次伴生的光气对敏感目标的影响均不超毒性终点浓度-2，表明暴露1h一般不会对人体造成不可逆的伤害，或出现的症状一般不会损伤该个体采取有效防护措施的能力。

但上述预测结果只是基于假定的风险事故情形得出的，突发环境事故发生后，企业应根据监测到的最大落地浓度情况采取不同的措施。当出现居住区浓度超标时，应注意超标范围内居民的风险防范和应急措施，尤其注重对距离项目较近的落桥社区等附近居民的防范。日常工作中也应注重与周边村民的联系，在发生事故时做到第一时间通知撤离，减轻事故影响。

（3）基本保护措施和防护方法

项目废气处理装置发生异常，或溶剂泄漏，会导致有毒有害气体挥发至大气中，对周边环境造成影响，应尽快停止生产，风机停止排风，将异味控制在密闭区域内。待废气治理措施运行正常再进行废气处理。人员需迅速进行疏散并做好相应防护：

呼吸系统防护：疏散过程中应用衣物捂住口鼻，如条件允许，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：尽可能减少身体暴露，如有可能穿毒物渗透工作服。

手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其他防护：根据泄漏影响程度，周边人员可选择在室内避险，关闭门窗，等待污染影响消失。

#### 7.7.1.2事故废水环境风险防范

##### 1.构筑环境风险三级（单元、项目和园区）应急防范体系：

（1）第一级防控体系的功能主要是将事故废水控制在事故风险源所在区域单元，该体系主要是由生产车间、危废库等配套基础设施组成，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染；

（2）第二级防控体系必须建设厂区应急事故水池、拦污坝及其配套设施（如事故导排系统），防止单套生产装置（或原料库房）较大事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染；

事故应急池应在突发事故状态下拦截和收集厂区范围内的事故废水，避免其危害外部环境致使事故扩大化，因此事故应急池被视为企业的关键防控设施体系。事故应急池应必需具备以下基本属性要求：专一性，禁止他用；自流式，即进水方式不依赖动力；池容足够大；地下式，防蚀防渗。

（3）第三级水环境风险防控体系是针对企业厂内防范能力有限而导致事故废水可能外溢出厂界的应急处理。可根据实际情况实现企业自身事故池与园区公共事故应急池连通，或与其他临近企业实现资源共享和救援合作，增强事故废水的防范能力。

##### 2.事故废水设置及收集措施

（1）事故池设置

根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009），应急事故水池应考虑多种因素确定。

应急事故废水最大量的确定采用公式法计算，具体算法如下：

V总＝（V1＋V2＋V3）max-V4-V5

注：计算应急事故废水量时，装置区或贮罐区事故不作同时发生考虑，取其中的最大值。

V1——最大一个容量的设备或贮罐。南京绿叶制药新厂区已建设6个双层地埋储罐，其中两个新鲜乙醇储罐，一个回收合格乙醇，两个回收合格丙酮，一个预留储罐，均为20m³。企业涉及的最大储量的设施为20m3储罐。

V2——在装置区或贮罐区一旦发生火灾、爆炸时的消防用水量，包括扑灭火灾所需用水量和保护临近设备或贮罐（最少三个）的喷淋水量。

发生事故时的消防水量，m3；

Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；（事故消防废水用量按35L/s计）

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；（本项目事故持续时间假定为3h），所以，一次事故收集的消防废水量为378m3。

V3——当地的最大降雨量。据调查，南京市年均暴雨强度为1.7×10-5t/(m2·s)，事故发生时，南京绿叶制药新厂区必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积（露天风险单元）为238m2，事故持续时间假定为3h，则本项目必须收集的雨水为43.7m3。

V4——装置或罐区围堤内净空容量。厂区内单个罐区的有效净空容积：企业罐区为地下双层储罐，地下罐槽为容积为7m3。

V5——事故废水管道容量。不考虑管道容量，V5=0。

通过以上基础数据可计算得，南京绿叶制药新厂区事故池容积约为：

V总＝（V1＋V2＋V3）max-V4-V5＝434.7m3

根据上述计算结果，南京绿叶制药新厂区应急事故废水最大量为434.7m3。根据企业设计，厂区现已建设1000m3事故池一座，能够满足全厂事故废水收集要求。企业应配套设置迅速切断事故排水直接外排并使其进入事故池的措施。事故池应采取安全措施，且事故池在平时不得占用，以保证可以随时容纳可能发生的事故废水。

（2）项目事故废水三级拦截措施

为了最大程度降低建设项目事故发生时对水环境的影响，本次对建设项目的事故废水将采取三级拦截措施。

一级拦截措施：在危险固废库设置围堰，并对车间装置区和危险固废库地面进行硬化处理。

二级拦截措施：建设厂区应急事故水池及其配套设施（如事故导排系统），防止单套生产装置（或仓库）较大事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染；事故应急池应在突发事故状态下拦截和收集厂区范围内的事故废水，避免其危害外部环境致使事故扩大化，因此事故应急池被视为企业的关键防控设施体系。事故应急池应必需具备以下基本属性要求：专一性，禁止他用；自流式，即进水方式不依赖动力；池容足够大；地下式，防蚀防渗。

三级拦截措施：在厂区内集、排水系统管网中设置排污闸板。在厂区排水系统总排放口设置排污闸板，防止事故废水未经处理排入园区污水处理厂而对其造成冲击负荷。在厂区雨水收集系统排放口前端设置雨、污双向阀门，雨水阀门可将排水排入雨水管网，污水阀门可将来水引入事故池。当发生原料泄漏或火灾事故产生消防废水后能及时关闭雨水阀门同时开启污水阀门，保证事故后废水能及时导入事故池，防止有毒物质或消防废水通过雨水管网排入外环境。

（3）废水事故排放防范及应急措施

①厂内已建1座容积为1000m3的事故池，若污水处理设施出现故障不能正常运行，应收集其所有废水入事故池。实际运行中，如果事故池储满废水后污水处理站还无法正常运行，则车间必须临时停产，将事故废水运送至可以处理的公司进行处理。

②厂区需设置消防尾水收集管线及事故池等事故状态下“清净下水”的收集、处置措施，事故池应有足够的容量，生产废水不得外排。

③经常对排水管道进行检查和维修，保持畅通、完好。加强企业安全管理制度和安全教育，制定防止事故发生的各种规章制度并严格执行，使安全工作做到经常化和制度化。

设置事故池收集系统时，应严格执行《化工建设项目环境保护设计规范》、《储罐区防火堤设计规范》和《水体污染防控紧急措施设计导则》等规范，科学合理设置废水事故池和管线。各管线铺设过程应考虑一定的坡度，确保废水废液应能够全部自流进入，对于部分区域地势确实过高的，应提前配置输送设施；事故池外排口除了设置电动控制阀外，应考虑电动控制阀失效状态下的应急准备，设置备用人工控制阀。

#### 7.7.1.3地下水环境风险防范

（1）加强源头控制，做好分区防渗。厂区各类废物做到循环利用的具体方案，减少污染排放量；工艺、管道设备、污水储存及处理构筑物采取有效的污染控制措施，将污染物跑冒滴漏降到最低限。

按照《石油化工工程防渗技术规范》（GBT50934-2013）和《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求做好分区防控，一般情况下应以水平防渗为主，对难以采取水平防渗的场地，可采用垂直防渗为主，局部水平防渗为辅的防控措施。

（2）加强地下水环境的监控、预警。建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备，以便及时发现问题，采取措施。按照地下水导则（HJ610-2016）的相关要求于建设项目场地、上下游各布设1个地下水监测点位，分别作为地下水环境影响跟踪监测点、背景值监测点和污染扩散监测点。

（3）加强环境管理。加强厂区巡检，对跑冒滴漏做到及时发现、及时控制；做好厂区危废堆场、装置区地面防渗等的管理，防渗层破裂后及时补救、更换。

（4）制定事故应急减缓措施，首先控制污染源、切断污染途径，其次，对受污染的地下水根据污染物种类、受污染场地地质构造等因素，采取抽提技术、气提技术、空气吹脱技术、生物修复技术、渗透反应墙技术、原位化学修复等进行修复。

#### 7.7.1.4风险监控及应急监测系统

（1）风险监控

①对于生产车间，生产车间应配置紧急停车系统；安全泄放系统；可燃和有毒气体检测报警装置等；

②危化品库、危废库等重点区域设置泄漏报警装置和可燃气体报警仪等；

③全厂配备视频监控等。

（2）应急监测系统

项目运行后拟配备COD测定仪、pH计、VOCs检测仪、可燃气体检测仪等，其他监测均委托专业监测机构，当监测能力均无法满足监测需求时应当及时向专业监测机构寻求帮助，做到对污染物的快速应急监测、跟踪。

应急监测人员做好安全防护措施，应该配备必要的防护器材，如防毒面具、空气呼吸器、阻燃防护服、气密型化学防护服、安全帽、耐酸碱鞋靴、防护手套、防腐蚀液护目镜以及应急灯等。

（3）应急物资和人员要求

根据事故应急抢险救援需要，配备消防、堵漏、通讯、交通、工具、应急照明、防护、急救等各类所需应急抢险装备器材。建立健全厂区环境污染事故应急物资装备的储存、调拨和紧急配送系统，确保应急物资、设备性能完好，随时备用。应急结束后，加强对应急物资、设备的维护、保养以及补充。加强对储备物资的管理，防止储备物资被盗用、挪用、流散和失效。必要时，可依据有关法律、法规，及时动员和征用社会物资。

应配备完善的厂区应急队伍，做好人员分工和应急救援知识的培训，演练。与周边企业建立了良好的应急互助关系，在较大事故发生后，相互支援。厂区需要外部援助时可第一时间向江北新区环保与水务局、公安局求助，还可以联系南京市环保、消防、医院、公安、交通、安监局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

#### 7.7.1.5现有环境风险防范措施依托可行性

本项目风险防范措施和应急预案与现有项目依托关系见表7.7-1。

表7.7-1  技改项目风险防范措施和应急预案与现有项目依托关系表

| 序号 | 现有项目风险防范措施及应急预案 | 本项目依托关系及可行性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 罐区、污水站等生产装置区地面硬化，并设置防渗防漏等设施；在罐区等生产装置区设置围堰、导流沟和消防尾水收集系统。 | 依托现有污水处理区，此条风险防范依托现有。 |
| 2 | 事故应急池 | 依托现有1000m3事故应急池 |
| 3 | 固体废物管理风险防范措施 | 依托现有 |
| 4 | 消防及火灾报警系统 | 依托现有 |
| 5 | 消防废水防范措施：沙包、事故应急池 | 依托现有 |
| 6 | 建立与园区对接、联动的风险防范体系 | 依托全厂 |
| 7 | 应急组织机构、应急装备等 | 依托现有 |
| 8 | 应急监测 | 新增大气事故因子监测、应急监测设备、人员等依托全厂。 |

#### 7.7.1.6建立与园区对接、联动的风险防范体系

绿叶环境风险防范应建立与园区对接、联动的风险防范体系。可从以下几个方面进行建设：

（1）绿叶应建立厂内各风险单元的联动体系，并在预案中予以体现。一旦某风险单元发生燃爆等事故，相邻生产单元乃至全厂可根据事故发生的性质、大小，决定是否需要立即实验，是否需要切断污染源、风险源，防止造成连锁反应，甚至多米诺骨牌效应。

（2）建设畅通的信息通道，绿叶应急指挥部必须与周边企业、园区管委会保持24小时的电话联系。一旦发生风险事故，可在第一时间通知相关单位组织居民疏散、撤离。

（3）绿叶所使用的危险化学品种类及数量应及时上报园区救援中心，并将可能发生的事故类型及对应的救援方案纳入园区风险管理体系。

（4）园区救援中心应建立入区企业事故类型、应急物资数据库，一旦区内某一家企业发生风险事故，可立即调配其余企业的同类型救援物资进行救援，构筑“一家有难，集体联动”的防范体系。

（5）极端事故风险防控及应急处置应结合所在园区/区域环境风险防控体系统筹考虑，按分级响应要求及时启动园区/区域环境风险防范措施，实现厂内与园区/区域环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。

### 7.7.2突发环境事件应急预案编制要求

南京绿叶制药有限公司新厂于2019年9月6日编制完成《南京绿叶制药有限公司（新厂区）南京绿叶制药新厂（智能化工厂）建设项目I-1期项目突发环境事件应急预案》，并在南京市江北新区管理委员会环境保护与水务局备案，备案号为320117-2019-081-L。本项目实施后，绿叶公司应修订厂区的相关的突发性事件环境应急预案，将本项目生产区域纳入整个体系中去，应急预案应包含以下内容：

1、应急预案简介

（1）应急预案编制目的

（2）应急预案适用范围

（3）应急预案文本管理及修订

2、基本情况及周围环境综述

（1）基本情况

①项目基本情况概述；②项目的空间格局；③项目人员。

（2）危险废物及其经营设施基本情况

①所经营主要危险废物情况；②贮存、利用、处置危险废物的相关设施情况；③利用、处置危险废物过程中的中间产物及最终物质；④危险区域。

（3）周边环境状况说明本项目周边一定范围（如1千米）内地形地貌、气候气象、工程地质、水文及水文地质、植被土壤等情况；周围的敏感对象情况。说明周围的主要危险源情况。

3、启动应急预案的情形

明确启动应急预案的条件和标准。如即将发生或已经发生危险废物溢出、火灾、爆炸等事故时，应当启动应急预案。

4、应急组织机构

（1）应急组织机构、人员与职责

（2）外部应急/救援力量

5、应急响应程序1-事故发现及报警（发现紧急状态时）

（1）内部事故信息报警和通知

（2）向外部应急/救援力量报警和通知

（3）向邻近单位及人员报警和通知

6、应急响应程序2-事故控制（紧急状态控制阶段）

（1）响应分级

（2）警戒与治安

（3）应急监测

（4）现场应急处置措施

（5）应急响应终止程序

7、应急响应程序3一后续事项（紧急状态控制后阶段）

8、人员安全救护

9、应急装备

10、应急预防和保障措施

11、事故报告

12、事故的新闻发布

明确事故的新闻发布方案，负责处理公共信息的部门，以确保提供准确信息，避免错误报道。

13、应急预案实施和生效时间

在生产地点、生产规模和生产工艺发生变化时，企业应及时更新预案，并定期进行演练。在演练过程中发现存在的问题和出现新的情况，也应及时修订完善预案。

## 7.9环保投资估算

本项目需要配备的主要环保设施有废气治理、废水治理、噪声治理设施及风险防范设施等，环保总投资约145万元，占建设项目总投资额（2300万元）的6.3%，建设项目环保措施在经济上具有可行性。其他主要利用原有设施，各设施的建设投资及处理效果见表7.9-1。

表7.9-1  项目环境保护设施“三同时”一览表

| 项目名称：多功能化学中试车间 |
| --- |
| 类别 | 污染源 | 主要设施、设备 | 处理效果 | 环保投资（万元） | 完成时间 | 责任主体 | 资金来源 |
| 废水 | 设备清洗废水、纯水制备废水、生活污水、废气吸收废水、地面冲洗废水和初期雨水 | 依托厂区现有污水处理站 | 处理达高新区北部污水处理厂接管标准 | / | 已建成 | 南京绿叶制药有限公司 | 企业自筹 |
| 废气 | 多功能化学中试车间 | 粉尘 | 滤袋式除尘器处理 | NMHC、TVOC有组织执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1大气污染物基本项目最高允许排放限值，氯化氢、氨、甲醇、二氯甲烷、乙酸乙酯、丙酮、乙腈、甲苯有组织执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表2中大气污染物特征项目最高允许排放限值；厂区内VOCs无组织排放限值执行废气排放执行江苏省《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表6厂区内VOCs无组织排放最高允许限值；颗粒物执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1、表3排放限值；二氯甲烷、甲苯、甲醇、丙酮、乙腈、非甲烷总烃无组织执行江苏省地方标准《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016），乙醇、正庚烷、叔丁醇、三氯氧磷、马来酸、二氧六环、三乙胺、乙酸、四氢呋喃、异丙醇、乙酸乙酯根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)推算，按TVOC从严选取。 | 20 | 三同时 |  |  |
|  |  | 氨、氯化氢、二氯甲烷、乙醇、甲醇、乙酸乙酯、乙酸、乙腈、甲苯、异丙醇、丙酮、叔丁醇、三乙胺、马来酸、二氧六环、三氯氧磷、正庚烷、四氢呋喃、TVOC | 一级碱喷淋+二级水喷淋+两级活性炭 |  | 60 |  |  |  |
|  | 危废库TVOC | 依托现有 |  | / | 已建成 |  |  |
| 固废 | 中试有机废液、废过滤耗材（滤纸、滤芯、滤袋）、废滤渣、废矿物油、有机清洗废液、废灯管、废活性污泥、废活性炭、废内包材料 | 依托现有危废库 | 满足环保要求 | 依托现有 | 三同时 |  |  |
|  | 生活垃圾、纯水制备固废、废外包材料 | 依托现有一般固废库 |  | 5 | 三同时 |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 设备消声、减振、厂房隔音 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 20 | 三同时 |  |  |
| 地下水 | / | 车间防渗措施 | 满足防腐防渗要求 | 30 | 三同时 |  |  |
| 绿化 | / | 各类树木花草 | 依托厂区现有 | 10 | 三同时 |  |  |
| 监测仪器 | 日常检测仪器 | 常规监测能力 | 依托厂区现有 | 已建成 |  |  |
| 排污口 整治 | 废水：污水管采用水泥管道；废气：排气筒按照要求安装标志牌、预留监测采样平台，并设置环境保护图形标志；噪声：在噪声设备点，设置环境保护标志牌；固废：设置专用的贮存设施或堆放场地；新建排气筒1座 | 排污口规范化建设，可满足污水、废气达标排放 | 废水托厂区现有，废气纳入废气工程 | 三同时 |  |  |
| 风险投资 | 环境风险防范措施 | 满足防范措施要求 | 依托厂区现有 | 已建成 |  |  |
|  | 环境风险应急预案 | 满足应急预案要求 | / | 三同时 |  |  |
|  | 厂区现已建成一座1000m3事故池 | 满足事故防范措施要求 | 依托厂区现有 | 已建成 |  |  |
| 合计 | / | / | 145 | / |  |  |

# 8环境经济损益分析

## 8.1环境经济损益分析

### 8.1.1环保投资及运行费用

根据“三同时”原则，“三废”和噪声治理设施与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时运行。本工程的环境保护设施主要包括：废水处理设施、废气处理设施、固废委外处理和设备噪声治理中消声、隔声、减振装置等。运行期环保投资还包括上述各项环保设施正常运转的维护费用、维护人员工资等方面及接入污水处理厂缴纳的污水处理费用。

本项目环保工程投资145万元。

### 8.1.2环保投资的环境-经济效益分析

根据污染治理措施评价，项目采取的废水、废气、噪声、固废等污染治理设施，可达到有效控制污染和保护环境的目的。本项目环境效益表现在以下方面：

（1）废水治理的环境效益分析

本项目产生的生产废水与生活污水经厂内预处理达到高新区北部污水处理厂接管标准，经高新区北部污水处理厂进一步处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排放。

（2）废气治理的环境效益分析

经预测，本项目产生的废气经采取有效的大气污染防治措施后能达标排放，对环境空气质量的影响较小。

（3）噪声治理的环境效益分析

本项目通过合理布局及采取针对性较强的噪声污染防治措施，如减振、隔声、消声等。这些措施的落实大大减轻了噪声污染，可以确保厂界噪声达标，且对外环境影响较小，能够收到良好的环境效益。

（4）固废治理的环境效益分析

本项目固体废物均能得到妥善处置，不会对周围环境造成影响。

## 8.2项目社会效益分析

本项目规划得当、措施具体，充分利用现有的基础与条件，节省投资。此外，本项目生产所需的原辅材料大部分从周边购进，更好的促进了周边产业链的形成。同时为当地群众提供了就业机会，提高当地人民生活水平。因此，本项目的建设具有一定的社会效益。

# 9环境管理与环境监测计划

## 9.1 环境管理

### 9.1.1环境管理机构

根据该项目建设规模和环境管理的任务，建设期项目筹建处应设一名环保专职或兼职人员，负责工程建设期的环境保护工作；工程建成后应设专职环境监督人员1~2名，负责本项目的环境保护监督管理及各项环保设施的运行管理工作，污染源和环境质量监测可委托有资质的环境监测单位承担。

### 9.1.2施工期环境管理

①工程项目的施工承包合同中，应包括环境保护的条款。其中应包括施工中在环境污染预防和治理方面对承包的具体要求，如施工噪声污染，废水、扬尘和废气等排放治理，施工垃圾处理处置等内容。

②建设单位应设置兼职环保员参加施工场地的环境监测和环境管理工作。

③加强对施工人员的环境保护宣传教育，增强施工人员环境保护和劳动安全意识，杜绝人为引发环境污染事件的发生。

④定时监测施工场地和附近地带大气中TSP和飘尘的浓度，定时检查施工现场污水排放情况和施工机械和噪声水平，以便及时采取措施，减少环境污染。

### 9.1.3运行期环境管理

项目建成后，应按省、市环保局的要求加强对企业的环境管理，要建立健全企业的环保监督、管理制度。

（1）环保管理制度的建立

①建立环境管理体系

项目建成后，按照国际标准的要求建立环境管理体系，以便全面系统的对污染物进行控制，进一步提高能源资源的利用率，及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规及各项制度。

②报告制度

执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等，具体要求应按省环保厅制定的重点企业月报表实施。

③污染治理设施的管理、监控制度

项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。

④奖惩制度

各级管理人员都应树立保护环境的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律予以重罚。

（2）环境管理要求

运行期环境管理要求如下：

①加强固体废物在厂内堆存期间的环境管理；加强对危险固废的收集、储存、运输等措施的管理。

②加强管道、设备的保养和维护。安装必要的用水监测仪表，减少跑、冒、滴、漏，最大限度地减少用水量。

③加强项目的环境管理和环境监测。设专职环境管理人员，按报告书的要求认真落实环境监测计划；各排污口的设置和管理应按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的有关规定执行。

④加强全厂职工的安全生产和环境保护知识的教育。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好本厂的环境管理、验收、监督和检查工作。

### 9.1.4服务期满环境管理

本项目中试周期计划为5年，根据中试进度和结果进行调整。中试完成后，其环境管理应做好以下工作：

（1）制订退役期的环境治理和监测计划、应急措施、应急预案等内容。

（2）如果中试完成后设备拆除，需根据计划落实生产设备、车间拆除过程中的污染防治措施，特别是设备内残留废气、废渣、清洗废水的治理措施、车间拆除期扬尘、噪声的治理措施。

（3）明确设备的去向，保留相关协议及其他证明材料。加强对危险固废的收集、储存、运输等措施的管理；落实具体去向，并记录产生量，保存处置协议、危废单位的资质、转移联单等内容。

（4）委托监测退役后地块的地下水、土壤等环境质量，并与建设前的数据进行比对，分析达标情况和前后的对比情况，如超标，应制定土壤和地下水的修复计划，进行土壤和地下水的修复，并鉴定其修复结果。所有监测数据、修复计划、修复情况、修复结果均应存档备查。

## 9.2污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表9.2-1~表9.2-4。

建设项目工程组成、总量指标及风险防范措施见表9.2-1。

表9.2-1工程组成、总量指标及风险防范措施

| 工程组成 | 原辅料 | 废气污染物排放总量t/a | 废水污染物排放总量t/a | 固体废物排放总量t/a | 主要风险防范措施 | 向社会信息公开要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 乙腈、异丙醇、乙醇、二氯甲烷等具体见主要原辅材料4.2.1.2章节 | 本项目新增废气排放氨0.0000148t/a、氯化氢0.0000204 t/a、乙酸0.00000658t/a、丙酮0.00109t/a、二氯甲烷0.0127t/a、甲苯0.000254t/a、甲醇0.000876t/a、氯化氢0.00178、三乙胺0.00000655 t/a、叔丁醇0.0000688 t/a、四氢呋喃0.000215t/a、乙醇0.000785t/a、乙酸乙酯0.00165 t/a、乙腈0.000993 t/a、异丙醇0.00115 t/a、正庚烷0.00308 t/a、三氯氧磷0.00000459、马来酸0.000000271t/a、二氧六环0.0000474t/a、VOCs 0.03391t/a（有组织0.0229t/a；无组织0.01101t/a）。 | 本项目废水接管排放至高新区北部污水处理厂，项目新增废水接管量为3482t/a、COD 0.8686t/a、氨氮0.0391t/a、总氮0.0562t/a、总磷0.0027t/a、SS 0.3972t/a | 项目建成后固废产生总量为：危险废物34.9771t/a；一般固废7.95t/a；各类固废均得到有效的处置和利用，固体废物排放量为0。 | 参照风险章节 | 根据《环境信息公开办法（试行）》要求向社会公开相关企业信息 |

表9.2-1a  本项目有组织大气污染物排放清单

| 序号 | 生产设施名称 | 对应产污 环节名称 | 污染物 种类 | 污染防治措施 | 有组织排放口编号 | 排放口 高度 （m） | 有组织排 放口风量（m3/h） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （g/h） | 排放量 （kg/a） | 排放标准 | 排放口 类型 | 排放时段/规律 | 环境监 测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染治理措施编号 | 污染治理设施名称 | 收集方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多功能化学中试车间 | 中试区 | 氨 | 10# | “一级碱喷淋+二级水喷淋+二级活性炭吸附”处理 | 管道收集 | 10# | 30 | 13000 | 0.0016 | 0.0209 | 0.0148 | TVOC有组织执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1大气污染物基本项目最高允许排放限值，氯化氢、氨、甲醇、二氯甲烷、乙酸乙酯、丙酮、乙腈、甲苯有组织执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表2中大气污染物特征项目最高允许排放限值；颗粒物执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1、表3排放限值；二氯甲烷、甲苯、甲醇、丙酮、乙腈、非甲烷总烃无组织执行《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016），乙醇、正庚烷、叔丁醇、三氯氧磷、马来酸、二氧六环、三乙胺、乙酸、四氢呋喃、异丙醇、乙酸乙酯根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)推算，按TVOC从严选取。 | 一般 | 间断 | 每年监测一次 |
| 2 |  |  | 乙酸 |  |  |  |  |  |  | 0.0003 | 0.0033 | 0.0007 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 丙酮 |  |  |  |  |  |  | 0.4002 | 5.2023 | 1.0887 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 二氯甲烷 |  |  |  |  |  |  | 3.8638 | 50.2297 | 12.7098 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 甲苯 |  |  |  |  |  |  | 0.0059 | 0.0765 | 0.0474 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 甲醇 |  |  |  |  |  |  | 0.0698 | 0.9068 | 0.2537 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 氯化氢 |  |  |  |  |  |  | 0.5463 | 7.1021 | 0.8757 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 三乙胺 |  |  |  |  |  |  | 0.0066 | 0.0863 | 0.0204 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 叔丁醇 |  |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0002 | 0.0003 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 四氢呋喃 |  |  |  |  |  |  | 0.0032 | 0.0413 | 0.0066 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 乙醇 |  |  |  |  |  |  | 0.0245 | 0.3187 | 0.0688 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 乙酸乙酯 |  |  |  |  |  |  | 0.0214 | 0.2776 | 0.2152 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 乙腈 |  |  |  |  |  |  | 0.2824 | 3.6716 | 0.7854 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 异丙醇 |  |  |  |  |  |  | 0.6217 | 8.0822 | 0.9929 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 正庚烷 |  |  |  |  |  |  | 0.4762 | 6.1911 | 1.6509 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 三氯氧磷 |  |  |  |  |  |  | 0.3169 | 4.1194 | 1.1464 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 马来酸 |  |  |  |  |  |  | 0.9967 | 12.9565 | 3.0782 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 二氧六环 |  |  |  |  |  |  | 0.0010 | 0.0127 | 0.0046 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | TVOC |  |  |  |  |  |  | 7.6302 | 99.1920 | 22.9252 |  |  |  | 每月监测一次 |
| 20 | 危废库 | 危废堆存 | TVOC | 7# | 二级活性炭吸附 | 厂房负压收集 | 7# | 15 | 10000 | 0.0032 | 0.0319 | 0.2300 |  |  |  | 每季度监测一次 |

表9.2-1b  本项目大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（g/h） | 核算年排放量/（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |
| 1 | 10# | 氨 | 0.0016 | 0.0209 | 0.0148 |
| 2 |  | 乙酸 | 0.0003 | 0.0033 | 0.0007 |
| 3 |  | 丙酮 | 0.4002 | 5.2023 | 1.0887 |
| 4 |  | 二氯甲烷 | 3.8638 | 50.2297 | 12.7098 |
| 5 |  | 甲苯 | 0.0059 | 0.0765 | 0.0474 |
| 6 |  | 甲醇 | 0.0698 | 0.9068 | 0.2537 |
| 7 |  | 氯化氢 | 0.5463 | 7.1021 | 0.8757 |
| 8 |  | 三乙胺 | 0.0066 | 0.0863 | 0.0204 |
| 9 |  | 叔丁醇 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0003 |
| 10 |  | 四氢呋喃 | 0.0032 | 0.0413 | 0.0066 |
| 11 |  | 乙醇 | 0.0245 | 0.3187 | 0.0688 |
| 12 |  | 乙酸乙酯 | 0.0214 | 0.2776 | 0.2152 |
| 13 |  | 乙腈 | 0.2824 | 3.6716 | 0.7854 |
| 14 |  | 异丙醇 | 0.6217 | 8.0822 | 0.9929 |
| 15 |  | 正庚烷 | 0.4762 | 6.1911 | 1.6509 |
| 16 |  | 三氯氧磷 | 0.3169 | 4.1194 | 1.1464 |
| 17 |  | 马来酸 | 0.9967 | 12.9565 | 3.0782 |
| 18 |  | 二氧六环 | 0.0010 | 0.0127 | 0.0046 |
| 19 |  | TVOC | 7.6302 | 99.1920 | 22.9252 |
| 20 | 7#（本项目新增部分） | TVOC | 0.0032 | 0.0319 | 0.2300 |
| 一般排放口合计 | VOCs | 23.1552 |
|  | 氨 | 0.0148 |
|  | 乙酸 | 0.0007 |
|  | 丙酮 | 1.0887 |
|  | 二氯甲烷 | 12.7098 |
|  | 甲苯 | 0.0474 |
|  | 甲醇 | 0.2537 |
|  | 氯化氢 | 0.8757 |
|  | 三乙胺 | 0.0204 |
|  | 叔丁醇 | 0.0003 |
|  | 四氢呋喃 | 0.0066 |
|  | 乙醇 | 0.0688 |
|  | 乙酸乙酯 | 0.2152 |
|  | 乙腈 | 0.7854 |
|  | 异丙醇 | 0.9929 |
|  | 正庚烷 | 1.6509 |
|  | 三氯氧磷 | 1.1464 |
|  | 马来酸 | 3.0782 |
|  | 二氧六环 | 0.0046 |

表9.2-2a 本项目无组织大气污染物排放清单

| 序号 | 生产设施编号 | 生产设施 名称 | 对应产污 环节名称 | 污染物 种类 | 污染防治措施 | 排放速率 （kg/h） | 排放量 （t/a） | 浓度限值 （mg/m3） | 标准名称 | 排放时段/规律 | 环境监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理 措施编号 | 污染治理 设施名称 | 污染治理 设施工艺 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多功能中试车间 | 中试区 | 称量、干燥间 | 粉尘 | / | 滤袋式除尘器 | / | 2.13E-03 | 5.37E-04 | 0.5 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021） | 连续 | 半年1次 |
| 2 |  | 中试区 | 称量、合成 | 乙醇 | / | 厂房排风 | / | 5.25E-04 | 3.53E-03 | / | 估算后从严参考VOCs排放标准 | 连续 | 半年1次 |
| 3 |  | 中试区 | 称量、合成 | 乙腈 | / | 厂房排风 | / | 1.60E-04 | 1.07E-03 | 0.6 | 《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016） | 连续 | 半年1次 |
| 4 |  | 中试区 | 称量、合成 | 氨 | / | 厂房排风 | / | 4.33E-06 | 2.91E-05 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 连续 | 半年1次 |
| 5 |  | 中试区 | 称量、合成 | 氯化氢 |  | 厂房排风 | / | 1.04E-06 | 6.96E-06 | 0.2 | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB3/4041-2021） | 连续 | 半年1次 |
| 6 |  | 中试区 | 称量、合成 | TVOC | / | 厂房排风 | / | 1.64E-03 | 1.101E-02 | 6（厂内1h平均） 20（厂内任意一次浓度） | 《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021） | 连续 | 半年1次 |

表9.2-2b  大气污染物无组织排放核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
|  | 多功能中试车间 | 称量、干燥 | 粉尘 | 滤袋式除尘器 | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021） | 0.5 | 5.37E-04 |
|  |  | 中试区 | 乙醇 | 加强管理、通风 | 估算后从严参考VOCs排放标准 | / | 3.53E-03 |
|  |  | 中试区 | 乙腈 | 加强管理、通风 | 《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016） | 0.6 | 1.07E-03 |
|  |  | 中试区 | 氨 | 加强管理、通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 1.5 | 2.91E-05 |
|  |  | 中试区 | 氯化氢 | 加强管理、通风 | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB3/4041-2021） | 0.2 | 6.96E-06 |
|  |  | 中试区 | 二氯甲烷 | 加强管理、通风 | 《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016） | 4.0 | 3.62E-03· |
|  |  | 中试区 | 丙酮 | 加强管理、通风 | 《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016） | 0.8 | 2.50E-04 |
|  |  | 中试区 | 乙酸乙酯 | 加强管理、通风 | 《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016） | 4.0 | 4.63E-04 |
|  |  | 中试区 | TVOC | 加强管理、通风 | 江苏省《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021） | 6（厂内1h平均） 20（厂内任意一次浓度） | 1.101E-02 |
| 全厂无组织排放总计 |
| 全厂无组织排放总计（t/a） | VOCs | 1.101E-02 |

表9.2-2c 建设项目大气污染物年排放核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘 | 5.37E-04 |
| 2 | 乙醇 | 3.53E-03 |
| 2 | 乙腈 | 1.07E-03 |
| 3 | 氨 | 2.91E-05 |
| 4 | 氯化氢 | 6.96E-06 |
| 5 | 二氯甲烷 | 3.62E-03· |
| 6 | 丙酮 | 2.50E-04 |
| 7 | 乙酸乙酯 | 4.63E-04 |
| 8 | TVOC | 1.101E-02 |

表9.2-3a   本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 纯水制备浓水 | COD、SS、盐分 | 高新区北部污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量稳定 | 1# | 厂区综合污水处理站 | ABR水解酸化+缺氧池+一级接触氧化+二级接触氧化+混凝沉淀 | WS-01 | √是 □否 | √企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |
| 2 | 设备清洗水 | pH、色度、COD、SS、盐分、氨氮、总氮、二氯甲烷、甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 地面清洗水 | COD、SS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 废气吸收废水 | 色度、COD、SS、盐分、二氯甲烷、甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 初期雨水 | COD、SS、盐分、氨氮、总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 清下水 | COD、SS | 雨水管网 | 间断排放，排放期间流量稳定 | / | / | / | / | √是 □否 | 雨水排放 |

表9.2-3b   污水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 | 废水排放量/（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 收纳污水处理厂信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） |
| 1 | WS-01 | 118.672729 | 32.200249 | 3482 | 高新区北部污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量稳定 | 8:00~17:00 | 高新区北部污水处理厂 | pH | 6~9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODcr | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二氯甲烷 | 1.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 甲苯 | 0.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 盐分 | 5000 |

表9.2-3c   污水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/（mg/L） |
|  | WS-01 | pH | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 | 6～9 (无量纲) |
|  |  | COD |  | 500 |
|  |  | SS |  | 400 |
|  |  | TN | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准 | 70 |
|  |  | 氨氮 |  | 45 |
|  |  | TP |  | 8 |
|  |  | 色度 |  | 64 |
|  |  | 二氯甲烷 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准 | 1.0 |
|  |  | 甲苯 |  | 0.1 |
|  |  | 盐分 | / | 5000 |

表9.2-3d   废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WS-01 | pH | 6~9 (无量纲) |
| 2 |  | 色度 | 60（倍） |
| 3 |  | COD | 249.4437 | 3.10E-03 | 0.8686 |
| 4 |  | SS | 114.0655 | 1.42E-03 | 0.3972 |
| 5 |  | 氨氮 | 11.2205 | 1.40E-04 | 0.0391 |
| 6 |  | 总氮 | 16.1514 | 2.01E-04 | 0.0562 |
| 7 |  | 总磷 | 0.7720 | 9.64E-06 | 0.0027 |
| 8 |  | 二氯甲烷 | 0.0556 | 7.14E-07 | 0.0002 |
| 9 |  | 甲苯 | 0.0137 | 1.71E-07 | 0.000048 |
| 10 |  | 盐分 | 122.2458 | 1.52E-03 | 0.4257 |
| 全厂排放口合计 | COD | 0.8686 |
|  | SS | 0.3972 |
|  | 氨氮 | 0.0391 |
|  | 总氮 | 0.0562 |
|  | 总磷 | 0.0027 |
|  | 二氯甲烷 | 0.0002 |
|  | 甲苯 | 0.000048 |
|  | 盐分 | 0.4257 |

表9.2-4   本项目固体废物排放清单

| 序号 | 生产设施 名称 | 对应产污 环节名称 | 固体废物 名称 | 固体废物 属性 | 固体废物 类别及代码 | 产生量 （t/a） | 危险特性 鉴别方法 | 处理方式及去向 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 厂内储存措施 | 接受单位 | 处置方式 | 利用量（t/a） | 处置量（t/a） |  |
|  | 多功能化学中试车间 | 反应、离心、浓缩等过程 | 中试有机废液 | 危险固废 | HW49 900-047-49 | 15.343 | 危险废 物名录 | I-2期 危废库 | 委托有资质的单位处理 | 委托处置 | 0 | 15.343 | 0 |
|  |  | 离心过程 | 废过滤耗材 |  | HW49 900-041-49 | 0.03 |  |  |  |  | 0 | 0.03 | 0 |
|  |  | 离心过程 | 废滤渣 |  | HW49 900-041-49 | 0.0811 |  |  |  |  | 0 | 0.0811 | 0 |
|  |  | 反应过程 | 废矿物油 |  | HW08 900-249-08 | 0.403 |  |  |  |  | 0 | 0.403 | 0 |
|  |  | 设备清洗过程 | 有机清洗废液 |  | HW49 900-047-49 | 6.95 |  |  |  |  | 0 | 6.95 | 0 |
|  |  | 日常生产生活 | 废灯管 |  | HW29 900-023-29 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 0 |
|  |  | 废水处理 | 废活性污泥 |  | HW49 772-006-49 | 6.82 |  |  |  |  | 0 | 6.82 | 0 |
|  |  | 废气处理 | 废活性炭 |  | HW49 900-039-49 | 8 |  |  |  |  | 0 | 2.75 | 0 |
|  |  | 包装、运输 | 废内包材料 |  | HW49 900-047-49 | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 2.5 | 0 |
|  | / | 生活、办公 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 99 271-001-49 | 5.6 | / | / | 环卫清运 | 环卫清运 | 0 | 5.6 | 0 |
|  | 纯水间 | 纯水制备 | 废滤芯 | 一般固废 | 99 271-001-49 | 0.85 | / | / | 供应商 | 厂家回收 | 0 | 0.85 | 0 |
|  | / | 包装、运输 | 废外包材料 |  | 99 271-001-49 | 1.5 | / | / | 环卫清运 | 环卫清运 | 0 | 1.5 | 0 |

## 9.3环境监测计划

### 9.3.1施工期监测计划

本项目不包括厂房建设，故本项目施工期主要为设备安装。项目施工期环境保护管理的主要内容如下：

（1）在施工期间，应按照以下计划实施施工期环境监测。

①大气监测

在施工区及其周围布设2个大气监测点，监测一次，每次连续三天，监测因子为TSP、PM10。

②噪声监测

在施工场地四周设置3～4个噪声监测点，每月监测1天，昼、夜间各监测1次，监测因子为等效A声级dB（A）。

（2）环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责。对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作。

（3）按照环保主管部门的要求和本报告书中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排；对产生的扬尘应及时洒水，及时清除弃土，避免二次扬尘。

（5）在施工结束后，建设单位应组织全面检查工程环保措施落实和施工现场的环境恢复情况，督促施工单位及时撤出临时占用场地，恢复原貌。

### 9.3.2运行期监测计划

本项目建成后，将对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解拟建项目对环境造成影响的情况，并采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处，以期达到预定的目标。

项目需设置规范化废气排口，废气处理装置进/出口（排气筒）应预留采样监测口和监测平台。企业已在生产废水排口、生活污水排口醒目处树立环保图形标志牌，废水排口已安装流量计、pH计、COD、氨氮、总磷在线监控装置，并与环保部门联网，对废水水量、水质进行实时在线监控。

参考《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-原料药制造》（HJ 858.1-2017）、《排污单位自行监测技术指南 化学合成类制药工业》（HJ 883-2017）等文件要求，制定项目运营期具体监测情况如下：

本项目依托新厂区已设置的污水排放口1个，雨水排放口1个，污水排放口应规范设置排口标识。废气排放口：厂区建设排气筒均应按照规范要求设置。本项目新增的1根排气筒须设置便于采样监测的平台、采样孔，其总数目和位置须符合《固定污染物源排气中颗粒物与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的要求。固废堆场：本次项目依托新厂区现有危废库，厂区固废堆场已按照规范要求设置。

监测计划主要包括：污染源监测、环境质量监测。

- 污染源监测

（1）废气监测

按相关环保规定要求，参考《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-原料药制造》（HJ 858.1-2017）、《排污单位自行监测技术指南 化学合成类制药工业》（HJ 883-2017），废气处理装置进口、出口（排气筒）应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。按江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB3/4041-2021）、江苏省《制药工业大气污染物排放标准》（DB3/4042-2021）、《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）等规定的监测分析方法对空气污染源进行日常例行监测，监测因子VOCs、氨、氯化氢、PM10等，在本项目废气处理装置进出口按照要求进行监测，具体见表9.3-1。

表9.3-1废气监测因子及频次表

| 排污口类别 | 监测点位 | 数量 | 监测因子 | 监测频次 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 | 10# | 2（进、出口） | TVOC | 每月监测一次 | TVOC、氯化氢、氨、甲醇、二氯甲烷、乙酸乙酯、丙酮、乙腈、甲苯有组织执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1、表2排放限值，厂界无组织氯化氢执行表7排放限值，厂界无组织氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1限值，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3排放限值；二氯甲烷、甲苯、甲醇、丙酮、乙腈无组织参照执行《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016），乙醇、正庚烷、叔丁醇、三氯氧磷、马来酸、二氧六环、三乙胺、乙酸、四氢呋喃、异丙醇根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)推算，按TVOC排放限值从严选取。 |
|  |  |  | 氨、乙酸、丙酮、二氯甲烷、甲苯、甲醇、氯化氢、三乙胺、叔丁醇、四氢呋喃、乙醇、乙酸乙酯、乙腈、异丙醇、正庚烷 | 每年监测一次 |  |
| / | 厂界无组织 | 4（上风向1个，下风向3个） | PM10、乙醇、乙腈、氨、氯化氢、TVOC | 每半年监测一次 |  |
|  | 原料楼（二）厂房南侧窗外1m距离地面1.5m处 | 1 | NMHC | 每半年监测一次 | 厂区内VOCs无组织排放限值执行废气排放执行江苏省《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表6厂区内VOCs无组织排放最高允许限值 |

（2）废水监测

厂区设置污水排放口1个，雨水排放口1个，污水排放口应装备污水流量计、COD在线监测仪，对接管的废水、水质情况进行监控，雨水排放口不设置在线监测仪。

表9.3-2a  废水环境监测计划及记录信息表

| 监测时段 | 监测点位 | 监测项目 | 分析方法 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产运行期 | 生产废水排口 | 流量、pH、COD、氨氮、总磷 | 原国家环保局出版的《水和废水监测分析方法》、国家地表水环境监测技术规范 | 在线监测 |
|  | 生产废水排口 | 二氯甲烷、甲苯 |  | 季度 |
|  | 雨水排口 | pH、COD、SS、氨氮、石油类 |  | 雨水排放期间按日监测 |

表9.3-2b  废水监测项目及监测频次

| 序号 | 排放口编号 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动在线监测设施安装位置 | 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求 | 自行监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 手工监测采样方法及个数（a） | 手工监测频次（b） | 手工测定方法（c） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WS-01 | 水量 | √自动 □手工 | 污水排放口 | 1、自动监控设施的选型、安装、运行、审查、监测质量控制、数据采集和联网传输，应符合国家相关的标准。 2、污染源自动监控设施必须经县级以上环境保护行政主管部门验收合格后方可正式投入运行，并按照相关规定与环境保护行政主管部门联网。 3、污染源自动监控设施的维修、更换，必须在48小时内恢复自动监控设施正常运行，设施不能正常运行期间，要采取人工采样监测的方式报送数据，数据报送每天不少于4次，间隔不得超过6小时。 | 是 | 流量在线监测仪 | / | / | / |
| 2 |  | pH | √自动 √手工 |  |  | 是 | pH在线监测仪 | 混合采样（至少每2h一次，取24h混合样，以日均值计） | 每月/次 | 《玻璃电极法》（GB/T 5750.4-2006） |
| 3 |  | COD | √自动 □手工 |  |  | 是 | COD在线监测仪 |  |  | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017） |
| 4 |  | 总磷 | √自动 √手工 |  |  | 是 | 总磷在线监测仪 |  |  | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB/T11893-1989） |
| 5 |  | 氨氮 | √自动 □手工 |  |  | 是 | 氨氮在线监测仪 |  |  | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009） |
| 6 |  | SS | □自动 √手工 |  | / | / | / |  | 每月/次 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB/T 11901-1989） |
| 7 |  | 总氮 | □自动 √手工 |  | / | / | / |  |  | 《分光光度法》（HJ970-2018） |
| 8 |  | 二氯甲烷 | □自动 √手工 |  | / | / | / |  | 每季度/次 | 《水质 挥发性卤代烃的测定顶空色谱法》（GB/T 17130-1997） |
| 9 |  | 甲苯 | □自动 √手工 |  | / | / | / |  | 每季度/次 | 《水质 苯系物的测定 气相色谱法》 （GB/T 11890-1989） |

（3）噪声监测：在厂界选择4个测点，每季度监测1天（昼夜各1次）。监测因子为连续等效声级Leq(A)。

（4）地下水：结合现有项目，全厂共布设3个地下水监测点，位于项目场地、上下游，每年监测一次。监测项目：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、二氯甲烷等。

（2）环境质量监测

噪声：对厂界噪声每半年监测一次，在厂界设测点4个，每次分昼间、夜间进行。

地下水：在厂区地下水上游、厂区地下水下游、厂区内各布设一个监测点位，监测频次为每半年监测1次；监测层位：潜水含水层；采样深度：水位以下1.0米之内；监测因子为pH、高锰酸盐指数、氨氮、总硬度、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、铁、锰、硫酸盐、二氯甲烷等。

土壤：每1年监测一次，监测项目为pH、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、铜、镍、挥发性有机物、半挥发性有机物等，即《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)中必测的基本项目。

若企业不具备上述污染源及环境质量的监测条件，须委托当地环境监测站进行监测，监测结果以报告形式上报当地环境保护部门。如发现问题，必须及时纠正，防止环境污染。

### 9.3.3应急监测计划

（1）监测项目

环境空气：根据事故类型和排放物质确定。本项目的大气事故因子主要为：二氯甲烷、光气、乙醇、VOCs等。

地表水：根据事故类型和排放物质确定。本项目的地表水事故因子主要为：pH、COD、氨氮、总磷、总氮、二氯甲烷、甲苯等。

事故现场监测因子应根据现场事故类型和排放物质确定。

（2）监测区域

大气环境：本项目周边区域内的敏感点；

水环境：根据事故类型和事故废水走向，确定监测范围。主要监测点位为：废水排口、周边河流及排口下游等。

（3）监测频率

环境空气：事故初期，采样1次/30min；随后根据空气中有害物质浓度降低监测频率，按1h、2h等时间间隔采样。

地表水：采样1次/30min。

（4）监测报告

事故现场的应急监测机构负责每小时向江北新区生态环境与水务局管委会提供分析报告，由环境监测站负责完成总报告和动态报告编制、发送。

值得注意的是，事故后期需开展环境风险损害评估工作，对受污染的土壤、水体等进行环境影响评估。

上述污染源监测及环境质量监测若企业不具备监测条件，可委托有资质的环境监测机构进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。

# 10结论与建议

## 10.1结论

### 10.1.1项目概况

南京绿叶制药有限公司始建于1992年，原名南京振中生物工程有限公司，2002年更名为南京思科药业有限公司，2007年初被绿叶制药集团股份有限公司收购，后于2010年更名为南京绿叶思科药业有限公司。2015年7月更名为南京绿叶制药有限公司（以下简称“绿叶”）。

南京绿叶制药有限公司拟在Ⅱ-1期扩建的原料楼（二）的第一、二层（建筑占地面积为4498.72平方米）建设多功能化学中试车间及辅助区域，建设面积约2300平方米。拟建车间将布置反应釜、离心机、真空干燥箱及氢化反应等设备。该车间计划2022年-2025年完成罗替戈汀山嵛酸酯（批量：3kg~5kg，研发周期：5年，研发量：20批中试）、LPM3480392（批量：百克级，研发周期：5年，研发量：12批中试）、LPM3770164（批量：1kg，研发周期：5年，研发量：12批中试）、LPM3150084（批量：2.5kg~5kg，研发周期：2~6年，研发量：12批中试）等4个原料药中试研发。该车间仅用于原料药的研发及中试，不从事原料药生产活动，不从事为其他公司提供“进一步加工化学药品制剂、生物药品制剂所需的原料药”的生产活动。目前，项目已于2020年12月24日在南京市江北新区管理委员行政审批局备案，备案证号：宁新区管审备（2020）913号。

### 10.1.2环境质量现状满足项目建设需要

（1）环境空气

根据《南京市环境状况公报》，本项目所在区域为不达标区，不达标因子为PM2.5、NO2、O3。根据补充监测结果本次评价点位的乙醇满足前苏联环境空气质量标准，氨、氯化氢、甲醇、甲苯、挥发有机物满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求，二氯甲烷满足《环境影响评价技术导则制药建设项目》(HJ611-2011)附录C计算环境质量标准一次值。

（2）地表水

朱家山河pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水体功能标准。SS符合《地表水资源质量标准》（SL63-94）中四级标准。

（3）地下水

评价区域内地下水pH、氰化物、六价铬、铅、镉达到Ⅰ类标准要求；亚硝酸盐氮、氟化物、硫酸盐、溶解性总固体含量达到Ⅱ类标准要求；硝酸盐氮、氯化物、总硬度、砷、汞、耗氧量达到Ⅲ类标准要求；高锰酸盐指数、挥发酚、铁达到Ⅳ类标准：氨氮、锰含量达到Ⅴ类标准。

（4）声环境

现状监测结果表明，厂区昼间及夜间声环境均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

### 10.1.3污染物排放总量满足控制要求

本项目污染物排放总量见表4.4.5-1。本项目建成后新厂区全厂污染物排放总量见表4.4.5-2。

（1）废水

本次新增项目新增废水接管量为3482t/a：COD 0.8686t/a、氨氮0.0391t/a、总氮0.0562t/a、总磷0.0027t/a、SS 0.3972t/a，纳入南京高新区北部污水处理厂总量控制指标中。外排环境量为3482t/a：COD 0.1741t/a、氨氮0.0174t/a、总氮0.0522t/a、总磷0.0018t/a、SS 0.0348t/a。

（2）废气

本次新增废气排放量：废气排放氨0.0000148t/a、氯化氢0.0000204、乙酸0.000000658t/a（有组织，纳入VOCs）、丙酮0.00109t/a（有组织，纳入VOCs）、二氯甲烷0.0127t/a（有组织，纳入VOCs）、甲苯0.000254t/a（有组织，纳入VOCs）、甲醇0.0000876t/a（有组织，纳入VOCs）、三乙胺0.00000655（有组织，纳入VOCs）、叔丁醇0.0000688t/a（有组织，纳入VOCs）、四氢呋喃0.000215 t/a（有组织，纳入VOCs）、乙醇0.0000785/a（有组织，纳入VOCs）、乙酸乙酯0.00165 t/a（有组织，纳入VOCs）、乙腈0.000993 t/a（有组织，纳入VOCs）、异丙醇0.00115t/a（有组织，纳入VOCs）、正庚烷0.00308t/a（有组织，纳入VOCs）、三氯氧磷0.00000459t/a（有组织，纳入VOCs）、马来酸0.000000271t/a（有组织，纳入VOCs）、二氧六环0.0000474t/a（有组织，纳入VOCs）、VOCs0.03391t/a（有组织0.0229t/a；无组织0.01101t/a）。根据苏环办[2014]148号文要求：新、改、扩建排放烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行现役源2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代。本次VOCs（其中包括二氯甲烷、乙醇、甲醇、乙酸乙酯、乙酸、乙腈、甲苯、异丙醇、丙酮、叔丁醇、三乙胺、马来酸、二氧六环、三氯氧磷、正庚烷、四氢呋喃）增加量需按照增一减二要求在南京市江北新区内平衡。

（3）固废

所有固废均进行无害化处理处置或回用，外排量为零。

### 10.1.4污染物排放及环境影响

本项目的污染物采取以下相应治理措施后，各污染物排放能达到国家地方有关排放标准。

（1）废水

本项目清洗废水、纯水制备浓水、废气吸收废水及生活污水等接管至高新区北部污水处理厂处理，对周围水体水质影响较小。

（2）废气

本项目研发车间中试区密闭运行，根据工程分析，原料楼（二）二层进行中试研发，中试区废气污染物总产生量为：其中合成间模块一、模块二的离心机产生的废气通过10套集气罩收集，收集效率按90%计；10-50L反应区的所有废气通过4套通风橱收集，收集效率按90%计；反应釜、真空干燥箱的不凝废气由冷凝器的放空管通过真空泵管道收集，收集效率按99%计；混合废气经“一级碱喷淋+二级水喷淋+二级活性炭吸附”处理后30m高10#排气筒排放；危废库依托现有，全封闭收集处理有机废气后7#排气筒排放。批次反应结束后的设备清洗产生的的有机废气以无组织形式排放，原料称量、样品干燥均在称量台、干燥间中进行，收集后经滤袋式除尘器处理后经排风口无组织排放。

预测结果显示，各污染物下风向最大浓度均小于标准要求，对周围大气环境影响较小，不会改变区域环境空气质量等级。项目周围500米范围内已建和在建企业均为同类型工业企业，其生产工序中无喷涂、电镀、酸洗、磷化等污染工序，因此周围企业对本项目影响不大。

（3）噪声

根据声环境影响预测，项目建成后，叠加背景值后，各厂界的昼间、夜间噪声影响值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值，昼间65dB（A），夜间55dB（A），对厂界噪声影响较小。

（4）固废

本项目固废包括危险废物、一般固废及生活垃圾。

危险废物委托有资质单位处置，生活垃圾、废外包材料委托环卫清运，纯水制备固废由厂家回收处理。各类固废经妥善处理处置后实现零排放，不会对周围环境产生二次影响。

（5）地下水

项目的建设和运行将不会引起地下水流场或地下水水位变化，但危废库废液的渗漏可能造成项目周边一定范围内地下水的污染。本项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染地下水，因此本项目对地下水环境的影响程度是可控的。

（6）风险

根据项目环境风险评价分析，本项目潜在的风险为合成间、氢化车间、危废库等由于操作或管理不当引发的有毒有害物质泄漏、火灾或爆炸事故以废气收集与处理系统。本次评价从大气、事故废水、地下水等方面明确了防止危险物质进入环境及进入环境后的控制、消减、监测等措施，提出了风险监控及应急监测系统，以及建立与园区对接、联动的风险防范体系。企业采取本环评报告提出的各项安全、环境风险防范对策措施，并严格落实，建立完善的安全管理机构和制度，在生产过程中严格管理，确保安全、环保设施正常运行，在做好以上各项安全和环境风险防范措施后，环境风险可控。

### 10.1.5公众意见采纳情况

在公示期间，建设单位未收到公众的电话咨询、电子邮件、来访及相关反馈意见。

### 10.1.6环境保护措施可行

项目废气处理后达标排放；废水经厂区污水站处理后接管至高新区北部污水处理厂集中处理；噪声设备都安置在室内，并采取了减振、消声、隔声等措施，厂界可达标排放；固体废物均得到妥善处置。同时在采取相应的风险防范措施后，本项目风险值可控制在环境的可接受程度之内。因此，本项目采取的污染防治措施合理可靠，污染物可达标排放。

### 10.1.7环境影响经济损益分析

建设项目在确保环保资金和污染治理设施到位的前提下，项目产生的“三废”在采取合理的处理处置措施后，可明显降低其对周围环境的危害，并取得一定的经济效益。因此，本项目具有较好的环境经济效益。

### 10.1.8环境管理与监测计划

建设项目建成后，建设单位在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解建设项目对环境造成影响的情况，并采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处，以期达到预定的目标。

### 10.1.9总结论

项目主要进行四种原料药（罗替戈汀山嵛酸酯、LPM3480392、LPM3770164、LPM3150084）中试研发，属于M[7340]医学研究和试验发展，符合国家及地方产业政策要求；厂址位于南京市江北新区华康路121号，符合园区总体规划；各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求，社会效益、经济效益较好。本项目虽存在一定的环境风险，但在落实风险防范措施、制定应急预案的情况下，环境风险可控。因此，从环保的角度看，本项目在拟建地建设是可行的。

## 10.2要求与建议

针对项目的建设特点，环评单位提出如下措施，请建设单位参照执行。

（1）认真执行建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度。

（2）加强原料及产品的储、运管理，防止事故的发生。

（3）加强管道、设备的保养和维护。安装必要的用水监测仪表，减少跑、冒、滴、漏，最大限度地减少用水量。

（4）加强固体废物尤其是危险废物在厂内堆存期间的环境管理，防止对地下水和土壤的污染。

（5）采取有效措施防止发生各种事故，应强化风险意识，完善应急措施，对具有较大危险因素的生产岗位进行定期检修和检查，制定完善的事故防范措施和计划，确保职工劳动安全不受项目建设影响。

（6）加强建设项目的环境管理和环境监测。设专职环境管理人员，按报告书的要求认真落实环境监测计划；各排污口的设置和管理应按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的有关规定执行。

（7）确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置除尘设备和污水治理设施等，不得故意不正常使用污染治理设施。